Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Методические указания

для курсового проектирования

по дисциплине

«Машины и оборудование газонефтепроводов»

для студентов специальности 1-70 05 01 (заочной формы обучения)

«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

Новополоцк 2014

УДК 621.64 (075.8)

Одобрены и рекомендованы к изданию методической комиссией технологического факультета

Кафедра трубопроводного транспорта и гидравлики

СОСТАВИТЕЛЬ:

П.В.Коваленко, кандидат технических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Л.М. Спириденок, кандидат технических наук, доцент

В.Е. Савенок, кандидат технических  наук

ВВЕДЕНИЕ

Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности республики имеют принципиальное значение, как для перестройки отрасли, так и промышленности в целом. Выход из кризисного состояния, в котором оказалась нефтяная промышленность, большие потери нефти и газа в процессе добычи, транспортировки и хранения, повышение эффективности их использования возможно путём модернизации основного и вспомогательного оборудования насосных и компрессорных станций, внедрение прогрессивных технологий перекачки, оснащенной современными системами автоматики машин и аппаратов.

Изучение такой комплексной дисциплины, как “Машины и оборудование газонефтепроводов” позволит готовить инженеров для последующей практической деятельности в области проектирования и эксплуатации насосных и компрессорных станций как важной составной части систем магистрального транспорта нефти, газа и нефтепродуктов.

Общие указания к выполнению курсового проекта

При выполнении курсового проекта студенты должны овладеть всеми расчетами, связанными с подбором основного и вспомогательного оборудования, знать назначение, устройство и принцип работы оборудования,  способы регулирования производительности насосной и компрессорной станций, уметь определять режим работы, разобраться в работе вспомогательных систем при эксплуатации нагнетателей.

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4. На всех листах должны быть оставлены поля шириной 30 мм слева, 15 мм сверху, 10 мм справа и снизу. Титульный лист расчетно-пояснительной записки оформляется указанному образцу. На втором листе должно быть выписано задание в соответствии с вариантом.

Все расчеты должны выполняться в пояснительной записке и сопровождаться пояснительным текстом, а там где необходимо - анализом.

Все схемы и графическая часть должны быть изображены четко и в крупном масштабе.

Там, где на одном графике наносится несколько характеристик, следует наносить их различным цветом.

Графическая часть проекта выполняется на листе ватмана формата А1.

Вариант задания выбирается по последним двум цифрам зачетной книжки.

Часть. 1. Насосные станции.

Графическая часть проекта должна содержать следующий материал:

- технологическая схема насосной станции;

- график совмещенной работы трубопровода и насосной станции.

Теоретическая часть должна состоять из следующих разделов:

I. Назначение станции.

II. Подбор основного и вспомогательного оборудования НС.

III. Описание технологической схемы НС.

IV. Описание конструкции нагнетателя.

V. Вспомогательные системы насосных станций.

В разделе должны быть описаны следующие вспомогательные системы:

1.    система разгрузки торцовых уплотнений;

2.    система сбора утечек;

3.    централизованная система смазки и охлаждения подшипников;

4.    система регулирования давления.

VI. Используемая литература.

1.Исходные данные и их обработка.

Исходными данными для выполнения первой части курсового проекта, связанной с подбором основного и вспомогательного оборудования насосной станции являются:

-задание на перекачку G (млн т/год);

-назначение станции;

-расстояние между НС L (км);

-разность геодезических отметок начало и конца трубопровода Нг (м);

-температура грунта на глубине заложения трубопровода;

-свойства перекачиваемого нефте-нефтепродукта;

-характеристики труб и насосного оборудования.

Исходные данные содержаться в задании на выполнение курсового проекта (задание обновляется ежегодно).

Температура грунта на глубине заложения трубопровода определяется по климатологическим справочникам (температуру грунта взять из задания Ч 2 «температура окружающей среды»).

2.Определение плотности, вязкости и давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости.

Расчетные свойства перекачиваемой жидкости вычисляются в соответствии с найденной температурой грунта.

Изменение плотности перекачиваемой жидкости вследствие изменения температуры T рассчитывают по формуле Д.И.Менделеева.

,                                                         (2.1)

где    ρT,  ρ293 – плотность при  температурах T и 293 К;

βР – коэффициент объемного расширения (Приложение 2)

Довольно часто пользуются также линейной зависимостью.

,                                          (2.2)

где ζ – температурная поправка (Приложение 2), или ориентировочно ее можно рассчитать по формуле:

Вязкость - одна из наиболее важных характеристик, так как от нее в значительной степени зависит гидравлическое сопротивление трубопровода. Вязкость существенно меняется с изменением температуры. В технических расчетах чаще всего используют кинематическую вязкость ν. Если лабораторных данных недостаточно, то вязкость можно определить по одной  из расчетных зависимостей. Наибольшее применение получили формулы Вальтера (ASTM) и Рейнольдса – Филонова.

Формула Вальтера (ASTM) имеет вид:

,                                            (2.3)

Отсюда

где   ν – коэффициент кинематической вязкости, мм2/с;

Т- абсолютная температура, К.

Эмпирические коэффициенты а и b в (2.3) находятся по формулам:

,                                                           (2.4)

,                                            (2.5)

Для определения постоянных а и b необходимо знать величины кинематической вязкости ν1 и ν2 при абсолютных температурах Т1 и Т2 соответственно.

Формула Рейнольдса – Филонова имеет вид:

,                                                    (2.6)

где   u  – коэффициент вискограммы, 1/К;

ν0  – кинематическая вязкость при известной (произвольной) температуре Т0.

В качестве Т0 принимается температура Т1 или Т2 . Соответственно      ν0= ν1 или ν0= ν2 .

Величина u находится по формуле:

,                                                       (2.7)

Достаточная точность зависимости (2.6) во всем рабочем диапазоне температур обеспечивается при выполнении неравенства Т2 <Т <Т1. В остальных случаях необходимо пользоваться формулой (2.3).

Давление насыщенных паров товарных нефтей при температуре Т может быть вычислено по формуле:

,                                                (2.8)

где   Ра – атмосферное давление, Па;

Тнк – температура начала кипения нефти, К.

Давление насыщенных паров бензина при температуре перекачки определяется по формуле:

,                                          (2.9)

Справочный материал по некоторым свойствам нефти и нефтепродуктам представлены в Приложении 3.

3. Подбор насосного оборудования нефтеперекачивающих станций.

Для перекачки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам используются центробежные насосы. Их характеристики приводятся в специальных каталогах. Они представляют собой зависимость напора (Н), потребляемой мощности (N), КПД (η) и допустимого кавитационного запаса (Δh доп) от подачи (Q) насоса.

Учитывая, что возможность пользоваться каталогами центробежных насосов имеется не всегда, удобно представлять их характеристики в аналитическом виде:

,                                                   (3.1)

,                                        (3.2)

,                                              (3.3)

Для аналитического решения задач трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов часто используется описание напорной характеристики центробежных насосов в следующем виде:

,                                                       (3.4)

При выбранном коэффициенте Лейбензона m коэффициенты рассчитываются по зависимостям:

,      ,

Как частный случай для насосов с плавно падающей напорной характеристикой (а=0), при m=0 получаем B=b; А=Н0 .

где   Н, Δ h доп, ηн – напор, допустимый кавитационный запас и КПД                    насоса при подаче Q;

Н0 ,а, a0, b0, b, с0, с1, с2 , А, В – эмпирические коэффициенты;

Q* - безразмерная подача насоса, численно равная Q;

m- коэффициент, зависящий от режима течения перекачиваемого продукта.

В тех случаях, когда насос электродвигателем не комплектуется, его подбирают, используя следующую формулу:

,                                       (3.5)

Параметры в формулах (3.1)…(3.4) имеют следующие размерности:

[Н]=м;  [η]=доли единицы; [Δh доп]=м; [Q]=м3/ч,

в формуле (3.5) - [N]=кВт; [Q]=м3/с; ηмех =0.99.

3.1. Подбор насосного оборудования магистральных насосных станций.

3.1.1. По формулам (2.1)…(2.7) определить параметры перекачиваемой жидкости при расчетной температуре: ρр и νр .

3.1.2. Определить расчетную часовую пропускную способность трубопровода по формуле:

(3.6)

3.1.3. По рекомендуемым параметрам подачи из Приложения 4 выбрать наружный диаметр трубопровода.

3.1.4. Вычислить внутренний диаметр трубопровода по формуле:

,  мм                                                     (3.7)

В связи с тем, что в данном курсовом проекте не проводятся прочностные расчеты, толщину стенки δ трубопровода назначить из рекомендуемых значений (Приложение 4,5).

Ориентировочно значение внутреннего диаметра трубопровода можно вычислить по формуле:

,м                                        (3.8)

где   υ0  - рекомендуемая ориентировочная скорость перекачки определяется по таблице 1.

Таблица 1

Рекомендуемая скорость перекачки.

| Qч, м3/ч | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υ0, м/с | 1 | 1.5 | 2 | 2.25 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |

На основании полученных расчетов уточнить Dвн и  определить секундный расход и среднюю скорость перекачки υ.

, м3/с          , м/с                     (3.9)

3.1.5. Определить потери напора в трубопроводе.

Структурная формула для определения потерь напора в трубопроводе может быть записана в следующем виде:

,        (3.10)

где   Δz=Hг – разность геодезических отметок.

Потери напора на трение рассчитываются по формуле Дарси-Вйсбаха или по обобщенной формуле Лейбензона (3.15).

, м                                             (3.11)

На линейной части трубопровода имеются местные сопротивления – задвижки, повороты, сужения и т.п. Потери напора на них определяются по формуле:

, м

В магистральных трубопроводах потери напора на местные сопротивления незначительны, их принимают равными до 2% от потерь напора на трение.

Формула (3.10) с учетом формул (3.9) и (3.11) может быть записана в следующем виде:

, м                    (3.12)

где   λ – коэффициент гидравлического сопротивления;

L – длина трубопровода;

hк – напор необходимый для закачки нефти, нефтепродуктов в резервуар.

Значение коэффициента гидравлического сопротивления зависит от режима движения жидкости, который характеризуется числом Рейнольдса.

,                                 (3.13)

При ламинарном режиме течения, т. е. при Rе<2320, коэффициент гидравлического сопротивления определяется формулой Стокса.

При турбулентном режиме течения различают три зоны трения: гидравлически гладких труб, смешенного трения, квадратичного трения. Границами этих зон являются переходные числа Рейнольдса, найденные на основании экспериментов:

.     (3.14)

Граничные значения Rе1, RеII могут быть определены по уравнениям 4.12 – 4.15 модуля 4 УМК «Машины и оборудование газонефтепроводов»

где   ε = 2Кэ/Dвн – относительная шероховатость труб (Кэ, Таблица 2)

Таблица 2

Эквивалентная шероховатость труб (данные А.Д. Альтшуля)

| Вид трубы | Состояние трубы | К, мм |
| --- | --- | --- |
| Бесшовные стальные | Новые чистые |  |
| Сварные стальные | После нескольких лет эксплуатации |  |
| То же | Новые чистые |  |
| То же | С незначительной коррозией после очистки |  |
| То же | Умеренно заржавленные |  |
| То же | Старые заржавленные |  |
| То же | Сильно заржавленные или с большими отложениями |  |
| Примечание. В знаменателе указаны средние значения эквивалентной шероховатости |

Условия существования различных зон трения:

- гидравлически гладкие трубы                        2320 < Rе ≤ RеI;

- зона смешенного трения                                    RеI< Rе< RеII

- зона квадратичного трения                                Rе ≥ RеII.

Формулы для определения ( представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Выбор формул для определения коэффициента гидравлического сопротивления

| Ламинарный режим | Турбулентный режим |
| --- | --- |
|  | Зона гидравлически гладких труб (зона Блазиуса) | Зона смешанного трения (переходная зона) | Зона гидравлически шероховатых труб (квадратичная зона) |
| (=f(Re) | (=f(Re) | (=f(Re,∆) | (=f(∆) |

Формула (3.11) может быть представлена в обобщенном виде (формула Лейбензона):

, м                                       (3.15)

Тогда формула (3.12) может быть представлена в виде:

, м              (3.16)

где   β, m, А1 – коэффициенты (табл. 4)

Таблица 4

Величины коэффициентов в формуле Лейбензона

| Режим течения | m | A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ламинарный | 1 | 64 | 4,15 |
| Турбулентный: Зона Блазиуса Зона смешенного трения Зона квадратичного трения | 0,25 0,123 0 | 0,3164 | 0,0246 0,0802А 0,0827 |

3.1.6. Условия выбора магистральных насосов.

В соответствие с расчетной часовой пропускной способностью трубопровода выбрать магистральные насосы и их количество (Приложение 6.9) так, чтобы выполнялось условие:

0,8Q ном ≤Qч ≤ 1,2Q ном,                                            (3.17)

где   Q ном – подача выбранного насоса при максимальном КПД.

При этом количество работающих агрегатов должно быть не менее двух (количество резервных агрегатов – на 2 работающих – 1  резервный). Эксплуатация одного насоса не удобна с точки зрения регулирования режима работы станции. Технические параметры насосов  занести  в таблицу.

Технические параметры насоса на воде

| Q, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, м |  |  |  |  |  |  |  |
| N, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |  |  |

Полученную характеристику пересчитать на перекачиваемый нефтепродукт или на нефть. Для этого в начале необходимо определить число Рейнольдса.

Определяют число Re для потока перекачиваемой жидкости по формуле:

,                                                        (3.18)

где   n  - частота вращения ротора насоса, об/с;

D0 - наружный диаметр рабочего колеса, м;

Vр –коэффициент кинематической вязкости, м2/с.

Определяют переходное число Reп, в зависимости от nS

(3.19)

где  n- скорость оборотов вала насоса, об/мин;

Qн- номинальная подача насоса, м3/с;

Hн - номинальный напор насоса, м.

Для насосов с двухсторонним подводом жидкости для расчета Qн принимают наполовину ниже подачи насоса:

(3.20)

из которой затем находится критическое значение коэффициента вязкости.

(3.21)

(3.22)

Если число Re для насоса меньше ReП (Re<ReП) то пересчету подлежат как напорная, так и энергетическая характеристики насоса.

(3.23)

(3.24)

(3.25)

где  (П - коэффициент математической модели для пересчета напорной характеристики насоса ((П=0,128);

(η- коэффициент математической модели для пересчета КПД.

Значения ReH, Re(, ((  определяют по графику (рис.1.) в зависимости от ns.

Рис.1. Коэффициенты для перерасчета характеристик

нефтяных насосов.

Значения основных параметров насоса заносятся в таблицу

Характеристика насоса на нефти (нефтепродукте)

| Q, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, м |  |  |  |  |  |  |  |
| N, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с расчетной часовой пропускной способностью трубопровода и потерями напора Hсет, выбрать схему обвязки насосов (последовательная, параллельная или последовательно-параллельная). Как правило, основной схемой обвязки магистральных насосов является – последовательная схема.

Рассчитать рабочее давление на выходе насосной станции.

,                                     (3.26)

где   mмн         – число последовательно включенных магистральных насосов;

hмн, hпн – напоры соответственно магистрального и подпорного насоса

при расчетной производительности Qч .

Найденное значение P должно быть меньше допустимого давления Рd ,

определяемого из условия прочности запорной арматуры (Рd =6.4 МПа) и рабочего давления в магистральном трубопроводе Рр.

Если условие P≤ Рd ≤ Рр не выполняется, то необходимо:

-уменьшить число магистральных насосов;

- воспользоваться сменными роторами;

- обточить рабочее колесо;

- задросселировать насосы или станцию.

3.1.7. Выбор подпорных насосов.

Для обеспечения надежности работы по кавитационным условиям необходимо устанавливать на всасывающем трубопроводе магистральных насосов – подпорные.

Подпорные насосы обвязываются параллельно, а их число должно быть – не менее одного рабочего и одного резервного. Подпорные насосы выбираются из условия создания напора не мене допустимого кавитационного запаса магистральных насосов и обеспечивающих часовую пропускную способность трубопровода. Характеристики подпорных насосов представлены в Приложении 10…15.

Характеристику подпорного насоса также необходимо пересчитать с воды на нефть и представить результаты в табличном виде.

4. Расчет подводящих (всасывающих) трубопроводов подпорных насосов головной насосной станции.

Назначение подводящих трубопроводов – обеспечить подвод нефти к насосам с достаточным для их работы напором.

Особенностями подводящих трубопроводов являются:

- работа при давлении как большем, так и меньшем, чем атмосферное;

- наличие участков различного диаметра;

- большое количество местных сопротивлений, вклад которых в общие гидравлические потери составляет от 30% до 70%.

Цель расчета: проверка возможности безкавитационной работы подпорных насосов.

Для выполнения расчета необходимы следующие данные:

- техническая характеристика подпорных насосов (подача, допустимый кавитационный запас, диаметр входного патрубка);

- параметры перекачиваемой нефти (плотность, вязкость, давление насыщенных паров, давление насыщения);

- технологическая схема системы подводящих трубопроводов на участке «резервуарный парк – подпорная насосная» с указанием длины и диаметра отдельных участков, всех местных сопротивлений и геодезических высот резервуаров и насосов.

Схема подводящих трубопроводов от резервуаров к подпорным насосам включает, как правило, следующие типы местных сопротивлений:

  - выход из резервуара;

  - компенсатор линзовый;

  - задвижка;

  - тройник;

  - отвод;

  - фильтр;

  - конфузор.

В основу расчета положено уравнение Бернулли, составленное для двух сечений (первое – свободная поверхность нефти в резервуаре, второе – входной патрубок подпорного насоса).

,                  (4.1)

где    - геодезические высоты соответственно днища резервуара и оси   входного патрубка насоса;

- атмосферное давление;

- высота взлива нефти в резервуаре;

- соответственно давление и средняя скорость нефти во входном патрубке насоса;

- суммарные потери напора соответственно на трение и на местные сопротивления

Решая (4.1) относительно , находим

,             (4.2)

Найденная величинадолжна удовлетворять неравенству

,                                         (4.3)

где      - допустимый кавитационный запас насоса,

,                                         (4.5)

где            - коэффициент запаса, =1,1…1,15;

- поправки соответственно на температуру и вязкость перекачиваемой жидкости,

,                                          (4.6)

где    - напор, соответствующий давлению насыщенных паров жидкости;

- коэффициент сопротивления на входе в насос, при 565<<9330 вычисляемый по формуле

,                                         (4.7)

а при >9330 принимаем равным

В общем случае коэффициенты  различных местных сопротивлений являются функцией числа Рейнольдса. Обработка графиков, приведенных в литературе, позволила получить следующие зависимости:

а) для однолинзового компенсатора

;                                                (4.8)

б) для двухлинзового компенсатора (при )

;                                             (4.9)

в) для отвода 90

;           (4.10)

г) для выхода в вертикальный насос двойного всасывания

при                                                            (4.11)

при

Для вертикального насоса число Рейнольдса рассчитывается по диаметру входного патрубка в «стакан».

Если отвод выполнен под углом α отличном от 90, то коэффициент местного сопротивления отвода

;                                                    (4.12)

где  – расчетный коэффициент,

;                                                 (4.13)

-  угол, под которым выполнен отвод, град.

Для конических диффузоров величина коэффициента местного сопротивления зависит также от соотношения диаметров соединенных труб и угла раскрытия диффузора. Поскольку последняя величина на технологических схемах трубопроводных коммуникаций не указывается, нами были построены огибающие функции, позволяющие рассчитывать коэффициенты местных сопротивлений конических диффузоров с некоторым запасом

Для конфузоров можно принять

,                                                     (4.14)

где    - коэффициент местного сопротивления диффузора при тех же условиях.

Для выхода из резервуара с хлопушкой , а для полностью открытой задвижки.

Наконец, для ряда местных сопротивлений в силу недостаточной изученности приходится пользоваться приближенными значениями:

1) фильтр для светлых нефтепродуктов  ;

2) то же для темных нефтепродуктов      ;

3) тройник на проход             ;

4) то же с поворотом              ;

5) то же на слиянии                  .

5.Определение режима работы насосной станции.

Подсчитать потери напора, в сети используя формулы (3.12 или 3.16). Полученные результаты занести в таблицу.

Характеристика сети

| Q, м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нсети, м |  |  |  |  |  |

Режим работы НПС определить графически. Для этого характеристики выбранного насоса «развернуть» используя коэффициенты аппроксимации и формулы (3.1….3.4). Результат представить графически в выбранном масштабе. После чего построить напорную характеристику станции с n числом работающих агрегатов (Нн – Q).

В таком же масштабе построить характеристику сети и нанести ее на график. Точка пересечения напорной характеристики станции и характеристики сети определит рабочий режим станции.

В случае если станция не обеспечит или будет прокачивать количество нефти больше Qр , необходимо станцию «регулировать».

6.Определение емкости резервуарного парка НПС.

Определить объем резервуарного парка в соответствии с ВНТП 2-86,  РД 153-39,4-113-01 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов» и модулем 3 «Резервуары» учебно-методического комплекса по дисциплине «Машины и оборудование газонефтепродуктопроводов». Подобрать количество и емкость резервуаров в резервуарном парке  с учетом требований Приложения 20.

Для всех резервуаров резервуарного парка произвести выбор оборудования  в соответствии с РД 153-39,4-113-01 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов» и модулем 3 «Резервуары» учебно-методического комплекса по дисциплине «Машины и оборудование газонефтепродуктопроводов». Подбор номенклатуры и количества оборудования выбранных резервуаров произвести с учетом рекомендаций Приложения 21, 22.

7. Подбор вспомогательного оборудования

1.Подобрать насос для системы смазки насосов в соответствии с  РД 153-39,4-113-01 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов» и модулем 6 «Техническое обслуживание и ремонт технологических трубопроводов и устройств» учебно-методического комплекса по дисциплине «Машины и оборудование газонефтепродуктопроводов».

2.Выполнить расчет охлаждения масла и подобрать типоразмер калорифера в соответствии с модулем 6 «Техническое обслуживание и ремонт технологических трубопроводов и устройств» учебно-методического комплекса по дисциплине «Машины и оборудование газонефтепродуктопроводов».

8.Выбор типа задвижек

При  выборе конструктивного типа задвижек следует учитывать: рабочую среду (жидкость, газ, эмульсии и др.); ее химический состав (агрессивность, наличие абразивных включений и т.д.); давление и температуру рабочей среды; обоснованные требования к герметичности затвора; диаметр трубопровода.

Произвести выбор типа задвижек в соответствии с  РД 153-39,4-113-01 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов»

Часть.2. Компрессорные станции.

Графическая часть проекта должна содержать следующий материал:

- технологическую схему компрессорной станции;

- график определения рабочего режима компрессорной станции;

- схему заданного вида оборудования;

- экспликацию оборудования и запорной арматуры компрессорной станции.

Теоретическая часть должна состоять из следующих разделов:

1.Расчет основных параметров и подбор основного оборудования компрессорной станции.

2.Описание конструкции нагнетателя.

3.Описание технологической схемы компрессорной станции.

4.Описание вспомогательных систем компрессорной станции.

5.Описание конструкции заданного оборудования.

6.Литература.

9.Исходные данные и их обработка.

Задание к выполнению курсового проекта по вариантам приведено в Приложении 16.

Сводные данные расчетных параметров природного газа по месторождениям Медвежьего и Оренбурга приведены в таблице 5.

Таблица.5

Расчетные параметры природного газа

| Компонент газа | Молекулярный состав аi, доли | Молекулярная масса μ*i, кг/моль | Критическая температура Tкр, 0К | Критическое давление Ркр, МПа | Плотность ρi, кг/м3 | Динамическая вязкость μi·10-7, Па·с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан СН4 | 0,948 | 16,04 | 190,6 | 4,499 | 0,7168 | 103 |
| Этан С2Н6 | 0,012 | 30,07 | 306 | 4,468 | 1,344 | 86,03 |
| Пропан С3Н8 | 0,003 | 44,09 | 369,6 | 4,257 | 1,967 | 75,04 |
| Бутан С4Н10 | 0,01 | 58,13 | 425 | 3,995 | 2,598 | 69,06 |
| Высшие углевод. С5Н12 | 0,006 | 72 | 500 | 3,5 | 3,12 | 64,02 |
| Двуокись углерода СО2 | 0,005 | 44,01 | 304 | 6,654 | 1,977 | 138,02 |
| Азот N2 +редкие | 0,003 | 28,02 | 126 | 3,394 | 1,25 | 166 |

По табл.5 и формулам (9.1…. 9.8 )определяются средние параметры состава газов:

- молекулярная масса,                           (9.1)

- газовая постоянная,                                 (9.2)

где    - универсальная газовая постоянная

- относительная плотность по сравнению с воздухом,  (9.3)

где  - молекулярная масса воздуха

- динамическая вязкость смеси,                       (9.4)

- средняя плотность смеси,                               (9.5)

- кинематическая вязкость,                                              (9.6)

- средняя критическая температура,            (9.7)

- среднее критическое давление,               (9.8)

Полученные результаты заносятся в таблицу.

Средние значения параметров смеси природного газа

| Параметры | µ*, кг/моль | Ткр, 0К | Ркр, МПа | ρ, кг/м3 | μ, Па· с | Δ | R, Дж/(кг·град) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь |  |  |  |  |  |  |  |

10. Подбор оборудования КС.

10.1. Определить расчетный расход компрессорной станции:

, млн.м3/сут,                  (10.1)

где   QКС – годовая производительность КС;

КНД - относительный показатель надежности газопровода, учитывающий снижение его пропускной способности из-за аварийных ситуаций (КНД=0,99);

КЭТ – коэффициент экстремальных температур (КЭТ=0,98);

КРО- коэффициент расчетной обеспеченности газоснабжения потребителей (КРО=0,95).

10.2 По значению QКС.Р выбирают диаметр трубопровода по ГОСТ 20295-85 Приложение 17.

10.3 Ориентировочно выбирают марку нагнетателя по подаче и степени сжатия (Приложение 18). При этом надо, чтобы zi=QКС.Р/QН – число нагнетателей было ближе к целому число. Здесь QН – номинальная подача нагнетателя, приведенная к стандартным физическим условиям.  При округлении zi в большую сторону число машин будет больше необходимого, и подача каждого нагнетателя будет занижена, а при округлении в меньшую сторону – наоборот.

Любое отклонение от номинального режима более чем на 0,1-0,15 QН опасно с точки зрения появления помпажного режима.

11. Расчет режима работы КС

Исходными данными для расчета являются тип нагнетателя, РН, РВС, РКР, ТКР, Δ, ТВС, производительность нагнетателя QН=QКС.Р/z (млн.м3/сутки)

  - Определить плотность газа при стандартных условиях:

, кг/м3 ,                                     (11.1)

где    кг/м3 – плотность воздуха при стандартных условиях.

- плотность воздуха при нормальных условиях.

  - Определить коэффициент сжимаемости при условиях всасывания:

,                     (11.2)

  - Определить плотность газа при условиях всасывания:

,  кг/м3                              (11.3)

  - Определить объемную производительность при условиях   всасывания:

, м3/мин,                       (11.4)

  - Определить приведенную объемную производительность:

, м3/мин,                           (11.5)

где   nН – номинальные обороты привода, об/мин;

n – Рабочие обороты привода, об/мин.

Данная формула применяется в случае, когда для расчетов используются  приведенные характеристики, построенные по приведенной объемной производительности.

, м3/мин

Данная формула применяется в случае, когда для расчетов используются приведенные характеристики, построенные по приведенной коммерческой производительности.

  - Определить приведенную частоту вращения:

,                       (11.6)

  - Из приведенных характеристик по значениям QВС.ПР и установить необходимую степень сжатия, приведенную внутреннюю мощность и политропный к.п.д. нагнетателя.

  - Определить мощность на валу привода:

,                                                 (11.8)

где   NМЕХ – механические потери, определяются по каталогу.

  - Определить удаленность режима работы нагнетателя от границы помпажа, т.е. проверить соблюдение условия

где     - определяется по характеристике нагнетателя.

Если это условие выполняется, и мощность на валу привода не превышает номинальную, то агрегат будет работать нормально.

Если это условие не выполняется, необходимо подобрать новую скорость вращения n. Расчет повторить.

  - Определить давление газа в нагнетательном трубопроводе компрессора:

, МПа                                           (11.9)

  - Определить давление газа на выходе из компрессорной станции (на входе в линейный участок)

(11.10)

где  - гидравлические потери давления газа в трубопроводах между компрессорным цехом и узлом подключения к линейной части магистрального газопровода (принимаются по нормам технологического проектирования), ;

-потери давления в установке охлаждения газа, МПа.

(11.11)

  - Определить температуру газа после компремирования:

(11.12)

где   k - показатель политропы, для природных газов изменяется в пределах 1,25-1,4.

Для практических расчетов k=1,31.

12. Расчет перегона между компрессорными станциями

Гидравлический расчет перегонов между станциями производится для параметров газа, определяемых при средних (по длине участка) давлении и температуре газа.

  - Определить среднее давление на участке:

,МПа                           (12.1)

где   РН – давление газа на выходе из КС, МПа;

- давление газа в конце  линейного участка

где ΔРВХ–  гидравлические потери газа в трубопроводах между узлом подключения к линейной части магистрального газопровода и компрессорным цехом, .

  - Определить среднюю температуру газа на участке.

С учетом тог, что , а

(12.2)

где  ТН – температура газа на входе в линейный участок (после АВО)

;

ТГР- температура грунта;

- параметр Шухова для линейного участка

КТР – средний для линейного участка коэффициент теплопередачи от газа в грунт, Вт/м2К (для грунта, состоящего из сухого песка, КТР=1,2; для очень влажного песка, КТР=3,5; для сыроватой глины, КТР=1,6; при отсутствии данных, характера и влажности грунтов на трассе газопровода можно приближенно принимать КТР=1,75) ;

dН – наружный диаметр трубопровода, мм;

QКС.Р – количество газа, транспортируемого по линейному участку при  стандартных условиях (200С, 760 мм рт.ст, 0.1 МПа), млн.м3/сут;

СР.СР – изобарная теплоемкость,  2 510Дж/кг·К ;

Δ – относительная плотность газа по воздуху ;

LКС – длина участка, км;

Diср- коэффициент Джоуля-Томсона для газа при средних для линейного участка давлении и температуре (3-3,5 К/МПа);

е – основание натурального логарифма.

  - Определить средний коэффициент сжимаемости:

(12.3)

  - Определить коэффициент гидравлического трения.

Магистральным трубопроводам присущ, как правило, квадратичный закон сопротивления. При неполной загрузке газопровода чаще наблюдается режим смешанного трения. Гладкостенный (гидравлически гладкие трубы) режим течения характерен для распределительных газопроводов малого диаметра. Граница между смешанным (переходным) и квадратичными режимами течения определяется зависимостью:

(12.4)

где  dВН – внутренний диаметр трубы, мм;

КЭ – эквивалентная шероховатость, мм (для новых труб 0,03 мм).

(12.5)

При Re>Re ПЕР – квадратичный закон сопротивления.

(12.6)

При Re<Re ПЕР – гладкостенный режим течения.

(12.7)

С учетом местных сопротивлений, для технических расчетов

(12.8)

  - Определить давление газа в конце линейного участка:

, мПа	(12.9)

где LКС – м, dвн – м, ρСТ – кг/м3, QКС.Р – м3/с, ТСР – 0К.

Проверка точности:

Если 100 %, то , то расчет произведен правильно.

13.Определение режима работы КС.

Для определения режима КС необходимо построить на одном и том же графике, в одном и том же масштабе в координатах Р-Q суммарную характеристику рабочих нагнетателей и характеристику сети. Точка пересечения (А) – режимная.

Для построения характеристики сети необходимо составить таблицу.

Характеристика сети

| Q, млн.м3/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р, МПа |  |  |  |  |  |

Для этого представим уравнение (12.9) в виде:

, мПа              (12.10)

Задаваясь некоторыми значениями QКС.Р определяется РН.

Если QA<QKC.P, то необходимо изменить режим работы нагнетателей (расчет повторить).

Если QA>QKC.P, то необходимо предусмотреть регулирование КС.

14. Подбор вспомогательного оборудования

  - Произвести подбор пылеуловителя масляного или циклонного типа в соответствии с модулем 11 «Очистка и подготовка газа» учебно-методического комплекса по дисциплине «Машины и оборудование газонефтепродуктопроводов».

  - Произвести подбор аппарата воздушного охлаждения в соответствии с модулем 14 «Теплообменное оборудование и аппараты воздушного охлаждения» учебно-методического комплекса по дисциплине «Машины и оборудование газонефтепродуктопроводов».

  - Произвести выбор типа задвижек в соответствии с модулем 13 «Трубопроводная арматура» учебно-методического комплекса по дисциплине «Машины и оборудование газонефтепродуктопроводов».

Приложение 1

Средние температурные поправки плотности и коэффициент объемного расширения.

| Плотность , | Температурная поправка , | Коэффициент объемного расширения , | Плотность , | Температурная поправка , | Коэффициент объемного расширения , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700-709 710-719 720-729 730-739 740-749 750-759 760-769 770-779 780-789 790-799 800-809 810-819 820-829 830-839 840-849 850-859 860-869 870-879 880-889 | 0,897 0,884 0,870 0,875 0,844 0,831 0,818 0,805 0,792 0,778 0,765 0,752 0,738 0,725 0,712 0,699 0,686 0,673 0,660 | 0,001263 0,001227 0,001193 0,001160 0,001128 0,001098 0,001068 0,001039 0,001010 0,000981 0,000952 0,000924 0,000896 0,000868 0,000841 0,000818 0,000793 0,000769 0,000746 | 890-899 900-909 910-919 920-929 930-939 940-949 950-959 960-969 970-979 980-989 990-999 1000-1009 1010-1019 1020-1029 1030-1039 1040-1049 1050-1059 1060-1069 1070-1079 | 0,647 0,638 0,620 0,607 0,594 0,581 0,567 0,554 0,541 0,528 0,515 0,502 0,489 0,476 0,463 0,450 0,437 0,424 0,411 | 0,000722 0,000699 0,000677 0,000656 0,000635 0,000615 0,000594 0,000574 0,000555 0,000536 0,000518 0,000499 0,000482 0,000464 0,000447 0,000431 0,000414 0,000398 0,000382 |

Приложение 2

Теплофизические свойства по некоторым нефтям и нефтепродуктам.

| Нефть | Т,К | ,К | ,Па | Плотность, | Кинематическая вязкость (в Сст) при температуре, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арланская | 293 303 308 313 | 308 | 0,637 0901 1,010 1,188 | 892 | 39,7 26,0 20,7 17,6 |
| Бавлинская | 293 303 308 313 | 296 | 0,920 1,010 1,240 1,680 | 870 | 59,0 25,0 21,2 18,7 |
| Мангышлакская | 313 323 330 | 330 | 0,5810 0,821 1,010 | 869 | 5,3 4,2 3,1 |
| Мухановская | 303 311 313 318 | 311 | 0,804 1,010 1,084 1,220 | 840 | 5,65 5,04 4,43 3,82 |
| Ромашкинская | 303 308 313 316 | 316 | 0,680 0,802 0,931 1,010 | 862 | 12,0 10,5 9,0 8,0 |
| Туймазинская | 293 298 303 313 | 298 | 0,880 1,010 1,160 1,600 | 851 | 164. 85.5 65,0 17,0 |
| Усть-Балыкская | 293 308 314 318 | 314 | 0,482 0,804 1,010 1,110 | 848 | 288 150 22,5 15,6 |
| Дизельное топливо | Цетановое число, не менее | Температура застывания, К | Давление насыщенных паров, Па | Плотность при 20, | Кинематическая вязкость при 20, Сст |
| ДЛ | 45 | 253 | - | 860 | 3,0-6,0 |
| ДЗ | 45 |  |  | 840 | 1,8-5,0 |
| ДА | 45 |  |  | 830 | 1,5-4,0 |

Приложение 3

Оптимальные параметры нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

| Диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Рабочее давление, МПа | Подача, млн.т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружный | Условный |  |  |  |
| 219 | 200 | 4,5,6,7 | 9,0-10,0 | 0,7-0,9 |
| 273 | 250 | 4,5,6,7,8 | 7,8-8,5 | 1,3-1,6 |
| 325 | 300 | 4,5,6,7,8 | 6,5-7,5 | 1,8-2,3 |
| 377 | 350 | 4,5,6,7,8,9 | 5,5-6,5 | 2,5-3,2 |
| 426 | 400 | 4,5,6,7,8,9 | 5,5-6,5 | 3,5-4,8 |
| 530 | 500 | 4,5,6,7,8,9,10 | 5,5-6,5 | 6,8-8,5 |
| 630 | 600 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 5,2-6,2 | 10-12 |
| 720 | 700 | 6,7,8,9,10,11,12,14 | 5,0-6,0 | 14-18 |
| 820 | 800 | 7,8,9,10,11,12,14,16 | 4,8-5,8 | 22-26 |
| 920 | 900 | 8,9,10,11,12,14,16 | 4,6-5,6 | 32-36 |
| 1020 | 1000 | 9,10,11,12,14,16,18 | 4,6-5,6 | 42-50 |
| 1220 | 1200 | 11,12,14,16,18,20 | 4,4-5,4 | 70-78 |

Приложение 4

Характеристики труб для нефтепроводов, газопроводов и нефтебаз

| Наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Характеристика материала труб | Коэффициент надежности по материалу, К |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка стали |  |  |  |
| 159 | 4;4,5;5;5,5 | К34 | 340 | 210 | 1,47 |
| 168 | 4;4,5;5;5,5;6;7 | К38 | 380 | 240 | - |
| 219 | 4;4,5;5;5,5;6;7;8 | К42 | 420 | 250 | - |
| 273 | 4;4,5;5;5,5;6;7;8 | К50 | 500 | 350 | - |
| 325 | 4;4,5;5;5,5;6;7;8;9 | К52 | 520 | 360 | - |
| 351 | 4;4,5;5;5,5;6;7;8;9;10 | К55 | 650 | 380 | - |
| 377 | 4,5;5;5,5;6;7;8;9;10 | - | - | - | - |
| 426 | 5;5,5;6;7;8;9;10 | - | - | - | - |
| 530 | 7;8;9;10;11;12;13;14 | 12ГСБ | 510 | 350 | 1,4 |
|  | 7;8;9;10;11;12;13;14 | 8ГБЮ | 510 | 350 | 1,4 |
|  | 7,1;8,8;10;12;14;16 | - | 529 | 392 | 1,34 |
|  | 7;7,5;8;9;10 | 17ГС | 510 | 353 | 1,47 |
|  | 8;9;10 | 13ГС | 510 | 353 | 1,34 |
| 630 | 8;9;10;11;12 | 12Г2С | 490 | 343 | 1,4 |
| 720 | 7,5;8,1;9,3;10;11;12 | 17ГС | 510 | 353 | 1,47 |
|  | 8;9;10;11;12;13;14 | 08ГБЮ | 510 | 350 | 1,4 |
|  | 7,3;8,7;10,8;12;14;16;29 | К60 | 589 | 461 | 1,34 |
| 820 | 9;10;11;12;13;14 | 12ГСБ | 510 | 350 | 1,4 |
|  | 8,5;9,2;10,6;11,4 | 17ГС | 510 | 353 | 1,47 |
|  | 8;9;10;11;12 | 13Г2АФ | 530 | 363 | 1,47 |
| 1020 | 11;11,5;12; | 17Г1С | 510 | 363 | 1,4 |
|  | 9,5;10;10,5 | 17Г1С | 510 | 363 |  |
|  | 8;8,5;9 | К60 | 588 | 441 |  |
|  | 11,4 | 13Г1С-У | 540 | 390 | 1,34 |
|  | 12,5;12,9;15,5;16 | 13Г1С-У | 540 | 390 | 1,47 |
| 1220 | 10;11;12;13;14;15;16 | 12ГСБ | 550 | 380 | 1,4 |
|  | 10;11;12;13;14;15;16 | 12ГСБ | 510 | 350 |  |
|  | 10;11;12;13;14;15;16 | 09ГДЮ | 550 | 380 |  |
|  | 10;11;12;13;14;15;16 | 08ГБЮ | 510 | 350 |  |

Приложение 5

Технические характеристики секционных насосов серии НМ

| Типоразмер насоса | Насос | Электродвигатель |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальный режим | Масса, кг | Тип | Мощность, кВт | Масса, кг |
|  | Подача, | Напор, м | Частота вращения., об/мин | Допуст. кавит. запас, м | К.п.д., % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| НМ 125-550 | 125 | 550 | 2980 | 4,0 | 72 | 1950 | ВАО2-450LA-2У2 |  | 2835 |
| НМ 125-550* | 125 | 550 | 3000 | 4,0 | 72 | 1950 | 2АРМП1-400/6000У4 2АЗМП1-400/6000У4 | 400 | 2230 2230 |
| НМ 180-500 | 180 | 500 | 2980 | 4,0 | 74 | 1950 | ВАО2-450LB-2У2 |  | 3255 |
| НМ 180-500* | 180 | 500 | 3000 | 4,0 | 72 | 1950 | 2АРМП1-400/6000У4 2АЗМП1-400/6000У4 | 400 | 2230 2230 |
| НМ 250-475 | 250 | 475 | 2980 | 4,5 | 77 | 3100 | 2АЗМВ1500/ 6000У5 |  | 4190 |
| НМ 250-475* | 250 | 475 | 3000 | 4,0 | 75 | 3100 | 2АРМП1-500/6000У4 2АЗМП1-500/6000У4 | 500 | 2350 2390 |
| НМ 360-460 | 360 | 460 | 2980 | 4,5 | 80 | 3200 | 2АЗМВ1500/ 6000У5 |  | 4100 |
| НМ 360-460* | 360 | 460 | 3000 | 4,5 | 78 | 3200 | 2АРМП1-630/6000У4 2АЗМП1-630/6000У4 | 630 | 4190 4190 |
| НМ 500-300 | 500 | 300 | 2980 | 4,5 | 80 | 2800 | 2АЗМВ1500-6000У5 |  | 4740 |
| НМ 500-300* | 500 | 300 | 3000 | 4,5 | 80 | 2800 | 2АРМП1-500/6000У4 2АЗМП1-500/6000У4 | 500 | 2350 2390 |
| НМ 710-280 | 710 | 280 | 2980 | 6,0 | 80 | 2920 | 2АЗМВ1800/ 6000У5 |  | 7005 |
| НМ 710-280* | 710 | 280 | 3000 | 6,0 | 80 | 2920 | 2АРПМ1-800/6000У4 2АЗМП1-800/6000У4 | 800 | 3370 3470 |

(*) насосы прошлых лет

Приложение 6

Справочные данные по секционным насосам типа НМ

| Типоразмер насоса | Коэффициенты в формуле (3.1) | Коэффициенты в формуле(3.2) | Коэффициенты в формуле(3.3) | Параметры насоса, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НМ 125-550 НМ 125-550 НМ 125-550* НМ180-500 НМ 180-500 НМ 180-500* НМ 250-475 НМ 250-475 НМ 250-475* НМ 360-460 НМ 360-460 НМ 360-460 НМ 360-460* НМ 500-300 НМ 500-300 НМ 500-300 НМ 500-300* НМ 710-280 НМ 710-280 НМ 710-280* | 623,2 504,7 639,4 645,9 518,3 631,1 553,4 464,5 526,1 535,8 501,0 438,5 557,7 350,2 318 277,7 407,2 309,8 305,5 393,4 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 5,120 4,76 6,461 4,4 4,46 4,104 1,32 1,57 0,982 0,42 0,67 0,63 0,659 0,21 0,23 0,15 0,427 0,093 0,18 0,226 | 4 4 0,9 4 4 0,409 4 4 0,161 4,6 4,6 4,6 0,854 4,5 4,5 4,5 0,083 6 6 0,0012 | - - 0,302 - - 0,445 - - 0,528 - - - 0,292 - - - 0,647 - - 1,306 | -10,9 -10,9 3,45 5,29 5,29 3,05 -18,11 -18,11 2,29 9,14 9,14 9,14 7,61 -12,3 -12,3 -12,3 6,00 -29,48 -29,48 -0,33 | 1,26 1,26 0,94 0,83 0,83 0,81 0,8 0,8 0,51 0,40 0,40 0,40 0,38 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,27 | -41,02 -41,02 -30,21 -24,56 -24,56 -24,48 -16 -16 -8,71 -5,71 -5,71 -5,71 -5,05 -2,94 -2,94 -2,94 -3,52 -2,6 -2,9 -2,13 | 16 24 28 - | 198 198 200 198 198 200 246 246 250 246 246 246 300 284 284 284 300 284 284 300 | 266 240 260* 270 243 272* 305 274,5 300* 300 290 240 300* 300 285 270 300* 312 285 315* | 60 72 64 77 99 73 80 97 88 79 86 95 80 128 143 154 123 16 207 151 |

Приложение 7

Техническая характеристика спиральных насосов типа НМ

| Типоразмер насоса | Насос | Электродвигатель |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальный режим | Масса,кг |  |
|  | Подача, | Напор, м | Частота вращ., об/мин | Допуст. кавит. запас, м | К.п.д., % |  | Тип | Мощность, кВт | Масса, кг |
| НМ 1250-260* | 1250 | 260 | 3000 | 20 | 80 | 2800 | СТДП1250-2 УХЛ 4 | 1250 | 7030 |
| НМ 1250-260 | 1250 | 260 |  | 20 | 80 |  | СТДП1250-2 УХЛ 4 СТДП1600-2 УХЛ 4 | 1250 1600 |  |
| НМ 1800-240* | 1800 | 240 |  | 25 | 83 | 3500 | СТДП1600-2 УХЛ 4 | 1600 | 7630 |
| НМ 1800-240 | 1800 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| НМ 2500-230* | 2500 | 230 |  | 32 | 86 | 3920 | СТДП2000-2 УХЛ 4 | 2000 | 8030 |
| НМ 2500-230 | 2500 | 230 |  | 32 | 86 |  | СТДП2000-2 УХЛ 4 СТДП2500-2 УХЛ 4 | 2000 2500 |  |
| НМ 3600-230* | 3600 | 230 |  | 40 | 87 | 4490 | СТДП2500-2 УХЛ 4 | 2500 | 11150 |
| НМ 3600-230 | 3600 | 230 |  | 38 | 87 |  | СТДП2500-2 УХЛ 4 СТДП3150-2 УХЛ 4 | 2500 3150 |  |
| НМ 5000-210* | 5000 | 210 |  | 42 | 88 | 4600 | СТДП3150-2 УХЛ 4 | 3150 | 12350 |
| НМ 5000-210 | 5000 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| НМ 7000-210* | 7000 | 210 |  | 52 | 89 | 6125 | СТДП5000-2 УХЛ 4 | 5000 | 14750 |
| НМ 7000-210 | 7000 | 210 |  | 52 | 89 |  | СТДП4000-2 УХЛ 4 СТДП5000-2 УХЛ 4 СТДП6300-2 УХЛ 4 | 4000 5000 6300 |  |
| НМ 10000-210* | 10000 | 210 |  | 65 | 89 | 9795 | СТДП6300-2 УХЛ 4 | 6300 | 21600 |
| НМ 10000-210 | 10000 | 210 |  | 65 | 89 |  | СТДП5000-2 УХЛ 4 СТДП6300-2 БУХЛ 4 СТДП8000-2 БУХЛ 4 | 5000 6300 8000 |  |
| НМ 1000-210 Со сменным ротором на 12500 | 12500 | 210 |  | 87 | 87 | 9795 | СТДП8000-2 УХЛ 4 | 8000 | 2300 |

Приложение 8

Справочные данные по спиральным насосам типа НМ

| Типоразмер насоса | Ротор | Коэффициенты в формуле (3.1) | Коэффициенты в формуле(3.2) | Коэффициенты в формуле(3.3) | Параметры насоса, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НМ 1250-260* | 1 | 318,8 | - | 38,7 | 0,017 | 1,037 | 20,29 | 10,36 | -44,35 | 26 | 353 | 440* | 73 |
|  | 0,7 | 283,0 | - | 35,4 | 0,163 | 0,678 | 17,14 | 11,91 | -52,68 | 26 | 353 | 418* | 59 |
| НМ 1250-260 | 0,7 | 216,4 | - | 40,9 | 0,092 | 0,76 | 9,63 | 14,3 | -69,6 |  | 353 | 418 | 62 |
|  | 1 | 316,8 289,8 271,0 | - | 41,9 34,8 43,9 | 0,092 | 0,76 | 20,60 | 11,3 | -50 |  | 353 | 460 418 395 | 71 77 89 |
|  | 1,25 | 327,4 | - | 25,0 | 1,17 | 0,46 | 34,10 | 3627 | -21,7 |  | 353 | 450 | 79 |
| НМ 1250-400* | 1 | 544,3 | - | 9,24 | 6,071 | 0,245 | -1,32 | 15,2 | -67,56 |  | 353 | 365 | 41 |
| НМ 1800-240* | 1 | 298,7 | - | 17,8 |  | 1,634 | 3,86 | 9,51 | -28,57 |  | 512 | 440* | 90 |
| НМ 2500-230* | 1 | 287,9 | - | 9,47 | 0,0598 | 0,813 | 6,86 | 7,11 | -15,63 | 36,2 | 512 | 430* | 109 |
|  | 0,7 | 246,8 | - | 7,18 | 0,487 | 0,538 | 4,96 | 7,94 | -19,81 | 38 | 512 | 405* | 95 |
|  | 0,5 | 248,0 | - | 16,3 | 1,273 | 0,399 | 5,66 | 9,73 | -29,87 | 26 | 512 | 425* | 79 |
| НМ 2500-230 | 0,5 | 246,7 | - | 16,8 | 1,41 | 0,39 | 24,8 | 644 | -16,9 |  | 512 | 425 | 77 |
|  | 0,7 | 248,7 | - | 7,61 | 1,97 | 0,35 | -79,35 | 15,8 | -37 |  | 512 | 405 | 93 |
|  | 1 | 281,5 258,8 235,9 | - | 7,84 8,59 8,32 | 1,26 | 0,42 | 26,2 | 485 | -9,7 |  | 512 | 440 405 385 | 109 117 129 |
|  | 1,25 | 371,0 | - | 14,9 | 1,26 | 0,42 | 18,8 | 403 | -6,2 |  | 512 | 450 | 123 |
| НМ 3600-230* | 1 | 325,6 | - | 7,36 | 0,761 | 0,492 | 7,05 | 5,30 | -8,64 | 41 | 512 | 450* | 127 |
|  | 0,7 | 269,6 | - | 7,24 | 1,872 | 0,376 | 4,29 | 6,32 | -12,28 | 43 | 512 | 450* | 104 |
|  | 0,5 | 272,8 | - | 13,1 | 3,880 | 0,300 | 7,55 | 7,62 | -19,52 | 29 | 512 | 450* | 93 |
| НМ 3600-230 | 0,5 | 279 | - | 16,3 | 5,11 | 0,25 | 12,7 | 669 | -15,7 |  | 512 | 450 | 93 |
|  | 0,7 | 270,3 | - | 6,7 | 4,33 | 0,27 | -10,5 | 750 | -14,5 |  | 512 | 430 | 109 |
|  | 1 | 307,3 276,8 246,3 | - | 7,57 7,1 6,92 | 0,92 | 0,47 | 34,3 | 332 | -5,16 |  | 512 | 460 425 415 | 131 143 154 |
|  | 1,25 | 319,1 | - | 5,43 |  | 2,18 | 15,1 | 4 | -4,57 |  | 512 | 470 | 147 |
| НМ 5000-210* | 1 | 227,9 | - | 2,81 | 0,0425 | 0,813 | 10,57 | 3,42 | -3,74 | 70 | 610 | 450* | 165 |
|  | 0,7 | 284,5 | - | 5,31 | 1,19 | 0,4 | 22,61 | 3,66 | -5,33 | 72 | 610 | 470* | 134 |
|  | 0,5 | 133,9 | - | 5,85 | 2,268 | 0,316 | 33,57 | 2,89 | -4,02 | 70 | 610 | 430* | 117 |
| НМ 700-210* | 1 | 300,1 | - | 1,89 | 0,125 | 0,678 | 0,46 | 2,58 | -1,85 | 61 | 610 | 475* | 196 |
|  | 0,7 | 283,1 | - | 3,11 | 0,417 | 0,55 | 3,14 | 3,17 | -3,11 | 49 | 610 | 475* | 168 |
|  | 0,5 | 243,7 | - | 3,29 | 1,818 | 0,404 | 0,16 | 4,11 | -4,93 | 52 | 610 | 467* | 138 |
| НМ 7000-210 | 0,5 | 232,9 | - | 2,13 | 0,76 | 0,52 | 10,5 | 3 | -3,6 |  | 610 | 450 | 138 |
|  | 0,7 | 281,8 | - | 2,84 | 1,76 | 0,41 | 12,1 | 3 | -2,73 |  | 610 | 475 | 165 |
|  | 1 | 296,6 270,7 238,4 | - | 1,87 1,95 1,51 | 1,49 | 0,4 | -4,03 | 3 | -2,16 |  | 610 | 475 450 430 | 196 211 265 |
|  | 1,25 | 323,6 | - | 1,43 |  | 1,25 | 2,25 | 2 | -1,23 |  | 610 | 490 | 219 |
| НМ 10000-210* | 1,25 | 377,6 | - | 1,06 |  | 1,286 | 17,0 | 1,47 | -0,76 |  | 610 | 530* | 193 |
|  | 1 | 297,4 | - | 0,89 | 0,0079 | 0,989 | 5,66 | 1,84 | -1,02 | 66 | 610 | 495* | 234 |
|  | 0,7 | 321,2 | - | 2,44 |  | 1,475 | 5,55 | 2,35 | -1,70 | 57 | 610 | 505* | 203 |
|  | 0,5 | 267,8 | - | 2,03 | 1,093 | 0,434 | 1,00 | 3,08 | -2,86 | 58 | 610 | 475* | 165 |
| НМ 10000-210 | 0,5 | 251,3 | - | 1,72 | 0,11 | 0,71 | 27,4 | 1,5 | -1,0 |  | 990 | 465 | 165 |
|  | 0,7 | 304 | - | 20,8 | 0,0053 | 1,05 | 26,1 | 1,6 | -1,07 |  | 990 | 496 | 196 |
|  | 1 | 291,8 279,9 263,1 | - | 0,86 0,85 0,83 |  |  | 14,6 | 1,4 | -0,68 |  | 990 | 500 480 465 | 234 249 263 |
|  | 1,25 | 360,5 346,8 339,8 | - | 0,93 0,99 0,98 |  | 1,62 | 18,0 | 1,4 | -0,65 |  | 990 | 530 520 515 | 262 282 294 |

Приложение 9

Техническая характеристика насосов типа НДвН и НДсН

| Типоразмер насоса | Номинальный режим |
| --- | --- |
|  | Подача, | Напор,м | Частота вращения, об/мин | Допустимый кавит. запас,м | К.п.д., % |
| 8НДвН 12НДсН 14НДсН | 500 800 1100 | 28 28 30 | 960 | 4,5 4,0 5,0 | 79 86 88 |

Приложение 10

Справочные данные по насосам типов НДвН НДсН.

| Типоразмер насоса | Ротор | Коэффициенты По формуле (3.1) | Коэффициенты По формуле (3.2) | Коэффициенты По формуле (3.3) | Параметры насоса, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | а, ч/м | ч/м | а, м |  |  | , ч/м | , ч/м |  |  |  |  |
| 8НДвН | 1 | 31,6 | 2,95 | 0,733 | 0,0431 | 0,729 | 3,63 | 0,391 | -4,81 | 14,0 |  | 470 | 65 |
| 12НДсН | 1 2 3 | 33,4 29,4 24,1 | - - - | 8,58 9,47 9,84 | 0,065 0,065 0,065 | 0,628 0,628 0,628 | 6,14 12,8 11,9 | 0,205 0,196 0,220 | -1,26 -1,27 -1,58 | 5,0 7,0 9,0 |  | 460 430 400 | 100 105 120 |
| 14НДсН | 1 2 | 39,0 48,7 | - - | 6,19 5,26 | 5 5 | - - | 7,1 7,1 | 0,133 0,133 | -0,59 -0,59 |  |  | 480 540 | 107 83 |

Приложение 11

Техническая характеристика насосов типа НПВ

| Типоразмер насоса | Насос | Электродвигатель |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальный режим | Масса, кг |  |
|  | Пода, м/ч | Напор,м | Частота вращ., об/мин | Доп.кавит. запас,м | К.п.д.% |  | Тип | Мощность,кВт | Масса, кг |
| НПВ 150-60 НПВ 300-60 НПВ 600-60 НПВ 1250-60 НПВ 2500-80 НПВ 3600-90 НПВ 5000-120 | 150 300 600 1250 2500 2600 5000 | 60 60 60 60 80 90 120 | 2975 2975 1485 1500 | 3 3 4 2,2 3,2 4,8 5,0 | 72 75 77 76 82 84 85 | 11940 11870 17000 16700 | 2В250М-2У2 2В250М-2У2 ВАОВ-560М-4У1 ВАОВ500М-4У1 ВАОВ630L-4У1 ВАОВ710L-4У1 ВАОВ800L-4У1 | 400 800 1250 2000 | 5000 7500 9800 13200 |

Приложение 12

Справочные данные по насосам типа НПВ

| Типоразмер насоса | Коэффициенты (3.1) | Коэффициенты (3.2) | Коэффициенты (3.3) | Параметры насоса, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | а, ч/м | ч/м | а, м |  |  | , ч/м | , ч/м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| НПВ 150-60 | 78,5 63,9 | - - | 836 875 | 3 3 | - - | -4,9 7,07 | 0,99 0,73 | -31,5 -23,7 |  | 307 307 | 230 207 | 103 130 |
| НПВ 300-60 | 78,5 63,1 | - - | 199 197 | 4 4 | - - | 1,0 -15,1 | 0,47 0,57 | -7,51 -9,6 |  | 307 307 | 240 216 | 145 190 |
| НПВ 600-60 | 75,3 62,1 | - - | 45 47,7 | 4 4 | - - | 9,15 9,03 | 0,24 0,20 | -2,09 -1,62 |  | 408 408 | 445 400 | 103 127 |
| НПВ 1250-60* | 77,1 64,2 | - - | 11,48 13,27 | 2,2 2,2 | - - | 5,0 5,0 | 10,01 10,01 | -35,11 -35,11 |  | 800 800 | 495* 445* | 106 136 |
| НПВ 1250-60 | 74,8 69,2 59,9 | - - - | 9,5 10,6 8,9 | 2,3 2,3 2,3 | - - - | 17,2 17,2 17,2 | 0,08 0,08 0,08 | -0,24 -0,24 -0,24 |  | 408 408 800 | 525 500 475 | 106 116 127 |
| НПВ 2500-80* | 113,3 82,9 | - - | 5,36 3,61 | 3,2 3,2 | - - | -0,75 -0,75 | 6,93 6,93 | -14,40 -14,40 |  | 800 800 | 530* 477* | 121 150 |
| НПВ 2500-80 | 79,7 96,4 86,3 | - - - | 1,0 4,5 4,4 | 3,3 3,3 3,3 | - - - | 32,3 32,3 32,3 | 0,04 0,04 0,04 | -0,081 -0,081 -0,081 |  | 800 800 800 | 540 515 487 | 121 133 150 |
| НПВ 3600-90* | 136,3 101,8 | - - | 3,70 3,00 | 4,8 4,8 | - - | 1,02 1,02 | 4,79 4,79 | -6,69 -6,69 |  | 1000 1000 | 640* 550* | 133 173 |
| НПВ 3600-90 | 127 112 93,7 | - - - | 2,9 2,6 1,4 | 4,9 4,9 4,9 | - - - | -3,64 -3,64 -3,64 | 0,045 0,045 0,045 | -0,064 -0,064 -0,064 |  | 1000 1000 1000 | 610 580 550 | 133 149 169 |
| НПВ 5000-120* | 151,9 121,1 | - - | 1,33 1,24 | 5,0 5,0 | - - | 3,71 3,71 | 3,54 3,54 | -3,81 -3,81 |  | 1000 1000 | 640* 576* | 126 156 |
| НПВ 5000-120 | 151,3 132,7 120,7 | - - - | 1,3 0,099 1,0 | 5 5 5 | - - - | 22,4 22,4 22,4 | 0,026 0,026 0,026 | -0,027 -0,027 -0,027 |  | 1000 1000 1000 | 645 613 580 | 126 139 154 |

Приложение 13

Техническая характеристика насосов типа НМП

| Типоразмер насоса | Насос | Электродвигатель |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальный режим | Масса,кг |  |
|  | Подача, | Напор, м | Частота вращ., об/мин | Допуст. кавит. запас, м | К.п.д., % |  | Тип | Мощность, кВт | Масса, кг |
| НМП 2500-74 | 2500 | 74 | 1000 | 3 | 72 | 7775 | ДС118/44-6 | 800 | 8540 |
| НМП 600-78 | 3600 | 78 |  | 3 | 83 | 7775 | ДС118/44-6 | 800 | 8540 |
| НМП 5000-115 | 5000 | 115 |  | 3,5 | 85 | 9321 | СДН2-16-59-6 | 1000 | 6750 |

Приложение 14

Справочные данные по насосам типа НМП

| Типо-размер насоса | Коэффициенты в формуле (3.1) | Коэффициенты в формуле(3.2) | Коэффициенты в формуле(3.3) | Параметры насоса, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НМП 2500-74 | 80,3 | - | 0,961 | 3 | - | 27,3 | 0,0221 | -1,82 |  | 1020 | 690 | 85 |
| НМП 3600-78 | 89,2 | - | 0,842 | 3 | - | 2,09 | 0,0420 | -5,46 |  | 900 | 725 | 98 |
| НМП 5000-115 | 137,6 | - | 0,940 | 3,5 | - | 12,9 | 0,0275 | -2,69 |  | 900 | 840 | 87 |

Приложение 15

Оптимальные параметры газопроводов

| Наружный диаметр газопровода, мм | Рабочее давление газа, МПа | Экономические интервалы, млрд.м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | без учета увеличения пропускной способности трубопровода | с учетом увеличения пропускной способности трубопровода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1020 | 5,5 | до 8,1 | до 8,7 |
| 1020 | 7,5 | >11,2 | >14,2 |
| 1220 | 5,5 | 8,7-13 | 8,7-15,6 |
| 1220 | 7,5 | 11,2-13 | 14,3-18 |
| 1420 | 5,5 | 13-17,4 | 15,5-22,9 |
| 1420 | 7,5 | 13-26,7 | 18-29,1 |
| 1620 | 5,5 | 17,4-27,3 | 22,1-29,1 |
| 1620 | 7,5 | 26,7-34,7 | 29,1-40,9 |
| 2020 | 5,5 | >36 | >37,2 |
| 2020 | 7,5 | >45.9 | >50,8 |

Приложение 16

Основные параметры центробежных нагнетателей на номинальном режиме

| Тип ЦБН | Тип привода | Производительность при 20 0С и 760мм.рт.ст, млн.м3/сутки | Производительность в условиях всасывания, м3/мин | Давление газа (абсолютное), кгс/см2 | Температура газа, 0С | Номинальная частота вращения ротора ЦБН,об/мин | Потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На входе | На выходе | На входе | На выходе |  |  |
| 260-13-2 | ГТК-5 | 14,3 | 208 | 45,0 | 56 | 15 | 34 | 5400 | 4250 |
| 280-11-1(2) | ГТ-700-4 | 13,0 | 179 | 45,0 | 56 | 15 | 35 | 8000 | 4000 |
| 280-11-6 | СТМ-4000-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280-12-7 | СТД-4000-2 СТПМ-4000-2 СТДП-4000-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370-17-1 | ГТ-750-6 | 19,8 | 289 | 45,0 | 56 | 15 | 35 | 5300 | 5850 |
| 370-18-1 | ГТК-10-4 | 37,0 | 370 | 62,0 | 76 | 15 | 33 | 4800 | 9900 |
| 370-18-2 | СТД-12500-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520-12-1 | ГТК-10-2 | 29,3 | 486 | 46,3 | 56 | 15 | 36 | 4800 | 9000 |
| Н-16-76-1,25 | ГТН-16 | 51,0 | 664/566 | 48,6/60,8/76 | 15/34 | - | 6410/6180 | 14800/15600 |
| Н-16-76-1,37 | ГТН-16 | 37,0 | 416 | 55,5 | 76 | 15 | - | 6380 | 15200 |
| Н-16-76-1,44 | ГТН-16 | 31,0 | 368 | 52,8 | 76 | 15 | - | 6340 | 15500 |
| Н-300-1,23 | ГТ-6-750 | 19,0 | 260 | 44,0 | 56 | 15 | 38 | 6150 | 6000 |
| 235-25-1 | ГТК-10-4 | 18,3 | 217,3 | 52,8 | 76 | 15 | 46 | 4800 | 9000 |
| 235-21-3 | СТД-12500 | 18,5 | 228 | 50,7 | 76 | - | 50 | 5000 | 10000 |
| 650-22-2 | ГТН-25 | 47,0 | 580 | 50,7 | 76 | 15 | 51 | 3700 | 25500 |
| ГПА-Ц-6,3/56М | НК-12-СТ | 10,7 | 196 | 38,6 | 56 | 20 | - | 8200 | 6300 |
| ГПА-Ц-6,3/76 | НК-12-СТ | 11,4 | 149 | 52,4 | 76 | 20 | - | 8200 | 6300 |
| ГПА-Ц-16/76 | НЦ-16/76-1,45 | 32,59 | 387,6 | 52,4 | 76 | 15 | 46 | 4900 | 16000 |

Приложение 17

Составление и чтение схем трубопроводов.

Монтаж и эксплуатацию трубопроводов и арматуры ведут на основе разработанной проектной технической документации. Составными элементами проектной документации служат монтажно-технологические схемы, аксонометрические масштабные схемы, монтажные и рабочие чертежи трубопроводов. На монтажных технологических схемах обозначают условный проход и условное обозначение арматуры.

Проектно техническую документацию выполняют, используя условные обозначения.

| наименование | обозначение | наименование | обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие условные обозначения в схемах |
| Поток жидкости |  | Прямолинейное движение |  |
| Поток газа (воздуха) |  | Линия регулирования |  |
| Поток двухфазной среды |  | Линия механической связи |  |
| Вращательное движение |  | Линия заземления |  |
| Обозначения элементов трубопроводов |
| Соединение линией связи |  | Подвод жидкости под давлением |  |
| Перекрещивание линий связи |  | Слив жидкости из системы |  |
| Линии связи: |  | Подвод воздуха под давлением |  |
| Всасывания, наполнения |  | Выпуск воздуха в атмосферу |  |
| Управления |  |  |  |
| Дренажа |  |  |  |
| Обозначение трубопроводной арматуры |
| Вентиль: |  | Подпорный клапан |  |
| Проходной |  | Дыхательный клапан |  |
| Угловой |  | Регулирующий клапан |  |
| Обратный клапан: |  | Дроссельный клапан |  |
| Проходной |  | Редукционный клапан |  |
| Угловой |  | Терморегулирующий клапан |  |
| Приемная сетка с клапаном |  | Двух седельный клапан |  |
| Предохранительный клапан: |  | Плотная жидкая заслонка |  |
| Проходной |  |  |  |
| Угловой |  |  |  |
| Задвижка |  |  |  |
| Обозначение аппаратов |
| Общее обозначение |  | Осушитель воздуха |  |
| Фильтр |  | Блок отчистки осушки воздуха |  |
| Влагомаслоотделитель |  | Сепаратор |  |
| Конденсатоотводчик |  | Глушитель на выпуске |  |
| Охладитель |  | Глушитель на приеме |  |
| Нагреватель |  | Искрогаситель |  |
| Элементы привода общего применения |

| ДВС, турбина |  | Ручное управление |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатель |  | Электромагнит |  |
| Обозначение механизмов |
| По функциональному признаку: |  |  |  |
| Нерегулируемый насос |  | Вакуумный насос |  |
| Нерегулируемый компрессор |  | Гидродвигатель |  |
| По принципу действия: |  |  |  |
| Насос ручной |  | Насос шестеренчатый |  |
| Насос винтовой |  | Насос водоструйный |  |
| Насос кривошипно- поршневой |  | Вентилятор центробежный |  |
| Насос центробежный |  | Вентилятор осевой |  |
| Примеры обозначения арматуры и механизмов с указанием приводов и управления |
| Запорный клапан с маховиком (ручным приводом) |  | Задвижка с электромагнитным приводом |  |
| Запорный клапан с дистанционным управлением |  | Центробежный насос с приводом от электропривода |  |
| Задвижка с приводом от электродвигателя |  | Регулируемый компрессор с приводом от ДВС |  |
| Обозначение емкостей и аккумуляторов |
| Открытый бак под атмосферным давлением |  | Пневматический (ресивер, баллон, воздухосборщик) |  |

Как правило, на схемы наносят все виды автоматических устройств (контроля, регулирования, программного управления, сигнализации, защиты и блокировки), используемых в процессе эксплуатации компрессорных и насосных установок.

НА схемах средства контроля  и автоматики изображаются условными графическими обозначениями приборов, в которых наносят: буквенные обозначения измеряемых и регулируемых величин; основных функций, выполняемых прибором.

Условные графические изображения приборов.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Первичный измерительный преобразователь (датчик); прибор, устанавливаемый по месту на технологическом трубопроводе, стене, полу, колонне, металлоконструкции. |  |
| Прибор устанавливаемый на щите, пульте |  |
| Отборное устройство без постоянно подключенного прибора (служит для эпизодического подключения приборов во время наладки, снятия характеристики и т. п.) |  |

Буквенные условные обозначения средств контроля и автоматизации

| Обозначения | Измеряемая величина |
| --- | --- |
|  | Основные обозначения первой буквы | Дополнительное значение, уточняющее значение 1-й буквы |
| D | Плотность | Разность, перепад |
| E | Любая электрическая величина |  |
| F | Расход | Соотношение, доля, дробь |
| J |  | Автоматическое переключение, обегание |
| K | Время, временная программа |  |
| L | Уровень |  |
| M | Влажность |  |
| P | Давление, вакуум |  |
| Q | Качество, состав, концентрация | Интегрирование, суммирование по времени |
| R | Радиоактивность |  |
| S | Скорость, частота |  |
| T | Температура |  |
| V | Вязкость |  |
| W | Масса |  |

| Обозначение | Функции, выполняемые прибором |
| --- | --- |
|  | Отображение информации | Формирование выходного сигнала |
| A | Сигнализация |  |
| C |  | Регулирование, управление |
| I | Показание |  |
| R | Регистрация |  |
| S |  | Включение, отключение, переключение |

Пример построения условного обозначения прибора

Последовательность буквенных обозначений

Место для нанесения позиционного обозначения

Примеры построения условных обозначений

|  | Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения температуры, установленный по месту. Например: термопары, термометр сопротивления, баллон манометрического термометра и т. п. |
| --- | --- |
|  | Прибор измерения температуры, показывающий, установленный по месту. Например: термометр ртутный, термометр манометрический и т. п. |
|  | Прибор измерения температуры, показывающий, установленный на щите. Например: милливольтметр, логометр, потенциометр, мост автоматический и т. п. |
|  | Прибор измерения температуры одноточечный, регистрирующий, установленный на щите. Например: самопишущие милливольтметр, логометр, потенциометр, мост автоматический и т. п. |
|  | Прибор измерения температуры регистрирующий, установленный на щите. Например: любой самопишущий регулятор температуры (термометр манометрический, логометр, потенциометр и т. п. ) |
|  | Регулятор температуры, бес шкальный, установленный по месту. Например: дилатометрический регулятор температуры. |
|  | Прибор измерения температуры бес шкальный с контактным устройством, установленный по месту. Например: реле температурное |
|  | Прибор для измерения давления (разряжения), показывающий, установленный по месту. Например: любой показывающий манометр, тягометр, напоромер, вакуумметр и т. п. |
|  | Прибор для измерения перепада давления, показывающий, установленный по месту. |
|  | Прибор для измерения давления (разряжения), бес шкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту. Например: манометр (дифманометр) без шкальный с пневмо- или электропередачей. |
|  | Прибор для измерения давления (разряжения), регистрирующий, установленный на щите. Например: самопишущий манометр или любой вторичный прибор для регистрации давления. |
|  | Прибор для измерения давления с контактным устройством, установленный по месту. Например: реле давления. |
|  | Прибор для измерения давления (разряжения), показывающий с контактным устройством, установленный по месту. Например: электроконтактный манометр и т. п. |
|  | Первичный измерительный преобразователь для измерения расхода, установленный по месту. Например: диафрагма, сопло, труба Вентури и т. п. |
|  | Прибор для измерения расхода, бес шкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту. Например: дифманометр бес шкальный с пневмо- или электропередачей. |
|  | Прибор для измерения расхода, показывающий, установленный по месту. Например: дифманометр показывающий |
|  | Прибор для измерения расхода, интегрирующий, установленный по месту. Например: любой бес шкальный счетчик-расходомер и интегратором |
|  | Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения уровня, установленный по месту. Например: датчик электрического и емкостного уровнемера. |
|  | Прибор для измерения уровня, показывающий, установленный по месту. Например: манометр (дифманометр), используемый для измерения уровня. |

Приложение 18

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ НЕФТИ В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ

- Настоящее приложение разработано на основании РД «Методика определения нормативов технологических остатков нефти в резервуарных парках ОАО  АК «Транснефть»» и устанавливает методики определения:

  - Минимального и максимального допустимых, нормативного аварийного, нормативного нижнего, нормативного верхнего уровней нефти в резервуарах;

  - Потенциальной полезной емкости, полезной емкости, коэффициента полезной емкости;

  - Запаса аварийной емкости и технологических остатков

- Расчет максимального допустимого уровня взлива.

Рис.1.

1- высота стенки резервуара; 2- максимальный допустимый уровень взлива; 3- минимальный допустимый уровень взлива; 4- высота, определяющая потенциальную полезную емкость.

Максимально допустимый уровень определяется по формуле:

,                                (1)

Где, - расстояние, определяемое типом и конструкцией резервуара. Для РВС  с плавающей крышей  определяется от днища (в районе уторного уголка) до верха стенки.

100 мм- это расстояние, определяющее запас емкости на температурное расширение нефти.

Для РВС с плавающей крышей 100мм отмеряются от верха стенки до короба крыши, и вычитается высота плавающей крыши, с учетом ее погружения.

- Расчет объема минимального допустимого уровня взлива.

Объем минимального допустимого уровня нефти в резервуарах со стационарной крышей рассчитывается, исходя из условия недопустимости прорыва воздуха в приемно-раздаточный патрубок при воронкообразовании.

,                                 (2)

Где, F- площадь зеркала нефти в резервуаре, .

Величина минимального допустимого уровня  в резервуарах с плавающей крышей определяются расстоянием 30см от днища резервуара до низа опорных стоек.

В резервуарах с плавающей крышей, опорные стойки которой установлены на днище, минимально допустимый уровень определяется на 30см выше опорных стоек.

Минимальный уровень по воронкообразованию определяется в зависимости от конструктивного расположения приемо-раздаточного патрубка (ПРП), его диаметра и производительности опорожнения резервуара, которая зависит от производительности напорного участка нефтепровода при схеме перекачки «через резервуары» и максимальной разницы производительностей приемного и напорного участков при схеме перекачки с «подключенными резервуарами». Величина  определяется по формуле:

,                                     (3)

Где, - критическая высота уровня жидкости в резервуаре, при которой начинается устойчивое истечение с воронкой, м.

А – расстояние от днища резервуара до оси приемораздаточного патрубка, м. Значения А определяются по паспорту резервуара.

,                                  (4)

Где, - критерий Рейнольдса;

- диаметр приемо-раздаточного патрубка, м;

- скорость в одном приемо-раздаточном  патрубке, м/с. Определяется по максимальной производительности заполнения-опорожнения резервуара;

- кинематическая вязкость при максимальной температуре перекачиваемой жидкости, ;

- угол среза приемо-раздаточного патрубка, рад.

При наличии в резервуаре хлопушек с горизонтально или максимально поднятой крышкой угол среза ПРП следует принимать, равным .

Расчетный минимальный допустимый уровень  в резервуаре определяется по максимально возможной производительности участка нефтепровода.

4.Расчет нормативного уровня аварийного.

Нормативный уровень аварийный определяется отношением объема необходимого для создания емкости для аварийного сброса нефти () к F.

,                                               (5)

Где,  F  - площадь зеркала нефти в резервуаре, ;

- объем необходимый для создания емкости для аварийного сброса нефти (см. п. 7).

5.Расчет нормативного уровня нижнего.

Уровень () для резервуара определяются по формуле:

,                                     (6)

Где, Q- максимально допустимая производительность опорожнения резервуара, ;

t- время, необходимое для оперативных действий, принимается равным 0,5 часа;

F- площадь зеркала нефти в резервуаре, .

6.Расчет нормативного уровня верхнего.

Уровень () для резервуара определяются по формуле:

,                                       (7)

Где, Q- максимально допустимая производительность опорожнения резервуара, ;

t- время, необходимое для оперативных действий, принимается равным 0,5 часа;

F- площадь зеркала нефти в резервуаре, .

7.Расчет запаса аварийной емкости.

Общий запас аварийной емкости () не должен превышать двухчасовую пропускную способность подводящего  нефтепровода. Объем аварийной емкости резервуарного парка является нормативным ограничением по аварийному запасу и рассчитывается по формуле:

,                                            (8)

Где, Q()- определяется из расчета производительности нефтепровода на максимальном режиме работы по установленному оборудованию, при наличии нескольких подводящих нефтепроводов – по нефтепроводу с наибольшей производительностью.

8.Расчет запаса емкости резервуарного парка по нормативному уровню нижнему.

Для резервуарного парка указанный запас емкости () равен сумме всех объемов () в резервуарах парка и является нормативным ограничением по нижнему уровню.

,                                        (9)

Где,   ,                                                             (10)

F- площадь зеркала нефти в резервуаре, ;

n- количество резервуаров в парке.

9.Расчет запаса емкости резервуарного парка по нормативному уровню верхнему.

Для резервуарного парка указанный запас емкости () равен сумме всех объемов () в резервуарах парка и является нормативным ограничением по нижнему уровню.

,                                        (11)

Где,   ,                                                             (12)

F- площадь зеркала нефти в резервуаре, ;

n- количество резервуаров в парке.

10.Расчет технологических остатков нефти в резервуарном парке.

10.1. Технологический остаток нефти в резервуарном парке НПС зависит от схемы перекачки нефти по магистральному нефтепроводу: «с подключенными резервуарами» или «через резервуары».

10.2.Технологический остаток () нефти включает в себя минимально допустимый остаток (), определяемый минимально допустимым уровнем () и технологический запас (), создаваемый для обеспечения независимой работы НПС без изменения режима перекачки в течении времени (но не более 2-х часов), необходимого для выяснения причин и ликвидации отказа предыдущей НПС и выхода участка нефтепровода на режим.

10.3.Объем технологического остатка нефти в резервуарном парке определяется по формуле:

,                                  (13)

Где, ,                                                                                  (14)

t-время, необходимое для откачки нефти из резервуаров без изменения режима перекачки на напорном участке, но не более 2-х часов.

Q () определяется из расчета производительности напорного участка нефтепровода на максимальном режиме работы по установленному оборудованию, при наличии нескольких напорных нефтепроводов – по нефтепроводу с наибольшей производительностью.

,                                  (15)

Где, - площадь зеркала нефти в i-ом резервуаре, ;

n – количество «подключенных» резервуаров.

10.4. Технологический уровень нефти в группе резервуаров , м, определяющий величину запаса, позволяющего вести откачку нефти из группы резервуаров до минимально допустимого уровня из расчета двухчасовой производительности или времени, необходимого для выяснения  причины простоя и ликвидации его, рассчитывается по формуле:

,                                    (16)

Где, Q- производительность эксплуатационного участка, ;

- площадь зеркала нефти в i-ом резервуаре, ;

n - количество «подключенных» резервуаров;

t - установленное время; не более 2-х часов и включает в себя время, расходуемое на сообщения об остановке и пуске приемного участка нефтепровода или НПС, выяснения причин отказа, ликвидацию отказа по возможности, вывод участка нефтепровода на установленный режим, ч.

При недостаточной вместимости резервуарного парка время восстановления t при составлении технологической карты эксплуатации резервуаров следует принимать индивидуально для каждого резервуарного парка с учетом возможного объема резервирования емкости под технологический остаток.

10.5. В технологической карте эксплуатации резервуаров следует указывать число подключенных резервуаров, величину технологического уровня и номер резервуара, ограничивающий технологический уровень за счет разности геодезических отметок или геодезические отметки днищ резервуаров.

10.6. Для резервуаров НПС, работающих по схеме «через резервуары», технологический уровень нефти может совпадать с минимально допустимым уровнем  при наличии в части резервуарного парка технологического запаса.

10.7. По градуировочной таблице и технологическому уровню  определяют объем технологического остатка  в каждом резервуаре и суммарно по резервуарному парку.

10.8. При определении технологического остатка нефти в группе транзитных резервуаров, имеющих разные геодезические отметки днищ или высоты резервуаров, необходимо учитывать, что часть объема нефти не участвует в товаротранспортных операциях из-за разности геодезических отметок или высот резервуаров, объединенных в одну технологическую группу.

10.9. Норматив технологического остатка нефти (, т) в эксплуатируемых резервуарах резервуарного парка составит:

,               (17)

где, - плотность при среднегодовой температуре нефти в год, предшествующий нормируемому;

n – количество резервуаров, находящихся в эксплуатации.

10.10. При расчете нормативов технологических остатков нефти в резервуарном парке на предстоящий год необходимо учитывать план консервации или списания резервуаров с баланса, план ввода в эксплуатацию вновь построенных резервуаров.

10.11. В течении отчетного года при изменении состояния резервуарного парка, расчетной производительности магистральных нефтепроводов нормативы технологических остатков должны быть пересмотрены.

10.12. При наличии запаса нефти в части резервуарного парка для обеспечения независимой работы НПС в течении заданного времени остальные резервуары могут опорожняться до минимально допустимого уровня.

10.13. Запас емкости для обеспечения договорных обязательств и качества нефти в пункте назначения, определяются службами транспорта, учета и качества нефти РУП «Гомельтранснефть «Дружба»» и не относятся к технологическому запасу и технологическому остатку.

11. Расчет потенциальной полезной емкости резервуарного парка.

Потенциальная полезная емкость резервуарного парка рассчитывается по следующей формуле:

,                             (18)

где,  F- площадь зеркала нефти в резервуаре, .

Потенциальная полезная емкость резервуарного парка  определяется как сумма потенциальных полезных емкостей резервуаров парка НПС:

,                                            (19)

где, n- количество резервуаров в парке ().

12. Расчет полезной емкости резервуарного парка с учетом нормативных ограничений.

Полезная емкость резервуарного парка с учетом нормативных ограничений – это емкость резервуарного парка, участвующая в приемо-раздаточных операциях при транспортировке и отгрузке нефти.

Полезная емкость резервуарного парка определяется разностью между потенциальной полезной емкостью резервуарного парка  и нормативными ограничениями:

,                                  (20)

Для резервуаров, в которых хранится технологический запас (), вместо  в данную формулу ставится .

Для резервуарных парков, резервуары которых расположены на разных геодезических отметках, разрабатывается операционная карта, по которой технологические переключения исключают потери полезной емкости из-за разницы отметок днищ резервуаров.

Рис.2

1- высота стенки резервуара; 2- максимальный допустимый уровень взлива; 3-минимальный допустимый уровень взлива; 4-высота, определяющая потенциальную  полезную емкость; 5- нормативный объем аварийный; 6- нормативный уровень нижний; 7-нормативный уровень верхний.

13. Расчет коэффициента полезной емкости.

Коэффициент полезной емкости (К) определяется отношением полезной емкости резервуарного парка () к объему резервуарного парка по строительному номиналу ():

,                                                   (21)

Приложение 19

Оборудование и конструктивные элементы резервуаров

| Наименование оборудования | Наличие в резервуаре |
| --- | --- |
|  | РВС | РВСП | РВСПК | ЖБР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дыхательный клапан | + |  |  | + |
| Предохранительный клапан | + |  |  | + |
| Вентиляционный патрубок |  | + | + |  |
| Огневой предохранитель | + | + | + | + |
| Приемно-раздаточное устройство |  |  |  | + |
| Приемно-раздаточный патрубок* | + | + | + |  |
| Пеногенератор | + | + | + |  |
| Система подслойного пенотушения | + | + | + | + |
| Компенсирующая система приемно-раздаточных патрубков | + | + | + | + |
| Пробоотборник | + | + | + | + |
| Водоспуск с плавающей крыши |  |  | + |  |
| Система орошения резервуара | + | + | + |  |
| Кран сифонный | + | + | + |  |
| Система размыва осадка | + | + | + | + |
| Погружной насос (для откачки остатков нефти и подтоварной воды) |  |  |  | + |
| Люки | + | + | + | + |
| Уровнемер | + | + | + | + |
| Приборы контроля, сигнализации, защиты | + | + | + | + |
| *Приемо-паздаточный патрубок с хлопушей на РВС следует заменить приемо-раздаточным устройством с поворотной заслонкой |

Приложение 20

Технические характеристики дыхательной арматуры и огневых предохранителей

| Шифр | Наименование | Назначение | Ду,мм | Пропускная способность, | Давление рабочее, мм в. ст. | Вакуум рабочий, мм в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НДКМ-100 | Клапан непромерзающий дыхательный | Для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами | 100 | 200 | 160 | 16 |
| НДКМ-150 | Клапан непромерзающий дыхательный | Для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами | 150 | 500 | 160 | 16 |
| НДКМ-200 | Клапан непромерзающий дыхательный | Для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами | 200 | 900 | 160 | 16 |
| НДКМ-250 | Клапан непромерзающий дыхательный | Для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами | 250 | 1500 | 160 | 20 |
| НДКМ-350 | Клапан непромерзающий дыхательный | Для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами | 350 | 3000 5000 | 200 | 100 |
| СМДК-50 | Совмещенный механический клапан и непромерзающий 2-х мембранный клапан | Для установки на резервуарах с нефтью в качестве дыхательного оборудования, сообщающего газовое пространство с атмосферой, и регулирования давления паров в газовом пространстве емкостей | 50 | 25 | 200 | 25 |
| СМДК-100 | Совмещенный механический клапан и непромерзающий 2-х мембранный клапан | Для установки на резервуарах с нефтью в 150качестве дыхательного оборудования, сообщающего газовое пространство с атмосферой, и регулирования давления паров в газовом пространстве емкостей | 100 | 25 | 200 | 25 |
| СМДК-150 | Совмещенный механический клапан и непромерзающий 2-х мембранный клапан | Для установки на резервуарах с нефтью в качестве дыхательного оборудования, сообщающего газовое пространство с атмосферой, и регулирования давления паров в газовом пространстве емкостей | 150 | 142 | 200 | 25 |
| СМДК-200 | Совмещенный механический клапан и непромерзающий 2-х мембранный клапан | Для установки на резервуарах с нефтью в качестве дыхательного оборудования, сообщающего газовое пространство с атмосферой, и регулирования давления паров в газовом пространстве емкостей | 200 | 250 | 200 | 25 |
| СМДК-250 | Совмещенный механический клапан и непромерзающий 2-х мембранный клапан | Для установки на резервуарах с нефтью в качестве дыхательного оборудования, сообщающего газовое пространство с атмосферой, и регулирования давления паров в газовом пространстве емкостей | 250 | 300 | 200 | 25 |
| СМДК-350 | Совмещенный механический клапан и непромерзающий 2-х мембранный клапан | Для установки на резервуарах с нефтью в качестве дыхательного оборудования, сообщающего газовое пространство с атмосферой, и регулирования давления паров в газовом пространстве емкостей | 300 | 420 | 190 | 25 |
| КД-50 | Клапан дыхательный | Для предотвращения повышения давления и вакуума сверх установленных значений | 50 | 15 |  |  |
| КД-100 | Клапан дыхательный | Для предотвращения повышения давления и вакуума сверх установленных значений | 100 | 50 |  |  |
| КД-150 | Клапан дыхательный | Для предотвращения повышения давления и вакуума сверх установленных значений | 150 | 100 |  |  |
| КД-250 | Клапан дыхательный | Для предотвращения повышения давления и вакуума сверх установленных значений | 250 | 300 |  |  |
| КДС-1000 | Клапан дыхательный | Для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве | 350 | 1000 | 200 | 25 |
| КДС-1500 | Клапан дыхательный | Для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве | 500 | 1500 | 200 | 25 |
| КДС-3000 | Клапан дыхательный | Для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве | 500 | 3000 | 200 | 25 |
| КДС2-1500 | Клапан дыхательный | Для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами | 150 200 250 350 500 | 450 750 1000 1300 1500 | 200 200 200 200 200 | 25 25 25 25 25 |
| КДС2-3000 | Клапан дыхательный | Для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами | 250 350 300 | 1100 2400 3000 | 200 200 200 | 25 25 25 |
| КПГ-150 | Клапан предохранительный гидравлический | Для предотвращения разрушения резервуара при отказе в работе клапанов НДКМ | 150 | 500 900 | 200-120 | 25-30 35-40 90-100 |
| КПГ-200 | Клапан предохранительный гидравлический | Для предотвращения разрушения резервуара при отказе в работе клапанов НДКМ | 200 | 900 1300 | 200-120 | 25-30 35-40 90-100 |
| КПГ-250 | Клапан предохранительный гидравлический | Для предотвращения разрушения резервуара при отказе в работе клапанов НДКМ | 250 | 1500-2700 | 200-120 | 25-30 35-40 90-100 |
| КПГ-350 | Клапан предохранительный гидравлический | Для предотвращения разрушения резервуара при отказе в работе клапанов НДКМ | 300 | 2700-5000 | 200-120 | 25-30 35-40 90-100 |
| ПКС-200 | Клапан предохранительный гидравлический | Для регулирования давления в газовом пространстве резервуара в случае отказа дыхательного клапана | 200 | 200 | 55-60 | 35-40 |
| ПКС-250 | Клапан предохранительный гидравлический | Для регулирования давления в газовом пространстве резервуара в случае отказа дыхательного клапана | 250 | 250 | 55-60 | 35-40 |
| КПС-250 | Клапан предохранительный сварной конструкции | Для предупреждения повышения давления и вакуума сверх установленных в вертикальных резервуарах в случае неисправности дыхательного клапана | 250 | 300 | 200 | 40 |
| КПС-300 | Клапан предохранительный сварной конструкции | Для предупреждения повышения давления и вакуума сверх установленных в вертикальных резервуарах в случае неисправности дыхательного клапана | 350 | 600 | 200 | 40 |
| ОП-50 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 50 | 25 |  |  |
| ОП-100 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 100 | 100 |  |  |
| ОП-150 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 150 | 215 |  |  |
| ОП-200 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 200 | 380 |  |  |
| ОП-250 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 250 | 600 |  |  |
| ОП-350 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 350 | 900 |  |  |
| ОП-500 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 500 | До 2200 |  |  |
| ПО-50 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 50 | 25 |  |  |
| ПО-100 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 100 | 100 |  |  |
| ПО-150 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 150 | 215 |  |  |
| ПО-200 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 200 | 380 |  |  |
| ПО-250 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 250 | 600 |  |  |
| ПО-350 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 350 | 900 |  |  |
| ПО-500 | Огневой предохранитель | Для предохранения резервуаров от попадания в них искр и пламени | 500 | 2200 |  |  |

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Г – головная насосная станция

Пнн – промежуточная насосная станция при перекачке по схеме из насоса в насос

G – массовая подача, т/г

L – длина трубопровода, м

Нг – геодезическая высота, м

t1м, t2м – температура масла на входе и выходе подшипника, 0С

t1в, t2в – температура воздуха на входе и выходе охладителя, 0С

ρ – плотность, кг/м3

ν – коэффициент кинетической вязкости, м2/с

Q – объемная подача, м3/ч

T-абсолютная температура, оК.

Tнк-температура начало кипения, оК.

ДЗЛ-дизельное топливо летнее.

ДЗЗ-дизельное топливо зимнее.

ДЗА-дизельное топливо арктическое.

ЛИТЕРАТУРА

- Лурье М.В. Сборник задач по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа. – М.: ГАНГ,1995

- Машины и оборудование газонефтепроводов: Учеб. пособие для вузов / Ф.М.Мустафин, Н.И.Коновалов, Р.Ф.Гильметдинов и др. – Уфа: Монография, 2002

- Современные конструкции трубопроводной арматуры для нефти и газа. Справочное пособие. Под руководством и общей редакцией Ю.М.Костелевского. Москва; «Недра»; 1976

- Эксплуатационнику магистральных газопроводов: Справ.пособие/ А.В.Громов, А.Е.Гузанов, Л.А.Хачикян и др. – М.: Недра, 1987

- Новоселов В.Ф., Гольянов А.И., Муфтахов Е.М. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов. Учебн.пособие для вузов. – М.: Недра, 1982

- Газоперекачивающие агрегаты и обслуживание  компрессорных станций./ А.П.Мороз, И.И.Мальцуров, К.Г.Арустамов и др. – М.: Недра, 1979

- Спасский К. Н. Насосные и компрессорные станции. Учеб. пособие. – М.: Изд-во ВЗПИ , 1990

- Справочник работника магистрального газопровода. Под ред. С.Ф.Бармина. – Л.: Недра, 1974

- Альбом характеристик центробежных нагнетателей природного газа. – М.; 1985

- СНиП 2.05.06.85* «Магистральные трубопроводы».

- ОНТП 51-185. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы. – Мингазпром СССР, 29.08.85

- Правила технической эксплуатации. Магистральные газопроводы.- М., «Недра», 1989

- ГОСТ 12.2.085-2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

- РД 153-39,4-113-01 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов»

- Шпотаковский М.М. Охлаждение транспортируемого природного газа на КС магистральных газопроводов. – М.; Недра, 1991

- Степанов О.А., Иванов В.А. Охлаждение газа и масла на КС. – Л.; Недра, 1982

- Лурье М.В., Прохоров А.А. Расчет оптимальных концентраций антитурбулентных присадок для увеличения производительности трубопровода. РГУНГ им. Губкина 2001

- Коршак А.А., Бяхтерева Э.С. Определение необходимой концентрации противотурбулентных присадок при увеличении производительности нефте - и нефтепродуктопроводов. Материалы международной научно-технической конференции «Трубопроводный транспорт – сегодня и завтра»

- Лурье М.В. Сборник задач по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа. – М.: ГАНГ, 1995.

- Трубопроводный транспорт нефти /Г.Г.Васильев, Г.Е.Коробков, А.А.Коршак и др.; Под ред. С.М.Вайнштока: Учебник для ВУЗов: Т.1 – М.: ООО»Недра - Бизнесцентр», 2002

- П.И.Тугунов, В.Ф.Новоселов, А.А.Коршак, А.М.Шаммазов. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учеб. пособие для вузов. – Уфа: ООО «Дизайн Полиграф Сервис», 2002

- РД 153-39,4-113-01 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………...1

Общие указания к выполнению курсового проекта……………………………1

Часть 1: Насосные станции

- Исходные данные и их обработка………………………………………...2

- Определение плотности, вязкости и давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости. …………………………………………….....2

- Подбор насосного оборудования нефтеперекачивающих станций…….4

3.1. Подбор насосного оборудования магистральных насосных     станций………………………………………………………………...5

- Расчет подводящих (всасывающих) трубопроводов подпорных насосов головной насосной станции …………………..........................................11

- Определение режима работы насосной станции ……………………....14

- Определение емкости резервуарного парка НПС ……………………...15

- Подбор вспомогательного оборудования……………………………….15

- Выбор типа задвижек………………………………………………….….16

Часть 2: Компрессорные станции

- Исходные данные и их обработка……………………………...………...16

- Подбор оборудования КС………………………………………………...17

- Расчет режима работы КС………………………………………………..18

- Расчет перегона между компрессорными станциями…………………..20

- Определение режима работы КС…………………………………….......22

- Подбор вспомогательного оборудования……………………………….22

Приложения……………………………………………………………………...23

Приложение 1.Задание к выполнению курсового проекта по вариантам..23

Приложение 2.Средние температурные поправки плотности и коэффициент объемного расширения ……………………………………...24

Приложение 3. Теплофизические свойства по некоторым нефтям и  нефтепродуктам ………………………………………….....24

Приложение 4. Оптимальные параметры нефтепроводов и нефтепродуктопроводов……………………...…………….25

Приложение 5. Характеристики труб для нефтепроводов и нефтебаз…...26

Приложение 6. Технические характеристики секционных насосов

серии НМ……………………… …………………………..27

Приложение 7. Справочные данные по секционным насосам типа НМ…28

Приложение 8. Техническая характеристика спиральных насосов

типа НМ………………………………………………………29

Приложение 9. Справочные данные по спиральным насосам типа НМ…30

Приложение 10. Техническая характеристика насосов типа НДвН и     НДсН……………………………………………………….33

Приложение 11. Справочные данные по насосам типов НДвН НДсН…...34

Приложение 12. Техническая характеристика насосов типа НПВ………..35

Приложение 13. Справочные данные по насосам типа НПВ……………...36

Приложение 14. Техническая характеристика насосов типа НМП……….37 Приложение 15. Справочные данные по насосам типа НМП……………..38

Приложение 16. Задание к выполнению курсового проекта по  вариантам.10……………………………………………….38

Приложение 17. Оптимальные параметры газопроводов………………...39

Приложение 18. Основные параметры центробежных нагнетателей на номинальном режиме…………………………………..…41

Приложение 19. Составление и чтение схем трубопроводов …………… 45

Приложение 20. Методика определения нормативов технологических                                   остатков нефти в резервуарных парках……………………………………….53

Приложение 21. Оборудование и конструктивные схемы резервуаров…….61

Приложение 22. Технические характеристики дыхательной арматуры и огневых предохранителей………………………………………………………62

Принятые обозначения………………………………………………………….69

Литература……………………………………………………………………….71

# Text boxes

),

Re

Re

lg

1

(















Н

ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА

ДАВЛЕНИЕ

УТОЧНЕНИЕ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬ-НЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИБОРА

ПОКАЗАНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

PDIRC

TE

TI

TI

TR

TRC

TC

TS

PI

PDI

PT

PR

PS

PIS

FE

FT

FI

FQI

LE

LI