Приложение 26

Таблица 26. Основные размеры и площадь поверхности переходов с круглого сечения на  прямоугольное

а)    вид сбоку и план;  б)   развёртка

| d,мм | Длина переходов, h , мм (над чертой), и площадь поверхности, м² (под чертой), при размере, мм, сторон переходов ахb |
| --- | --- |
|  | 100х 150 | 150х 150 | 150х 250 | 150х 300 | 250х 250 | 250х 300 | 250х 400 | 250х 500 | 400х 400 | 400х 500 | 400х 600 | 400х 800 | 500х 500 | 500х 600 | 500х 800 |
| 100 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,15 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,17 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,18 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,21 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,23 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,21 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,24 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,25 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,27 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Приложения 26

Продолжение Таблицы П.26

| d,мм | Длина переходов, h , мм (над чертой), и площадь поверхности, м² (под чертой), при размере, мм, сторон переходов ахb |
| --- | --- |
|  | 100х 150 | 150х 150 | 150х 250 | 150х 300 | 250х 250 | 250х 300 | 250х 400 | 250х 500 | 400х 400 | 400х 500 | 400х 600 | 400х 800 | 500х 500 | 500х 600 | 500х 800 |
| 315 |  |  |  | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,28 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,30 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,31 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,34 | 400 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  |  |  | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,32 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,33 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,36 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾0,39 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,41 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  | 300 ‾‾‾‾ 0,35 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,38 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,41 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,43 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,46 |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |  | 400 ‾‾‾‾‾‾ 0,54 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,44 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,45 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,48 | 400 ‾‾‾‾‾‾ 0,68 |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,77 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,48 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,51 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,54 | 600 ‾‾‾‾‾‾ 1,19 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,54 | 600 ‾‾‾‾‾‾0,57 | 1,25 |
| 560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,50 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,53 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,56 | 500 ‾‾‾‾‾‾ 1,04 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,56 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,59 | 500 ‾‾‾‾‾‾‾ 1,09 |

| d,мм | Длина переходов, h , мм (над чертой), и площадь поверхности, м² (под чертой), при размере, мм, сторон переходов ахb |
| --- | --- |
|  | 100х 150 | 150х 150 | 150х 250 | 150х 300 | 250х 250 | 250х 300 | 250х 400 | 250х 500 | 400х 400 | 400х 500 | 400х 600 | 400х 800 | 500х 500 | 500х 600 | 500х 800 |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,57 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,60 | 500 ‾‾‾‾‾‾ 1,10 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,60 | 300 ‾‾‾‾‾‾ 0,63 | 300 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,69 |
| 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 ‾‾‾‾‾‾ 1,27 | 600 ‾‾‾‾‾‾ 1,39 | 400 ‾‾‾‾‾‾ 0,85 | 400 ‾‾‾‾‾‾ 0,89 | 400 ‾‾‾‾‾‾‾ 0,97 |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 ‾‾‾‾‾‾‾‾ 1,97 | 600 ‾‾‾‾‾‾‾‾ 1,36 | 600 ‾‾‾‾‾‾‾‾ 1,42 | 600 ‾‾‾‾‾‾‾ 1,54 |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 ‾‾‾‾‾‾‾‾ 2,17 |

Окончание Приложения 26

Окончание  Таблицы П.26