###### Приложение Б

(справочное)

###### Таблица Б.1  Физико-химические свойства основных газов

| Газ | Хими- ческая форму- ла | Плотность , кг/м3 | Теплота сгорания низшая , кВтч/м3 | Число Воббе низшее , кВтч/м3 | Вязкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | динамическая, 10 -6 Нc/м2 | кинематическая, 10 -6 м2/с |
| Водород | Н2 | 0,0899 | 2,995 | 11,362 | 8,10 | 90,10 |
| Окись углерода | СО | 1,2505 | 3,509 | 3,568 | 16,20 | 12,95 |
| Метан | СН4 | 0,7175 | 9,968 | 13,379 | 10,40 | 14,30 |
| Ацетилен | С2Н2 | 1,1715 | 15,693 | 16,486 | 10,20 | 8,71 |
| Этилен | С2Н4 | 1,2611 | 16,516 | 16,726 | 10,00 | 7,93 |
| Этан | С2Н6 | 1,3550 | 17,874 | 17,459 | 9,20 | 6,79 |
| Пропилен | С3Н6 | 1,9129 | 24,326 | 20,003 | 13,40 | 7,00 |
| Пропан | С3Н8 | 2,0110 | 25,891 | 20,765 | 8,10 | 4,03 |
| н-бутан | С4Н10 | 2,7080 | 34,766 | 23,766 | 8,40 | 3,10 |
| и-бутан | С4Н10 | 2,6970 | - | - | 7,90 | 2,93 |
| Кислород | О2 | 1,4290 | - | - | 18,90 | 13,23 |
| Азот | N2 | 1,2504 | - | - | 16,20 | 12,96 |
| Воздух |  | 1,2930 | - | - | 16,9 | 13,07 |
| Углекис-лый газ | CO2 | 1,9770 | - | - | 14,6 | 7,38 |
| Примечания 1 Все данные приведены для нормальных условий = 0(C, =101,3 кПа. 2 Теплота сгорания и число Воббе могут быть приведены также в МДж/м3, причем 1 кВтч = 3,6 МДж. |