Полоцкий государственный университет

Кафедра химической техники

Методические указания к лабораторной работе по

курсу лекций

«САПР машин и оборудования»

Графический редактор КОМПАС – 3D.

Создание плоских чертежей с использованием инструментов

Новополоцк  2007

Черчение фланцевого соединения

Задание. Вычертить с использованием методических указаний фланец Ду=400, Ру=40, приваренный в стык с привалочной поверхностью выступ – впадина. Самостоятельно вычертить сечение Б-Б и выносной элемент А (рисунок на следующей странице).

# 1.Используемые в тексте термины

Активизировать команду (кнопку, клавишу, линию) – совместить курсор с указанным элементом и щелкнуть левой кнопкой мыши.

Раскрыть список – совместить курсор с треугольником расположенным около изображения команды  или поля ввода данных  и щелкнуть левой кнопкой мыши.

Внимание! Раскрытие списка инструментов черчения выполняется по - другому. Процедура описана ниже по тексту методических указаний.

Установить флажок - совместить курсор с прямоугольным окошком около пояснительной надписи, например, . Щелкнуть левой кнопкой мыши – в окошке появится галочка.

Установить переключатель - совместить курсор с круглым окошком около пояснительной надписи. Щелкнуть левой кнопкой мыши – в окошке появится точка.

Вызвать контекстное меню - совместить курсор с элементом по отношению, к которому необходимо вызвать контекстное меню и щелкнуть правой кнопкой мыши.

Зафиксировать курсор  в точке – поместить курсор в необходимую точку экрана и щелкнуть левой кнопкой мыши.

Указать отрезок (линию) - совместить курсор с указанным элементом и щелкнуть левой кнопкой мыши.

# 2. Запуск КОМПАСА

Предполагается, что компьютер включен и на экране находится рабочий стол.

Активизируйте ярлык КОМПАС на рабочем столе или последовательно активизируйте команды Пуск ( Все программы( АСКОН (КОМПАС 3D( КОМПАС 3D

Откроется главное окно КОМПАС.

- Раскрыть список команды  Создать.

- Активизировать команду  - появится лист оформленного по умолчанию чертежа с основной надписью, рамкой и т.д.

.

# 3.Выбор элементов оформления чертежа

## Выбор масштаба чертежа

Внимание! Все сказанное ниже относится к Масштабу черчения - отношение реального размера элемента к его размеру на бумаге.

Учитывая наибольший размер фланца, равный 656 мм и, необходимость прорисовки мелких деталей, будем использовать масштаб 1:2,5.

Поскольку первоначально всегда открывается чертеж с так называемым Системным видом, имеющий масштаб черчения 1:1, который не может быть изменен, то необходимо открыть новый документ «чертеж» и настроить его под требуемые условия.

- Последовательно активизировать команды: Сервис - Параметры - Новые документы - Графические документы - Параметры документа – Вид.

В правой части открывшегося окна появится поле Параметры нового вида (Рис.1).

- Активизировать кнопку, расположенную между полями ввода масштаба – появиться список стандартных масштабов.

- Активизировать масштаб 1:2,5. ОК.

- Установить флажок у команды Создать новый вид , ОК.

- Раскрыть список команды  Создать и активизировать в раскрывшемся списке команду  - появится новый документ «чертеж», в основной надписи которого будет обозначен выбранный масштаб.

## Настройка формата чертежа, его ориентации и основной надписи

- Активизировать последовательно команды: Сервис, Менеджер документа - откроется окно с одноименным названием (Рис.2).

- Активизировать объект Листы в левой части окна.

- Вызвать контекстное меню, установив курсор на обозначении формата в правой части окна. Активизировать команду Формат - откроется окно Формат листа (Рис.3).

- Раскрыть список форматов в поле Обозначение и активизировать формат А3.

- Установить переключатель в поле Ориентация против слова Горизонтальный. ОК.

- Прокруткой в окне Менеджер документа добиться появления в окне вкладки Оформление.

- Вызвать контекстное меню, установив курсор на названии стиля оформления имеющегося под вкладкой Оформление. Активизировать команду Оформление - появится одноименное окно (Рис.4).

- Раскрыть список стилей оформления, активизировав кнопку с многоточием  - откроется окно Выберите стиль оформления (Рис.5).

- Активизировать Чертеж конструкторский . Первый лист. ГОСТ 2.104-68. ОК

## Заполнение основной надписи

- Установить курсор на основную надпись и щелкнуть дважды - основная надпись перейдет в режим редактирования, о чем говорят пунктирные линии и мигающий курсор.

- Заполните некоторые поля основной надписи, как показано на примере (Рис.6).

- Активизировать командуСоздать объект.

## Округление линейных величин

При выполнении чертежей можно включить округление линейных величин, что дает возможность выводить данные о размерах отрезков и длине элементов в целочисленной форме.

- Активизировать команду   Округление на панели меню Текущее состояние

- Раскрыть список команды  Текущий шаг курсора и выбрать значение равное 1мм.

# 4.Построение плоских чертежей с использованием инструментов

### Построение осевой линии

- Активизировать команду  Геометрия.

- Совместить курсор с изображением инструмента  Вспомогательная прямая и, нажав клавишу мыши, некоторое время ее не отпускать – откроется список данной команды . Не отпуская клавиши, переместить курсор на инструмент Горизонтальная прямая, отпустить клавишу - кнопки  и  поменяются местами, и кнопка  окажется активизированной.

- Поместить курсор приблизительно в центре формата. Щелкнуть клавишей мыши - появится горизонтальная вспомогательная линия, проходящая через начало координат.

- Активизировать кнопку  Прервать команду.

- По аналогии с п.2 активизировать инструмент  Перпендикулярный отрезок.

- Раскрыть список линий в поле Стиль и активизировать команду Осевая линия.

- Пользуясь подсказками строки сообщений, последовательно выполнить:

-указать вспомогательную линию - она приобретет красный цвет;

-в качестве начальной точки осевой линии указать произвольно точку выше вспомогательной линии;

- в качестве конечной осевой линии указать точку ниже начала координат - появится осевая линия (Рис.7).

- Активизировать кнопку  Прервать команду.

### Установка локальной системы координат

При выполнении чертежей не всегда удобно иметь начло системы координат в левом нижнем углу формата, как это принято по умолчанию. Система КОМПАС предусматривает возможность установки дополнительных (локальных) осей координат в необходимых точках.

- Активизировать команду Локальная СК и вывести курсор на поле листа - вместо курсора появится изображение системы координат, а внизу экрана Панель состояния (Рис.8) и окно с командами для управления локальной системой координат (Рис.9).

- Переместить курсор в точку пересечения осевой и вспомогательной линии. Щелкнуть один раз для фиксирования точки привязки и еще раз для установки угла наклона осей – в окне появится название новой системы координат данной по умолчанию – СК 1 (Рис.9).

- На панели состояния в поле  Имя ЛСК ввести индивидуальное имя, например Общий вид, активизируйте Enter - имя «СК 1» заменится на имя «Общий вид» (Рис.10).

- Активизировать кнопку  Прервать команду.

- Активизировать вспомогательную линию и удалить ее.

### Построение внешнего контура фланца

Целью данного раздела является знакомство с различными способами ввода данных.

Учитывая, что наш объект является симметричным по отношению к оси, построим его половину(обходя точки от А к Е), а затем зеркально отразим на другою сторону оси.

- Активизировать инструмент  Непрерывный ввод объектов.

- Раскрыть список команды Стиль в Строке параметров и активизировать название Основная.

Напоминание! Следите постоянно за строкой сообщений. Выполняйте последовательно появляющиеся подсказки.

Отрезок АВ построим, указывая координаты начала и конца отрезка при помощи курсора.

- Зафиксировать курсор (щелчок мышью) в точке А.

- Переместить курсор в точку В, находящуюся на расстоянии 237 мм от точки А. При этом необходимо ориентироваться по сообщению в районе курсора (Рис11). Зафиксировать курсор в точке В.

Отрезок ВГ построим, вводя значение длинны отрезка и значения угла наклона.

- Ввести в поле Длина значение 5, а в поле Угол значение 90. Активизировать Enter - появится вертикальный отрезок ВГ длинной 5 мм.

Отрезок ГД построим, вводя координаты конечной точки Д в соответствующие поля Строки параметров на Панели свойств.

- Ввести в первое поле Т2 (координата Х) значение 656/2.

- Ввести во второе поле Т2 (координата У) значение 5.

- Активизировать Enter - будет построен отрезок ГД.

Отрезок ДЕ постоим, перемещая курсор клавишами клавиатуры со стрелками.

- .Зафиксировать курсор в точке Д.

- Нажать клавишу со стрелкой направленной вверх – в районе курсора появится сообщение, указывающее, на какое расстояние и под каким углом переместился курсор (рис.12). При приближении значений Длинна к величине 59, отпустить клавишу и дальнейшее перемещение курсора осуществлять щелчками клавиши (каждый щелчок перемещает курсор на 1мм).

При достижении значений Длина величины 59, активизировать клавишу Enter - будет построен отрезок ДЕ.

Отрезок ЕЖ построим, вводя значения длинны и угла наклона отрезка в Строку параметров.

- Ввести в поле Длинна значение (656-480)/2, а в поле Угол значение180.

- Активизировать команду Enter.

Отрезок ЖЗ построим, вводя значение координаты точки З поля строки параметров.

- Ввести в первое поле Т2 значение 432/2, а во второе - значение 139.

- .Активизировать команду Enter.

Отрезок ЗИ построим, вводя значения длинны и угла наклона отрезка в Строку параметров

- Ввести в поле Длина значение 432/2, а в поле Угол значение минус 180.

- Активизировать команду Enter.

- Активизировать кнопку  Прервать команду.

В результате построений должно получится изображение контура правой части фланца (Рис.13).

Левую часть фланца построим путем симметричного копирования.

- Выделить рамкой начерченную часть фланца и раскрытье список команды  Редактирование.

- Активизировать команду Симметрия.

- Выполняя подсказки, появляющиеся в Строке сообщений, последовательно щелкнуть по оси симметрии в двух точках, отстоящих друг от друга.

- Активизировать команду  Прервать команду.

- Вывести курсор на экран и щелкнуть в любой точке.

В результате получим контур фланца (Рис.14).

Из-за неверно заданного масштаба, изображение или не помещается в рамке формата или негде поместить размерные линии. Установим новый масштаб 1:4.

- Последовательно активизировать команды Сервис и Параметры текущего вида - изображение данного вида окажется в рамке и откроется Строка параметров (Рис.15)

- Раскрыть список поля масштабов и активизировать масштаб 1:4.

- Активизировать команду Создать объект - изображение уменьшится в соответствии с выбранным масштабом.

- Выделить изображение фланца и переместить в удобное место – ЛСК «Общий вид» осталось на старом месте.

- Установить новую ЛСК в точке А.

### Построение недостающих линий на виде фланца (слева от оси)

- Раскрыть список команды  Геометрия.

- Активизировать команду Параллельный отрезок

- Руководствуясь подсказками, последовательно выполнить действия:

- указать любой горизонтальный отрезок параллельно, которому будут строиться остальные линии - он поменяет синий цвет на красный;

- зафиксировать курсор в точке 1 (Рис.16)

- переместить курсор в точку 2 (Рис.16) и зафиксировать его положение - появится линия.

- Аналогично начертить вторую линию, как показано на рисунке 16.

### Построение недостающих линий на разрезе фланца (справа от оси)

Осевая линия болтового отверстия

- Активизировать инструмент  Перпендикулярный отрезок.

- Установить стиль линии Осевая.

- Руководствуясь подсказками, последовательно выполнить действия:

-указать линию по отношению, к которой будут строиться перпендикулярные отрезки (например, линию нижней поверхности кольца фланца);

-ввести в Строке параметров в поле Т1 координаты начальной точки отрезка (580/2;70);

- зафиксировать курсором конечную точку осевой линии так, чтобы она находилась ниже фланца (рис.17).

Линии стенки болтового отверстия

- Установить стиль линий Основной.

- Ввести в Строке параметров в поле Т1 координаты начальной точки отрезка, расположенного справа от осевой линии (586/2+20; 5). Указать курсором место расположения конечной точки отрезка находящейся на верхней поверхности кольца фланца.

- Прекратить работу команды Перпендикулярный отрезок щелчком по кнопке Перпендикулярный отрезок.

- Вторую линию отверстия построить методом зеркального отражения по отношению к осевой линии с использованием инструмента Симметрия.

- Прекратить работу инструмента Симметрия.

Самостоятельно построить линию внутренней поверхности фланца - в результате должно получится изображение, приведенное на рисунке 18.

Линии скругления между конической втулкой и кольцом фланца.

- Активизировать инструмент  Скругление.

- В окне Радиус на Панели свойств раскрыть список и активизировать значение радиуса скругления 6, перевести курсор в поле чертежа и руководствуясь подсказками выполнить действия на стороне разреза:

- указать первую линию, участвующую в скруглении;

-указать вторую линию, участвующую в скруглении - результат показан на рисунке 19.

- Аналогично построить скругление на стороне вида.

- Прекратите работу инструмента Скругление.

### Оформление штриховки

- Активизировать инструмент Штриховка, перевести курсор в область которую необходимо заштриховать, щелкнуть мышкой. Активизировать команду. Создать объект.

- Заштриховать вторую область. Активизировать команду. Создать объект (Рис.20).

- Прекратите работу инструмента Штриховка

Черчение трубы, присоединенной к фланцу

- Активизировать инструмент  Прямоугольник.

- Построить прямоугольник, примыкающий к конической втулке (Рис.21) -шириной 426, высотой приблизительно 80 - 90 мм.

- Для вычерчивания линии обрыва активизировать инструмент   Кривая Безье.

- Последовательно указать курсором точку на левой стороне прямоугольника, несколько точек внутри прямоугольника и точку на правой стороне прямоугольника (Рис.22). Активизировать команду Создать объект.

- Активизировать команду  Редактировать.

- Раскрыть список инструмента  Усечь кривую и активизировать инструмент   Усечь кривую двумя точками.

- Руководствуясь подсказками, последовательно выполнить:

-указать в качестве усекаемой кривой, ранее построенный прямоугольник (он станет красным);

-указать курсором начальную точку пересечения кривой и прямоугольника;

- указать курсором конечную точку пересечения кривой и прямоугольник;

- указать курсором любую линию удаляемой части прямоугольника - верхняя часть прямоугольника исчезнет (Рис.23).

- Самостоятельно постройте линию, отображающую толщину стенки трубы. Заштрихуйте сечение трубы.

В результате должен получиться следующий чертеж (Рис.24)

## Простановка размеров

В учебных целях проставим только те размеры, которые отличаются способом нанесения.

Простановка наружного диаметра фланца.

- Раскрыть список команды  Размеры.

- Активизировать инструмент  Линейный размер.

- Руководствуясь подсказками, последовательно выполнить:

-зафиксировать точку привязки первой выносной линии к объекту;

-зафиксировать точку привязки второй выносной линии к объекту;

-щелкнуть в поле Текст на Панели свойств - откроется окно Задание размерной надписи (Рис.25);

-активизировать переключатель у символа диаметра, ОК;

-переместить при помощи курсора размерную линию в необходимое место и зафиксировать ее положение щелчком мыши.

В указанном месте появится значение размера.

Простановка диаметра болтовой окружности при помощи размерной линии с обрывом

- Раскрыть список инструмента линейный размер.

- Активизировать инструмент Линейный с обрывом.

- Указать осевую линию, к которой будет привязана выносная линия.

- Щелкнуть в поле Строки параметров - появится диалоговое окно Задание размерной надписи.

- Активизировать переключатель у символа диаметра , ОК.

- Ввести значение 580 в поле Значение, ОК.

Зафиксировать расположение значения размера - в указанном месте появится значение размера.

Простановка размера трубы

Традиционно принято проставлять размер трубы, указывая наружный диаметр и через косой крестик толщину стенки, например (426 х 12.

- Активизировать инструмент  Линейный размер.

- Последовательно зафиксировать конечные точки линии обрыва, к которым будут привязаны выносные линии.

- Щелкнуть в поле Строки параметров.

- Активизировать переключатель у символа диаметра, ОК.

- Ввести значение диаметра 426 в поле Значение, ОК.

- В поле Текст после ввести косой крестик (буква х) и значение толщины – 12. ОК.

- Зафиксировать курсором место расположение размера.

Простановка размера толщины фланца

- Активизировать инструмент  Авторазмер.

- Совместить курсор с элементом, для которого будет строиться размер (при этом цвет элемента превратится в красный) и щелкнуть мышкой.

- Зафиксировать курсором расположение значения размера.

## Создание спецификации

### Выбор стиля (стандартного бланка) спецификации

- Активизировать последовательно команды Сервис, Стили спецификаций - откроется окно Работа со стилями спецификаций, в котором собраны названия стандартных бланков спецификаций.

- Активизировать последовательно название спецификации Простая спецификация. ГОСТ 2.106-96 (Рис.26) и команду Выход.

Выбор бланка произошел, но спецификации на листе пока нет. Для ее появления на листе необходимо оформить хотя бы один объект спецификации и потребовать размещение спецификации на листе.

### Заполнение спецификации

Заполним спецификацию для детали «Фланец». Будем считать, что строчка с наименованием должна располагаться в разделе «Детали».

- Раскрыть список команды Обозначения .

- Активизировать инструмент Обозначение позиций.

- Зафиксировать курсор на любой линии фланца.

- Переместить курсор в точку размещения номера позиции. Щелкнуть мышью.

- Активизировать команду  Создать объект - данной позиции будет присвоен номер 1.

- Раскрыть список команды  Спецификация.

- Активизировать команду  Добавить объект спецификации - откроется окно Выберите раздел и тип объекта (Рис.27).

Активизировать последовательно папку Детали и кнопку Создать - появится окно Объект спецификации (Рис.28).

- Поместить курсор в поле Наименование и вписать слово «Фланец», ОК.

- Раскрыть список команды Спецификация, в строке Меню, активизировать последовательно команды Спецификация на листе, Показать – спецификация с заполненной строчкой появится на чертеже (Рис.29).

- Создать спецификацию для трубы, поместив ее в раздел Стандартные изделия

### Рекомендации по выполнению самостоятельного задания.

К вычерчиванию сечения Б-Б

- Не забывайте контролировать свои действия по строке подсказок.

- Центры болтовых отверстий в количестве 10 штук можно ввести при помощи команды  Точки по кривой.

- Сами отверстия лучше начертить с использованием команды  Копия по окружности, которая находится в разделе  Редактирование.

- Линию обрыва выполнить после построения всего сечения Б-Б (кроме штриховки).

- В последнюю очередь выполнить штриховку.

К черчению вида А

- Для вычерчивания вида в ином масштабе, чем весь чертеж, активизируйте последовательно Вставка, Вид.

- На Панели свойств введите значение масштаба 1:1.

# Text boxes

Рис.1

Рис.6

Рис.5

Рис.4

Рис.3

Рис.2

Рис.10

Рис.9

Рис.8

Рис.7

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.11

Рис.12

Рис.16

Рис.17

Рис.18

Рис.19

Рис.20

Рис.21

Рис.22

Рис.23

Рис.24

Рис.25

Рис.26

Рис.27

Рис.28

Рис.29

Точка 1

Точка 2