МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО «Полоцкий государственный университет»

_______________ Д. В. Дук

(подпись)

«___»_____           ___ г

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-_______/р.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности:

1-70 80 01                 «Строительство»

Факультет 	                             инженерно-технологический                            _

Кафедра                  	«Теплогазоснабжение и вентиляция»                       _

# Семестр (семестры) _                   1  / 2 (зо)               _

Лекции      _16 / 8 (зо)   _			Зачет _      1 / 2 (зо)             __

(количество часов)				                            (семестр)

Практические (семинарские) занятия      18 / 8 (зо)

(количество часов)

# Аудиторных часов по учебной дисциплине  __34 / 16

(количество часов)

# Всего часов по учебной дисциплине _68

Форма получения высшего образования дневная / заочная

Составили   В.И. Липко, кандидат технических наук, доцент

Э.И. Гончаров, кандидат технических наук, доцент

2014 г.

# Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования второй ступени (магистратура) ОСВО 1-70 80 01-2012 по специальности 1-70 80 01 «Строительство»

Рецензенты

В.В. Корженевский, главный инженер проектного института реконструкции и строительства УО «ПГУ»                                                                                    _

(И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание рецензента)

П.В. Коваленко, декан инженерно-технологического факультета УО «ПГУ»,      _кандидат технических наук, доцент                                                                    _

(И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание рецензента)

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой

«Теплогазоснабжение и вентиляция»                                       _

(название кафедры)

« 12 »    06  .2014 г.,  протокол № 8_

# Заведующий кафедрой

________________  Т.И.Королёва

(подпись)	         (И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению методической комиссией инженерно-технологического факультета

« 01 »    07  .2014 г.,  протокол № 4_

Председатель

____________  Д.П. Комаровский

(подпись)	                  (И.О.Фамилия)

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью изучения дисциплины является получение знаний для производственной, проектной и научно-исследовательской деятельности в области теплоснабжения и вентиляции.

Задачами изучения дисциплины являются:

- углубление знаний по теоретическим основам систем теплоснабжения и вентиляции;

- использование нетрадиционных источников энергии в системах отопления;

- энергопотребление при эксплуатации зданий и сооружений;

- математическая обработка результатов научных экспериментов;

- разработка методики инженерного расчета и проектирования комбинированных систем энергоэффективного обогрева зданий;

- создание инновационных энергосберегающих технологий для организованной приточной вентиляции.

Освоение данной дисциплины должно обеспечивать формирование следующих групп компетенций магистранта:

академических

магистр должен:

- АК-2. Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи.

- АК-4. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.

социально-личностных

магистр должен:

- СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности.

- СЛК-5. Использовать в практической деятельности основы трудового законодательства и правовых норм.

- СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.

- СЛК-10. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.

профессиональных

магистр должен быть способен:

- ПК-1. Разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты;

- ПК-2. Вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования;

- ПК-3. Разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности;

- ПК-7. Владеть методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции;

- ПК-8. Обладать знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений;

- ПК-10. Осуществлять организацию, совершенствование и освоение новых технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин;

- ПК-14. Адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов;

В результате изучения дисциплины магистрант должен

знать:

- основы виды экономии топливно-энергетических ресурсов в системах теплоснабжения и вентиляции;

- современные требования к проектированию и расчету строительных конструкций зданий;

- теоретические основы тепломассообменных процессов энергоресурсоэффективных систем теплоснабжения и вентиляции.

уметь:

- формулировать физико-математическую постановку задачи исследования методов проектирования;

- выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований в области современных технологий систем теплоснабжения и вентиляции;

- анализировать и обобщать результаты исследований; доводить их до практической реализации;

- владеть современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами их использования в профессиональной строительной деятельности.

Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: высшей математике, физике, технической термодинамики, тепломассообмена, строительной теплофизике, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплоснабжения.

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

2.1 Лекционный курс

Тема 1. Энергосбережение при проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения.

Использование нетрадиционных источников энергии. Установка квартирных приборов учета теплоты.

Тема 2. Эффективное использование и экономия энергии в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Оценка эффективности и технико-экономической целесообразности систем утилизации теплоты. Конструктивные особенности и методы подбора устройств для утилизации теплоты.

Тема 3. Моделирование процессов аэродинамики здания и промышленных площадок. Экологическая оценка систем вентиляции.

Тема 4. Методы расчета потребления энергии и энергосбережение при эксплуатации зданий.

Разработка и оптимизация объемно-планировочных и конструктивных решений зданий с учетом протекающих в них процессов и природно-климатических условий.

Тема 5. Основные виды экономии топливно-энергетических ресурсов в системах теплоснабжения.

Реконструкция котельных с заменой котлов на более экономичные. Реконструкция тепловых сетей с внедрением энергоэффективных приборов. Перевод паровых котлов в водогрейный режим. Установка малых котлов на отходах или местных видах топлива для горячего водоснабжения в межотопительный период. Внедрение ИТП вместо ЦТП. Преобразование котельных в мини-ТЭЦ с учетом экономической целесообразности. Подбор и недопущение повреждения тепловой изоляции при монтаже и эксплуатации трубопроводов систем теплоснабжения.

Тема 6. Повышение теплозащитных качеств ограждающих конструкций.

Лёгкая штукатурная система теплоизоляции. Тяжелые штукатурные системы теплоизоляции. Вентилируемая система теплоизоляции. Теплофизические особенности современных окон и светопрозрачных конструкций. Особенности тепло-влажностного режима современных оконных заполнений.

Тема 7. Энергоэффективные автономные системы отопления и вентиляции малоэтажных зданий коттеджного типа.

Конструктивно-технологическая модернизация комбинированных систем отопления и вентиляции жилых малоэтажных зданий. Разработка основ теории и методики расчета теплообменника-рекуператора прямоточного действия при переменных режима теплообмена.

Тема 8. Теоретические основы тепломассообменных процессов энергоресурсоэффективных систем отопления и вентиляции герметичных зданий.

Построение физических и математических моделей к вопросу теории расчета рекуперативного теплообмена. Моделирование тепломассообменных процессов в вентилируемых стеклопакетах. Методика расчета и проектирования энергоресурсоэффективных зданий.

2.2 Практические занятия

1. Энергосбережение при проектировании и эксплуатации систем отопления.

2. Энергосбережение при проектировании и эксплуатации систем кондиционирования воздуха.

3. Энергосбережение при проектировании и эксплуатации систем вентиляции.

4. Методы расчета потребления энергии и энергосбережение при эксплуатации зданий.

5. Повышение теплозащитных качеств ограждающих конструкций.

6. Основные виды экономии топливно-энергетических ресурсов в системах теплоснабжения.

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Основная литература

1. Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление: Учебник для вузов. – М.:Стройиздат, 1991 г. – 364 с.: ил.

2. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. – М.:Стройиздат, 1985 г. – 430 с.: ил.

3. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование / под редакцией проф. Хрусталева Б.М. – М.: Издательство АСВ, 2007 г. – 784 с.: ил.

4. Копко В.М. Теплоизоляция трубопроводов теплосетей. – Мн.: 2002 г. – 160 с.: ил.

5. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. – М.:Стройиздат, 1988 г. – 432 с.: ил.

3.2 Дополнительная литература

1. Липко В.И. Энергоресурсоэффективное тепловоздухоснабжение гражданских зданий. В 2-х томах. Т.1 – Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2004  – 212 с.: ил.

2. Липко В.И. Энергоресурсоэффективное тепловоздухоснабжение гражданских зданий. В 2-х томах. Т.2 – Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2004 г. – 392 с.: ил.

3. Липко В.И. Методы и средства измерения параметров энергоносителей. В 2-х томах. Т.1 – Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2004  – 206 с.: ил.

4. Липко В.И. Методы и средства измерения параметров энергоносителей. В 2-х томах. Т.2 – Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2004  – 206 с.: ил.

3.3 Нормативная литература

1. СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – Мн.: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2004 г.

2. ТКП 45-2.04-43-2006 Строительная теплотехника. – Мн.: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2006 г. – 32 с.

3. ТКП 45-4.02-182-2009 Тепловые сети. – Мн.: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2009 г. – 48 с.