Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Кафедра химии и технологии переработки

нефти и газа

С.И.Хорошко

Нефти северных регионов

Справочник

Издание второе, переработанное и дополненное

Новополоцк, 2014 г.

Содержание

| Предисловие | 6 |
| --- | --- |
| Физико-химическая характеристика нефтей | 8 |
| Состав газов (до С4), растворенных в нефтях, и низкокипящих углеводородов (до С5) | 12 |
| Характеристика бензиновых фракций, выкипающих до 180°С | 16 |
| Характеристика легких керосиновых дистиллятов | 29 |
| Характеристика дизельных фракций | 41 |
| Характеристика остатков | 50 |
| Характеристика сырья для вторичных процессов | 58 |
| Потенциальное содержание и характеристика дистиллятных и остаточных базовых масел | 64 |
| Разгонка (ИТК) Аганской нефти и характеристика полученных фракций | 75 |
| Разгонка (ИТК) Алейской нефти и характеристика полученных фракций | 76 |
| Разгонка (ИТК) Амгинской нефти и характеристика полученных фракций | 77 |
| Разгонка (ИТК) Аренской нефти и характеристика полученных фракций | 78 |
| Разгонка (ИТК) Аянской нефти и характеристика полученных фракций | 79 |
| Разгонка (ИТК) Бакчарской нефти и характеристика полученных фракций | 80 |
| Разгонка (ИТК) Балагерской нефти и характеристика полученных фракций | 81 |
| Разгонка (ИТК) Бориславской нефти и характеристика полученных фракций | 82 |
| Разгонка (ИТК) Валанской нефти и характеристика полученных фракций | 83 |
| Разгонка (ИТК) Васюганской нефти и характеристика полученных фракций | 84 |
| Разгонка (ИТК) Веснянской нефти и характеристика полученных фракций | 85 |
| Разгонка (ИТК) Витимской нефти и характеристика полученных фракций | 86 |
| Разгонка (ИТК) Гуронской нефти и характеристика полученных фракций | 87 |
| Разгонка (ИТК) Даманской нефти и характеристика полученных фракций | 88 |
| Разгонка (ИТК) Девонской нефти и характеристика полученных фракций | 89 |
| Разгонка (ИТК) Еланской нефти и характеристика полученных фракций | 90 |
| Разгонка (ИТК) Елховской нефти и характеристика полученных фракций | 91 |
| Разгонка (ИТК) Желонской нефти и характеристика полученных фракций | 92 |
| Разгонка (ИТК) Звездной нефти и характеристика полученных фракций | 93 |
| Разгонка (ИТК) Зейской нефти и характеристика полученных фракций | 94 |
| Разгонка (ИТК) Ивенецкой нефти и характеристика полученных фракций | 95 |
| Разгонка (ИТК) Ильинской нефти и характеристика полученных фракций | 96 |
| Разгонка (ИТК) Катунской нефти и характеристика полученных фракций | 97 |
| Разгонка (ИТК) Кедровой нефти и характеристика полученных фракций | 98 |
| Разгонка (ИТК) Колыванской нефти и характеристика полученных фракций | 99 |
| Разгонка (ИТК) Лаваринской нефти и характеристика полученных фракций | 100 |
| Разгонка (ИТК) Лебединской нефти и характеристика полученных фракций | 101 |
| Разгонка (ИТК) Марианской нефти и характеристика полученных фракций | 102 |
| Разгонка (ИТК) Медынской нефти и характеристика полученных фракций | 103 |
| Разгонка (ИТК) Микелонской нефти и характеристика полученных фракций | 104 |
| Разгонка (ИТК) Нарымской нефти и характеристика полученных фракций | 105 |
| Разгонка (ИТК) Невьянской нефти и характеристика полученных фракций | 106 |
| Разгонка (ИТК) Никольской нефти и характеристика полученных фракций | 107 |
| Разгонка (ИТК) Оленьей нефти и характеристика полученных фракций | 108 |
| Разгонка (ИТК) Онежской нефти и характеристика полученных фракций | 109 |
| Разгонка (ИТК) Печорской нефти и характеристика полученных фракций | 110 |
| Разгонка (ИТК) Пименовской нефти и характеристика полученных фракций | 111 |
| Разгонка (ИТК) Полуденной нефти и характеристика полученных фракций | 112 |
| Разгонка (ИТК) Родионовской нефти и характеристика полученных фракций | 113 |
| Разгонка (ИТК) Салаирской нефти и характеристика полученных фракций | 114 |
| Разгонка (ИТК) Синегорской нефти и характеристика полученных фракций | 115 |
| Разгонка (ИТК) Славянской нефти и характеристика полученных фракций | 116 |
| Разгонка (ИТК) Тайгинской нефти и характеристика полученных фракций | 117 |
| Разгонка (ИТК) Телецкой нефти и характеристика полученных фракций | 118 |
| Разгонка (ИТК) Тиманской нефти и характеристика полученных фракций | 119 |
| Разгонка (ИТК) Тобольской нефти и характеристика полученных фракций | 120 |
| Разгонка (ИТК) Тумановской нефти и характеристика полученных фракций | 121 |
| Разгонка (ИТК) Хмелевской нефти и характеристика полученных фракций | 122 |
| Разгонка (ИТК) Черемшанской нефти и характеристика полученных фракций | 123 |
| Разгонка (ИТК) Шалымской нефти и характеристика полученных фракций | 124 |
| Разгонка (ИТК) Яворской нефти и характеристика полученных фракций | 125 |
| Разгонка (ИТК) Ясенской нефти и характеристика полученных фракций | 126 |

Предисловие

Настоящий справочник является вторым изданием, существенно переработанным и дополненным. В нем представлены исчерпывающие данные, характеризующие состав и свойства 52 нефтей северных областей мира, включая шельфовую зону морей и океанов, без конкретной географической привязки. Названия нефтей и их местоположение являются гипотетическими, однако значения многих показателей соответствуют или близки к таковым реальных аналогов. Помимо физико-химической характеристики для каждой нефти приведены результаты ее разгонки, что позволяет построить кривые ИТК и определить свойства любого дистиллята. Даны основные показатели легких дистиллятов (бензиновых, керосиновых, дизельных), которые позволяют оценить их с точки зрения пригодности для выработки соответствующих товарных продуктов. Дополнена характеристика бензиновых фракций. Для дизельных фракций, учитывая появление новых нормативных документов, в соответствующую таблицу добавлен  показатель  - предельная температура фильтруемости. Рассмотрены показатели качества фракций, служащих сырьем для производства топлив и масел, а также используемых как сырье во вторичных процессах. В характеристику сырья для вторичных процессов внесены коррективы по коксуемости, в большей степени отражающие реальное состояние дел в современной нефтепереработке. На основании анализа этих показателей можно сделать выводы о целесообразности выработки того или иного нефтепродукта. Следует отметить, что в справочнике впервые приводятся свойства тяжелых нефтяных фракций (>500°С) и остатков (>520-600°С). Весь справочный  материал приведен в виде таблиц.

Показатели, характеризующие содержание, выход отдельных фракций, углеводородов или элементов, а также коксуемость, приведены в процентах массовых. Выходы по фракционному составу даны в процентах объемных. Выходы фракций до 200оС и 360оС даны с учетом газов, растворенных в нефти. Обозначения показателей в таблицах общепринятые: - относительная плотность, (- кинематическая вязкость (цифровые индексы указывают температуру определения),  -  показатель преломления, М – молярная масса, кг/кмоль.

Справочник предназначен для студентов университета и слушателей системы ФПК, выполняющих курсовые проекты по дисциплине "Технология переработки нефти и газа". В этом случае он используется при формировании исходных данных, подготовке показателей качества сырья и продуктов и т.п. Кроме того, справочник необходим студентам-заочникам при выполнении контрольных работ по дисциплинам кафедры, а также студентам дневной формы обучения при подготовке к практическим занятиям и проведении расчетных работ.

Таблица 1 – Физико-химическая характеристика нефтей

| Нефть |  | (20, мм2/с | (50, мм2/с | Давление насыщенных паров при 38°С, кПа | Содержание, % масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | серы | смол силикагелевых | асфальтенов | воды |
| Аганская | 0,8629 | 19,85 | 8,08 | 32,3 | 2,34 | 13,64 | 3,36 | 0,68 |
| Алейская | 0,8242 | 6,33 | 3,42 | 36,7 | 0,69 | 6,10 | 0,55 | 0,37 |
| Амгинская | 0,8471 | 10,35 | 4,74 | 43,8 | 1,14 | 8,99 | 1,21 | 0,54 |
| Аренская | 0,8512 | 13,49 | 6,83 | 38,5 | 2,20 | 9,75 | 2,95 | 0,73 |
| Аянская | 0,8668 | 21,56 | 8,96 | 33,2 | 2,55 | 14,36 | 3,18 | 0,82 |
| Бакчарская | 0,8493 | 12,87 | 5,91 | 35,6 | 1,83 | 11,82 | 1,45 | 0,46 |
| Балагерская | 0,8278 | 6,56 | 2,93 | 49,1 | 1,35 | 7,35 | 0,49 | 0,41 |
| Бориславская | 0,8467 | 17,58 | 7,12 | 29,8 | 1,86 | 5,60 | 1,25 | 0,47 |
| Валанская | 0,8185 | 5,64 | 3,67 | 47,7 | 0,81 | 7,81 | 0,42 | 0,56 |
| Васюганская | 0,8344 | 10,90 | 3,95 | 49,8 | 1,12 | 12,42 | 0,95 | 0,63 |
| Веснянская | 0,8321 | 8,68 | 4,86 | 39,4 | 1,53 | 6,93 | 1,64 | 0,44 |
| Витимская | 0,8714 | 26,17 | 10,87 | 26,5 | 1,81 | 15,13 | 4,72 | 0,88 |
| Гуронская | 0,8406 | 7,56 | 3,74 | 42,8 | 1,22 | 9,74 | 1,78 | 0,46 |
| Даманская | 0,8728 | 28,67 | 11,29 | 29,6 | 1,68 | 19,66 | 5,39 | 0,75 |
| Девонская | 0,8895 | 38,90 | 14,72 | 27,1 | 2,82 | 17,84 | 6,15 | 0,97 |
| Еланская | 0,8192 | 4,69 | 2,64 | 49,3 | 0,93 | 4,81 | 0,85 | 0,36 |
| Елховская | 0,8313 | 8,86 | 3,52 | 35,7 | 0,38 | 10,14 | 1,73 | 0,44 |
| Желонская | 0,8370 | 9,28 | 5,67 | 32,9 | 1,07 | 10,85 | 2,41 | 0,48 |
| Звездная | 0,8502 | 13,64 | 6,28 | 34,4 | 2,12 | 12,36 | 1,84 | 0,61 |
| Зейская | 0,8548 | 14,83 | 8,12 | 33,2 | 2,01 | 12,83 | 2,77 | 0,63 |
| Ивенецкая | 0,8786 | 16,62 | 8,73 | 31,4 | 1,96 | 19,74 | 5,95 | 0,83 |
| Ильинская | 0,8294 | 6,30 | 3,08 | 41,2 | 1,28 | 7,90 | 0,94 | 0,42 |
| Катунская | 0,8591 | 15,72 | 7,24 | 29,1 | 1,34 | 9,34 | 2,33 | 0,47 |
| Кедровая | 0,8672 | 25,83 | 9,95 | 32,3 | 1,85 | 10,57 | 3,51 | 0,69 |
| Колыванская | 0,7984 | 3,88 | 2,21 | 53,9 | 0,48 | 2,88 | 0,25 | 0,33 |
| Лаваринская | 0,8605 | 19,03 | 7,90 | 34,2 | 2,20 | 18,79 | 6,78 | 0,75 |

| Продолжение таблицы 1 |
| --- |
| Нефть |  | (20, мм2/с | (50, мм2/с | Давление насыщенных паров при 38°С, кПа | Содержание, % масс. |
|  |  |  |  |  | серы | смол силикагелевых | асфальтенов | воды |
| Лебединская | 0,8160 | 4,16 | 2,54 | 44,7 | 0,71 | 7,05 | 1,17 | 0,43 |
| Марианская | 0,8885 | 38,94 | 14,36 | 28,3 | 2,06 | 20,54 | 4,96 | 0,91 |
| Медынская | 0,8478 | 11,27 | 5,24 | 36,7 | 1,07 | 9,50 | 1,12 | 0,46 |
| Микелонская | 0,8967 | 57,41 | 18,13 | 25,4 | 3,12 | 23,45 | 7,91 | 1,04 |
| Нарымская | 0,8087 | 4,27 | 2,34 | 51,5 | 0,48 | 4,80 | 0,84 | 0,39 |
| Невьянская | 0,7917 | 3,04 | 1,82 | 45,2 | 0,23 | 3,28 | 0,18 | 0,33 |
| Никольская | 0,8525 | 13,84 | 7,01 | 34,3 | 0,95 | 8,53 | 4,25 | 0,57 |
| Оленья | 0,8258 | 5,23 | 3,18 | 37,9 | 0,68 | 9,59 | 2,16 | 0,40 |
| Онежская | 0,8587 | 15,21 | 7,92 | 33,8 | 1,33 | 11,72 | 2,47 | 0,64 |
| Печорская | 0,8493 | 12,23 | 6,17 | 43,7 | 0,93 | 8,48 | 1,36 | 0,47 |
| Пименовская | 0,8237 | 6,21 | 3,43 | 45,9 | 0,33 | 7,14 | 0,45 | 0,42 |
| Полуденная | 0,8398 | 6,89 | 3,64 | 37,2 | 0,47 | 9,78 | 2,17 | 0,55 |
| Родионовская | 0,8614 | 19,47 | 8,10 | 29,8 | 0,44 | 10,86 | 2,74 | 0,67 |
| Салаирская | 0,8224 | 7,15 | 3,62 | 47,9 | 1,16 | 5,49 | 2,05 | 0,36 |
| Синегорская | 0,8517 | 13,78 | 6,74 | 41,3 | 0,55 | 9,37 | 1,87 | 0,48 |
| Славянская | 0,8670 | 24,37 | 9,66 | 28,2 | 2,42 | 17,48 | 4,91 | 0,79 |
| Тайгинская | 0,8527 | 14,40 | 7,61 | 37,7 | 1,28 | 12,37 | 2,66 | 0,43 |
| Телецкая | 0,8732 | 32,17 | 9,87 | 24,3 | 2,58 | 21,45 | 6,93 | 0,83 |
| Тиманская | 0,8324 | 9,10 | 4,29 | 46,4 | 1,11 | 5,12 | 0,98 | 0,39 |
| Тобольская | 0,8011 | 3,18 | 2,06 | 63,8 | 0,45 | 3,64 | 1,04 | 0,36 |
| Тумановская | 0,8383 | 9,22 | 4,17 | 45,2 | 1,10 | 6,28 | 2,92 | 0,43 |
| Хмелевская | 0,8106 | 6,05 | 3,91 | 59,7 | 0,67 | 4,96 | 0,68 | 0,37 |
| Черемшанская | 0,8197 | 6,76 | 3,42 | 51,4 | 0,48 | 4,33 | 0,95 | 0,45 |
| Шалымская | 0,8455 | 10,53 | 4,48 | 36,8 | 0,63 | 8,65 | 1,84 | 0,48 |
| Яворская | 0,8363 | 12,51 | 5,63 | 37,1 | 0,38 | 9,89 | 1,77 | 0,46 |
| Ясенская | 0,8016 | 5,42 | 3,71 | 56,8 | 0,54 | 4,57 | 0,82 | 0,35 |

| Продолжение таблицы 1 |
| --- |
| Нефть | Содержание | Парафин | Коксуемость, % | Выход фракций, % масс. |
|  | хлористых солей, мг/дм3 | сероводорода, млн-1, (ppm) | метил- и этилмеркаптанов, млн-1, (ppm) | содержание, % масс. | температура плавления, °С |  | до 200°С | до 360°С |
| Аганская | 63 | 56 | 74 | 3,6 | 48 | 5,09 | 22,5 | 50,9 |
| Алейская | 44 | 11 | 23 | 7,1 | 47 | 0,55 | 31,0 | 62,0 |
| Амгинская | 72 | 19 | 38 | 5,8 | 50 | 1,90 | 28,1 | 57,1 |
| Аренская | 113 | 47 | 52 | 4,4 | 49 | 4,48 | 27,2 | 52,9 |
| Аянская | 109 | 18 | 29 | 3,1 | 52 | 5,46 | 20,8 | 49,1 |
| Бакчарская | 58 | 12 | 18 | 4,3 | 53 | 3,44 | 24,5 | 47,7 |
| Балагерская | 51 | 17 | 24 | 6,7 | 52 | 1,70 | 29,7 | 59,9 |
| Бориславская | 49 | 22 | 41 | 6,3 | 54 | 2,80 | 24,9 | 53,3 |
| Валанская | 66 | 12 | 22 | 6,2 | 51 | 1,43 | 39,0 | 64,3 |
| Васюганская | 74 | 17 | 31 | 4,9 | 54 | 2,09 | 34,0 | 56,6 |
| Веснянская | 52 | 10 | 25 | 5,8 | 52 | 3,20 | 27,2 | 58,6 |
| Витимская | 123 | 20 | 29 | 2,7 | 55 | 5,91 | 21,7 | 48,4* |
| Гуронская | 57 | 13 | 19 | 4,6 | 56 | 3,10 | 30,4 | 55,2 |
| Даманская | 98 | 16 | 28 | 3,8 | 51 | 6,95 | 24,0 | 45,4* |
| Девонская | 119 | 24 | 56 | 2,6 | 53 | 7,62 | 16,9 | 38,0* |
| Еланская | 47 | 14 | 19 | 7,6 | 56 | 1,40 | 37,2 | 65,2 |
| Елховская | 39 | 8 | 17 | 4,6 | 56 | 2,85 | 27,5 | 60,6 |
| Желонская | 57 | 16 | 28 | 4,6 | 49 | 3,92 | 27,1 | 60,9 |
| Звездная | 74 | 33 | 52 | 4,2 | 50 | 2,71 | 28,2 | 54,1 |
| Зейская | 69 | 29 | 48 | 3,7 | 52 | 4,26 | 26,0 | 52,2 |
| Ивенецкая | 118 | 24 | 41 | 2,4 | 51 | 4,92 | 22,0 | 44,2* |
| Ильинская | 53 | 17 | 33 | 4,9 | 56 | 2,21 | 29,2 | 58,6 |
| Катунская | 68 | 22 | 44 | 3,4 | 47 | 5,20 | 23,9 | 53,5 |
| Кедровая | 99 | 25 | 51 | 4,0 | 53 | 4,97 | 23,7 | 47,8* |
| Колыванская | 44 | 7 | 18 | 10,1 | 52 | 0,86 | 37,4 | 69,8 |
| Лаваринская | 83 | 26 | 55 | 2,4 | 56 | 5,73 | 24,9 | 51,6 |
| Лебединская | 52 | 13 | 28 | 6,2 | 51 | 2,14 | 35,2 | 64,7 |
| Продолжение таблицы 1 |
| Нефть | Содержание | Парафин | Коксуемость, % | Выход фракций, % масс. |
|  | хлористых солей, мг/дм3 | сероводорода, млн-1, (ppm) | метил- и этилмеркаптанов, млн-1, (ppm) | содержание, % масс. | температура плавления, °С |  | до 200°С | до 360°С |
| Марианская | 128 | 37 | 59 | 2,5 | 54 | 7,24 | 17,3 | 40,0* |
| Медынская | 57 | 17 | 30 | 5,8 | 49 | 3,08 | 27,4 | 60,7 |
| Микелонская | 143 | 31 | 57 | 2,3 | 55 | 8,57 | 17,4 | 41,1* |
| Нарымская | 45 | 6 | 13 | 7,7 | 51 | 1,12 | 34,4 | 67,8 |
| Невьянская | 38 | отс. | отс. | 9,5 | 47 | 0,51 | 39,2 | 71,9 |
| Никольская | 72 | 11 | 30 | 4,3 | 54 | 5,15 | 28,3 | 58,7 |
| Оленья | 55 | 9 | 26 | 4,8 | 48 | 3,20 | 31,9 | 62,6 |
| Онежская | 85 | 16 | 32 | 4,1 | 55 | 3,98 | 25,2 | 54,5 |
| Печорская | 59 | 10 | 28 | 5,4 | 55 | 2,85 | 28,4 | 58,3 |
| Пименовская | 48 | 4 | 11 | 6,9 | 47 | 1,57 | 29,2 | 62,7 |
| Полуденная | 81 | 5 | 12 | 4,5 | 48 | 4,69 | 27,6 | 60,3 |
| Родионовская | 95 | 7 | 14 | 4,1 | 47 | 4,91 | 24,1 | 52,6 |
| Салаирская | 53 | 18 | 32 | 5,9 | 54 | 3,62 | 31,4 | 60,5 |
| Синегорская | 57 | 8 | 20 | 5,0 | 56 | 3,23 | 27,0 | 57,3 |
| Славянская | 108 | 29 | 62 | 2,6 | 56 | 6,17 | 22,2 | 48,6* |
| Тайгинская | 61 | 19 | 34 | 3,3 | 55 | 4,74 | 25,6 | 53,8 |
| Телецкая | 114 | 29 | 58 | 2,9 | 51 | 8,29 | 21,6 | 50,6* |
| Тиманская | 44 | 12 | 23 | 5,9 | 55 | 2,20 | 29,4 | 60,8 |
| Тобольская | 42 | 6 | 17 | 8,9 | 52 | 1,53 | 37,4 | 66,1 |
| Тумановская | 59 | 11 | 22 | 7,1 | 51 | 4,73 | 28,9 | 59,0 |
| Хмелевская | 51 | 9 | 18 | 7,8 | 50 | 0,91 | 37,0 | 66,4 |
| Черемшанская | 62 | 8 | 19 | 8,1 | 51 | 1,83 | 31,6 | 61,5 |
| Шалымская | 64 | 13 | 32 | 5,5 | 50 | 2,90 | 25,8 | 57,9 |
| Яворская | 58 | 5 | 10 | 4,7 | 56 | 3,14 | 27,4 | 58,1 |
| Ясенская | 43 | 8 | 16 | 7,9 | 50 | 1,95 | 36,6 | 68,9 |

*-  до 350 оС

Таблица 2 – Состав газов (до С4), растворенных в нефтях, и низкокипящих углеводородов (до С5)

| Фракция | Выход (на нефть), % | Содержание индивидуальных углеводородов, % масс. |
| --- | --- | --- |
|  |  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | i-С4Н10 | n-С4Н10 | i-С5Н12 | n-С5Н12 |
| Аганская нефть |
| До С4 | 2,00 | 3,61 | 6,54 | 29,72 | 11,36 | 48,77 | - | - |
| До С5 | 3,40 | 2,12 | 3,85 | 17,48 | 6,68 | 28,69 | 18,84 | 22,34 |
| Алейская нефть |
| До С4 | 1,14 | 2,34 | 5,28 | 9,13 | 22,71 | 60,54 | - | - |
| До С5 | 3,02 | 0,84 | 1,89 | 3,26 | 8,16 | 22,43 | 24,71 | 39,55 |
| Амгинская нефть |
| До С4 | 1,90 | 2,86 | 6,23 | 23,74 | 13,92 | 53,25 | - | - |
| До С5 | 3,28 | 1,69 | 3,68 | 14,01 | 8,21 | 31,42 | 16,34 | 24,65 |
| Аренская нефть |
| До С4 | 2,20 | 2,93 | 7,11 | 28,13 | 9,42 | 52,41 | - | - |
| До С5 | 3,83 | 1,94 | 4,70 | 18,58 | 6,22 | 34,62 | 17,23 | 16,71 |
| Аянская нефть |
| До С4 | 0,35 | 10,87 | 18,31 | 20,56 | 17,42 | 32,84 | - | - |
| До С5 | 1,45 | 2,62 | 4,42 | 4,96 | 4,20 | 7,93 | 28,49 | 47,38 |
| Бакчарская нефть |
| До С4 | 1,60 | 2,72 | 7,94 | 37,28 | 11,56 | 40,50 | - | - |
| До С5 | 3,17 | 2,00 | 5,85 | 27,49 | 8,52 | 29,86 | 14,48 | 11,80 |
| Балагерская нефть |
| До С4 | 1,20 | 1,43 | 2,89 | 26,37 | 12,68 | 56,63 | - | - |
| До С5 | 2,93 | 0,58 | 1,18 | 10,80 | 5,19 | 23,19 | 21,64 | 37,42 |
| Бориславская нефть |
| До С4 | 1,60 | 2,67 | 5,83 | 35,41 | 10,12 | 45,97 | - | - |
| До С5 | 3,18 | 1,34 | 2,93 | 17,82 | 5,09 | 23,13 | 21,29 | 28,40 |
| Валанская нефть |
| До С4 | 2,60 | 1,21 | 2,74 | 26,57 | 16,19 | 53,29 | - | - |
| До С5 | 5,16 | 0,61 | 1,38 | 13,39 | 8,16 | 26,74 | 23,62 | 26,10 |
| Васюганская нефть |
| До С4 | 3,29 | 1,97 | 6,14 | 36,52 | 8,69 | 46,68 | - | - |
| До С5 | 4,96 | 1,49 | 4,63 | 27,56 | 6,55 | 35,22 | 12,00 | 12,55 |
| Веснянская нефть |
| До С4 | 2,20 | 1,88 | 4,48 | 33,54 | 11,63 | 48,47 | - | - |
| До С5 | 3,80 | 1,33 | 3,18 | 23,80 | 8,25 | 34,40 | 16,54 | 12,50 |
| Витимская нефть |
| До С4 | 1,12 | 3,75 | 7,23 | 32,51 | 22,64 | 33,87 | - | - |
| До С5 | 2,16 | 1,94 | 3,75 | 16,86 | 11,74 | 17,56 | 24,20 | 23,95 |
| Гуронская нефть |
| До С4 | 2,14 | 2,41 | 4,96 | 21,63 | 11,87 | 59,13 | - | - |
| До С5 | 3,42 | 1,74 | 3,58 | 15,64 | 8,58 | 42,75 | 13,20 | 14,51 |
| Даманская нефть |
| До С4 | 1,90 | 1,84 | 2,95 | 28,72 | 15,36 | 51,13 | - | - |
| До С5 | 3,27 | 0,95 | 1,53 | 14,87 | 7,95 | 26,47 | 22,44 | 25,79 |

| Продолжение таблицы 2 |
| --- |
| Фракция | Выход (на нефть), % | Содержание индивидуальных углеводородов, % масс. |
|  |  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | i-С4Н10 | n-С4Н10 | i-С5Н12 | n-С5Н12 |
| Девонская нефть |
| До С4 | 1,00 | 0 | 2,78 | 36,54 | 15,22 | 45,46 | - | - |
| До С5 | 1,78 | 0 | 1,56 | 20,53 | 8,55 | 26,54 | 19,47 | 23,35 |
| Еланская нефть |
| До С4 | 3,06 | 4,67 | 7,83 | 22,12 | 15,64 | 49,74 | - | - |
| До С5 | 5,43 | 2,45 | 4,12 | 11,63 | 8,22 | 26,14 | 21,70 | 25,74 |
| Елховская нефть |
| До С4 | 0,82 | 2,84 | 4,57 | 21,33 | 13,10 | 58,16 | - | - |
| До С5 | 1,96 | 1,19 | 1,91 | 8,92 | 5,48 | 24,33 | 18,95 | 39,22 |
| Желонская нефть |
| До С4 | 1,04 | 4,21 | 6,77 | 18,34 | 22,65 | 48,03 | - | - |
| До С5 | 1,82 | 2,41 | 3,87 | 10,48 | 12,94 | 27,45 | 18,34 | 24,51 |
| Звездная нефть |
| До С4 | 1,60 | 2,38 | 6,79 | 22,46 | 14,83 | 53,54 | - | - |
| До С5 | 3,34 | 1,14 | 3,25 | 10,76 | 7,10 | 25,65 | 23,10 | 29,00 |
| Зейская нефть |
| До С4 | 2,70 | 1,96 | 5,68 | 27,12 | 44,26 | 20,98 | - | - |
| До С5 | 4,15 | 1,27 | 3,69 | 17,64 | 28,79 | 13,65 | 23,82 | 11,14 |
| Ивенецкая нефть |
| До С4 | 1,53 | 3,93 | 10,72 | 20,45 | 12,81 | 52,09 | - | - |
| До С5 | 2,26 | 2,66 | 7,26 | 13,84 | 8,67 | 35,26 | 15,16 | 17,15 |
| Ильинская нефть |
| До С4 | 1,34 | 4,18 | 7,66 | 23,47 | 14,59 | 50,10 | - | - |
| До С5 | 2,96 | 1,89 | 3,47 | 10,62 | 6,61 | 22,68 | 18,92 | 35,81 |
| Катунская нефть |
| До С4 | 0,73 | 1,29 | 5,44 | 17,34 | 19,86 | 56,07 | - | - |
| До С5 | 1,62 | 0,58 | 2,45 | 7,81 | 8,95 | 25,27 | 21,73 | 33,21 |
| Кедровая нефть |
| До С4 | 2,63 | 2,14 | 5,96 | 24,38 | 11,63 | 55,89 | - | - |
| До С5 | 3,87 | 1,45 | 4,05 | 16,57 | 7,90 | 37,98 | 10,36 | 21,69 |
| Колыванская нефть |
| До С4 | 3,95 | 4,17 | 8,49 | 23,75 | 13,26 | 50,33 | - | - |
| До С5 | 5,88 | 2,80 | 5,71 | 15,95 | 8,91 | 33,81 | 16,13 | 16,69 |
| Лаваринская нефть |
| До С4 | 2,54 | 3,23 | 6,97 | 26,38 | 34,87 | 28,55 | - | - |
| До С5 | 3,97 | 2,07 | 4,46 | 16,88 | 22,31 | 18,27 | 24,62 | 11,39 |
| Лебединская нефть |
| До С4 | 2,13 | 1,36 | 3,74 | 19,48 | 11,65 | 63,77 | - | - |
| До С5 | 4,08 | 0,71 | 1,95 | 10,17 | 6,08 | 33,29 | 8,96 | 38,84 |
| Марианская нефть |
| До С4 | 1,00 | 0 | 3,45 | 34,72 | 12,86 | 48,97 | - | - |
| До С5 | 1,72 | 0 | 2,01 | 20,19 | 7,48 | 28,47 | 11,62 | 30,23 |
| Медынская нефть |
| До С4 | 1,32 | 5,46 | 7,68 | 17,34 | 21,29 | 48,23 | - | - |
| До С5 | 2,94 | 3,71 | 5,23 | 11,80 | 14,48 | 32,82 | 12,53 | 19,43 |
| Микелонская нефть |
| До С4 | 0,32 | 0 | 0 | 36,42 | 16,24 | 47,34 | - | - |
| До С5 | 0,97 | 0 | 0 | 12,01 | 5,36 | 15,62 | 21,87 | 45,14 |
| Нарымская нефть |
| До С4 | 0,72 | 1,13 | 3,28 | 24,57 | 12,31 | 58,71 | - | - |
| До С5 | 2,86 | 0,44 | 1,27 | 9,51 | 4,76 | 22,73 | 24,53 | 36,76 |
| Невьянская нефть |
| До С4 | 2,85 | 0,85 | 3,19 | 17,58 | 15,72 | 62,66 | - | - |
| До С5 | 5,09 | 0,47 | 1,75 | 9,65 | 8,63 | 34,41 | 16,32 | 28,77 |
| Никольская нефть |
| До С4 | 2,10 | 3,86 | 7,49 | 22,57 | 17,52 | 48,56 | - | - |
| До С5 | 4,32 | 1,88 | 3,64 | 10,97 | 8,52 | 23,61 | 20,16 | 31,22 |
| Оленья нефть |
| До С4 | 1,88 | 2,17 | 5,42 | 24,36 | 16,91 | 51,14 | - | - |
| До С5 | 3,84 | 1,06 | 2,65 | 11,93 | 8,28 | 25,04 | 26,37 | 24,67 |
| Онежская нефть |
| До С4 | 1,70 | 7,46 | 17,31 | 19,88 | 14,53 | 40,82 | - | - |
| До С5 | 2,96 | 4,28 | 9,94 | 11,42 | 8,34 | 23,44 | 10,37 | 32,21 |
| Печорская нефть |
| До С4 | 1,38 | 2,67 | 6,39 | 19,48 | 21,15 | 50,31 | - | - |
| До С5 | 2,95 | 1,89 | 4,52 | 13,78 | 14,97 | 35,60 | 12,53 | 16,71 |
| Пименовская нефть |
| До С4 | 1,62 | 0,91 | 3,12 | 16,77 | 19,36 | 59,84 | - | - |
| До С5 | 2,57 | 0,57 | 1,97 | 10,57 | 12,21 | 37,72 | 16,37 | 20,59 |
| Полуденная нефть |
| До С4 | 0,52 | 3,64 | 6,99 | 20,56 | 18,37 | 50,44 | - | - |
| До С5 | 1,73 | 1,09 | 2,10 | 6,18 | 5,52 | 15,16 | 26,13 | 43,82 |
| Родионовская нефть |
| До С4 | 0,60 | 2,66 | 7,84 | 20,57 | 14,35 | 54,58 | - | - |
| До С5 | 1,94 | 1,11 | 3,27 | 8,57 | 5,98 | 22,74 | 19,45 | 38,88 |
| Салаирская нефть |
| До С4 | 1,72 | 3,92 | 8,46 | 31,27 | 10,51 | 45,84 | - | - |
| До С5 | 3,14 | 2,15 | 4,63 | 17,13 | 5,76 | 25,11 | 11,38 | 33,84 |
| Синегорская нефть |
| До С4 | 1,18 | 2,24 | 5,73 | 21,86 | 13,49 | 56,68 | - | - |
| До С5 | 2,46 | 1,28 | 3,28 | 12,52 | 7,73 | 32,47 | 14,55 | 28,17 |
| Славянская нефть |
| До С4 | 1,52 | 3,22 | 8,13 | 23,94 | 14,67 | 50,04 | - | - |
| До С5 | 2,85 | 1,72 | 4,34 | 12,77 | 7,82 | 26,69 | 19,73 | 26,93 |
| Тайгинская нефть |
| До С4 | 1,44 | 4,66 | 9,74 | 29,31 | 12,45 | 43,84 | - | - |
| До С5 | 2,92 | 2,30 | 4,81 | 14,45 | 6,14 | 21,62 | 18,36 | 32,32 |
| Телецкая нефть |
| До С4 | 0,91 | 6,33 | 11,47 | 19,84 | 21,52 | 40,84 | - | - |
| До С5 | 1,76 | 3,27 | 5,93 | 10,26 | 11,13 | 21,12 | 17,35 | 30,94 |
| Тиманская нефть |
| До С4 | 1,44 | 2,53 | 5,17 | 27,31 | 12,44 | 52,55 | - | - |
| До С5 | 2,96 | 1,23 | 2,51 | 13,28 | 6,05 | 25,56 | 19,73 | 31,64 |
| Тобольская нефть |
| До С4 | 2,26 | 1,92 | 4,88 | 23,49 | 14,67 | 55,04 | - | - |
| До С5 | 4,11 | 1,05 | 2,68 | 12,92 | 8,06 | 30,26 | 12,48 | 32,55 |
| Тумановская нефть |
| До С4 | 1,83 | 3,61 | 7,94 | 26,42 | 11,28 | 50,75 | - | - |
| До С5 | 3,47 | 1,90 | 4,19 | 13,93 | 5,95 | 26,76 | 18,44 | 28,83 |
| Хмелевская нефть |
| До С4 | 2,15 | 2,81 | 5,96 | 33,14 | 22,78 | 35,31 | - | - |
| До С5 | 4,18 | 1,29 | 2,74 | 15,22 | 10,46 | 16,22 | 25,88 | 28,19 |
| Черемшанская нефть |
| До С4 | 1,88 | 2,94 | 5,87 | 21,15 | 13,40 | 56,64 | - | - |
| До С5 | 3,21 | 1,72 | 3,44 | 12,39 | 7,85 | 33,17 | 15,25 | 26,18 |
| Шалымская нефть |
| До С4 | 1,32 | 43,32 | 12,46 | 8,27 | 20,18 | 15,77 | - | - |
| До С5 | 2,42 | 30,91 | 8,89 | 5,90 | 14,40 | 11,25 | 19,44 | 9,21 |
| Яворская нефть |
| До С4 | 0,76 | 1,22 | 4,36 | 23,78 | 14,19 | 56,45 | - | - |
| До С5 | 1,81 | 0,51 | 1,83 | 9,98 | 5,96 | 23,70 | 20,36 | 37,66 |
| Ясенская нефть |
| До С4 | 2,34 | 3,77 | 9,18 | 29,64 | 13,26 | 44,15 | - | - |
| До С5 | 4,20 | 2,10 | 5,11 | 16,51 | 7,39 | 24,60 | 21,43 | 22,86 |

Таблица 3 – Характеристика бензиновых фракций, выкипающих до 180°С

| Температура отбора, °С | Выход (на нефть), % |  | Фракционный состав, °С | Содержание серы, % | Октановое число в чистом виде | Содержание углеводородов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | н.к. | 10% | 50% | 90% |  |  | ароматических | нафтеновых | парафиновых |
| Аганская нефть |
| н.к.-70 | 3,0 | 0,6521 | 31 | 40 | 49 | 64 | 0,02 | 58 | 0 | 0 | 100 |
| н.к.-85 | 4,3 | 0,6672 | 31 | 44 | 58 | 79 | 0,03 | 56 | 1 | 8 | 91 |
| 70-140 | 8,5 | 0,7335 | 75 | 84 | 107 | 136 | 0,11 | 45 | 7 | 21 | 72 |
| 140-180 | 5,7 | 0,7698 | 142 | 148 | 162 | 170 | 0,24 | 33 | 11 | 19 | 70 |
| н.к.-180 | 17,2 | 0,7487 | 50 | 77 | 135 | 178 | 0,17 | 38 | 8 | 18 | 74 |
| Алейская нефть |
| н.к.-70 | 5,2 | 0,6618 | 32 | 40 | 52 | 66 | отс. | 61 | 0 | 4 | 96 |
| н.к.-85 | 7,8 | 0,6783 | 32 | 45 | 59 | 80 | отс. | 54 | 1 | 6 | 93 |
| 70-140 | 13,0 | 0,7214 | 74 | 85 | 104 | 133 | отс. | 42 | 6 | 34 | 60 |
| 140-180 | 8,2 | 0,7646 | 141 | 149 | 161 | 174 | 0,03 | 41 | 18 | 21 | 61 |
| н.к.-180 | 26,4 | 0,7224 | 49 | 64 | 119 | 166 | 0,01 | 43 | 9 | 25 | 66 |
| Амгинская нефть |
| н.к.-70 | 4,6 | 0,6537 | 30 | 42 | 51 | 69 | отс. | 69 | 0 | 12 | 88 |
| н.к.-85 | 7,0 | 0,6714 | 30 | 44 | 57 | 79 | отс. | 57 | 1 | 10 | 89 |
| 70-140 | 9,8 | 0,7243 | 69 | 79 | 103 | 134 | 0,02 | 50 | 10 | 25 | 65 |
| 140-180 | 6,9 | 0,7682 | 137 | 146 | 158 | 172 | 0,08 | 41 | 18 | 18 | 64 |
| н.к.-180 | 21,2 | 0,7274 | 42 | 71 | 121 | 169 | 0,02 | 45 | 11 | 19 | 70 |
| Аренская нефть |
| н.к.-70 | 5,3 | 0,6485 | 31 | 41 | 52 | 68 | 0,04 | 63 | 1 | 21 | 78 |
| н.к.-85 | 6,6 | 0,6687 | 31 | 45 | 60 | 81 | 0,05 | 48 | 1 | 7 | 92 |
| 70-140 | 10,1 | 0,7286 | 72 | 81 | 104 | 135 | 0,27 | 44 | 9 | 28 | 63 |
| 140-180 | 6,2 | 0,7669 | 139 | 147 | 160 | 173 | 0,40 | 38 | 14 | 31 | 55 |
| н.к.-180 | 21,7 | 0,7308 | 44 | 63 | 112 | 167 | 0,21 | 41 | 10 | 24 | 66 |

| Продолжение таблицы 3 |
| --- |
| Температура отбора, °С | Выход (на нефть), % |  | Фракционный состав, °С | Содержание серы, % | Октановое число в чистом виде | Содержание углеводородов, % |
|  |  |  | н.к. | 10% | 50% | 90% |  |  | ароматических | нафтеновых | парафиновых |
| Аянская нефть |
| н.к.-70 | 2,6 | 0,6540 | 33 | 42 | 53 | 67 | 0,03 | 63 | 1 | 13 | 86 |
| н.к.-85 | 4,1 | 0,6721 | 33 | 44 | 59 | 79 | 0,04 | 59 | 2 | 14 | 83 |
| 70-140 | 8,7 | 0,7214 | 70 | 81 | 105 | 133 | 0,13 | 47 | 10 | 26 | 64 |
| 140-180 | 5,4 | 0,7620 | 142 | 149 | 161 | 175 | 0,26 | 39 | 16 | 28 | 56 |
| н.к.-180 | 16,7 | 0,7329 | 51 | 67 | 113 | 165 | 0,16 | 44 | 12 | 25 | 63 |
| Бакчарская нефть |
| н.к.-70 | 4,6 | 0,6531 | 32 | 41 | 50 | 66 | 0,02 | 60 | 0 | 19 | 81 |
| н.к.-85 | 6,8 | 0,6812 | 32 | 43 | 58 | 78 | 0,03 | 61 | 2 | 17 | 81 |
| 70-140 | 9,2 | 0,7297 | 71 | 80 | 102 | 133 | 0,11 | 50 | 6 | 26 | 68 |
| 140-180 | 5,6 | 0,7708 | 142 | 149 | 162 | 174 | 0,21 | 39 | 14 | 26 | 60 |
| н.к.-180 | 19,4 | 0,7344 | 43 | 65 | 124 | 171 | 0,15 | 43 | 8 | 24 | 68 |
| Балагерская нефть |
| н.к.-70 | 5,0 | 0,6427 | 31 | 39 | 51 | 65 | 0,01 | 57 | 0 | 11 | 89 |
| н.к.-85 | 7,1 | 0,6637 | 31 | 40 | 57 | 81 | 0,01 | 60 | 2 | 16 | 82 |
| 70-140 | 11,3 | 0,7219 | 73 | 84 | 106 | 132 | 0,04 | 47 | 6 | 19 | 75 |
| 140-180 | 7,8 | 0,7568 | 142 | 150 | 162 | 175 | 0,07 | 36 | 13 | 18 | 69 |
| н.к.-180 | 24,2 | 0,7246 | 53 | 65 | 114 | 169 | 0,03 | 39 | 11 | 16 | 73 |
| Бориславская нефть |
| н.к.-70 | 3,8 | 0,6539 | 34 | 43 | 52 | 65 | 0,01 | 62 | 0 | 16 | 84 |
| н.к.-85 | 5,4 | 0,6688 | 34 | 44 | 56 | 80 | 0,01 | 59 | 1 | 15 | 84 |
| 70-140 | 8,7 | 0,7144 | 73 | 83 | 104 | 132 | 0,07 | 44 | 6 | 20 | 74 |
| 140-180 | 7,1 | 0,7632 | 143 | 150 | 163 | 175 | 0,12 | 39 | 16 | 15 | 69 |
| н.к.-180 | 19,6 | 0,7280 | 48 | 71 | 122 | 164 | 0,10 | 42 | 9 | 19 | 72 |
| Валанская нефть |
| н.к.-70 | 7,6 | 0,6580 | 33 | 41 | 52 | 64 | отс. | 68 | 1 | 27 | 72 |
| н.к.-85 | 9,2 | 0,6791 | 33 | 42 | 55 | 79 | отс. | 64 | 1 | 23 | 76 |
| 70-140 | 12,7 | 0,7226 | 76 | 85 | 107 | 136 | 0,03 | 53 | 10 | 26 | 64 |
| 140-180 | 8,4 | 0,7682 | 142 | 151 | 162 | 174 | 0,10 | 40 | 18 | 21 | 61 |
| н.к.-180 | 28,7 | 0,7350 | 51 | 72 | 119 | 163 | 0,07 | 42 | 11 | 21 | 68 |
| Васюганская нефть |
| н.к.-70 | 6,7 | 0,6511 | 29 | 38 | 52 | 64 | 0,09 | 61 | 0 | 17 | 83 |
| н.к.-85 | 8,6 | 0,6718 | 29 | 39 | 54 | 81 | 0,1 | 60 | 2 | 17 | 81 |
| 70-140 | 10,5 | 0,7213 | 72 | 83 | 105 | 134 | 0,22 | 43 | 8 | 16 | 76 |
| 140-180 | 6,8 | 0,7628 | 141 | 149 | 161 | 173 | 0,33 | 35 | 18 | 16 | 66 |
| н.к.-180 | 24,1 | 0,7263 | 43 | 65 | 122 | 170 | 0,27 | 39 | 10 | 16 | 74 |
| Веснянская нефть |
| н.к.-70 | 4,8 | 0,6553 | 32 | 40 | 51 | 63 | 0,02 | 64 | 0 | 21 | 79 |
| н.к.-85 | 6,8 | 0,6735 | 32 | 43 | 55 | 78 | 0,03 | 62 | 1 | 22 | 77 |
| 70-140 | 9,4 | 0,7206 | 75 | 88 | 107 | 134 | 0,07 | 49 | 9 | 23 | 69 |
| 140-180 | 6,8 | 0,7690 | 140 | 151 | 162 | 173 | 0,18 | 44 | 17 | 17 | 66 |
| н.к.-180 | 21,4 | 0,7221 | 52 | 73 | 124 | 162 | 0,13 | 42 | 15 | 22 | 63 |
| Витимская нефть |
| н.к.-70 | 2,7 | 0,6489 | 34 | 43 | 52 | 66 | отс. | 62 | 1 | 14 | 85 |
| н.к.-85 | 4,9 | 0,6802 | 34 | 46 | 58 | 80 | 0,01 | 59 | 1 | 19 | 80 |
| 70-140 | 9,0 | 0,7248 | 72 | 83 | 107 | 132 | 0,06 | 46 | 8 | 21 | 71 |
| 140-180 | 5,8 | 0,7683 | 141 | 150 | 162 | 174 | 0,10 | 38 | 14 | 23 | 63 |
| н.к.-180 | 17,5 | 0,7315 | 50 | 66 | 114 | 168 | 0,06 | 43 | 11 | 20 | 69 |
| Гуронская нефть |
| н.к.-70 | 3,4 | 0,6521 | 29 | 40 | 51 | 67 | отс. | 70 | 1 | 29 | 70 |
| н.к.-85 | 4,6 | 0,6683 | 29 | 42 | 55 | 80 | отс. | 68 | 2 | 27 | 71 |
| 70-140 | 11,0 | 0,7207 | 72 | 81 | 102 | 134 | 0,03 | 49 | 8 | 24 | 68 |
| 140-180 | 10,3 | 0,7620 | 140 | 148 | 160 | 173 | 0,09 | 40 | 19 | 18 | 63 |
| н.к.-180 | 24,7 | 0,7288 | 48 | 79 | 124 | 177 | 0,05 | 45 | 13 | 21 | 66 |
| Даманская нефть |
| н.к.-70 | 3,9 | 0,6528 | 35 | 44 | 53 | 65 | отс. | 64 | 1 | 24 | 75 |
| н.к.-85 | 5,1 | 0,6748 | 35 | 45 | 56 | 81 | отс. | 65 | 2 | 24 | 74 |
| 70-140 | 9,1 | 0,7252 | 74 | 83 | 108 | 133 | 0,01 | 50 | 7 | 27 | 66 |
| 140-180 | 6,1 | 0,7626 | 142 | 151 | 163 | 172 | 0,03 | 41 | 9 | 28 | 63 |
| н.к.-180 | 19,2 | 0,7318 | 51 | 68 | 115 | 169 | 0,02 | 46 | 8 | 25 | 67 |
| Девонская нефть |
| н.к.-70 | 2,1 | 0,6513 | 36 | 45 | 55 | 68 | 0,10 | 59 | 1 | 13 | 86 |
| н.к.-85 | 3,9 | 0,6791 | 36 | 46 | 57 | 82 | 0,12 | 57 | 2 | 16 | 82 |
| 70-140 | 6,7 | 0,7291 | 75 | 84 | 109 | 134 | 0,20 | 45 | 9 | 27 | 64 |
| 140-180 | 4,6 | 0,7638 | 143 | 152 | 161 | 175 | 0,32 | 37 | 12 | 29 | 59 |
| н.к.-180 | 13,5 | 0,7359 | 56 | 68 | 122 | 171 | 0,19 | 40 | 9 | 25 | 66 |
| Еланская нефть |
| н.к.-70 | 9,2 | 0,6534 | 31 | 40 | 51 | 65 | 0,01 | 61 | 0 | 24 | 76 |
| н.к.-85 | 10,4 | 0,6664 | 31 | 42 | 55 | 80 | 0,01 | 64 | 3 | 20 | 77 |
| 70-140 | 12,3 | 0,7225 | 74 | 83 | 108 | 135 | 0,05 | 51 | 13 | 23 | 64 |
| 140-180 | 8,4 | 0,7613 | 141 | 150 | 161 | 173 | 0,15 | 42 | 22 | 17 | 61 |
| н.к.-180 | 29,9 | 0,7240 | 51 | 66 | 119 | 167 | 0,08 | 47 | 12 | 22 | 66 |
| Елховская нефть |
| н.к.-70 | 3,6 | 0,6684 | 33 | 44 | 52 | 64 | отс. | 57 | 1 | 15 | 84 |
| н.к.-85 | 5,5 | 0,6735 | 33 | 45 | 56 | 79 | отс. | 66 | 3 | 19 | 78 |
| 70-140 | 11,2 | 0,7268 | 73 | 82 | 106 | 132 | 0,01 | 47 | 8 | 37 | 55 |
| 140-180 | 7,6 | 0,7617 | 142 | 151 | 163 | 174 | 0,03 | 39 | 15 | 25 | 60 |
| н.к.-180 | 22,4 | 0,7319 | 49 | 63 | 114 | 171 | 0,01 | 42 | 11 | 29 | 60 |
| Желонская нефть |
| н.к.-70 | 2,3 | 0,6752 | 37 | 46 | 54 | 66 | отс. | 69 | 0 | 34 | 66 |
| н.к.-85 | 4,9 | 0,6814 | 37 | 48 | 59 | 80 | отс. | 67 | 2 | 30 | 68 |
| 70-140 | 11,4 | 0,7396 | 76 | 88 | 109 | 133 | 0,04 | 56 | 9 | 40 | 51 |
| 140-180 | 8,2 | 0,7725 | 143 | 152 | 162 | 174 | 0,09 | 45 | 11 | 38 | 51 |
| н.к.-180 | 21,9 | 0,7482 | 53 | 69 | 127 | 171 | 0,07 | 51 | 10 | 38 | 52 |
| Звездная нефть |
| н.к.-70 | 5,2 | 0,6477 | 34 | 43 | 52 | 64 | 0,01 | 66 | 1 | 24 | 75 |
| н.к.-85 | 7,3 | 0,6627 | 34 | 45 | 56 | 81 | 0,01 | 63 | 1 | 19 | 80 |
| 70-140 | 10,9 | 0,7284 | 74 | 85 | 107 | 132 | 0,16 | 49 | 10 | 21 | 79 |
| 140-180 | 7,3 | 0,7638 | 142 | 151 | 160 | 173 | 0,29 | 41 | 14 | 19 | 67 |
| н.к.-180 | 23,4 | 0,7362 | 52 | 67 | 120 | 168 | 0,18 | 48 | 11 | 20 | 79 |
| Зейская нефть |
| н.к.-70 | 4,0 | 0,6488 | 33 | 44 | 53 | 65 | отс. | 54 | 0 | 13 | 87 |
| н.к.-85 | 5,3 | 0,6638 | 33 | 44 | 55 | 80 | отс. | 61 | 1 | 18 | 81 |
| 70-140 | 9,0 | 0,7246 | 74 | 84 | 106 | 133 | 0,05 | 44 | 6 | 27 | 67 |
| 140-180 | 7,1 | 0,7635 | 141 | 150 | 161 | 172 | 0,16 | 36 | 15 | 26 | 59 |
| н.к.-180 | 20,0 | 0,7251 | 50 | 69 | 124 | 175 | 0,09 | 39 | 9 | 25 | 66 |
| Ивенецкая нефть |
| н.к.-70 | 2,1 | 0,6508 | 35 | 43 | 53 | 65 | отс. | 53 | 0 | 19 | 81 |
| н.к.-85 | 2,9 | 0,6719 | 35 | 46 | 58 | 79 | отс. | 52 | 1 | 14 | 85 |
| 70-140 | 7,4 | 0,7267 | 74 | 85 | 109 | 134 | 0,07 | 37 | 4 | 22 | 74 |
| 140-180 | 5,4 | 0,7593 | 143 | 153 | 164 | 175 | 0,19 | 30 | 8 | 14 | 78 |
| н.к.-180 | 14,9 | 0,7282 | 54 | 72 | 126 | 171 | 0,09 | 33 | 5 | 18 | 77 |
| Ильинская нефть |
| н.к.-70 | 3,7 | 0,6553 | 32 | 40 | 53 | 64 | отс. | 59 | 0 | 22 | 78 |
| н.к.-85 | 5,8 | 0,6621 | 32 | 44 | 55 | 78 | отс. | 59 | 1 | 21 | 78 |
| 70-140 | 11,9 | 0,7264 | 74 | 85 | 108 | 131 | 0,04 | 48 | 7 | 21 | 72 |
| 140-180 | 8,3 | 0,7611 | 144 | 151 | 162 | 174 | 0,09 | 36 | 13 | 15 | 72 |
| н.к.-180 | 24,0 | 0,7258 | 52 | 66 | 122 | 167 | 0,04 | 41 | 10 | 19 | 71 |
| Катунская нефть |
| н.к.-70 | 3,8 | 0,6751 | 36 | 43 | 55 | 64 | отс. | 61 | 0 | 19 | 81 |
| н.к.-85 | 5,2 | 0,6792 | 36 | 46 | 56 | 79 | отс. | 61 | 1 | 18 | 81 |
| 70-140 | 10,0 | 0,7286 | 75 | 86 | 109 | 135 | 0,01 | 52 | 9 | 31 | 60 |
| 140-180 | 6,8 | 0,7710 | 143 | 150 | 162 | 173 | 0,06 | 47 | 18 | 21 | 61 |
| н.к.-180 | 19,8 | 0,7356 | 56 | 72 | 134 | 170 | 0,02 | 50 | 12 | 27 | 61 |
| Кедровая нефть |
| н.к.-70 | 3,4 | 0,6587 | 33 | 41 | 52 | 65 | отс. | 62 | 1 | 20 | 79 |
| н.к.-85 | 4,8 | 0,6725 | 33 | 44 | 54 | 80 | отс. | 60 | 1 | 19 | 80 |
| 70-140 | 8,6 | 0,7236 | 73 | 82 | 107 | 132 | 0,07 | 44 | 7 | 24 | 69 |
| 140-180 | 6,1 | 0,7634 | 141 | 149 | 162 | 174 | 0,16 | 36 | 13 | 18 | 69 |
| н.к.-180 | 18,0 | 0,7358 | 50 | 66 | 117 | 169 | 0,09 | 41 | 8 | 22 | 70 |
| Колыванская нефть |
| н.к.-70 | 4,8 | 0,6531 | 31 | 39 | 51 | 63 | 0,01 | 62 | 1 | 23 | 76 |
| н.к.-85 | 7,2 | 0,6589 | 31 | 42 | 53 | 78 | 0,01 | 65 | 2 | 22 | 76 |
| 70-140 | 14,9 | 0,7238 | 73 | 81 | 104 | 131 | 0,04 | 45 | 16 | 20 | 64 |
| 140-180 | 8,6 | 0,7656 | 142 | 150 | 164 | 175 | 0,08 | 41 | 23 | 18 | 59 |
| н.к.-180 | 28,3 | 0,7321 | 50 | 69 | 116 | 163 | 0,04 | 44 | 15 | 19 | 66 |
| Лаваринская нефть |
| н.к.-70 | 4,3 | 0,6452 | 33 | 42 | 51 | 64 | 0,04 | 61 | 1 | 20 | 79 |
| н.к.-85 | 5,5 | 0,6608 | 33 | 44 | 55 | 78 | 0,05 | 62 | 1 | 19 | 80 |
| 70-140 | 7,9 | 0,7319 | 75 | 83 | 106 | 133 | 0,08 | 44 | 5 | 23 | 72 |
| 140-180 | 7,0 | 0,7670 | 142 | 149 | 163 | 172 | 0,17 | 40 | 15 | 33 | 52 |
| н.к.-180 | 19,1 | 0,7463 | 49 | 71 | 131 | 173 | 0,12 | 43 | 8 | 17 | 75 |
| Лебединская нефть |
| н.к.-70 | 5,9 | 0,6519 | 31 | 39 | 50 | 64 | отс. | 70 | 1 | 38 | 61 |
| н.к.-85 | 7,8 | 0,6787 | 31 | 42 | 54 | 78 | отс. | 69 | 4 | 21 | 75 |
| 70-140 | 14,7 | 0,7214 | 74 | 84 | 105 | 133 | 0,02 | 52 | 12 | 26 | 62 |
| 140-180 | 8,8 | 0,7648 | 139 | 148 | 161 | 174 | 0,06 | 43 | 22 | 19 | 59 |
| н.к.-180 | 29,5 | 0,7284 | 50 | 75 | 125 | 173 | 0,03 | 50 | 16 | 18 | 66 |
| Марианская нефть |
| н.к.-70 | 1,9 | 0,6732 | 35 | 44 | 54 | 67 | 0,01 | 62 | 0 | 32 | 68 |
| н.к.-85 | 3,6 | 0,6798 | 35 | 46 | 56 | 80 | 0,01 | 58 | 1 | 8 | 91 |
| 70-140 | 6,7 | 0,7286 | 74 | 83 | 108 | 132 | 0,03 | 48 | 7 | 26 | 67 |
| 140-180 | 5,0 | 0,7622 | 143 | 152 | 160 | 173 | 0,05 | 40 | 13 | 22 | 65 |
| н.к.-180 | 13,5 | 0,7344 | 55 | 69 | 124 | 171 | 0,03 | 46 | 8 | 22 | 70 |
| Медынская нефть |
| н.к.-70 | 2,8 | 0,6805 | 32 | 43 | 51 | 67 | отс. | 68 | 1 | 40 | 59 |
| н.к.-85 | 4,7 | 0,6833 | 32 | 43 | 54 | 81 | отс. | 67 | 2 | 38 | 60 |
| 70-140 | 10,9 | 0,7321 | 71 | 79 | 106 | 132 | 0,03 | 58 | 9 | 41 | 50 |
| 140-180 | 7,6 | 0,7653 | 139 | 145 | 159 | 171 | 0,10 | 47 | 18 | 34 | 48 |
| н.к.-180 | 21,4 | 0,7462 | 49 | 72 | 127 | 166 | 0,04 | 55 | 10 | 37 | 53 |
| Микелонская нефть |
| н.к.-70 | 2,4 | 0,6797 | 36 | 43 | 53 | 66 | 0,03 | 55 | 1 | 7 | 92 |
| н.к.-85 | 3,5 | 0,6840 | 36 | 47 | 58 | 79 | 0,04 | 62 | 2 | 13 | 85 |
| 70-140 | 7,4 | 0,7249 | 75 | 84 | 107 | 133 | 0,11 | 49 | 6 | 25 | 69 |
| 140-180 | 4,6 | 0,7673 | 144 | 152 | 163 | 175 | 0,22 | 40 | 12 | 27 | 62 |
| н.к.-180 | 14,4 | 0,7368 | 58 | 73 | 125 | 172 | 0,18 | 44 | 8 | 22 | 70 |
| Нарымская нефть |
| н.к.-70 | 5,5 | 0,6513 | 32 | 38 | 50 | 62 | отс. | 63 | 1 | 22 | 77 |
| н.к.-85 | 7,8 | 0,6572 | 32 | 42 | 53 | 78 | отс. | 61 | 1 | 18 | 81 |
| 70-140 | 14,9 | 0,7194 | 73 | 80 | 105 | 132 | 0,01 | 43 | 10 | 20 | 70 |
| 140-180 | 9,0 | 0,7489 | 139 | 148 | 162 | 174 | 0,02 | 38 | 18 | 19 | 63 |
| н.к.-180 | 29,4 | 0,7335 | 52 | 70 | 119 | 168 | 0,01 | 40 | 11 | 18 | 71 |
| Невьянская нефть |
| н.к.-70 | 6,5 | 0,6522 | 29 | 37 | 49 | 64 | отс. | 68 | 1 | 37 | 62 |
| н.к.-85 | 8,4 | 0,6593 | 29 | 40 | 51 | 77 | отс. | 64 | 1 | 31 | 68 |
| 70-140 | 16,6 | 0,7256 | 71 | 79 | 105 | 134 | отс. | 51 | 11 | 34 | 55 |
| 140-180 | 9,2 | 0,7778 | 139 | 148 | 161 | 172 | отс. | 42 | 19 | 26 | 55 |
| н.к.-180 | 32,3 | 0,7535 | 42 | 58 | 118 | 169 | отс. | 46 | 12 | 32 | 56 |
| Никольская нефть |
| н.к.-70 | 4,3 | 0,6531 | 28 | 38 | 51 | 65 | отс. | 65 | 1 | 36 | 63 |
| н.к.-85 | 6,9 | 0,6611 | 28 | 39 | 50 | 78 | отс. | 66 | 2 | 28 | 70 |
| 70-140 | 11,3 | 0,7283 | 72 | 79 | 104 | 131 | отс. | 46 | 7 | 26 | 67 |
| 140-180 | 7,2 | 0,7694 | 140 | 146 | 161 | 172 | 0,02 | 39 | 18 | 18 | 64 |
| н.к.-180 | 22,8 | 0,7425 | 32 | 48 | 110 | 165 | 0,01 | 43 | 11 | 21 | 68 |
| Оленья нефть |
| н.к.-70 | 4,8 | 0,6498 | 28 | 3779 | 51 | 64 | отс. | 69 | 2 | 39 | 59 |
| н.к.-85 | 7,1 | 0,6587 | 28 | 38 | 50 | 79 | отс. | 68 | 2 | 32 | 66 |
| 70-140 | 13,5 | 0,7289 | 73 | 147 | 106 | 130 | отс. | 57 | 9 | 41 | 50 |
| 140-180 | 7,8 | 0,7689 | 140 | 56 | 159 | 173 | 0,02 | 40 | 20 | 34 | 46 |
| н.к.-180 | 26,2 | 0,7418 | 30 |  | 114 | 168 | 0,01 | 44 | 12 | 40 | 48 |
| Онежская нефть |
| н.к.-70 | 2,8 | 0,6427 | 32 | 40 | 51 | 63 | отс. | 66 | 1 | 38 | 61 |
| н.к.-85 | 4,9 | 0,6605 | 32 | 41 | 52 | 80 | отс. | 67 | 2 | 33 | 65 |
| 70-140 | 9,9 | 0,7296 | 74 | 82 | 107 | 133 | отс. | 52 | 8 | 31 | 61 |
| 140-180 | 7,1 | 0,7721 | 139 | 147 | 161 | 173 | 0,02 | 40 | 20 | 24 | 56 |
| н.к.-180 | 19,8 | 0,7493 | 34 | 60 | 122 | 172 | 0,01 | 44 | 13 | 29 | 58 |
| Печорская нефть |
| н.к.-70 | 3,5 | 0,6581 | 33 | 42 | 52 | 66 | отс. | 67 | 1 | 38 | 61 |
| н.к.-85 | 5,5 | 0,6619 | 33 | 44 | 55 | 79 | отс. | 66 | 1 | 35 | 64 |
| 70-140 | 11,3 | 0,7168 | 72 | 81 | 107 | 133 | отс. | 55 | 6 | 37 | 57 |
| 140-180 | 8,1 | 0,7632 | 140 | 147 | 162 | 174 | отс. | 41 | 17 | 28 | 55 |
| н.к.-180 | 22,9 | 0,7319 | 50 | 62 | 117 | 166 | отс. | 48 | 10 | 36 | 54 |
| Пименовская нефть |
| н.к.-70 | 4,3 | 0,6648 | 29 | 36 | 49 | 63 | отс. | 65 | 1 | 36 | 63 |
| н.к.-85 | 5,9 | 0,6695 | 29 | 40 | 52 | 80 | отс. | 64 | 1 | 31 | 68 |
| 70-140 | 12,4 | 0,7247 | 71 | 80 | 105 | 134 | отс. | 52 | 6 | 31 | 63 |
| 140-180 | 7,1 | 0,7653 | 141 | 148 | 161 | 172 | 0,02 | 39 | 11 | 28 | 61 |
| н.к.-180 | 23,7 | 0,7415 | 38 | 63 | 121 | 168 | 0,01 | 44 | 8 | 30 | 62 |
| Полуденная нефть |
| н.к.-70 | 3,0 | 0,6847 | 32 | 39 | 49 | 63 | отс. | 82 | 2 | 45 | 53 |
| н.к.-85 | 5,0 | 0,6892 | 29 | 41 | 53 | 79 | отс. | 80 | 2 | 43 | 55 |
| 70-140 | 12,3 | 0,7408 | 73 | 82 | 107 | 133 | отс. | 59 | 8 | 35 | 57 |
| 140-180 | 7,8 | 0,7719 | 141 | 150 | 160 | 172 | отс. | 44 | 18 | 27 | 55 |
| н.к.-180 | 23,1 | 0,7515 | 35 | 51 | 115 | 169 | отс. | 48 | 11 | 33 | 56 |
| Родионовская нефть |
| н.к.-70 | 3,2 | 0,6759 | 33 | 42 | 53 | 66 | отс. | 66 | 1 | 36 | 63 |
| н.к.-85 | 5,4 | 0,6793 | 33 | 44 | 56 | 80 | отс. | 65 | 2 | 30 | 68 |
| 70-140 | 10,0 | 0,7385 | 74 | 83 | 108 | 135 | отс. | 53 | 10 | 29 | 61 |
| 140-180 | 6,9 | 0,7834 | 143 | 150 | 161 | 173 | 0,03 | 41 | 17 | 22 | 61 |
| н.к.-180 | 20,2 | 0,7528 | 37 | 60 | 124 | 171 | 0,01 | 45 | 13 | 27 | 60 |
| Салаирская нефть |
| н.к.-70 | 5,4 | 0,6518 | 29 | 38 | 52 | 63 | отс. | 59 | 1 | 12 | 87 |
| н.к.-85 | 7,2 | 0,6608 | 29 | 40 | 51 | 78 | отс. | 57 | 2 | 14 | 71 |
| 70-140 | 12,5 | 0,7233 | 71 | 80 | 106 | 131 | 0,02 | 46 | 8 | 20 | 72 |
| 140-180 | 7,9 | 0,7625 | 142 | 150 | 161 | 171 | 0,04 | 38 | 16 | 21 | 63 |
| н.к.-180 | 25,9 | 0,7241 | 56 | 82 | 122 | 164 | 0,02 | 42 | 11 | 20 | 69 |
| Синегорская нефть |
| н.к.-70 | 2,9 | 0,6572 | 31 | 39 | 51 | 64 | отс. | 64 | 1 | 27 | 72 |
| н.к.-85 | 5,6 | 0,6632 | 31 | 43 | 53 | 80 | отс. | 63 | 2 | 24 | 74 |
| 70-140 | 11,7 | 0,7274 | 74 | 85 | 107 | 130 | отс. | 47 | 10 | 25 | 65 |
| 140-180 | 7,7 | 0,7615 | 141 | 148 | 162 | 172 | 0,01 | 41 | 18 | 18 | 64 |
| н.к.-180 | 22,4 | 0,7286 | 50 | 75 | 123 | 169 | 0,01 | 44 | 12 | 22 | 66 |
| Славянская нефть |
| н.к.-70 | 3,6 | 0,6542 | 33 | 42 | 52 | 66 | 0,02 | 54 | 0 | 17 | 83 |
| н.к.-85 | 4,8 | 0,6618 | 33 | 44 | 53 | 81 | 0,02 | 54 | 2 | 20 | 78 |
| 70-140 | 7,8 | 0,7237 | 74 | 84 | 108 | 133 | 0,06 | 43 | 6 | 18 | 76 |
| 140-180 | 6,6 | 0,7648 | 143 | 150 | 163 | 172 | 0,17 | 33 | 15 | 16 | 69 |
| н.к.-180 | 18,0 | 0,7351 | 56 | 74 | 117 | 168 | 0,10 | 37 | 10 | 18 | 72 |
| Тайгинская нефть |
| н.к.-70 | 3,4 | 0,6539 | 29 | 37 | 50 | 64 | отс. | 57 | 1 | 21 | 78 |
| н.к.-85 | 4,9 | 0,6625 | 29 | 40 | 52 | 78 | отс. | 50 | 1 | 20 | 79 |
| 70-140 | 9,7 | 0,7294 | 74 | 82 | 107 | 132 | 0,03 | 40 | 5 | 24 | 71 |
| 140-180 | 7,4 | 0,7657 | 139 | 146 | 160 | 173 | 0,09 | 32 | 14 | 24 | 62 |
| н.к.-180 | 20,5 | 0,7433 | 47 | 71 | 116 | 167 | 0,05 | 38 | 8 | 27 | 65 |
| Телецкая нефть |
| н.к.-70 | 3,1 | 0,6524 | 32 | 39 | 49 | 61 | 0,01 | 50 | 1 | 6 | 93 |
| н.к.-85 | 4,5 | 0,6597 | 32 | 41 | 52 | 79 | 0,01 | 49 | 1 | 9 | 90 |
| 70-140 | 8,4 | 0,7256 | 73 | 81 | 106 | 131 | 0,03 | 40 | 7 | 8 | 85 |
| 140-180 | 6,2 | 0,7632 | 141 | 149 | 161 | 171 | 0,11 | 33 | 16 | 7 | 77 |
| н.к.-180 | 17,7 | 0,7321 | 56 | 80 | 125 | 170 | 0,08 | 43 | 11 | 8 | 81 |
| Тиманская нефть |
| н.к.-70 | 4,7 | 0,6504 | 29 | 37 | 51 | 63 | отс. | 56 | 0 | 14 | 86 |
| н.к.-85 | 7,00 | 0,6572 | 29 | 39 | 52 | 78 | отс. | 57 | 1 | 17 | 82 |
| 70-140 | 10,8 | 0,7193 | 73 | 80 | 103 | 130 | 0,03 | 46 | 8 | 20 | 72 |
| 140-180 | 8,1 | 0,7646 | 139 | 147 | 159 | 170 | 0,10 | 37 | 18 | 19 | 63 |
| н.к.-180 | 23,7 | 0,7247 | 53 | 71 | 119 | 169 | 0,07 | 42 | 13 | 20 | 67 |
| Тобольская нефть |
| н.к.-70 | 5,4 | 0,6478 | 28 | 36 | 49 | 62 | 0,01 | 62 | 0 | 22 | 78 |
| н.к.-85 | 7,5 | 0,6561 | 28 | 39 | 50 | 77 | 0,01 | 61 | 0 | 20 | 80 |
| 70-140 | 15,0 | 0,7186 | 72 | 81 | 104 | 132 | 0,10 | 45 | 15 | 19 | 66 |
| 140-180 | 10,0 | 0,7639 | 142 | 149 | 160 | 174 | 0,21 | 43 | 17 | 15 | 68 |
| н.к.-180 | 30,4 | 0,7244 | 45 | 71 | 123 | 167 | 0,19 | 44 | 16 | 16 | 68 |
| Тумановская нефть |
| н.к.-70 | 4,5 | 0,6671 | 37 | 47 | 53 | 65 | отс. | 61 | 0 | 20 | 80 |
| н.к.-85 | 6,4 | 0,6732 | 37 | 46 | 54 | 80 | отс. | 60 | 0 | 19 | 81 |
| 70-140 | 11,3 | 0,7218 | 75 | 84 | 109 | 133 | 0,02 | 47 | 8 | 25 | 67 |
| 140-180 | 7,3 | 0,7657 | 143 | 151 | 163 | 175 | 0,07 | 36 | 14 | 20 | 66 |
| н.к.-180 | 23,1 | 0,7242 | 52 | 72 | 124 | 172 | 0,03 | 43 | 8 | 21 | 71 |
| Хмелевская нефть |
| н.к.-70 | 5,9 | 0,6447 | 30 | 38 | 49 | 63 | отс. | 61 | 0 | 21 | 79 |
| н.к.-85 | 7,7 | 0,6548 | 30 | 39 | 51 | 79 | отс. | 61 | 0 | 21 | 79 |
| 70-140 | 14,7 | 0,7184 | 73 | 83 | 106 | 132 | отс. | 49 | 9 | 23 | 68 |
| 140-180 | 9,9 | 0,7621 | 141 | 148 | 160 | 174 | 0,02 | 42 | 16 | 17 | 67 |
| н.к.-180 | 30,4 | 0,7258 | 48 | 74 | 122 | 171 | 0,01 | 48 | 10 | 18 | 72 |
| Черемшанская нефть |
| н.к.-70 | 4,5 | 0,6544 | 32 | 41 | 52 | 64 | отс. | 70 | 1 | 34 | 65 |
| н.к.-85 | 7,8 | 0,6617 | 32 | 43 | 54 | 80 | отс. | 70 | 3 | 30 | 67 |
| 70-140 | 13,0 | 0,7249 | 75 | 83 | 107 | 134 | 0,02 | 53 | 16 | 27 | 57 |
| 140-180 | 8,3 | 0,7682 | 140 | 148 | 161 | 172 | 0,05 | 42 | 23 | 16 | 61 |
| н.к.-180 | 25,9 | 0,7316 | 46 | 64 | 124 | 170 | 0,02 | 47 | 20 | 22 | 58 |
| Шалымская нефть |
| н.к.-70 | 2,0 | 0,6723 | 33 | 44 | 53 | 65 | отс. | 73 | 1 | 40 | 59 |
| н.к.-85 | 3,1 | 0,6784 | 33 | 45 | 56 | 79 | отс. | 71 | 2 | 39 | 59 |
| 70-140 | 9,9 | 0,7315 | 72 | 80 | 105 | 133 | 0,03 | 62 | 5 | 58 | 37 |
| 140-180 | 8,5 | 0,7619 | 142 | 147 | 159 | 171 | 0,07 | 58 | 11 | 45 | 44 |
| н.к.-180 | 20,4 | 0,7452 | 45 | 69 | 125 | 169 | 0,03 | 63 | 5 | 41 | 54 |
| Яворская нефть |
| н.к.-70 | 3,2 | 0,6710 | 31 | 38 | 49 | 62 | отс. | 67 | 2 | 37 | 61 |
| н.к.-85 | 5,0 | 0,6792 | 31 | 40 | 51 | 78 | отс. | 66 | 2 | 36 | 62 |
| 70-140 | 11,8 | 0,7413 | 74 | 84 | 104 | 131 | 0,02 | 50 | 11 | 30 | 59 |
| 140-180 | 7,9 | 0,7742 | 139 | 147 | 159 | 170 | 0,04 | 41 | 18 | 25 | 57 |
| н.к.-180 | 22,9 | 0,7509 | 36 | 54 | 118 | 168 | 0,02 | 44 | 14 | 28 | 58 |
| Ясенская нефть |
| н.к.-70 | 5,7 | 0,6511 | 28 | 37 | 49 | 61 | отс. | 61 | 0 | 20 | 80 |
| н.к.-85 | 7,8 | 0,6579 | 28 | 39 | 50 | 77 | отс. | 65 | 1 | 21 | 78 |
| 70-140 | 13,7 | 0,8226 | 72 | 80 | 103 | 130 | отс. | 47 | 9 | 21 | 70 |
| 140-180 | 10,7 | 0,7657 | 141 | 148 | 161 | 173 | 0,01 | 37 | 16 | 15 | 69 |
| н.к.-180 | 30,2 | 0,7262 | 47 | 79 | 119 | 172 | 0,01 | 43 | 11 | 20 | 69 |

Таблица 4 – Характеристика легких керосиновых дистиллятов

| Температура отбора, °С | Выход (на нефть), % |  | Фракционный состав, °С | (20, мм2/с | (-40, мм2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | н.к. | 10% | 50% | 90% | 98% |  |  |
| Аганская нефть |
| 120-240 | 16,9 | 0,7760 | 135 | 148 | 177 | 216 | 232 | 1,33 | 5,68 |
| 120-230 | 15,6 | 0,7742 | 133 | 145 | 172 | 209 | 224 | 1,30 | 5,42 |
| Алейская нефть |
| 120-240 | 23,9 | 0,7912 | 125 | 131 | 183 | 227 | 237 | 1,45 | 6,24 |
| 120-230 | 21,9 | 0,7886 | 124 | 130 | 181 | 211 | 226 | 1,34 | 5,86 |
| Амгинская нефть |
| 120-240 | 16,2 | 0,7852 | 146 | 153 | 180 | 215 | 230 | 1,37 | 5,18 |
| 120-230 | 14,3 | 0,7806 | 140 | 148 | 170 | 210 | 225 | 1,30 | 5,08 |
| Аренская нефть |
| 120-240 | 18,6 | 0,7841 | 134 | 141 | 176 | 220 | 232 | 1,38 | 6,35 |
| 120-230 | 16,9 | 0,7809 | 131 | 139 | 175 | 215 | 223 | 1,34 | 6,12 |
| Аянская нефть |
| 120-240 | 18,3 | 0,7806 | 139 | 150 | 171 | 219 | 234 | 1,31 | 5,16 |
| 120-230 | 16,5 | 0,7751 | 137 | 145 | 166 | 195 | 218 | 1,25 | 4,43 |
| Бакчарская нефть |
| 120-240 | 17,2 | 0,7847 | 140 | 155 | 181 | 222 | 233 | 1,34 | 5,48 |
| 120-230 | 16,0 | 0,7778 | 135 | 150 | 177 | 211 | 225 | 1,32 | 5,27 |
| Балагерская нефть |
| 120-240 | 23,2 | 0,7763 | 140 | 156 | 189 | 223 | 236 | 1,30 | 5,27 |
| 120-230 | 21,6 | 0,7752 | 136 | 152 | 186 | 216 | 224 | 1,25 | 4,16 |
| Бориславская нефть |
| 120-230 | 18,5 | 0,7774 | 140 | 150 | 178 | 209 | 222 | 1,40 | 7,19 |
| 130-220 | 15,0 | 0,7749 | 150 | 158 | 175 | 202 | 213 | 1,32 | 6,84 |
| Валанская нефть |
| 120-240 | 23,8 | 0,7912 | 142 | 152 | 181 | 223 | 238 | 1,44 | 5,52 |
| 120-230 | 22,4 | 0,7876 | 137 | 147 | 173 | 220 | 226 | 1,40 | 5,19 |

| Продолжение таблицы 4 |
| --- |
| Температура отбора, °С | Выход (на нефть), % |  | Фракционный состав, °С | (20, мм2/с | (-40, мм2/с |
|  |  |  | н.к. | 10% | 50% | 90% | 98% |  |  |
| Васюганская нефть |
| 120-240 | 21,3 | 0,7798 | 141 | 154 | 185 | 221 | 234 | 1,42 | 5,91 |
| 120-230 | 19,8 | 0,7763 | 138 | 153 | 178 | 215 | 225 | 1,37 | 5,32 |
| Веснянская нефть |
| 120-220 | 16,7 | 0,7785 | 135 | 150 | 167 | 201 | 215 | 1,22 | 4,96 |
| 130-220 | 15,2 | 0,7841 | 145 | 156 | 172 | 202 | 216 | 1,28 | 5,21 |
| Витимская нефть |
| 120-240 | 17,3 | 0,7853 | 135 | 154 | 181 | 218 | 231 | 1,45 | 6,30 |
| 130-220 | 13,0 | 0,7821 | 140 | 153 | 172 | 203 | 216 | 1,32 | 5,42 |
| Гуронская нефть |
| 120-240 | 24,3 | 0,7826 | 138 | 155 | 184 | 224 | 236 | 1,41 | 6,54 |
| 120-220 | 21,3 | 0,7742 | 138 | 149 | 171 | 205 | 216 | 1,27 | 5,87 |
| Даманская нефть |
| 120-240 | 17,8 | 0,7814 | 142 | 153 | 178 | 223 | 240 | 1,36 | 4,71 |
| 120-230 | 16,5 | 0,7795 | 136 | 147 | 172 | 218 | 226 | 1,29 | 4,48 |
| Девонская нефть |
| 120-240 | 14,1 | 0,7809 | 143 | 154 | 183 | 226 | 234 | 1,49 | 6,12 |
| 120-230 | 12,8 | 0,7763 | 138 | 153 | 178 | 215 | 225 | 1,37 | 5,32 |
| Еланская нефть |
| 120-240 | 23,0 | 0,7774 | 130 | 148 | 173 | 215 | 230 | 1,25 | 4,41 |
| 120-230 | 21,2 | 0,7738 | 129 | 142 | 171 | 210 | 224 | 1,23 | 4,22 |
| Елховская нефть |
| 120-240 | 24,3 | 0,7865 | 133 | 153 | 180 | 221 | 233 | 1,44 | 5,87 |
| 120-220 | 20,0 | 0,7809 | 129 | 148 | 176 | 207 | 217 | 1,31 | 5,13 |
| Желонская нефть |
| 120-240 | 25,4 | 0,7846 | 148 | 160 | 182 | 215 | 238 | 1,41 | 5,66 |
| 120-230 | 23,4 | 0,7794 | 141 | 152 | 175 | 206 | 221 | 1,33 | 5,08 |
| Звездная нефть |
| 120-240 | 20,1 | 0,7877 | 144 | 158 | 181 | 217 | 233 | 1,52 | 6,88 |
| 120-230 | 18,5 | 0,7818 | 140 | 150 | 178 | 212 | 226 | 1,40 | 6,24 |
| Зейская нефть |
| 120-240 | 20,2 | 0,7834 | 140 | 156 | 184 | 220 | 233 | 1,48 | 5,75 |
| 130-220 | 15,1 | 0,7806 | 153 | 160 | 177 | 205 | 220 | 1,33 | 5,16 |
| Ивенецкая нефть |
| 120-240 | 16,3 | 0,7785 | 138 | 153 | 182 | 218 | 232 | 1,43 | 5,91 |
| 130-220 | 12,0 | 0,7692 | 152 | 161 | 177 | 207 | 219 | 1,34 | 5,28 |
| Ильинская нефть |
| 120-230 | 19,9 | 0,7732 | 135 | 149 | 176 | 213 | 229 | 1,27 | 4,75 |
| 130-220 | 18,2 | 0,7768 | 141 | 156 | 175 | 205 | 221 | 1,28 | 4,81 |
| Катунская нефть |
| 120-240 | 20,1 | 0,7885 | 139 | 152 | 181 | 219 | 232 | 1,34 | 5,37 |
| 120-250 | 21,7 | 0,7898 | 143 | 159 | 187 | 227 | 239 | 1,53 | 5,96 |
| Кедровая нефть |
| 120-240 | 18,0 | 0,7789 | 142 | 153 | 182 | 221 | 236 | 1,44 | 5,96 |
| 120-230 | 16,2 | 0,7755 | 138 | 149 | 177 | 215 | 228 | 1,33 | 5,54 |
| Колыванская нефть |
| 120-240 | 26,5 | 0,7740 | 143 | 156 | 179 | 216 | 234 | 1,31 | 4,98 |
| 120-220 | 22,7 | 0,7691 | 140 | 149 | 171 | 203 | 212 | 1,26 | 4,42 |
| Лаваринская нефть |
| 120-240 | 18,3 | 0,7812 | 148 | 160 | 180 | 224 | 235 | 1,53 | 6,94 |
| 120-230 | 16,6 | 0,7763 | 147 | 158 | 181 | 218 | 227 | 1,42 | 6,37 |
| Лебединская нефть |
| 120-240 | 24,2 | 0,7810 | 141 | 152 | 183 | 220 | 233 | 1,35 | 5,48 |
| 120-230 | 21,5 | 0,7765 | 137 | 148 | 176 | 214 | 224 | 1,27 | 5,11 |
| Марианская нефть |
| 120-240 | 16,1 | 0,7918 | 147 | 159 | 187 | 225 | 238 | 1,49 | 5,86 |
| 120-225 | 13,8 | 0,7788 | 137 | 147 | 170 | 205 | 220 | 1,30 | 4,98 |
| Медынская нефть |
| 120-240 | 25,2 | 0,7846 | 148 | 160 | 182 | 215 | 237 | 1,41 | 5,63 |
| 120-230 | 23,1 | 0,7804 | 143 | 152 | 173 | 208 | 224 | 1,32 | 5,11 |
| Микелонская нефть |
| 120-240 | 14,4 | 0,7922 | 144 | 158 | 186 | 223 | 236 | 1,52 | 5,78 |
| 120-225 | 12,6 | 0,7793 | 141 | 153 | 174 | 206 | 217 | 1,36 | 5,03 |
| Нарымская нефть |
| 120-240 | 26,0 | 0,7756 | 135 | 146 | 177 | 219 | 232 | 1,35 | 5,12 |
| 120-230 | 24,1 | 0,7722 | 132 | 141 | 169 | 203 | 221 | 1,29 | 4,73 |
| Невьянская нефть |
| 120-240 | 25,6 | 0,7735 | 126 | 138 | 176 | 225 | 237 | 1,40 | 4,74 |
| 120-250 | 27,7 | 0,7785 | 128 | 140 | 184 | 229 | 241 | 1,45 | 5,07 |
| Никольская нефть |
| 120-240 | 21,6 | 0,7945 | 130 | 142 | 181 | 226 | 238 | 1,44 | 5,83 |
| 120-230 | 19,8 | 0,7886 | 129 | 141 | 175 | 209 | 225 | 1,38 | 5,24 |
| Оленья нефть |
| 120-240 | 24,0 | 0,7884 | 132 | 143 | 181 | 225 | 237 | 1,49 | 5,64 |
| 120-250 | 26,0 | 0,7906 | 134 | 145 | 184 | 231 | 246 | 1,57 | 6,05 |
| Онежская нефть |
| 120-240 | 20,7 | 0,7891 | 134 | 146 | 182 | 224 | 232 | 1,31 | 6,38 |
| 120-230 | 19,4 | 0,7833 | 131 | 142 | 176 | 207 | 225 | 1,27 | 6,04 |
| Печорская нефть |
| 120-240 | 23,8 | 0,7933 | 136 | 145 | 186 | 226 | 234 | 1,46 | 6,94 |
| 120-230 | 21,7 | 0,7908 | 134 | 143 | 183 | 212 | 225 | 1,33 | 6,28 |
| Пименовская нефть |
| 120-240 | 23,9 | 0,7835 | 132 | 143 | 185 | 228 | 238 | 1,53 | 7,11 |
| 120-230 | 21,8 | 0,7810 | 130 | 141 | 175 | 216 | 227 | 1,46 | 6,82 |
| Полуденная нефть |
| 120-240 | 21,7 | 0,7886 | 135 | 144 | 188 | 222 | 234 | 1,41 | 6,34 |
| 120-230 | 19,6 | 0,7841 | 133 | 142 | 182 | 213 | 225 | 1,37 | 6,12 |
| Родионовская нефть |
| 120-240 | 19,4 | 0,7944 | 138 | 151 | 188 | 227 | 237 | 1,55 | 6,43 |
| 120-230 | 17,7 | 0,7917 | 135 | 149 | 181 | 218 | 226 | 1,48 | 6,15 |
| Салаирская нефть |
| 120-240 | 21,6 | 0,7813 | 129 | 140 | 183 | 219 | 232 | 1,35 | 5,52 |
| 120-230 | 20,1 | 0,7778 | 128 | 138 | 174 | 210 | 221 | 1,26 | 5,24 |
| Синегорская нефть |
| 120-230 | 19,8 | 0,7756 | 131 | 142 | 173 | 210 | 226 | 1,27 | 5,33 |
| 120-220 | 18,0 | 0,7720 | 129 | 140 | 170 | 202 | 217 | 1,19 | 5,05 |
| Славянская нефть |
| 120-230 | 17,1 | 0,7822 | 142 | 154 | 177 | 208 | 224 | 1,39 | 6,19 |
| 120-220 | 15,8 | 0,7769 | 140 | 152 | 171 | 201 | 216 | 1,29 | 5,83 |
| Тайгинская нефть |
| 120-230 | 19,7 | 0,7794 | 130 | 139 | 174 | 208 | 222 | 1,31 | 6,07 |
| 120-220 | 17,9 | 0,7748 | 128 | 137 | 170 | 203 | 213 | 1,28 | 5,96 |
| Телецкая нефть |
| 120-240 | 18,9 | 0,7850 | 140 | 156 | 184 | 220 | 233 | 1,39 | 6,73 |
| 120-230 | 16,5 | 0,7815 | 142 | 155 | 178 | 212 | 225 | 1,34 | 6,41 |
| Тиманская нефть |
| 120-240 | 23,8 | 0,7796 | 141 | 152 | 185 | 218 | 234 | 1,35 | 5,38 |
| 120-230 | 22,1 | 0,7752 | 140 | 150 | 181 | 205 | 223 | 1,27 | 5,04 |
| Тобольская нефть |
| 120-240 | 23,6 | 0,7781 | 134 | 145 | 187 | 223 | 232 | 1,32 | 4,98 |
| 120-230 | 21,8 | 0,7745 | 133 | 143 | 180 | 204 | 224 | 1,26 | 4,66 |
| Тумановская нефть |
| 120-240 | 28,3 | 0,7809 | 132 | 143 | 180 | 218 | 231 | 1,39 | 5,97 |
| 120-230 | 26,1 | 0,7782 | 131 | 141 | 172 | 201 | 220 | 1,30 | 5,82 |
| Хмелевская нефть |
| 120-240 | 22,6 | 0,7800 | 136 | 148 | 182 | 217 | 230 | 1,29 | 5,40 |
| 120-230 | 20,7 | 0,7763 | 133 | 144 | 173 | 202 | 221 | 1,26 | 5,22 |
| Черемшанская нефть |
| 120-240 | 24,8 | 0,7813 | 140 | 152 | 183 | 217 | 234 | 1,31 | 5,41 |
| 120-230 | 22,9 | 0,7769 | 136 | 149 | 179 | 204 | 222 | 1,28 | 5,18 |
| Шалымская нефть |
| 120-240 | 24,1 | 0,7858 | 135 | 146 | 186 | 224 | 239 | 1,48 | 6,77 |
| 120-230 | 22,0 | 0,7821 | 133 | 144 | 177 | 201 | 226 | 1,40 | 6,35 |
| Яворская нефть |
| 120-230 | 20,9 | 0,7833 | 129 | 143 | 178 | 203 | 224 | 1,39 | 6,72 |
| 120-220 | 19,1 | 0,7809 | 127 | 138 | 171 | 198 | 216 | 1,31 | 6,27 |
| Ясенская нефть |
| 120-240 | 28,0 | 0,7815 | 139 | 151 | 182 | 223 | 231 | 1,31 | 5,04 |
| 120-230 | 26,3 | 0,7784 | 137 | 148 | 176 | 202 | 224 | 1,29 | 4,93 |

Продолжение таблицы 4

| Температура, °С | Теплота сгорания (низшая), кДж/кг | Высота некоптящего пламени, мм | Содержание ароматических углеводородов, % | Содержание серы, % | Кислотность, мг КОН на 100 мл дистиллята | Иодное число, г J2/ 100 г дистиллята |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала кристаллизации | вспышки в закрытом тигле |  |  |  | общей | меркаптановой |  |  |
| Аганская нефть |
| минус 60 | 35 | 43310 | 26 | 13,2 | 0,36 | 0,014 | 0,8 | 0,7 |
| минус 62 | 34 | 43280 | 27 | 14,5 | 0,32 | 0,011 | 0,7 | 0,6 |
| Алейская нефть |
| минус 59 | 34 | 42960 | 26 | 16,0 | 0,05 | 0,003 | 2,2 | 1,1 |
| минус 60 | 33 | 43200 | 28 | 15,1 | 0,04 | 0,003 | 1,8 | 0,9 |
| Амгинская нефть |
| минус 59 | 35 | 43260 | 28 | 18,3 | 0,15 | 0,005 | 0,6 | 1,0 |
| минус 60 | 30 | 43290 | 29 | 18,0 | 0,10 | 0,003 | 0,4 | 0,9 |
| Аренская нефть |
| минус 60 | 28 | 43170 | 25 | 15,6 | 0,49 | 0,057 | 0,7 | 0,9 |
| минус 62 | 27 | 43210 | 26 | 14,9 | 0,46 | 0,052 | 0,6 | 0,7 |
| Аянская нефть |
| минус 60 | 31 | 43250 | 26 | 14,7 | 0,29 | 0,035 | 1,8 | 4,9 |
| минус 63 | 30 | 43280 | 28 | 12,0 | 0,22 | 0,030 | 1,4 | 4,8 |
| Бакчарская нефть |
| минус 57 | 31 | 43120 | 24 | 15,9 | 0,26 | 0,009 | 1,1 | 1,4 |
| минус 61 | 28 | 43190 | 25 | 15,1 | 0,21 | 0,008 | 0,9 | 1,3 |
| Балагерская нефть |
| минус 59 | 32 | 43350 | 24 | 14,3 | 0,18 | 0,050 | 1,2 | 2,4 |
| минус 60 | 30 | 43420 | 26 | 13,0 | 0,16 | 0,030 | 1,1 | 2,0 |
| Бориславская нефть |
| минус 58 | 28 | 43210 | 25 | 14,9 | 0,17 | 0,009 | 0,9 | 1,2 |
| минус 60 | 30 | 43240 | 26 | 12,4 | 0,15 | 0,008 | 0,7 | 1,0 |

| Продолжение таблицы 4 |
| --- |
| Температура, °С | Теплота сгорания (низшая), кДж/кг | Высота некоптящего пламени, мм | Содержание ароматических углеводородов, % | Содержание серы, % | Кислотность, мг КОН на 100 мл дистиллята | Иодное число, г J2/ 100 г дистиллята |
| начала кристаллизации | вспышки в закрытом тигле |  |  |  | общей | меркаптановой |  |  |
| Валанская нефть |
| минус 57 | 31 | 43290 | 21 | 20,7 | 0,16 | 0,007 | 0,9 | 2,1 |
| минус 60 | 29 | 43330 | 23 | 20,0 | 0,14 | 0,005 | 0,7 | 1,8 |
| Васюганская нефть |
| минус 59 | 32 | 42830 | 22 | 19,8 | 0,38 | 0,120 | 0,4 | 0,6 |
| минус 60 | 29 | 42990 | 24 | 19,1 | 0,34 | 0,110 | 0,3 | 0,5 |
| Веснянская нефть |
| минус 63 | 29 | 43280 | 29 | 13,7 | 0,18 | 0,022 | 0,1 | 0,3 |
| минус 61 | 33 | 43260 | 28 | 14,4 | 0,22 | 0,026 | 0,1 | 0,4 |
| Витимская нефть |
| минус 57 | 32 | 43170 | 27 | 17,2 | 0,19 | 0,020 | 0,6 | 0,8 |
| минус 61 | 34 | 43190 | 29 | 16,7 | 0,14 | 0,015 | 0,4 | 0,7 |
| Гуронская нефть |
| минус 53 | 30 | 43110 | 26 | 17,7 | 0,25 | 0,031 | 1,2 | 1,1 |
| минус 61 | 30 | 43180 | 28 | 16,9 | 0,21 | 0,024 | 1,0 | 0,9 |
| Даманская нефть |
| минус 60 | 35 | 43310 | 24 | 21,3 | 0,11 | 0,002 | 2,35 | 3,4 |
| минус 63 | 34 | 43370 | 26 | 20,1 | 0,09 | 0,001 | 2,12 | 3,0 |
| Девонская нефть |
| минус 58 | 30 | 42930 | 25 | 20,7 | 0,41 | 0,140 | 0,2 | 0,7 |
| минус 60 | 29 | 42900 | 27 | 19,0 | 0,36 | 0,120 | 0,2 | 0,6 |
| Еланская нефть |
| минус 60 | 31 | 43300 | 26 | 15,0 | 0,20 | 0,044 | 1,7 | 0,3 |
| минус 62 | 32 | 43320 | 28 | 14,2 | 0,18 | 0,041 | 1,6 | 0,3 |
| Елховская нефть |
| минус 49 | 37 | 43320 | 25 | 19,6 | 0,01 | отс. | 1,0 | 1,2 |
| минус 52 | 36 | 43360 | 26 | 17,1 | 0,01 | отс. | 0,9 | 1,1 |
| Желонская нефть |
| минус 56 | 38 | 43050 | 26 | 17,5 | 0,12 | 0,001 | 0,5 | 1,4 |
| минус 60 | 36 | 43080 | 27 | 16,9 | 0,11 | 0,001 | 0,4 | 1,3 |
| Звездная нефть |
| минус 57 | 36 | 43360 | 24 | 14,4 | 0,59 | 0,008 | 1,6 | 4,4 |
| минус 60 | 34 | 43400 | 26 | 12,2 | 0,53 | 0,006 | 1,5 | 4,1 |
| Зейская нефть |
| минус 58 | 30 | 43200 | 24 | 15,3 | 0,18 | 0,064 | 1,2 | 2,1 |
| минус 62 | 34 | 43280 | 27 | 14,4 | 0,16 | 0,058 | 1,1 | 1,9 |
| Ивенецкая нефть |
| минус 55 | 35 | 43190 | 25 | 15,1 | 0,29 | 0,017 | 2,7 | 1,2 |
| минус 60 | 40 | 43290 | 27 | 13,8 | 0,21 | 0,014 | 2,5 | 0,9 |
| Ильинская нефть |
| минус 58 | 28 | 43210 | 27 | 14,5 | 0,12 | 0,010 | 1,8 | 1,3 |
| минус 60 | 34 | 43270 | 29 | 13,2 | 0,10 | 0,010 | 1,7 | 1,1 |
| Катунская нефть |
| минус 62 | 33 | 43140 | 26 | 19,6 | 0,12 | 0,002 | 1,8 | 1,4 |
| минус 60 | 35 | 43080 | 25 | 21,3 | 0,15 | 0,003 | 2,0 | 1,2 |
| Кедровая нефть |
| минус 57 | 34 | 43210 | 27 | 15,7 | 0,28 | 0,024 | 1,5 | 1,1 |
| минус 60 | 33 | 43240 | 29 | 14,1 | 0,24 | 0,021 | 1,3 | 1,0 |
| Колыванская нефть |
| минус 56 | 38 | 43300 | 28 | 13,8 | 0,14 | 0,002 | 0,5 | 0,4 |
| минус 60 | 36 | 43380 | 30 | 13,1 | 0,11 | 0,001 | 0,3 | 0,3 |
| Лаваринская нефть |
| минус 59 | 35 | 43150 | 24 | 20,6 | 0,41 | 0,016 | 3,1 | 1,8 |
| минус 61 | 34 | 43190 | 25 | 19,4 | 0,34 | 0,012 | 2,9 | 1,6 |
| Лебединская нефть |
| минус 60 | 32 | 43240 | 26 | 16,7 | 0,06 | отс. | 0,4 | 0,7 |
| минус 61 | 31 | 43280 | 27 | 16,1 | 0,05 | отс. | 0,4 | 0,6 |
| Марианская нефть |
| минус 57 | 33 | 43270 | 27 | 15,8 | 0,22 | 0,018 | 1,4 | 3,2 |
| минус 60 | 28 | 43310 | 28 | 14,0 | 0,20 | 0,016 | 1,1 | 3,0 |
| Медынская нефть |
| минус 58 | 38 | 43050 | 26 | 17,0 | 0,13 | 0,002 | 0,5 | 0,9 |
| минус 60 | 37 | 43120 | 27 | 16,2 | 0,12 | 0,001 | 0,4 | 0,8 |
| Микелонская нефть |
| минус 56 | 37 | 43140 | 26 | 14,6 | 0,55 | 0,048 | 2,9 | 1,3 |
| минус 60 | 34 | 43230 | 28 | 12,2 | 0,39 | 0,041 | 2,8 | 1,1 |
| Нарымская нефть |
| минус 60 | 29 | 43260 | 27 | 12,8 | 0,03 | отс. | 1,0 | 0,8 |
| минус 63 | 28 | 43220 | 30 | 12,2 | 0,02 | отс. | 0,9 | 0,7 |
| Невьянская нефть |
| минус 64 | 29 | 43360 | 28 | 13,4 | отс. | отс. | 0,7 | 0,1 |
| минус 62 | 30 | 43320 | 27 | 14,5 | отс. | отс. | 0,8 | 0,2 |
| Никольская нефть |
| минус 58 | 37 | 43140 | 26 | 18,0 | 0,06 | отс. | 0,8 | 0,1 |
| минус 61 | 35 | 43190 | 28 | 17,1 | 0,05 | отс. | 0,6 | 0,1 |
| Оленья нефть |
| минус 63 | 34 | 43280 | 27 | 14,3 | 0,02 | отс. | 0,9 | 0,1 |
| минус 61 | 35 | 43250 | 26 | 14,9 | 0,03 | отс. | 1,0 | 0,2 |
| Онежская нефть |
| минус 60 | 33 | 43130 | 25 | 16,6 | 0,09 | отс. | 1,6 | 0,2 |
| минус 61 | 31 | 43170 | 26 | 15,8 | 0,07 | отс. | 1,4 | 0,3 |
| Печорская нефть |
| минус 58 | 33 | 42950 | 25 | 18,8 | 0,03 | отс. | 1,4 | 0,7 |
| минус 60 | 32 | 43120 | 27 | 18,0 | 0,02 | отс. | 1,2 | 0,6 |
| Пименовская нефть |
| минус 59 | 36 | 43300 | 27 | 15,3 | 0,02 | отс. | 1,3 | 0,4 |
| минус 61 | 35 | 43330 | 28 | 14,4 | 0,02 | отс. | 1,1 | 0,3 |
| Полуденная нефть |
| минус 57 | 37 | 43060 | 25 | 19,1 | 0,02 | отс. | 1,3 | 0,2 |
| минус 60 | 36 | 43130 | 26 | 18,0 | 0,02 | отс. | 1,2 | 0,1 |
| Родионовская нефть |
| минус 60 | 38 | 43140 | 25 | 18,4 | 0,03 | отс. | 1,8 | 0,4 |
| минус 61 | 37 | 43190 | 26 | 17,3 | 0,02 | отс. | 1,6 | 0,2 |
| Салаирская нефть |
| минус 59 | 29 | 43210 | 26 | 16,8 | 0,07 | 0,001 | 1,5 | 0,6 |
| минус 60 | 28 | 43240 | 27 | 15,7 | 0,06 | 0,002 | 1,3 | 0,5 |
| Синегорская нефть |
| минус 59 | 30 | 43190 | 27 | 14,9 | 0,05 | 0,002 | 0,8 | 0,5 |
| минус 61 | 29 | 43240 | 29 | 14,0 | 0,04 | 0,002 | 0,6 | 0,4 |
| Славянская нефть |
| минус 58 | 39 | 43200 | 28 | 13,7 | 0,32 | 0,008 | 1,9 | 1,2 |
| минус 60 | 37 | 43250 | 30 | 13,1 | 0,25 | 0,007 | 1,7 | 1,1 |
| Тайгинская нефть |
| минус 58 | 31 | 43180 | 26 | 15,4 | 0,14 | 0,020 | 1,2 | 0,8 |
| минус 60 | 30 | 43220 | 27 | 14,6 | 0,12 | 0,018 | 1,1 | 0,6 |
| Телецкая нефть |
| минус 59 | 34 | 43120 | 25 | 18,9 | 0,28 | 0,005 | 1,6 | 1,3 |
| минус 62 | 32 | 43160 | 26 | 18,2 | 0,24 | 0,004 | 1,5 | 1,2 |
| Тиманская нефть |
| минус 58 | 34 | 43210 | 26 | 14,9 | 0,14 | 0,003 | 0,7 | 0,5 |
| минус 61 | 33 | 43250 | 28 | 13,8 | 0,12 | 0,003 | 0,6 | 0,4 |
| Тобольская нефть |
| минус 60 | 36 | 43260 | 29 | 12,7 | 0,20 | 0,002 | 1,7 | 0,7 |
| минус 62 | 35 | 43320 | 30 | 12,0 | 0,18 | 0,002 | 1,5 | 0,6 |
| Тумановская нефть |
| минус 59 | 31 | 43240 | 26 | 12,9 | 0,09 | 0,001 | 0,5 | 0,3 |
| минус 62 | 30 | 43290 | 27 | 12,4 | 0,08 | 0,001 | 0,4 | 0,2 |
| Хмелевская нефть |
| минус 58 | 34 | 43170 | 26 | 16,6 | 0,07 | 0,001 | 1,0 | 0,8 |
| минус 61 | 33 | 43220 | 27 | 15,9 | 0,06 | 0,001 | 0,9 | 0,7 |
| Черемшанская нефть |
| минус 60 | 33 | 43140 | 25 | 17,2 | 0,08 | 0,001 | 0,3 | 0,2 |
| минус 62 | 32 | 43190 | 26 | 16,6 | 0,07 | 0,001 | 0,2 | 0,2 |
| Шалымская нефть |
| минус 61 | 29 | 43340 | 29 | 10,5 | 0,10 | 0,031 | 4,1 | 1,9 |
| минус 63 | 28 | 43370 | 31 | 10,1 | 0,09 | 0,028 | 3,9 | 1,8 |
| Яворская нефть |
| минус 52 | 32 | 43260 | 27 | 14,6 | 0,03 | отс. | 0,9 | 0,6 |
| минус 55 | 31 | 43290 | 28 | 14,0 | 0,02 | отс. | 0,7 | 0,5 |
| Ясенская нефть |
| минус 60 | 34 | 43130 | 25 | 17,8 | 0,03 | отс. | 0,6 | 0,3 |
| минус 62 | 33 | 43180 | 26 | 17,1 | 0,02 | отс. | 0,4 | 0,2 |

Таблица 5 – Характеристика дизельных фракций

| Температура отбора, °С | Выход (на нефть), % | Цетановое число | Фракционный состав, °С |  | (20, мм2/с | Температура, °С | Содержание общей серы, % | Кислотность, мг КОН на 100 мл топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50% | 90% | 96% |  |  | ПТФ* | помутнения | вспышки |  |  |
| Аганская нефть |
| 180-350 | 29,9 | 48 | 266 | 332 | 343 | 0,8469 | 5,67 | минус 10 | минус 8 | 79 | 1,36 | 3,6 |
| 180-360 | 31,7 | 49 | 270 | 338 | 351 | 0,8487 | 5,96 | минус 8 | минус 6 | 81 | 1,42 | 3,9 |
| 240-360 | 25,6 | 51 | 294 | 341 | 356 | 0,8584 | 7,43 | минус 4 | минус 2 | 104 | 1,75 | 4,3 |
| Алейская нефть |
| 180-350 | 32,5 | 52 | 265 | 331 | 346 | 0,8403 | 4,13 | минус 19 | минус 18 | 69 | 0,23 | 3,8 |
| 180-360 | 34,5 | 55 | 269 | 337 | 353 | 0,8421 | 4,32 | минус 18 | минус 17 | 72 | 0,26 | 4,2 |
| 230-360 | 24,8 | 59 | 293 | 339 | 354 | 0,8482 | 5,91 | минус 12 | минус 11 | 91 | 0,45 | 6,3 |
| Амгинская нефть |
| 180-350 | 32,4 | 50 | 267 | 334 | 345 | 0,8416 | 4,53 | минус 10 | минус 8 | 74 | 0,47 | 2,7 |
| 180-360 | 34,0 | 52 | 271 | 342 | 356 | 0,8443 | 4,78 | минус 8 | минус 6 | 78 | 0,50 | 2,9 |
| 230-360 | 24,4 | 56 | 290 | 336 | 354 | 0,8495 | 6,64 | минус 5 | минус 4 | 93 | 0,71 | 3,8 |
| Аренская нефть |
| 180-350 | 27,3 | 55 | 269 | 338 | 347 | 0,8433 | 4,96 | минус 13 | минус 11 | 78 | 1,22 | 2,8 |
| 180-360 | 29,0 | 57 | 274 | 342 | 355 | 0,8459 | 5,27 | минус 11 | минус 10 | 81 | 1,29 | 3,0 |
| 240-360 | 19,6 | 59 | 295 | 340 | 351 | 0,8562 | 6,45 | минус 7 | минус 6 | 98 | 1,48 | 3,6 |
| Аянская нефть |
| 180-350 | 30,0 | 53 | 270 | 337 | 345 | 0,8445 | 5,78 | минус 9 | минус 8 | 76 | 1,21 | 7,1 |
| 180-360 | 32,1 | 56 | 273 | 344 | 357 | 0,8463 | 5,93 | минус 8 | минус 7 | 78 | 1,24 | 7,6 |
| 240-360 | 22,2 | 58 | 297 | 342 | 356 | 0,8521 | 7,67 | минус 7 | минус 6 | 100 | 1,36 | 10,2 |
| Бакчарская нефть |
| 180-350 | 25,1 | 48 | 268 | 335 | 344 | 0,8421 | 4,87 | минус 11 | минус 10 | 79 | 1,01 | 2,3 |
| 180-360 | 26,6 | 50 | 270 | 341 | 353 | 0,8450 | 5,12 | минус 10 | минус 9 | 81 | 1,04 | 2,6 |
| 230-360 | 19,1 | 53 | 294 | 343 | 354 | 0,8492 | 6,54 | минус 7 | минус 6 | 95 | 1,17 | 3,4 |

| Продолжение таблицы 5 |
| --- |
| Температура отбора, °С | Выход (на нефть), % | Цетановое число | Фракционный состав, °С |  | (20, мм2/с | Температура, °С | Содержание общей серы, % | Кислотность, мг КОН на 100 мл топлива |
|  |  |  | 50% | 90% | 96% |  |  | ПТФ* | помутнения | вспышки |  |  |
| Балагерская нефть |
| 180-350 | 32,9 | 52 | 267 | 332 | 341 | 0,8417 | 4,23 | минус 15 | минус 14 | 71 | 0,67 | 3,1 |
| 180-360 | 34,5 | 54 | 270 | 341 | 352 | 0,8436 | 4,58 | минус 14 | минус 12 | 73 | 0,74 | 3,3 |
| 230-360 | 24,2 | 57 | 291 | 340 | 351 | 0,8479 | 5,76 | минус 8 | минус 7 | 96 | 0,98 | 3,9 |
| Бориславская нефть |
| 180-350 | 30,4 | 46 | 271 | 339 | 347 | 0,8405 | 5,23 | минус 11 | минус 9 | 63 | 0,91 | 2,6 |
| 180-360 | 32,1 | 48 | 273 | 344 | 356 | 0,8422 | 5,44 | минус 10 | минус 8 | 64 | 0,98 | 2,8 |
| 220-360 | 25,7 | 52 | 290 | 342 | 354 | 0,8466 | 7,23 | минус 7 | минус 6 | 85 | 1,04 | 3,7 |
| Валанская нефть |
| 180-350 | 31,5 | 53 | 266 | 337 | 343 | 0,8394 | 4,16 | минус 10 | минус 8 | 61 | 0,38 | 1,6 |
| 180-360 | 33,0 | 55 | 268 | 345 | 356 | 0,8417 | 4,48 | минус 9 | минус 7 | 63 | 0,41 | 1,7 |
| 230-360 | 23,3 | 57 | 292 | 338 | 355 | 0,8482 | 5,56 | минус 5 | минус 3 | 89 | 0,57 | 2,2 |
| Васюганская нефть |
| 180-350 | 27,9 | 52 | 258 | 329 | 338 | 0,8348 | 4,87 | минус 11 | минус 9 | 72 | 0,47 | 2,1 |
| 180-360 | 29,3 | 53 | 263 | 342 | 353 | 0,8386 | 5,03 | минус 8 | минус 6 | 74 | 0,49 | 2,2 |
| 230-360 | 19,8 | 55 | 291 | 340 | 351 | 0,8477 | 6,68 | минус 6 | минус 5 | 96 | 0,70 | 2,8 |
| Веснянская нефть |
| 180-350 | 32,7 | 50 | 257 | 328 | 336 | 0,8344 | 4,67 | минус 9 | минус 7 | 69 | 0,68 | 1,1 |
| 180-360 | 35,1 | 52 | 261 | 340 | 352 | 0,8381 | 4,88 | минус 8 | минус 6 | 71 | 0,72 | 1,2 |
| 220-360 | 28,0 | 54 | 290 | 341 | 350 | 0,8427 | 5,96 | минус 6 | минус 4 | 93 | 0,95 | 1,8 |
| Витимская нефть |
| 180-350 | 28,0 | 53 | 270 | 327 | 338 | 0,8429 | 5,74 | минус 9 | минус 7 | 80 | 0,77 | 3,9 |
| 180-360 | 29,8 | 54 | 274 | 339 | 349 | 0,8452 | 5,92 | минус 9 | минус 7 | 82 | 0,81 | 4,1 |
| 220-360 | 24,2 | 56 | 288 | 342 | 348 | 0,8521 | 7,26 | минус 6 | минус 5 | 95 | 0,91 | 4,9 |
| Гуронская нефть |
| 180-350 | 26,8 | 49 | 259 | 330 | 342 | 0,8357 | 3,89 | минус 9 | минус 7 | 63 | 0,61 | 9,8 |
| 180-360 | 28,3 | 50 | 263 | 341 | 350 | 0,8392 | 4,21 | минус 8 | минус 6 | 65 | 0,64 | 10,1 |
| 220-360 | 21,4 | 53 | 289 | 340 | 351 | 0,8433 | 5,44 | минус 6 | минус 4 | 68 | 0,79 | 12,2 |
| Даманская нефть |
| 180-350 | 24,1 | 52 | 263 | 328 | 332 | 0,8491 | 5,79 | минус 8 | минус 6 | 83 | 0,51 | 5,9 |
| 180-360 | 25,4 | 53 | 266 | 339 | 353 | 0,8515 | 5,96 | минус 7 | минус 5 | 85 | 0,54 | 6,2 |
| 240-360 | 16,9 | 55 | 290 | 341 | 354 | 0,8593 | 8,33 | минус 5 | минус 4 | 104 | 0,86 | 8,6 |
| Девонская нефть |
| 180-350 | 23,6 | 48 | 272 | 326 | 339 | 0,8490 | 5,96 | минус 7 | минус 6 | 85 | 1,76 | 1,8 |
| 180-360 | 24,9 | 49 | 274 | 342 | 351 | 0,8510 | 6,34 | минус 6 | минус 5 | 87 | 1,80 | 2,0 |
| 230-360 | 19,0 | 51 | 295 | 334 | 349 | 0,8598 | 8,21 | минус 5 | минус 4 | 100 | 1,98 | 3,9 |
| Еланская нефть |
| 180-350 | 30,3 | 58 | 261 | 336 | 341 | 0,8403 | 3,77 | минус 12 | минус 10 | 63 | 0,46 | 4,4 |
| 180-360 | 32,2 | 59 | 263 | 343 | 352 | 0,8420 | 3,91 | минус 10 | минус 8 | 64 | 0,48 | 4,6 |
| 240-360 | 21,5 | 62 | 290 | 333 | 350 | 0,8468 | 5,28 | минус 6 | минус 4 | 97 | 0,59 | 5,7 |
| Елховская нефть |
| 180-350 | 35,2 | 55 | 267 | 338 | 347 | 0,8336 | 4,08 | минус 9 | минус 7 | 66 | 0,04 | 2,4 |
| 180-360 | 37,4 | 56 | 268 | 344 | 350 | 0,8352 | 4,36 | минус 8 | минус 7 | 68 | 0,05 | 2,5 |
| 220-350 | 28,7 | 59 | 286 | 335 | 352 | 0,8417 | 5,69 | минус 6 | минус 4 | 87 | 0,06 | 3,3 |
| Желонская нефть |
| 180-350 | 36,1 | 56 | 268 | 337 | 344 | 0,8330 | 4,24 | минус 12 | минус 11 | 65 | 0,24 | 3,9 |
| 180-360 | 37,9 | 57 | 270 | 341 | 353 | 0,8348 | 4,43 | минус 11 | минус 10 | 67 | 0,27 | 4,1 |
| 230-360 | 26,3 | 60 | 293 | 336 | 355 | 0,8422 | 5,82 | минус 9 | минус 8 | 93 | 0,34 | 4,8 |
| Звездная нефть |
| 180-350 | 24,2 | 54 | 266 | 339 | 346 | 0,8419 | 4,71 | минус 12 | минус 10 | 71 | 1,30 | 2,4 |
| 180-360 | 26,0 | 55 | 271 | 344 | 355 | 0,8442 | 4,93 | минус 10 | минус 8 | 73 | 1,35 | 2,6 |
| 230-360 | 21,2 | 58 | 291 | 340 | 354 | 0,8508 | 6,88 | минус 6 | минус 5 | 95 | 1,52 | 3,5 |
| Зейская нефть |
| 180-350 | 28,1 | 53 | 265 | 335 | 343 | 0,8431 | 4,94 | минус 10 | минус 8 | 74 | 1,28 | 9,8 |
| 180-360 | 29,6 | 54 | 268 | 346 | 354 | 0,8453 | 5,18 | минус 9 | минус 7 | 76 | 1,31 | 10,2 |
| 220-360 | 23,2 | 56 | 287 | 345 | 352 | 0,8498 | 6,71 | минус 8 | минус 6 | 91 | 1,42 | 12,1 |
| Ивенецкая нефть |
| 180-350 | 27,8 | 57 | 265 | 328 | 339 | 0,8433 | 5,10 | минус 11 | минус 10 | 72 | 1,20 | 1,6 |
| 180-360 | 29,5 | 58 | 267 | 343 | 356 | 0,8461 | 5,28 | минус 10 | минус 9 | 74 | 1,23 | 1,7 |
| 220-360 | 24,0 | 59 | 288 | 339 | 355 | 0,8546 | 6,74 | минус 8 | минус 7 | 90 | 1,38 | 1,9 |
| Ильинская нефть |
| 180-350 | 31,3 | 50 | 271 | 333 | 342 | 0,8358 | 4,06 | минус 8 | минус 6 | 62 | 0,49 | 4,9 |
| 180-360 | 33,3 | 52 | 274 | 346 | 356 | 0,8377 | 4,22 | минус 7 | минус 5 | 64 | 0,53 | 5,1 |
| 220-360 | 25,3 | 53 | 290 | 345 | 354 | 0,8439 | 5,48 | минус 5 | минус 4 | 88 | 0,67 | 5,7 |
| Катунская нефть |
| 180-350 | 31,7 | 49 | 261 | 337 | 346 | 0,8463 | 4,95 | минус 13 | минус 12 | 75 | 0,51 | 4,0 |
| 180-360 | 33,9 | 50 | 264 | 344 | 355 | 0,8487 | 5,18 | минус 11 | минус 10 | 77 | 0,55 | 4,1 |
| 240-360 | 23,8 | 52 | 286 | 342 | 353 | 0,8561 | 7,46 | минус 8 | минус 6 | 104 | 0,68 | 5,6 |
| Кедровая нефть |
| 180-350 | 27,2 | 56 | 269 | 336 | 342 | 0,8429 | 5,62 | минус 10 | минус 8 | 74 | 0,55 | 3,1 |
| 180-360 | 29,6 | 57 | 272 | 343 | 355 | 0,8448 | 5,83 | минус 8 | минус 6 | 76 | 0,58 | 3,3 |
| 230-360 | 22,0 | 59 | 293 | 342 | 354 | 0,8493 | 7,48 | минус 5 | минус 3 | 99 | 0,77 | 4,2 |
| Колыванская нефть |
| 180-350 | 35,9 | 54 | 262 | 337 | 341 | 0,8296 | 3,62 | минус 12 | минус 11 | 59 | 0,27 | 3,4 |
| 180-360 | 37,5 | 55 | 265 | 342 | 352 | 0,8317 | 3,81 | минус 11 | минус 10 | 61 | 0,29 | 3,6 |
| 220-360 | 27,9 | 58 | 280 | 344 | 353 | 0,8394 | 4,56 | минус 7 | минус 8 | 84 | 0,36 | 4,4 |
| Лаваринская нефть |
| 180-350 | 28,0 | 48 | 263 | 338 | 343 | 0,8411 | 5,64 | минус 11 | минус 9 | 71 | 1,20 | 2,7 |
| 180-360 | 29,9 | 50 | 264 | 345 | 356 | 0,8425 | 5,88 | минус 10 | минус 8 | 73 | 1,24 | 2,9 |
| 230-360 | 22,7 | 52 | 291 | 343 | 354 | 0,8508 | 7,52 | минус 7 | минус 5 | 94 | 1,33 | 3,8 |
| Лебединская нефть |
| 180-350 | 30,5 | 58 | 262 | 329 | 342 | 0,8262 | 3,65 | минус 15 | минус 14 | 67 | 0,36 | 3,9 |
| 180-360 | 33,1 | 59 | 266 | 344 | 353 | 0,8317 | 3,81 | минус 13 | минус 10 | 69 | 0,39 | 4,0 |
| 240-360 | 22,6 | 60 | 280 | 340 | 351 | 0,8439 | 5,38 | минус 7 | минус 5 | 105 | 0,49 | 4,8 |
| Марианская нефть |
| 180-350 | 24,5 | 49 | 270 | 337 | 348 | 0,8456 | 5,91 | минус 10 | минус 8 | 84 | 1,14 | 2,7 |
| 180-360 | 25,7 | 51 | 273 | 349 | 357 | 0,8492 | 6,49 | минус 9 | минус 7 | 86 | 1,23 | 2,9 |
| 225-360 | 19,0 | 53 | 287 | 339 | 350 | 0,8579 | 8,14 | минус 5 | минус 3 | 95 | 1,38 | 3,8 |
| Медынская нефть |
| 180-350 | 36,2 | 52 | 263 | 333 | 345 | 0,8394 | 5,12 | минус 13 | минус 12 | 62 | 0,28 | 4,0 |
| 180-360 | 38,0 | 54 | 264 | 348 | 352 | 0,8417 | 5,34 | минус 11 | минус 10 | 64 | 0,30 | 4,1 |
| 230-360 | 26,2 | 58 | 292 | 347 | 351 | 0,8491 | 6,93 | минус 8 | минус 8 | 96 | 0,39 | 4,8 |
| Микелонская нефть |
| 180-350 | 24,0 | 45 | 271 | 339 | 349 | 0,8493 | 5,87 | минус 6 | минус 5 | 85 | 1,54 | 5,6 |
| 180-360 | 25,3 | 46 | 273 | 349 | 358 | 0,8537 | 6,53 | минус 5 | минус 4 | 88 | 1,60 | 5,8 |
| 225-360 | 19,7 | 48 | 294 | 351 | 360 | 0,8611 | 9,28 | минус 3 | минус 1 | 102 | 1,87 | 7,1 |
| Нарымская нефть |
| 180-350 | 36,0 | 52 | 264 | 337 | 343 | 0,8326 | 3,88 | минус 12 | минус 10 | 63 | 0,20 | 3,2 |
| 180-360 | 37,7 | 53 | 268 | 344 | 352 | 0,8355 | 4,15 | минус 11 | минус 9 | 65 | 0,21 | 3,3 |
| 240-360 | 25,6 | 56 | 280 | 342 | 351 | 0,8408 | 5,39 | минус 8 | минус 6 | 89 | 0,29 | 4,2 |
| Невьянская нефть |
| 180-350 | 35,2 | 55 | 267 | 338 | 344 | 0,8322 | 3,27 | минус 15 | минус 14 | 62 | 0,10 | 1,8 |
| 180-360 | 36,7 | 56 | 270 | 342 | 354 | 0,8351 | 3,79 | минус 14 | минус 13 | 64 | 0,11 | 1,9 |
| 240-360 | 24,8 | 58 | 279 | 344 | 355 | 0,8412 | 5,18 | минус 11 | минус 10 | 86 | 0,18 | 2,6 |
| Никольская нефть |
| 180-350 | 31,8 | 49 | 260 | 340 | 347 | 0,8437 | 5,08 | минус 11 | минус 9 | 72 | 0,41 | 1,5 |
| 180-360 | 35,0 | 50 | 263 | 343 | 354 | 0,8449 | 5,23 | минус 10 | минус 8 | 74 | 0,44 | 1,7 |
| 230-360 | 26,0 | 53 | 291 | 341 | 352 | 0,8497 | 6,27 | минус 7 | минус 5 | 96 | 0,58 | 2,5 |
| Оленья нефть |
| 180-350 | 32,4 | 50 | 265 | 336 | 345 | 0,8412 | 4,32 | минус 17 | минус 16 | 64 | 0,17 | 1,2 |
| 180-360 | 34,5 | 51 | 268 | 339 | 352 | 0,8431 | 4,47 | минус 15 | минус 13 | 66 | 0,19 | 1,3 |
| 240-360 | 22,5 | 54 | 289 | 340 | 351 | 0,8488 | 5,43 | минус 11 | минус 10 | 99 | 0,28 | 2,1 |
| Онежская нефть |
| 180-350 | 30,6 | 48 | 263 | 335 | 342 | 0,8446 | 4,41 | минус 9 | минус 7 | 73 | 0,39 | 3,9 |
| 180-360 | 32,9 | 50 | 266 | 341 | 353 | 0,8452 | 4,75 | минус 7 | минус 6 | 75 | 0,43 | 4,0 |
| 240-360 | 22,4 | 52 | 288 | 342 | 354 | 0,8518 | 6,36 | минус 5 | минус 4 | 106 | 0,56 | 4,8 |
| Печорская нефть |
| 180-350 | 32,1 | 54 | 266 | 334 | 343 | 0,8407 | 4,34 | минус 11 | минус 9 | 65 | 0,29 | 2,7 |
| 180-360 | 34,0 | 55 | 269 | 340 | 355 | 0,8433 | 4,52 | минус 10 | минус 8 | 67 | 0,31 | 3,0 |
| 230-360 | 24,1 | 58 | 292 | 339 | 354 | 0,8491 | 6,21 | минус 7 | минус 6 | 94 | 0,40 | 4,1 |
| Пименовская нефть |
| 180-350 | 35,7 | 59 | 264 | 337 | 346 | 0,8425 | 4,47 | минус 14 | минус 13 | 62 | 0,16 | 1,8 |
| 180-360 | 37,3 | 60 | 267 | 345 | 354 | 0,8443 | 4,68 | минус 13 | минус 11 | 63 | 0,18 | 1,9 |
| 230-360 | 26,9 | 62 | 290 | 344 | 353 | 0,8494 | 5,49 | минус 10 | минус 8 | 97 | 0,22 | 2,6 |
| Полуденная нефть |
| 180-350 | 34,8 | 47 | 267 | 337 | 343 | 0,8351 | 4,77 | минус 12 | минус 11 | 66 | 0,17 | 1,8 |
| 180-360 | 36,7 | 48 | 270 | 342 | 354 | 0,8374 | 4,94 | минус 11 | минус 10 | 67 | 0,18 | 2,0 |
| 230-360 | 26,8 | 51 | 291 | 339 | 352 | 0,8439 | 6,12 | минус 9 | минус 8 | 95 | 0,23 | 2,4 |
| Родионовская нефть |
| 180-350 | 29,9 | 59 | 268 | 339 | 348 | 0,8459 | 5,57 | минус 8 | минус 6 | 74 | 0,17 | 2,5 |
| 180-360 | 31,9 | 60 | 271 | 346 | 357 | 0,8473 | 5,81 | минус 7 | минус 5 | 76 | 0,18 | 2,7 |
| 240-360 | 22,4 | 62 | 293 | 345 | 356 | 0,8571 | 7,07 | минус 3 | минус 1 | 106 | 0,24 | 3,6 |
| Салаирская нефть |
| 180-350 | 31,6 | 52 | 263 | 336 | 344 | 0,8382 | 4,68 | минус 11 | минус 9 | 61 | 0,59 | 6,9 |
| 180-360 | 32,9 | 53 | 266 | 341 | 353 | 0,8416 | 4,93 | минус 10 | минус 8 | 62 | 0,63 | 7,3 |
| 230-360 | 24,5 | 54 | 290 | 340 | 352 | 0,8473 | 6,37 | минус 7 | минус 5 | 90 | 0,73 | 8,8 |
| Синегорская нефть |
| 180-350 | 31,8 | 50 | 262 | 341 | 347 | 0,8428 | 4,82 | минус 10 | минус 8 | 71 | 0,25 | 3,9 |
| 180-360 | 33,7 | 51 | 264 | 344 | 355 | 0,8433 | 5,09 | минус 9 | минус 7 | 72 | 0,26 | 4,3 |
| 220-360 | 27,2 | 53 | 292 | 342 | 354 | 0,8485 | 6,51 | минус 6 | минус 4 | 89 | 0,32 | 6,2 |
| Славянская нефть |
| 180-350 | 29,0 | 47 | 270 | 339 | 349 | 0,8445 | 5,94 | минус 10 | минус 8 | 73 | 1,24 | 4,7 |
| 180-360 | 30,9 | 49 | 272 | 346 | 357 | 0,8467 | 6,36 | минус 8 | минус 7 | 74 | 1,29 | 4,9 |
| 220-360 | 24,1 | 51 | 294 | 344 | 356 | 0,8523 | 7,41 | минус 5 | минус 3 | 98 | 1,48 | 6,1 |
| Тайгинская нефть |
| 180-350 | 29,9 | 56 | 266 | 338 | 346 | 0,8427 | 4,66 | минус 10 | минус 8 | 71 | 0,59 | 2,0 |
| 180-360 | 31,8 | 57 | 268 | 345 | 354 | 0,8439 | 4,87 | минус 9 | минус 7 | 73 | 0,61 | 2,2 |
| 220-360 | 24,6 | 58 | 289 | 342 | 353 | 0,8503 | 6,34 | минус 7 | минус 5 | 90 | 0,68 | 3,1 |
| Телецкая нефть |
| 180-350 | 32,0 | 51 | 271 | 340 | 350 | 0,8463 | 5,97 | минус 9 | минус 7 | 75 | 1,56 | 6,3 |
| 180-360 | 34,5 | 52 | 274 | 347 | 359 | 0,8486 | 6,44 | минус 8 | минус 6 | 77 | 1,62 | 6,5 |
| 230-360 | 27,4 | 54 | 295 | 346 | 358 | 0,8564 | 8,19 | минус 6 | минус 4 | 104 | 1,97 | 7,7 |
| Тиманская нефть |
| 180-350 | 33,7 | 46 | 259 | 333 | 342 | 0,8351 | 4,52 | минус 11 | минус 10 | 68 | 0,59 | 2,7 |
| 180-360 | 35,7 | 47 | 262 | 343 | 354 | 0,8380 | 4,79 | минус 10 | минус 9 | 70 | 0,61 | 2,9 |
| 230-360 | 25,3 | 50 | 292 | 342 | 353 | 0,8431 | 6,38 | минус 7 | минус 6 | 98 | 0,71 | 3,6 |
| Тобольская нефть |
| 180-350 | 32,7 | 53 | 261 | 335 | 342 | 0,8212 | 3,89 | минус 13 | минус 11 | 60 | 0,44 | 1,7 |
| 180-360 | 33,4 | 54 | 264 | 346 | 354 | 0,8229 | 4,07 | минус 11 | минус 8 | 62 | 0,46 | 1,8 |
| 240-360 | 21,5 | 56 | 289 | 343 | 353 | 0,8387 | 5,23 | минус 7 | минус 5 | 94 | 0,51 | 2,5 |
| Тумановская нефть |
| 180-350 | 32,2 | 55 | 260 | 334 | 344 | 0,8368 | 4,76 | минус 10 | минус 8 | 69 | 0,49 | 1,8 |
| 180-360 | 34,0 | 56 | 264 | 345 | 356 | 0,8397 | 5,02 | минус 9 | минус 7 | 70 | 0,51 | 1,9 |
| 230-360 | 21,4 | 60 | 290 | 344 | 355 | 0,8462 | 6,19 | минус 6 | минус 4 | 93 | 0,61 | 2,4 |
| Хмелевская нефть |
| 180-350 | 32,0 | 51 | 262 | 336 | 342 | 0,8352 | 4,23 | минус 13 | минус 12 | 64 | 0,31 | 2,3 |
| 180-360 | 33,8 | 52 | 265 | 342 | 351 | 0,8376 | 4,31 | минус 11 | минус 9 | 65 | 0,29 | 2,5 |
| 230-360 | 22,2 | 55 | 280 | 341 | 352 | 0,8424 | 5,67 | минус 8 | минус 6 | 93 | 0,40 | 3,8 |
| Черемшанская нефть |
| 180-350 | 30,1 | 47 | 263 | 337 | 343 | 0,8375 | 4,32 | минус 10 | минус 8 | 66 | 0,21 | 2,5 |
| 180-360 | 31,9 | 49 | 266 | 343 | 354 | 0,8394 | 4,49 | минус 9 | минус 7 | 67 | 0,23 | 2,7 |
| 240-360 | 21,4 | 53 | 292 | 345 | 355 | 0,8467 | 5,88 | минус 6 | минус 4 | 101 | 0,29 | 3,4 |
| Шалымская нефть |
| 180-350 | 34,3 | 54 | 261 | 334 | 341 | 0,8370 | 4,48 | минус 11 | минус 10 | 61 | 0,23 | 6,1 |
| 180-360 | 36,2 | 55 | 264 | 346 | 353 | 0,8382 | 4,67 | минус 10 | минус 9 | 63 | 0,24 | 6,3 |
| 240-360 | 23,9 | 58 | 293 | 344 | 352 | 0,8466 | 6,39 | минус 7 | минус 6 | 94 | 0,33 | 7,6 |
| Яворская нефть |
| 180-350 | 32,5 | 50 | 259 | 331 | 340 | 0,8362 | 4,71 | минус 8 | минус 6 | 67 | 0,09 | 2,3 |
| 180-360 | 34,4 | 51 | 263 | 342 | 351 | 0,8387 | 4,93 | минус 7 | минус 5 | 68 | 0,10 | 2,4 |
| 220-360 | 26,9 | 54 | 289 | 341 | 350 | 0,8451 | 6,37 | минус 5 | минус 3 | 92 | 0,12 | 3,2 |
| Ясенская нефть |
| 180-350 | 34,4 | 53 | 260 | 334 | 341 | 0,8319 | 3,96 | минус 10 | минус 9 | 61 | 0,34 | 2,8 |
| 180-360 | 36,3 | 54 | 264 | 344 | 355 | 0,8334 | 4,17 | минус 9 | минус 8 | 62 | 0,35 | 2,9 |
| 240-360 | 23,7 | 57 | 290 | 343 | 354 | 0,8392 | 5,64 | минус 7 | минус 6 | 95 | 0,43 | 3,7 |

ПТФ* - Предельная температура фильтруемости.

Таблица 6 – Характеристика остатков

| Остаток выше, °С | Выход (на нефть), % масс. |  | ВУ80 | ВУ100 | Температура, °С | Содержание, % масс. | Коксуемость, % масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | застывания | вспышки | серы | парафина |  |
| Аганская нефть |
| 360 | 49,1 | 0,9590 | 13,44 | 7,61 | 12 | 238 | 3,34 | 3,7 | 9,33 |
| 500 | 29,8 | 0,9984 | 260,50 | 152,30 | 28 | 292 | 3,58 | 1,2 | 13,92 |
| 540 | 22,9 | 1,0526 | - | 198,75 | 34 | 308 | 4,07 | 0,8 | 15,63 |
| Алейская нефть |
| 360 | 38,0 | 0,9258 | 3,82 | 2,10 | 24 | 212 | 1,27 | 9,3 | 1,29 |
| 500 | 16,4 | 0,9614 | 57,13 | 40,32 | 36 | 291 | 1,89 | 4,3 | 2,68 |
| 560 | 8,9 | 0,9766 | 95,41 | 68,24 | 54 | 344 | 2,34 | 3,9 | 3,25 |
| Амгинская нефть |
| 360 | 42,9 | 0,9415 | 6,21 | 3,64 | 21 | 240 | 1,86 | 6,7 | 3,98 |
| 500 | 23,8 | 0,9822 | 106,73 | 84,15 | 36 | 311 | 2,16 | 2,4 | 6,64 |
| 560 | 18,8 | 0,9946 | - | 109,86 | 52 | 348 | 2,43 | 1,5 | 8,14 |
| Аренская нефть |
| 360 | 47,1 | 0,9463 | 7,84 | 5,58 | 18 | 198 | 3,27 | 4,7 | 8,51 |
| 500 | 26,8 | 0,9870 | 132,37 | 98,36 | 32 | 274 | 3,69 | 1,6 | 13,62 |
| 570 | 17,3 | 1,0012 | - | 153,49 | 50 | 339 | 4,02 | 1,3 | 15,75 |
| Аянская нефть |
| 360 | 50,9 | 0,9618 | 13,49 | 7,83 | 15 | 224 | 3,51 | 3,1 | 9,65 |
| 500 | 28,9 | 1,0002 | 281,60 | 164,10 | 32 | 302 | 3,97 | 1,1 | 14,98 |
| 560 | 20,8 | 1,0715 | - | 258,70 | 51 | 338 | 4,29 | 0,7 | 18,07 |
| Бакчарская нефть |
| 360 | 52,3 | 0,9441 | 7,72 | 5,51 | 21 | 204 | 2,45 | 4,1 | 5,91 |
| 500 | 32,3 | 0,9839 | 126,42 | 99,64 | 33 | 290 | 2,68 | 1,3 | 8,67 |
| 550 | 25,1 | 0,9970 | - | 133,50 | 49 | 331 | 2,94 | 0,9 | 10,16 |

| Продолжение таблицы 6 |
| --- |
| Остаток выше, °С | Выход (на нефть), % масс. |  | ВУ80 | ВУ100 | Температура, °С | Содержание, % масс. | Коксуемость, % масс. |
|  |  |  |  |  | застывания | вспышки | серы | парафина |  |
| Балагерская нефть |
| 360 | 40,1 | 0,9275 | 3,99 | 2,26 | 26 | 224 | 2,36 | 8,3 | 3,81 |
| 500 | 19,5 | 0,9620 | 59,96 | 41,97 | 38 | 304 | 2,83 | 3,4 | 7,18 |
| 560 | 9,4 | 0,9768 | 96,79 | 69,55 | 53 | 347 | 3,27 | 3,2 | 11,81 |
| Бориславская нефть |
| 360 | 46,7 | 0,9409 | 11,45 | 7,08 | 18 | 230 | 2,79 | 6,7 | 5,39 |
| 500 | 26,6 | 0,9811 | 204,78 | 132,36 | 32 | 291 | 3,14 | 2,4 | 8,72 |
| 560 | 16,7 | 0,9924 | - | 202,40 | 48 | 322 | 3,58 | 1,9 | 10,84 |
| Валанская нефть |
| 360 | 35,7 | 0,9218 | 3,38 | 1,73 | 24 | 220 | 1,58 | 8,7 | 3,61 |
| 500 | 15,9 | 0,9577 | 41,96 | 29,57 | 36 | 301 | 1,85 | 3,9 | 7,742 |
| 560 | 7,7 | 0,9705 | 73,17 | 58,82 | 54 | 356 | 2,23 | 3,6 | 11,95 |
| Васюганская нефть |
| 360 | 43,4 | 0,9307 | 6,74 | 4,63 | 23 | 220 | 1,81 | 5,6 | 4,33 |
| 500 | 24,0 | 0,9689 | 109,67 | 86,89 | 36 | 298 | 2,10 | 2,1 | 7,25 |
| 560 | 14,4 | 0,9810 | - | 112,45 | 48 | 332 | 2,76 | 1,7 | 9,58 |
| Веснянская нефть |
| 360 | 41,4 | 0,9281 | 5,34 | 2,77 | 22 | 228 | 2,58 | 7,0 | 6,96 |
| 500 | 20,7 | 0,9664 | 88,92 | 72,13 | 33 | 279 | 2,91 | 2,8 | 12,61 |
| 560 | 12,8 | 0,9793 | - | 94,86 | 49 | 336 | 3,24 | 2,2 | 16,02 |
| Витимская нефть |
| 350 | 51,6 | 0,9688 | 15,14 | 8,67 | 24 | 235 | 2,46 | 2,6 | 10,31 |
| 500 | 26,4 | 1,0012 | 344,30 | 207,40 | 36 | 296 | 2,87 | 1,1 | 17,35 |
| 570 | 14,3 | 1,0863 | - | 322,00 | 47 | 338 | 3,19 | 0,8 | 21,12 |
| Гуронская нефть |
| 360 | 44,8 | 0,9375 | 4,88 | 2,56 | 14 | 204 | 1,91 | 5,1 | 6,23 |
| 500 | 24,6 | 0,9764 | 79,35 | 61,22 | 30 | 289 | 2,23 | 1,9 | 10,32 |
| 560 | 17,1 | 0,9895 | - | 85,66 | 48 | 327 | 2,49 | 1,3 | 11,69 |
| Даманская нефть |
| 350 | 54,6 | 0,9697 | 15,76 | 8,92 | 13 | 219 | 2,20 | 3,6 | 11,72 |
| 500 | 32,6 | 1,0018 | 368,10 | 216,50 | 37 | 307 | 2,36 | 1,2 | 17,05 |
| 560 | 22,4 | 1,0874 | - | 346,75 | 59 | 348 | 2,88 | 0,8 | 21,07 |
| Девонская нефть |
| 350 | 62,0 | 0,9752 | 18,84 | 9,63 | 18 | 208 | 3,18 | 2,1 | 11,06 |
| 500 | 41,9 | 1,0093 | 379,00 | 224,28 | 38 | 296 | 3,57 | 0,6 | 14,51 |
| 600 | 26,9 | 1,1634 | - | 357,80 | 54 | 344 | 4,19 | 0,4 | 17,40 |
| Еланская нефть |
| 360 | 34,3 | 0,9237 | 2,88 | - | 29 | 244 | 1,80 | 11,1 | 3,67 |
| 500 | 10,2 | 0,9588 | 31,67 | 19,45 | 43 | 323 | 2,45 | 7,4 | 9,27 |
| 540 | 8,3 | 0,9697 | 52,14 | 38,26 | 56 | 357 | 2,96 | 4,6 | 11,20 |
| Елховская нефть |
| 360 | 39,4 | 0,9268 | 5,51 | 2,92 | 24 | 227 | 0,67 | 5,8 | 6,50 |
| 500 | 13,7 | 0,9649 | 92,34 | 76,25 | 36 | 303 | 1,12 | 3,4 | 16,71 |
| 550 | 8,1 | 0,9771 | - | 95,47 | 49 | 347 | 1,49 | 2,8 | 21,48 |
| Желонская нефть |
| 360 | 39,1 | 0,9342 | 6,12 | 3,41 | 16 | 217 | 1,92 | 5,9 | 9,03 |
| 500 | 21,7 | 0,9721 | 102,33 | 83,62 | 33 | 309 | 2,22 | 2,1 | 14,88 |
| 560 | 12,7 | 0,9830 | - | 104,73 | 51 | 341 | 2,51 | 1,8 | 19,68 |
| Звездная нефть |
| 360 | 45,9 | 0,9452 | 8,38 | 5,94 | 26 | 229 | 3,23 | 4,6 | 5,31 |
| 500 | 23,2 | 0,9854 | 143,90 | 105,47 | 38 | 324 | 3,74 | 1,8 | 9,61 |
| 570 | 13,1 | 0,9997 | - | 154,85 | 54 | 348 | 4,18 | 1,4 | 13,19 |
| Зейская нефть |
| 360 | 47,8 | 0,9511 | 9,93 | 6,38 | 20 | 230 | 2,95 | 3,9 | 8,03 |
| 500 | 24,1 | 0,9917 | 157,48 | 114,15 | 31 | 288 | 3,32 | 1,5 | 14,02 |
| 570 | 14,7 | 1,0734 | - | 183,20 | 49 | 329 | 3,92 | 1,1 | 19,38 |
| Ивенецкая нефть |
| 350 | 55,8 | 0,9593 | 10,85 | 6,88 | 18 | 249 | 2,54 | 2,2 | 8,19 |
| 500 | 32,5 | 1,0074 | 184,17 | 120,35 | 30 | 296 | 2,77 | 0,8 | 12,25 |
| 570 | 21,5 | 1,1245 | - | 197,80 | 49 | 337 | 3,48 | 0,5 | 15,21 |
| Ильинская нефть |
| 360 | 41,4 | 0,9262 | 3,80 | 2,06 | 31 | 221 | 2,16 | 5,9 | 4,81 |
| 500 | 18,2 | 0,9641 | 54,26 | 38,19 | 40 | 302 | 2,59 | 2,7 | 9,83 |
| 530 | 14,6 | 0,9710 | 78,65 | 59,72 | 48 | 331 | 2,76 | 1,7 | 10,34 |
| Катунская нефть |
| 360 | 45,5 | 0,9541 | 10,67 | 6,74 | 20 | 234 | 2,06 | 3,7 | 10,21 |
| 500 | 24,4 | 0,9953 | 176,70 | 118,55 | 32 | 305 | 2,47 | 1,4 | 16,96 |
| 550 | 17,3 | 1,0542 | - | 184,60 | 50 | 339 | 2,71 | 1,0 | 20,92 |
| Кедровая нефть |
| 350 | 52,2 | 0,9624 | 14,82 | 8,33 | 17 | 234 | 2,60 | 4,0 | 8,97 |
| 500 | 25,9 | 1,0007 | 312,10 | 192,25 | 34 | 289 | 3,14 | 1,5 | 15,33 |
| 560 | 14,7 | 1,0775 | - | 291,00 | 52 | 340 | 3,58 | 1,3 | 18,84 |
| Колыванская нефть |
| 360 | 30,2 | 0,9103 | 2,40 | - | 34 | 241 | 1,11 | 16,7 | 2,55 |
| 500 | 13,7 | 0,9438 | 20,50 | 12,05 | 49 | 308 | 1,47 | 7,4 | 5,18 |
| 530 | 10,8 | 0,9561 | 33,26 | 23,37 | 58 | 356 | 1,62 | 5,7 | 6,57 |
| Лаваринская нефть |
| 360 | 48,4 | 0,9540 | 12,63 | 7,30 | 23 | 223 | 3,18 | 2,5 | 10,66 |
| 500 | 20,6 | 0,9961 | 228,70 | 141,25 | 38 | 276 | 3,79 | 1,2 | 17,41 |
| 550 | 11,5 | 1,0594 | - | 204,80 | 53 | 328 | 4,46 | 1,0 | 23,18 |
| Лебединская нефть |
| 360 | 35,3 | 0,9212 | 2,56 | - | 27 | 220 | 1,40 | 8,8 | 5,47 |
| 500 | 15,5 | 0,9554 | 23,18 | 14,21 | 39 | 301 | 1,75 | 4,0 | 11,48 |
| 530 | 12,2 | 0,9671 | 36,34 | 27,66 | 52 | 342 | 2,03 | 3,1 | 12,37 |
| Марианская нефть |
| 350 | 60,0 | 0,9736 | 19,27 | 9,84 | 14 | 199 | 2,36 | 2,0 | 10,69 |
| 500 | 36,2 | 1,0088 | 388,35 | 227,49 | 37 | 304 | 2,78 | 0,7 | 15,80 |
| 560 | 25,4 | 1,1469 | - | 366,50 | 59 | 347 | 3,25 | 0,5 | 18,42 |
| Медынская нефть |
| 360 | 39,3 | 0,9422 | 7,24 | 4,96 | 13 | 216 | 1,90 | 7,4 | 7,05 |
| 500 | 22,2 | 0,9831 | 116,85 | 90,46 | 32 | 307 | 2,17 | 4,6 | 11,57 |
| 570 | 12,9 | 0,9967 | - | 132,95 | 48 | 344 | 3,08 | 2,2 | 15,73 |
| Микелонская нефть |
| 350 | 58,9 | 0,9786 | 56,50 | 16,90 | 28 | 242 | 3,57 | 1,9 | 12,59 |
| 500 | 39,1 | 1,0987 | - | 323,50 | 46 | 310 | 3,82 | 0,6 | 17,52 |
| 560 | 27,9 | 1,2379 | - | 587,00 | 62 | 349 | 4,47 | 0,4 | 21,00 |
| Нарымская нефть |
| 360 | 32,2 | 0,9162 | 2,67 | - | 31 | 230 | 1,04 | 11,9 | 3,14 |
| 500 | 12,6 | 0,9503 | 25,36 | 16,48 | 46 | 319 | 1,52 | 6,1 | 7,38 |
| 520 | 9,9 | 0,9610 | 39,14 | 27,83 | 55 | 350 | 1,69 | 4,9 | 9,29 |
| Невьянская нефть |
| 360 | 28,1 | 0,9085 | 2,13 | - | 35 | 234 | 0,57 | 16,9 | 1,60 |
| 500 | 9,0 | 0,9409 | 15,61 | 9,03 | 48 | 306 | 1,15 | 10,5 | 4,50 |
| 520 | 7,1 | 0,9510 | 23,15 | 17,42 | 57 | 351 | 1,29 | 8,6 | 5,07 |
| Никольская нефть |
| 360 | 41,3 | 0,9487 | 9,18 | 5,73 | 15 | 204 | 1,69 | 5,5 | 11,78 |
| 500 | 18,0 | 0,9894 | 144,72 | 98,80 | 32 | 286 | 2,01 | 2,4 | 17,12 |
| 550 | 11,5 | 1,0497 | - | 167,40 | 49 | 328 | 2,43 | 1,8 | 21,06 |
| Оленья нефть |
| 360 | 37,4 | 0,9261 | 3,04 | 1,59 | 22 | 228 | 1,27 | 6,4 | 7,70 |
| 500 | 16,2 | 0,9612 | 34,63 | 22,12 | 35 | 294 | 1,68 | 3,0 | 12,35 |
| 530 | 12,1 | 0,9722 | 56,74 | 41,08 | 50 | 332 | 1,97 | 2,1 | 18,02 |
| Онежская нефть |
| 360 | 45,5 | 0,9536 | 10,41 | 6,65 | 18 | 216 | 2,05 | 4,5 | 7,87 |
| 500 | 20,4 | 0,9941 | 169,88 | 113,44 | 31 | 308 | 2,61 | 2,0 | 12,94 |
| 550 | 13,3 | 1,0512 | - | 178,90 | 48 | 343 | 3,17 | 1,4 | 17,73 |
| Печорская нефть |
| 360 | 41,7 | 0,9438 | 7,58 | 5,05 | 28 | 231 | 1,56 | 6,5 | 6,14 |
| 500 | 19,0 | 0,9840 | 119,37 | 96,75 | 42 | 307 | 1,98 | 2,8 | 11,57 |
| 550 | 9,7 | 0,9968 | - | 130,60 | 53 | 354 | 2,54 | 2,3 | 14,89 |
| Пименовская нефть |
| 360 | 37,3 | 0,9255 | 3,74 | 2,02 | 21 | 196 | 0,62 | 9,2 | 3,78 |
| 500 | 15,4 | 0,9610 | 51,62 | 36,31 | 36 | 297 | 0,96 | 4,5 | 8,16 |
| 530 | 11,9 | 0,9712 | 75,43 | 58,13 | 53 | 350 | 1,10 | 2,9 | 9,49 |
| Полуденная нефть |
| 360 | 39,7 | 0,9374 | 4,43 | 2,21 | 15 | 224 | 0,83 | 5,7 | 10,63 |
| 500 | 17,1 | 0,9753 | 64,25 | 48,73 | 32 | 312 | 1,10 | 2,6 | 16,41 |
| 550 | 10,4 | 0,9847 | 101,38 | 77,96 | 50 | 353 | 1,52 | 2,1 | 19,28 |
| Родионовская нефть |
| 360 | 47,4 | 0,9561 | 12,90 | 7,37 | 9 | 178 | 0,65 | 4,3 | 9,30 |
| 500 | 22,9 | 0,9972 | 241,20 | 149,45 | 28 | 284 | 0,86 | 1,8 | 17,07 |
| 550 | 15,2 | 1,0615 | - | 211,60 | 49 | 322 | 1,15 | 1,3 | 18,95 |
| Салаирская нефть |
| 360 | 39,5 | 0,9267 | 4,67 | 2,38 | 21 | 227 | 2,05 | 7,5 | 8,11 |
| 500 | 18,1 | 0,9615 | 69,85 | 52,44 | 32 | 293 | 2,73 | 3,3 | 14,23 |
| 550 | 9,9 | 0,9736 | - | 81,27 | 46 | 315 | 3,38 | 2,8 | 17,88 |
| Синегорская нефть |
| 360 | 42,7 | 0,9468 | 7,86 | 5,51 | 28 | 219 | 0,90 | 5,9 | 6,79 |
| 500 | 20,0 | 0,9877 | 138,64 | 98,15 | 40 | 292 | 1,23 | 2,5 | 12,90 |
| 530 | 16,5 | 0,9945 | - | 124,52 | 49 | 337 | 1,39 | 1,5 | 14,73 |
| Славянская нефть |
| 350 | 51,4 | 0,9621 | 14,50 | 8,10 | 26 | 216 | 3,29 | 2,5 | 10,79 |
| 500 | 24,6 | 1,0004 | 302,00 | 189,30 | 37 | 281 | 3,85 | 1,1 | 17,54 |
| 560 | 15,0 | 1,0723 | - | 284,00 | 55 | 304 | 4,53 | 0,8 | 20,18 |
| Тайгинская нефть |
| 360 | 46,2 | 0,9498 | 9,44 | 5,98 | 21 | 218 | 1,94 | 3,6 | 8,66 |
| 500 | 22,8 | 0,9902 | 152,15 | 108,74 | 33 | 292 | 2,52 | 1,5 | 14,39 |
| 560 | 11,8 | 1,0533 | - | 175,60 | 52 | 341 | 3,17 | 1,2 | 17,76 |
| Телецкая нефть |
| 350 | 49,4 | 0,9708 | 21,91 | 10,96 | 34 | 246 | 3,66 | 2,9 | 12,32 |
| 500 | 24,3 | 1,0042 | 382,40 | 228,60 | 46 | 299 | 4,27 | 1,2 | 20,57 |
| 560 | 16,3 | 1,0896 | - | 361,00 | 57 | 338 | 4,95 | 0,9 | 24,92 |
| Тиманская нефть |
| 360 | 39,2 | 0,9288 | 5,77 | 3,05 | 33 | 234 | 1,98 | 7,5 | 5,05 |
| 500 | 18,5 | 0,9670 | 96,84 | 85,19 | 41 | 292 | 2,67 | 3,2 | 8,92 |
| 550 | 11,9 | 0,9788 | - | 100,66 | 52 | 330 | 3,34 | 2,5 | 11,85 |
| Тобольская нефть |
| 360 | 33,9 | 0,9127 | 2,18 | - | 33 | 237 | 0,93 | 13,1 | 4,07 |
| 500 | 14,2 | 0,9456 | 17,49 | 9,25 | 47 | 305 | 1,43 | 6,3 | 7,87 |
| 530 | 9,7 | 0,9580 | 28,95 | 18,30 | 57 | 354 | 1,69 | 4,8 | 9,92 |
| Тумановская нефть |
| 360 | 41,0 | 0,9365 | 5,91 | 3,10 | 26 | 226 | 1,88 | 8,7 | 9,46 |
| 500 | 18,8 | 0,9740 | 99,76 | 86,73 | 35 | 302 | 2,54 | 3,8 | 15,18 |
| 550 | 11,1 | 0,9831 | - | 101,42 | 55 | 345 | 3,16 | 3,0 | 18,22 |
| Хмелевская нефть |
| 360 | 33,6 | 0,9187 | 3,61 | 1,93 | 33 | 219 | 1,39 | 11,6 | 2,44 |
| 500 | 14,2 | 0,9526 | 47,22 | 32,17 | 45 | 304 | 1,71 | 5,5 | 4,51 |
| 530 | 10,9 | 0,9652 | 68,78 | 50,65 | 53 | 349 | 2,13 | 4,2 | 5,59 |
| Черемшанская нефть |
| 360 | 38,5 | 0,9241 | 4,14 | 2,05 | 25 | 232 | 0,87 | 10,5 | 4,28 |
| 500 | 17,6 | 0,9593 | 58,77 | 41,94 | 38 | 293 | 1,09 | 4,6 | 8,11 |
| 540 | 11,6 | 0,9704 | 91,45 | 70,33 | 54 | 342 | 1,44 | 3,5 | 10,32 |
| Шалымская нефть |
| 360 | 42,1 | 0,9396 | 6,61 | 3,98 | 24 | 234 | 1,05 | 6,4 | 6,19 |
| 500 | 19,9 | 0,9798 | 108,35 | 82,40 | 38 | 309 | 1,42 | 2,8 | 10,75 |
| 555 | 13,2 | 0,9907 | - | 108,35 | 52 | 354 | 1,84 | 2,0 | 14,62 |
| Яворская нефть |
| 360 | 41,9 | 0,9328 | 7,74 | 5,24 | 31 | 238 | 0,63 | 5,6 | 6,23 |
| 500 | 17,8 | 0,9705 | 126,65 | 97,38 | 40 | 314 | 0,96 | 2,6 | 13,12 |
| 550 | 10,7 | 0,9812 | - | 132,44 | 52 | 358 | 1,42 | 2,1 | 16,85 |
| Ясенская нефть |
| 360 | 31,1 | 0,9148 | 3,16 | 1,68 | 26 | 215 | 1,21 | 12,7 | 5,13 |
| 500 | 12,0 | 0,9473 | 37,42 | 26,91 | 38 | 287 | 1,80 | 6,6 | 12,44 |
| 525 | 9,0 | 0,9584 | 56,37 | 40,53 | 51 | 326 | 2,07 | 4,8 | 15,60 |

Таблица 7 – Характеристика сырья для вторичных процессов

| Температура отбора, °С | Выход на нефть, % масс. |  | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура застывания, °С | Коксуемость, % масс. | Содержание, % масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | серы | смол силикагелевых | парафино-нафтеновых углеводородов | ароматических углеводородов |
| Аганская нефть |
| 360-500 | 19,3 | 0,9112 | 24,53 | 5,62 | 29 | 0,32 | 2,68 | 8,15 | 52 | 48 |
| 360-540 | 26,2 | 0,9187 | 27,86 | 6,39 | 33 | 0,41 | 3,04 | 10,37 | 50 | 50 |
| Алейская нефть |
| 360-500 | 21,6 | 0,9028 | 16,12 | 3,94 | 18 | 0,09 | 0,91 | 4,25 | 62 | 39 |
| 360-560 | 29,1 | 0,9063 | 20,59 | 4,73 | 22 | 0,13 | 1,05 | 5,31 | 58 | 43 |
| Амгинская нефть |
| 360-500 | 19,1 | 0,9048 | 18,47 | 4,89 | 23 | 0,13 | 1,24 | 5,84 | 58 | 42 |
| 360-560 | 24,1 | 0,9096 | 20,89 | 5,78 | 26 | 0,19 | 1,45 | 6,77 | 55 | 45 |
| Аренская нефть |
| 360-500 | 20,3 | 0,9057 | 19,54 | 5,12 | 26 | 0,27 | 2,46 | 6,86 | 54 | 46 |
| 360-570 | 29,8 | 0,9105 | 21,18 | 5,94 | 32 | 0,38 | 2,67 | 7,93 | 52 | 48 |
| Аянская нефть |
| 360-500 | 22,0 | 0,9207 | 26,34 | 6,14 | 32 | 0,33 | 2,29 | 9,67 | 51 | 49 |
| 360-560 | 30,1 | 0,9288 | 31,18 | 7,38 | 36 | 0,42 | 2,68 | 11,24 | 48 | 52 |
| Бакчарская нефть |
| 360-500 | 20,0 | 0,9051 | 18,93 | 4,96 | 26 | 0,22 | 1,96 | 7,97 | 55 | 45 |
| 360-550 | 27,2 | 0,9126 | 19,64 | 5,25 | 31 | 0,27 | 2,17 | 9,14 | 52 | 48 |
| Балагерская нефть |
| 360-500 | 20,6 | 0,8998 | 16,31 | 4,11 | 21 | 0,12 | 1,62 | 4,58 | 60 | 40 |
| 360-560 | 30,7 | 0,9075 | 18,77 | 4,85 | 23 | 0,18 | 1,71 | 5,47 | 56 | 44 |
| Бориславская нефть |
| 360-500 | 20,1 | 0,9039 | 22,35 | 5,44 | 33 | 0,19 | 1,84 | 4,11 | 57 | 43 |
| 360-560 | 30,0 | 0,9118 | 25,62 | 6,09 | 36 | 0,23 | 2,11 | 4,87 | 54 | 46 |

| Продолжение таблицы 7 |
| --- |
| Температура отбора, °С | Выход на нефть, % масс. |  | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура застывания, °С | Коксуемость, 4% масс. | Содержание, % масс. |
|  |  |  |  |  |  |  | серы | смол силикагелевых | парафино-нафтеновых углеводородов | ароматических углеводородов |
| Валанская нефть |
| 360-500 | 19,8 | 0,8977 | 15,73 | 3,81 | 20 | 0,10 | 1,09 | 4,96 | 63 | 37 |
| 360-560 | 28,0 | 0,9061 | 18,26 | 4,62 | 23 | 0,14 | 1,21 | 6,08 | 60 | 40 |
| Васюганская нефть |
| 360-500 | 19,4 | 0,9011 | 18,66 | 4,84 | 28 | 0,17 | 1,37 | 8,15 | 56 | 44 |
| 360-560 | 29,0 | 0,9072 | 21,38 | 5,87 | 32 | 0,25 | 1,44 | 9,73 | 52 | 48 |
| Веснянская нефть |
| 360-500 | 20,7 | 0,9005 | 17,83 | 4,61 | 25 | 0,24 | 1,71 | 4,62 | 58 | 42 |
| 360-560 | 28,6 | 0,9132 | 20,54 | 5,42 | 28 | 0,30 | 1,83 | 5,88 | 55 | 45 |
| Витимская нефть |
| 350-500 | 25,2 | 0,9138 | 28,69 | 7,18 | 34 | 0,41 | 1,85 | 10,13 | 49 | 51 |
| 350-570 | 37,3 | 0,9284 | 33,47 | 7,94 | 37 | 0,66 | 2,04 | 12,65 | 45 | 55 |
| Гуронская нефть |
| 360-500 | 20,2 | 0,9022 | 17,13 | 4,43 | 26 | 0,26 | 1,49 | 6,85 | 59 | 41 |
| 360-560 | 27,7 | 0,9088 | 20,32 | 5,21 | 29 | 0,33 | 1,78 | 7,94 | 55 | 45 |
| Даманская нефть |
| 350-500 | 22,0 | 0,9079 | 29,44 | 7,27 | 29 | 0,58 | 1,64 | 12,57 | 48 | 52 |
| 350-560 | 32,2 | 0,9196 | 32,51 | 7,83 | 31 | 0,69 | 1,78 | 13,41 | 44 | 56 |
| Девонская нефть |
| 350-500 | 20,1 | 0,9169 | 34,62 | 8,36 | 31 | 0,63 | 2,91 | 11,66 | 47 | 53 |
| 350-600 | 35,1 | 0,9327 | 41,85 | 9,58 | 34 | 0,72 | 3,38 | 14,23 | 42 | 58 |
| Еланская нефть |
| 360-500 | 24,6 | 0,8967 | 15,56 | 3,62 | 21 | 0,09 | 1,24 | 3,13 | 64 | 36 |
| 360-540 | 26,5 | 0,9026 | 17,33 | 4,15 | 23 | 0,12 | 1,28 | 3,46 | 62 | 38 |
| Елховская нефть |
| 360-500 | 25,7 | 0,9047 | 17,94 | 4,73 | 35 | 0,20 | 0,32 | 6,91 | 60 | 40 |
| 360-550 | 31,3 | 0,9128 | 20,10 | 5,26 | 37 | 0,26 | 0,38 | 7,98 | 57 | 43 |
| Желонская нефть |
| 360-500 | 17,4 | 0,9041 | 18,26 | 4,87 | 24 | 0,21 | 0,96 | 7,15 | 59 | 41 |
| 360-560 | 26,4 | 0,9138 | 21,14 | 5,45 | 26 | 0,29 | 1,18 | 8,21 | 55 | 45 |
| Звездная нефть |
| 360-500 | 22,7 | 0,9135 | 19,88 | 5,27 | 25 | 0,19 | 2,40 | 8,10 | 53 | 47 |
| 360-570 | 32,8 | 0,9238 | 23,53 | 6,28 | 29 | 0,26 | 2,86 | 10,64 | 50 | 50 |
| Зейская нефть |
| 360-500 | 23,7 | 0,9129 | 20,46 | 5,41 | 27 | 0,24 | 2,15 | 8,22 | 52 | 48 |
| 360-570 | 33,1 | 0,9253 | 24,77 | 6,49 | 30 | 0,34 | 2,44 | 10,91 | 49 | 51 |
| Ивенецкая нефть |
| 350-500 | 23,3 | 0,9158 | 33,81 | 8,11 | 30 | 0,28 | 1,93 | 12,63 | 48 | 52 |
| 350-570 | 34,3 | 0,9294 | 38,24 | 8,76 | 34 | 0,40 | 2,27 | 14,12 | 43 | 57 |
| Ильинская нефть |
| 360-500 | 23,2 | 0,8987 | 16,10 | 3,89 | 22 | 0,16 | 1,13 | 4,66 | 61 | 39 |
| 360-530 | 26,8 | 0,9021 | 17,85 | 4,11 | 24 | 0,22 | 1,19 | 5,08 | 59 | 41 |
| Катунская нефть |
| 360-500 | 21,1 | 0,9137 | 21,24 | 5,73 | 27 | 0,33 | 1,28 | 6,75 | 57 | 43 |
| 360-550 | 28,2 | 0,9233 | 23,88 | 6,34 | 30 | 0,45 | 1,43 | 7,67 | 54 | 46 |
| Кедровая нефть |
| 350-500 | 26,3 | 0,9185 | 28,31 | 7,06 | 31 | 0,31 | 1,56 | 7,04 | 53 | 47 |
| 350-560 | 37,5 | 0,9291 | 31,27 | 7,45 | 34 | 0,44 | 1,91 | 8,10 | 50 | 50 |
| Колыванская нефть |
| 360-500 | 16,5 | 0,8829 | 15,28 | 3,46 | 19 | 0,05 | 0,70 | 1,43 | 72 | 28 |
| 360-530 | 19,4 | 0,8895 | 17,04 | 3,89 | 21 | 0,08 | 0,76 | 1,64 | 69 | 31 |
| Лаваринская нефть |
| 360-500 | 27,8 | 0,9126 | 23,69 | 5,41 | 33 | 0,39 | 2,46 | 12,35 | 52 | 48 |
| 360-550 | 36,9 | 0,9253 | 26,17 | 6,22 | 36 | 0,55 | 2,66 | 13,18 | 49 | 51 |
| Лебединская нефть |
| 360-500 | 19,8 | 0,8891 | 15,53 | 3,57 | 22 | 0,19 | 0,86 | 4,43 | 63 | 37 |
| 360-530 | 23,1 | 0,8939 | 16,41 | 3,93 | 24 | 0,28 | 0,94 | 4,97 | 60 | 40 |
| Марианская нефть |
| 350-500 | 23,8 | 0,9148 | 34,23 | 8,27 | 34 | 0,67 | 2,14 | 12,86 | 47 | 53 |
| 350-560 | 34,6 | 0,9298 | 38,54 | 9,16 | 38 | 0,78 | 2,56 | 13,64 | 43 | 57 |
| Медынская нефть |
| 360-500 | 17,1 | 0,9042 | 18,07 | 4,71 | 24 | 0,21 | 1,22 | 6,65 | 56 | 44 |
| 360-570 | 26,4 | 0,9113 | 21,39 | 5,96 | 28 | 0,29 | 1,67 | 7,82 | 52 | 48 |
| Микелонская нефть |
| 350-500 | 19,8 | 0,9214 | 46,57 | 11,39 | 36 | 0,71 | 3,12 | 14,25 | 44 | 56 |
| 350-560 | 31,0 | 0,9326 | 49,83 | 13,07 | 40 | 0,83 | 3,71 | 15,48 | 40 | 60 |
| Нарымская нефть |
| 360-500 | 19,6 | 0,8837 | 15,72 | 3,69 | 20 | 0,08 | 0,62 | 3,11 | 69 | 31 |
| 360-520 | 22,3 | 0,8892 | 16,14 | 3,81 | 22 | 0,10 | 0,66 | 3,27 | 66 | 34 |
| Невьянская нефть |
| 360-500 | 19,1 | 0,8812 | 15,11 | 3,42 | 18 | 0,04 | 0,32 | 2,92 | 73 | 27 |
| 360-520 | 21,0 | 0,8873 | 15,94 | 3,73 | 20 | 0,05 | 0,36 | 3,06 | 72 | 28 |
| Никольская нефть |
| 360-500 | 23,3 | 0,9133 | 19,96 | 5,31 | 24 | 0,27 | 1,12 | 5,76 | 57 | 43 |
| 360-550 | 29,8 | 0,9208 | 22,13 | 5,87 | 28 | 0,39 | 1,18 | 6,43 | 54 | 46 |
| Оленья нефть |
| 360-500 | 21,2 | 0,9078 | 15,66 | 3,74 | 21 | 0,22 | 0,83 | 6,71 | 60 | 40 |
| 360-530 | 25,3 | 0,9092 | 16,89 | 3,96 | 23 | 0,29 | 0,93 | 6,94 | 58 | 42 |
| Онежская нефть |
| 360-500 | 25,1 | 0,9153 | 21,08 | 5,69 | 26 | 0,26 | 1,41 | 7,95 | 52 | 48 |
| 360-550 | 32,2 | 0,9200 | 23,74 | 6,31 | 28 | 0,35 | 1,47 | 9,10 | 50 | 50 |
| Печорская нефть |
| 360-500 | 22,7 | 0,9137 | 18,66 | 4,87 | 26 | 0,21 | 1,02 | 5,68 | 57 | 43 |
| 360-550 | 32,0 | 0,9194 | 19,74 | 5,23 | 30 | 0,30 | 1,18 | 6,41 | 54 | 46 |
| Пименовская нефть |
| 360-500 | 21,9 | 0,8941 | 16,12 | 3,89 | 20 | 0,11 | 0,65 | 4,51 | 61 | 39 |
| 360-530 | 25,4 | 0,8992 | 17,56 | 4,07 | 22 | 0,14 | 0,68 | 4,90 | 58 | 42 |
| Полуденная нефть |
| 360-500 | 22,6 | 0,9064 | 16,45 | 4,14 | 23 | 0,29 | 0,69 | 6,83 | 56 | 44 |
| 360-550 | 29,3 | 0,9132 | 18,03 | 4,72 | 26 | 0,36 | 0,72 | 7,94 | 53 | 47 |
| Родионовская нефть |
| 360-500 | 24,5 | 0,9132 | 23,82 | 5,53 | 31 | 0,30 | 0,50 | 7,16 | 51 | 49 |
| 360-550 | 32,2 | 0,9210 | 26,24 | 6,25 | 33 | 0,42 | 0,53 | 7,93 | 48 | 52 |
| Салаирская нефть |
| 360-500 | 21,4 | 0,9004 | 16,77 | 4,31 | 21 | 0,23 | 1,57 | 4,07 | 62 | 38 |
| 360-550 | 29,6 | 0,9070 | 18,92 | 4,94 | 25 | 0,29 | 1,74 | 4,56 | 60 | 40 |
| Синегорская нефть |
| 360-500 | 22,7 | 0,9051 | 19,85 | 5,28 | 29 | 0,19 | 0,74 | 6,62 | 58 | 42 |
| 360-530 | 26,2 | 0,9098 | 21,16 | 5,51 | 32 | 0,27 | 0,81 | 7,03 | 55 | 45 |
| Славянская нефть |
| 350-500 | 26,8 | 0,9181 | 27,93 | 6,91 | 32 | 0,45 | 2,77 | 11,52 | 51 | 49 |
| 350-560 | 36,4 | 0,9289 | 31,04 | 7,22 | 35 | 0,59 | 2,85 | 13,44 | 47 | 53 |
| Тайгинская нефть |
| 360-500 | 23,4 | 0,9028 | 20,21 | 5,40 | 33 | 0,28 | 1,43 | 8,08 | 52 | 48 |
| 360-560 | 34,4 | 0,9163 | 23,19 | 6,23 | 37 | 0,40 | 1,57 | 10,10 | 49 | 51 |
| Телецкая нефть |
| 350-500 | 25,1 | 0,9224 | 30,87 | 7,49 | 29 | 0,65 | 3,04 | 12,85 | 47 | 53 |
| 350-560 | 33,1 | 0,9323 | 33,26 | 7,93 | 32 | 0,79 | 3,40 | 14,21 | 44 | 56 |
| Тиманская нефть |
| 360-500 | 20,7 | 0,8996 | 18,07 | 4,72 | 23 | 0,17 | 1,54 | 4,03 | 59 | 41 |
| 360-550 | 27,3 | 0,9088 | 20,64 | 5,23 | 25 | 0,24 | 1,68 | 4,52 | 57 | 43 |
| Тобольская нефть |
| 360-500 | 19,7 | 0,8915 | 15,28 | 3,45 | 19 | 0,11 | 0,66 | 3,14 | 71 | 29 |
| 360-530 | 24,2 | 0,8963 | 16,44 | 3,87 | 21 | 0,15 | 0,71 | 3,57 | 68 | 32 |
| Тумановская нефть |
| 360-500 | 22,2 | 0,8926 | 18,00 | 4,69 | 25 | 0,25 | 1,27 | 4,29 | 58 | 42 |
| 360-550 | 29,9 | 0,9036 | 20,43 | 5,18 | 28 | 0,34 | 1,48 | 5,14 | 55 | 45 |
| Хмелевская нефть |
| 360-500 | 19,4 | 0,8899 | 16,04 | 3,84 | 18 | 0,07 | 0,82 | 3,98 | 70 | 30 |
| 360-530 | 22,6 | 0,8933 | 17,49 | 4,03 | 20 | 0,09 | 0,85 | 4,22 | 68 | 32 |
| Черемшанская нефть |
| 360-500 | 20,9 | 0,8917 | 16,37 | 3,95 | 20 | 0,11 | 0,67 | 3,71 | 69 | 31 |
| 360-540 | 26,9 | 0,9003 | 17,98 | 4,14 | 23 | 0,16 | 0,74 | 4,18 | 66 | 34 |
| Шалымская нефть |
| 360-500 | 22,2 | 0,8982 | 18,66 | 4,95 | 23 | 0,17 | 0,85 | 5,73 | 56 | 44 |
| 360-555 | 28,9 | 0,9086 | 20,71 | 5,72 | 25 | 0,25 | 0,93 | 6,66 | 52 | 48 |
| Яворская нефть |
| 360-500 | 24,1 | 0,8958 | 18,96 | 4,92 | 26 | 0,19 | 0,54 | 6,87 | 58 | 42 |
| 360-550 | 31,2 | 0,9041 | 19,87 | 5,27 | 30 | 0,27 | 0,61 | 8,06 | 55 | 45 |
| Ясенская нефть |
| 360-500 | 19,1 | 0,8917 | 15,78 | 3,82 | 18 | 0,14 | 0,86 | 3,94 | 71 | 29 |
| 360-525 | 22,1 | 0,8955 | 16,84 | 3,98 | 20 | 0,18 | 0,89 | 4,16 | 67 | 33 |

Таблица 8 – Потенциальное содержание и характеристика дистиллятных и остаточных базовых масел

| Температура отбора, °С | Выход (на нефть) дистиллятной фракции или остатка, % | Показатели качества базовых масел | Содержание базового масла, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (50, мм2/с | (100, мм2/с | ИВ | температура застывания, °С | на дистиллятную фракцию или остаток | на нефть |
| Аганская нефть |
| 360-420 | 8,91 | 0,8622 | 13,24 | 3,98 | 90 | минус 13 | 51,23 | 4,56 |
| 420-480 | 9,43 | 0,8798 | 32,89 | 6,74 | 91 | минус 14 | 50,36 | 4,75 |
| 480-540 | 9,85 | 0,9045 | 127,36 | 21,23 | 90 | минус 12 | 39,78 | 3,92 |
| >540 | 22,90 | 0,9136 | 198,38 | 24,15 | 90 | минус 10 | 20,45 | 4,68 |
| Алейская нефть |
| 360-430 | 11,67 | 0,8410 | 10,37 | 3,66 | 94 | минус 16 | 73,20 | 8,54 |
| 430-500 | 9,96 | 0,8628 | 37,81 | 7,90 | 92 | минус 16 | 69,45 | 6,92 |
| 500-560 | 7,48 | 0,9032 | 105,93 | 15,81 | 93 | минус 15 | 60,28 | 4,51 |
| >560 | 8,90 | 0,9154 | 184,46 | 23,62 | 91 | минус 14 | 38,73 | 3,45 |
| Амгинская нефть |
| 360-430 | 10,73 | 0,8489 | 10,45 | 3,30 | 92 | минус 26 | 66,73 | 7,79 |
| 430-500 | 8,31 | 0,8735 | 37,32 | 7,10 | 94 | минус 20 | 60,27 | 6,00 |
| 500-560 | 6,03 | 0,8991 | 103,57 | 16,26 | 93 | минус 18 | 48,65 | 3,64 |
| >560 | 18,80 | 0,9166 | 184,23 | 22,73 | 91 | минус 16 | 27,89 | 2,48 |
| Аренская нефть |
| 360-430 | 10,39 | 0,8514 | 10,43 | 3,26 | 90 | минус 18 | 51,67 | 5,37 |
| 430-500 | 9,90 | 0,8775 | 33,21 | 7,10 | 90 | минус 13 | 48,38 | 4,79 |
| 500-570 | 9,50 | 0,9060 | 111,57 | 16,58 | 89 | минус 14 | 33,95 | 3,22 |
| >570 | 17,30 | 0,9236 | 196,84 | 24,06 | 88 | минус 11 | 16,59 | 2,87 |
| Аянская нефть |
| 360-420 | 10,78 | 0,8667 | 13,64 | 4,05 | 91 | минус 14 | 49,38 | 5,32 |
| 420-490 | 9,85 | 0,8814 | 33,75 | 6,97 | 92 | минус 15 | 47,50 | 4,68 |
| 490-550 | 8,44 | 0,9057 | 130,50 | 21,86 | 91 | минус 15 | 44,82 | 3,78 |
| >550 | 25,05 | 0,9210 | 225,63 | 25,74 | 90 | минус 14 | 18,36 | 4,60 |

| Продолжение таблицы 8 |
| --- |
| Температура отбора, °С | Выход (на нефть) дистиллятной фракции или остатка, % | Показатели качества базовых масел | Содержание базового масла, % |
|  |  |  | (50, мм2/с | (100, мм2/с | ИВ | температура застывания, °С | на дистиллятную фракцию или остаток | на нефть |
| Бакчарская нефть |
| 360-420 | 9,17 | 0,8493 | 13,10 | 3,95 | 93 | минус 21 | 50,26 | 4,61 |
| 420-490 | 9,65 | 0,8708 | 37,56 | 7,68 | 92 | минус 18 | 42,14 | 4,07 |
| 490-550 | 8,44 | 0,8984 | 103,27 | 15,84 | 92 | минус 15 | 31,59 | 2,67 |
| >550 | 25,05 | 0,9163 | 186,38 | 23,13 | 91 | минус 13 | 14,32 | 3,59 |
| Балагерская нефть |
| 360-430 | 10,56 | 0,8425 | 10,48 | 3,61 | 94 | минус 17 | 68,75 | 7,26 |
| 430-500 | 10,02 | 0,8651 | 37,96 | 7,97 | 93 | минус 16 | 66,18 | 6,63 |
| 500-560 | 10,19 | 0,9048 | 106,84 | 15,88 | 94 | минус 16 | 58,37 | 5,95 |
| >560 | 9,35 | 0,9176 | 185,60 | 23,79 | 92 | минус 14 | 37,49 | 3,51 |
| Бориславская нефть |
| 360-430 | 9,60 | 0,8510 | 12,73 | 3,68 | 97 | минус 21 | 62,31 | 5,98 |
| 430-500 | 10,64 | 0,8755 | 34,56 | 6,81 | 91 | минус 18 | 53,64 | 5,71 |
| 500-560 | 9,82 | 0,8874 | 116,87 | 17,22 | 94 | минус 15 | 48,78 | 4,79 |
| >560 | 16,70 | 0,9110 | 238,49 | 28,10 | 95 | минус 12 | 31,32 | 5,23 |
| Валанская нефть |
| 360-430 | 10,74 | 0,8366 | 10,05 | 3,52 | 94 | минус 20 | 70,40 | 7,56 |
| 430-500 | 9,06 | 0,8594 | 36,28 | 7,73 | 92 | минус 19 | 67,15 | 6,08 |
| 500-560 | 8,24 | 0,9011 | 102,10 | 15,96 | 93 | минус 17 | 61,22 | 5,04 |
| >560 | 7,65 | 0,9123 | 181,30 | 22,60 | 91 | минус 15 | 36,78 | 2,81 |
| Васюганская нефть |
| 360-430 | 10,06 | 0,8408 | 10,72 | 3,44 | 94 | минус 27 | 64,25 | 6,46 |
| 430-500 | 9,34 | 0,8694 | 37,85 | 7,87 | 95 | минус 23 | 61,76 | 5,77 |
| 500-560 | 9,58 | 0,9032 | 105,34 | 15,61 | 92 | минус 19 | 54,98 | 5,27 |
| >560 | 14,40 | 0,9187 | 186,79 | 23,42 | 93 | минус 17 | 27,13 | 3,91 |
| Веснянская нефть |
| 360-430 | 11,17 | 0,8436 | 10,11 | 3,41 | 94 | минус 23 | 68,36 | 7,64 |
| 430-500 | 9,52 | 0,8659 | 36,08 | 7,70 | 93 | минус 22 | 64,92 | 6,18 |
| 500-560 | 7,91 | 0,9047 | 103,10 | 15,32 | 92 | минус 20 | 55,71 | 4,41 |
| >560 | 12,80 | 0,9213 | 180,60 | 23,05 | 90 | минус 18 | 29,48 | 3,77 |
| Витимская нефть |
| 360-430 | 12,96 | 0,8669 | 13,04 | 3,97 | 92 | минус 17 | 49,25 | 6,38 |
| 430-500 | 12,18 | 0,8810 | 31,67 | 6,84 | 90 | минус 13 | 42,34 | 5,16 |
| 500-570 | 12,11 | 0,9068 | 129,35 | 21,66 | 88 | минус 11 | 34,57 | 4,19 |
| >570 | 14,30 | 0,9274 | 238,93 | 26,35 | 89 | минус 10 | 18,68 | 2,67 |
| Гуронская нефть |
| 360-420 | 10,70 | 0,8431 | 9,68 | 3,19 | 97 | минус 27 | 66,74 | 7,14 |
| 420-490 | 8,33 | 0,8692 | 36,57 | 7,82 | 95 | минус 23 | 61,48 | 5,12 |
| 490-560 | 8,67 | 0,8984 | 101,36 | 15,17 | 92 | минус 21 | 50,39 | 4,37 |
| >560 | 17,10 | 0,9177 | 178,70 | 23,05 | 90 | минус 18 | 24,16 | 3,67 |
| Даманская нефть |
| 360-420 | 8,75 | 0,8657 | 13,24 | 4,18 | 96 | минус 24 | 68,39 | 5,98 |
| 420-500 | 12,06 | 0,8818 | 32,86 | 6,97 | 95 | минус 22 | 51,26 | 6,18 |
| 500-560 | 10,23 | 0,9090 | 118,97 | 19,39 | 85 | минус 18 | 33,41 | 3,42 |
| >560 | 22,40 | 0,9288 | 247,50 | 27,46 | 84 | минус 12 | 16,37 | 3,67 |
| Девонская нефть |
| 350-430 | 11,19 | 0,8723 | 13,91 | 4,82 | 88 | минус 12 | 41,73 | 4,67 |
| 430-510 | 10,13 | 0,8860 | 45,68 | 8,17 | 86 | минус 10 | 39,42 | 3,99 |
| 510-600 | 13,71 | 0,9245 | 167,49 | 24,56 | 82 | минус 6 | 28,19 | 3,86 |
| >600 | 26,90 | 0,9472 | 298,23 | 33,45 | 80 | минус 4 | 12,68 | 3,41 |
| Еланская нефть |
| 360-420 | 8,15 | 0,8350 | 9,36 | 3,05 | 96 | минус 20 | 65,33 | 5,32 |
| 420-480 | 9,43 | 0,8536 | 33,24 | 7,41 | 95 | минус 21 | 63,10 | 5,95 |
| 480-540 | 8,47 | 0,8805 | 97,50 | 14,89 | 95 | минус 18 | 56,54 | 4,79 |
| >540 | 8,25 | 0,8997 | 174,32 | 22,96 | 93 | минус 16 | 48,72 | 4,02 |
| Елховская нефть |
| 360-420 | 11,28 | 0,8416 | 10,23 | 3,49 | 95 | минус 24 | 65,47 | 7,38 |
| 420-480 | 11,13 | 0,8610 | 36,19 | 7,85 | 94 | минус 22 | 62,58 | 6,96 |
| 480-550 | 8,88 | 0,9022 | 103,58 | 15,52 | 93 | минус 19 | 54,73 | 4,86 |
| >550 | 8,10 | 0,9153 | 181,47 | 23,31 | 91 | минус 17 | 33,96 | 2,75 |
| Желонская нефть |
| 360-420 | 7,98 | 0,8419 | 10,48 | 3,32 | 95 | минус 25 | 58,79 | 4,69 |
| 420-490 | 8,00 | 0,8658 | 37,66 | 7,73 | 95 | минус 23 | 54,23 | 4,34 |
| 490-560 | 10,51 | 0,8963 | 104,87 | 15,49 | 94 | минус 21 | 41,66 | 4,38 |
| >560 | 12,65 | 0,9185 | 183,41 | 23,12 | 93 | минус 20 | 20,98 | 2,65 |
| Звездная нефть |
| 360-430 | 12,14 | 0,8505 | 13,39 | 4,05 | 92 | минус 19 | 50,22 | 6,10 |
| 430-500 | 10,57 | 0,8763 | 39,44 | 7,96 | 94 | минус 17 | 43,56 | 4,60 |
| 500-570 | 10,06 | 0,9019 | 104,67 | 16,02 | 94 | минус 12 | 32,78 | 3,30 |
| >570 | 13,14 | 0,9207 | 190,50 | 23,84 | 90 | минус 10 | 15,63 | 2,05 |
| Зейская нефть |
| 360-430 | 12,25 | 0,8637 | 18,24 | 4,82 | 92 | минус 17 | 63,49 | 7,78 |
| 430-500 | 11,44 | 0,8843 | 41,35 | 6,47 | 93 | минус 15 | 58,23 | 6,66 |
| 500-570 | 9,40 | 0,9128 | 143,86 | 22,90 | 91 | минус 12 | 45,37 | 4,26 |
| >570 | 14,67 | 0,9275 | 248,19 | 26,73 | 90 | минус 10 | 20,85 | 3,05 |
| Ивенецкая нефть |
| 360-430 | 10,90 | 0,8735 | 12,81 | 3,74 | 82 | минус 22 | 43,51 | 4,74 |
| 430-500 | 10,66 | 0,8846 | 32,64 | 6,21 | 86 | минус 20 | 48,76 | 5,20 |
| 500-570 | 11,00 | 0,9158 | 124,57 | 20,43 | 81 | минус 18 | 32,49 | 3,57 |
| >570 | 21,52 | 0,9396 | 231,60 | 26,54 | 80 | минус 16 | 16,32 | 3,51 |
| Ильинская нефть |
| 360-420 | 10,45 | 0,8402 | 9,54 | 3,24 | 94 | минус 21 | 70,50 | 7,37 |
| 420-480 | 9,75 | 0,8596 | 34,25 | 7,38 | 93 | минус 20 | 67,48 | 6,58 |
| 480-530 | 6,60 | 0,8891 | 98,37 | 15,10 | 92 | минус 20 | 59,77 | 3,94 |
| >530 | 14,55 | 0,9048 | 176,40 | 22,95 | 90 | минус 18 | 36,21 | 5,27 |
| Катунская нефть |
| 360-420 | 9,59 | 0,8631 | 20,19 | 5,05 | 96 | минус 19 | 59,34 | 5,69 |
| 420-490 | 10,08 | 0,8825 | 44,73 | 7,42 | 93 | минус 16 | 57,46 | 5,79 |
| 490-550 | 8,53 | 0,9110 | 145,87 | 23,18 | 91 | минус 15 | 45,97 | 3,92 |
| >550 | 17,32 | 0,9254 | 239,22 | 28,36 | 90 | минус 13 | 23,25 | 4,03 |
| Кедровая нефть |
| 360-420 | 10,16 | 0,8642 | 12,96 | 3,89 | 94 | минус 19 | 53,48 | 5,43 |
| 420-500 | 13,66 | 0,8796 | 31,49 | 6,78 | 92 | минус 17 | 51,27 | 7,00 |
| 500-560 | 11,25 | 0,9022 | 128,23 | 21,32 | 90 | минус 14 | 39,55 | 4,45 |
| >560 | 14,70 | 0,9188 | 236,47 | 26,11 | 90 | минус 12 | 19,66 | 2,89 |
| Колыванская нефть |
| 360-420 | 8,53 | 0,8257 | 9,21 | 2,94 | 99 | минус 15 | 64,53 | 5,50 |
| 420-480 | 6,03 | 0,8448 | 31,95 | 7,12 | 97 | минус 14 | 59,68 | 3,60 |
| 480-530 | 4,85 | 0,8691 | 93,89 | 14,38 | 97 | минус 12 | 48,94 | 2,37 |
| >530 | 10,80 | 0,8872 | 168,20 | 22,41 | 95 | минус 10 | 41,27 | 4,46 |
| Лаваринская нефть |
| 360-420 | 13,35 | 0,8731 | 21,37 | 5,34 | 97 | минус 18 | 56,73 | 7,57 |
| 420-490 | 12,64 | 0,8874 | 47,86 | 7,91 | 94 | минус 17 | 54,26 | 6,86 |
| 490-550 | 10,91 | 0,9122 | 150,74 | 24,87 | 93 | минус 17 | 41,35 | 4,51 |
| >550 | 11,52 | 0,9289 | 243,95 | 29,15 | 91 | минус 15 | 25,88 | 2,98 |
| Лебединская нефть |
| 360-420 | 9,54 | 0,8336 | 9,17 | 2,98 | 97 | минус 22 | 71,96 | 6,86 |
| 420-480 | 7,92 | 0,8521 | 32,88 | 7,27 | 95 | минус 21 | 69,75 | 5,52 |
| 480-530 | 5,64 | 0,8784 | 95,69 | 14,71 | 95 | минус 19 | 64,38 | 3,63 |
| >530 | 12,20 | 0,8972 | 172,43 | 22,68 | 94 | минус 17 | 43,24 | 5,27 |
| Марианская нефть |
| 360-430 | 10,50 | 0,8688 | 13,98 | 4,87 | 89 | минус 13 | 40,52 | 4,25 |
| 430-500 | 13,07 | 0,8854 | 45,39 | 7,98 | 86 | минус 9 | 37,61 | 4,91 |
| 500-560 | 10,86 | 0,9047 | 125,24 | 20,77 | 84 | минус 8 | 35,26 | 3,83 |
| >560 | 25,37 | 0,9318 | 249,36 | 28,14 | 83 | минус 8 | 15,21 | 3,86 |
| Медынская нефть |
| 360-430 | 9,03 | 0,8493 | 13,05 | 3,97 | 93 | минус 16 | 57,68 | 5,21 |
| 430-500 | 8,10 | 0,8746 | 38,61 | 7,74 | 92 | минус 15 | 52,47 | 4,25 |
| 500-570 | 9,27 | 0,9012 | 101,84 | 15,82 | 92 | минус 13 | 44,39 | 4,11 |
| >570 | 12,90 | 0,9185 | 186,15 | 23,19 | 90 | минус 11 | 26,75 | 3,45 |
| Микелонская нефть |
| 350-420 | 9,43 | 0,8676 | 13,94 | 4,73 | 90 | минус 14 | 42,31 | 3,99 |
| 420-500 | 12,68 | 0,8866 | 44,72 | 7,95 | 89 | минус 12 | 40,16 | 5,09 |
| 500-560 | 11,23 | 0,9080 | 126,83 | 21,28 | 84 | минус 12 | 34,57 | 3,88 |
| >560 | 27,90 | 0,9347 | 258,95 | 29,66 | 82 | минус 9 | 14,22 | 3,97 |
| Нарымская нефть |
| 360-410 | 7,49 | 0,8277 | 9,10 | 2,91 | 97 | минус 20 | 63,48 | 4,75 |
| 410-470 | 8,15 | 0,8466 | 32,51 | 7,12 | 96 | минус 20 | 60,52 | 4,93 |
| 470-520 | 6,67 | 0,8691 | 93,44 | 14,39 | 95 | минус 18 | 54,77 | 3,65 |
| >520 | 9,86 | 0,8872 | 168,70 | 22,37 | 94 | минус 17 | 46,29 | 4,56 |
| Невьянская нефть |
| 360-410 | 8,13 | 0,8249 | 8,90 | 2,88 | 99 | минус 16 | 61,21 | 4,98 |
| 410-470 | 7,75 | 0,8437 | 30,25 | 7,00 | 98 | минус 15 | 58,66 | 4,55 |
| 470-520 | 5,12 | 0,8672 | 99,48 | 13,97 | 97 | минус 15 | 41,32 | 2,12 |
| >520 | 7,11 | 0,8850 | 164,30 | 21,86 | 96 | минус 13 | 40,85 | 2,90 |
| Никольская нефть |
| 360-420 | 11,19 | 0,8583 | 17,82 | 4,73 | 91 | минус 19 | 52,44 | 5,87 |
| 420-490 | 10,69 | 0,8774 | 40,10 | 7,90 | 90 | минус 16 | 45,32 | 4,84 |
| 490-550 | 7,88 | 0,9068 | 135,69 | 20,86 | 90 | минус 13 | 31,26 | 2,46 |
| >550 | 11,51 | 0,9204 | 229,12 | 25,14 | 89 | минус 9 | 18,52 | 2,13 |
| Оленья нефть |
| 360-420 | 6,29 | 0,8394 | 9,41 | 3,11 | 95 | минус 22 | 68,25 | 4,29 |
| 420-480 | 8,94 | 0,8581 | 33,76 | 7,22 | 93 | минус 21 | 64,79 | 5,79 |
| 480-530 | 6,89 | 0,8869 | 97,82 | 15,00 | 93 | минус 19 | 55,41 | 3,82 |
| >530 | 12,12 | 0,9022 | 171,40 | 22,69 | 91 | минус 18 | 32,28 | 3,91 |
| Онежская нефть |
| 360-420 | 12,49 | 0,8617 | 14,67 | 3,98 | 93 | минус 16 | 67,42 | 8,42 |
| 420-490 | 10,92 | 0,8806 | 39,84 | 6,21 | 90 | минус 12 | 56,75 | 6,20 |
| 490-550 | 8,84 | 0,9091 | 140,56 | 22,10 | 90 | минус 11 | 47,88 | 4,23 |
| >550 | 13,28 | 0,9238 | 246,38 | 26,57 | 89 | минус 9 | 22,36 | 2,97 |
| Печорская нефть |
| 360-420 | 10,41 | 0,8490 | 13,02 | 3,91 | 92 | минус 19 | 58,64 | 6,10 |
| 420-490 | 10,47 | 0,8704 | 37,15 | 7,47 | 91 | минус 16 | 52,37 | 5,48 |
| 490-550 | 11,12 | 0,8978 | 102,10 | 15,66 | 92 | минус 14 | 45,88 | 5,11 |
| >550 | 9,70 | 0,9169 | 183,24 | 23,09 | 90 | минус 12 | 26,95 | 2,61 |
| Пименовская нефть |
| 360-420 | 10,56 | 0,8382 | 9,73 | 3,24 | 96 | минус 18 | 70,45 | 7,44 |
| 420-480 | 8,84 | 0,8574 | 34,48 | 7,53 | 94 | минус 17 | 66,88 | 5,91 |
| 480-530 | 6,00 | 0,8750 | 98,66 | 15,21 | 95 | минус 16 | 58,17 | 3,49 |
| >530 | 11,90 | 0,9013 | 173,20 | 22,84 | 92 | минус 15 | 33,69 | 4,01 |
| Полуденная нефть |
| 360-420 | 12,33 | 0,8427 | 9,60 | 3,14 | 96 | минус 26 | 67,43 | 8,31 |
| 420-490 | 9,27 | 0,8653 | 36,41 | 7,58 | 95 | минус 24 | 66,57 | 6,17 |
| 490-550 | 7,72 | 0,8941 | 100,50 | 15,04 | 94 | минус 23 | 54,18 | 4,18 |
| >550 | 10,43 | 0,9150 | 176,32 | 22,93 | 92 | минус 21 | 29,79 | 3,11 |
| Родионовская нефть |
| 360-420 | 10,78 | 0,8756 | 21,83 | 5,41 | 99 | минус 21 | 73,46 | 7,92 |
| 420-490 | 12,11 | 0,8897 | 48,95 | 8,24 | 96 | минус 18 | 62,55 | 8,57 |
| 490-550 | 9,28 | 0,9148 | 152,37 | 25,66 | 92 | минус 16 | 44,90 | 4,17 |
| >550 | 15,20 | 0,9325 | 246,80 | 29,75 | 90 | минус 15 | 28,74 | 4,36 |
| Салаирская нефть |
| 360-420 | 9,49 | 0,8371 | 10,22 | 3,38 | 98 | минус 21 | 70,68 | 6,71 |
| 420-490 | 10,31 | 0,8587 | 36,13 | 7,69 | 95 | минус 21 | 67,24 | 6,93 |
| 490-550 | 9,86 | 0,8869 | 97,68 | 15,21 | 94 | минус 20 | 58,96 | 5,81 |
| >550 | 9,85 | 0,9092 | 165,70 | 22,83 | 91 | минус 19 | 34,87 | 3,43 |
| Синегорская нефть |
| 360-420 | 10,96 | 0,8572 | 9,65 | 3,12 | 90 | минус 26 | 59,37 | 6,51 |
| 420-470 | 7,80 | 0,8723 | 25,90 | 5,73 | 94 | минус 23 | 53,29 | 4,16 |
| 470-530 | 7,46 | 0,8912 | 112,76 | 17,41 | 90 | минус 21 | 44,75 | 3,34 |
| >530 | 16,45 | 0,9105 | 198,50 | 24,33 | 90 | минус 18 | 17,82 | 2,93 |
| Славянская нефть |
| 360-420 | 10,68 | 0,8672 | 15,20 | 4,10 | 90 | минус 21 | 54,31 | 5,80 |
| 420-490 | 12,38 | 0,8823 | 39,56 | 8,25 | 90 | минус 19 | 50,70 | 6,28 |
| 490-560 | 11,46 | 0,9076 | 137,44 | 22,38 | 91 | минус 16 | 39,25 | 4,50 |
| >560 | 15,00 | 0,9234 | 242,50 | 27,33 | 90 | минус 13 | 18,68 | 2,81 |
| Тайгинская нефть |
| 360-420 | 10,35 | 0,8594 | 17,92 | 4,78 | 92 | минус 18 | 51,23 | 5,30 |
| 420-490 | 11,42 | 0,8791 | 40,31 | 6,19 | 90 | минус 14 | 43,71 | 4,99 |
| 490-560 | 12,59 | 0,9105 | 137,56 | 21,15 | 90 | минус 12 | 31,86 | 4,01 |
| >560 | 11,80 | 0,9228 | 231,27 | 25,36 | 88 | минус 8 | 17,25 | 2,03 |
| Телецкая нефть |
| 360-420 | 10,73 | 0,8716 | 13,75 | 4,57 | 83 | минус 10 | 44,23 | 4,74 |
| 420-490 | 10,46 | 0,8821 | 43,85 | 8,06 | 84 | минус 10 | 41,36 | 4,33 |
| 490-560 | 9,47 | 0,9073 | 122,64 | 20,18 | 82 | минус 8 | 33,54 | 3,18 |
| >560 | 16,25 | 0,9342 | 256,53 | 28,07 | 80 | минус 6 | 15,37 | 2,50 |
| Тиманская нефть |
| 360-420 | 9,85 | 0,8410 | 10,23 | 3,39 | 95 | минус 22 | 71,46 | 7,04 |
| 420-480 | 8,14 | 0,8608 | 36,17 | 7,74 | 95 | минус 20 | 67,54 | 5,50 |
| 480-550 | 9,26 | 0,8912 | 103,46 | 15,41 | 94 | минус 19 | 58,37 | 5,41 |
| >550 | 11,90 | 0,9133 | 182,30 | 23,29 | 92 | минус 16 | 30,48 | 3,63 |
| Тобольская нефть |
| 360-420 | 9,06 | 0,8286 | 9,05 | 2,90 | 98 | минус 16 | 64,70 | 5,86 |
| 420-480 | 7,91 | 0,8476 | 31,64 | 7,07 | 96 | минус 14 | 57,36 | 4,54 |
| 480-530 | 7,24 | 0,8710 | 93,41 | 14,22 | 95 | минус 12 | 46,29 | 3,35 |
| >530 | 9,69 | 0,8894 | 167,50 | 22,19 | 94 | минус 10 | 41,32 | 4,00 |
| Тумановская нефть |
| 360-420 | 9,87 | 0,8421 | 10,42 | 3,30 | 94 | минус 20 | 64,96 | 6,41 |
| 420-480 | 9,49 | 0,8643 | 37,35 | 7,70 | 95 | минус 18 | 62,38 | 5,92 |
| 480-550 | 10,57 | 0,8928 | 103,50 | 15,31 | 93 | минус 15 | 53,15 | 5,62 |
| >550 | 11,10 | 0,9140 | 182,67 | 23,05 | 92 | минус 12 | 27,87 | 3,09 |
| Хмелевская нефть |
| 360-420 | 9,07 | 0,8312 | 9,36 | 3,15 | 95 | минус 19 | 65,69 | 5,96 |
| 420-480 | 7,83 | 0,8505 | 33,89 | 7,29 | 94 | минус 17 | 63,22 | 4,95 |
| 480-530 | 5,75 | 0,8756 | 96,58 | 14,95 | 94 | минус 16 | 46,88 | 2,69 |
| >530 | 10,90 | 0,8947 | 171,30 | 22,71 | 92 | минус 14 | 44,27 | 4,82 |
| Черемшанская нефть |
| 360-420 | 8,85 | 0,8352 | 10,62 | 3,77 | 95 | минус 18 | 63,85 | 5,65 |
| 420-480 | 9,04 | 0,8541 | 35,88 | 7,62 | 93 | минус 15 | 59,61 | 5,39 |
| 480-540 | 8,98 | 0,8817 | 99,45 | 15,91 | 94 | минус 14 | 48,50 | 4,36 |
| >540 | 11,60 | 0,9022 | 183,67 | 23,37 | 91 | минус 12 | 36,43 | 4,23 |
| Шалымская нефть |
| 360-420 | 10,32 | 0,8457 | 10,51 | 3,35 | 93 | минус 25 | 67,45 | 6,96 |
| 420-490 | 10,57 | 0,8714 | 37,64 | 7,74 | 95 | минус 23 | 62,34 | 6,59 |
| 490-555 | 7,98 | 0,8973 | 104,28 | 15,42 | 92 | минус 19 | 49,76 | 3,97 |
| >555 | 13,20 | 0,9162 | 185,37 | 23,18 | 91 | минус 17 | 28,68 | 3,78 |
| Яворская нефть |
| 360-420 | 11,82 | 0,8413 | 13,06 | 3,93 | 92 | минус 22 | 56,27 | 6,65 |
| 420-480 | 9,56 | 0,8627 | 37,02 | 7,41 | 91 | минус 21 | 50,13 | 4,79 |
| 480-550 | 9,86 | 0,8932 | 101,40 | 15,37 | 92 | минус 18 | 43,25 | 4,26 |
| >550 | 10,70 | 0,9144 | 184,55 | 23,10 | 93 | минус 16 | 22,89 | 2,45 |
| Ясенская нефть |
| 360-410 | 7,45 | 0,8251 | 9,39 | 3,10 | 96 | минус 19 | 59,48 | 4,43 |
| 410-470 | 8,06 | 0,8447 | 33,61 | 7,16 | 94 | минус 19 | 54,15 | 4,36 |
| 470-525 | 6,62 | 0,8690 | 96,50 | 14,92 | 93 | минус 17 | 42,37 | 2,80 |
| >525 | 9,00 | 0,8869 | 170,30 | 22,51 | 92 | минус 15 | 39,86 | 3,59 |

Таблица 9 – Разгонка (ИТК) Аганской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–62 | 2,24 | 4,24 | 0,6413 | 1,3690 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 62–89 | 2,46 | 6,70 | 0,6710 | 1,3820 | – | 0,52 | – | – | – | – | – |
| 4 | 89–111 | 2,48 | 9,18 | 0,7061 | 1,3980 | 104 | 0,64 | – | – | – | – | 0,05 |
| 5 | 111–128 | 2,56 | 11,74 | 0,7256 | 1,4080 | 110 | 0,76 | 0,55 | – | – | – | 0,14 |
| 6 | 128–146 | 2,59 | 14,33 | 0,7445 | 1,4180 | 117 | 0,93 | 0,65 | – | – | – | 0,16 |
| 7 | 146–166 | 2,65 | 16,98 | 0,7562 | 1,4255 | 129 | 1,03 | 0,75 | – | – | – | 0,25 |
| 8 | 166–183 | 2,68 | 19,66 | 0,7730 | 1,4405 | 143 | 1,28 | 0,88 | – | – | – | 0,31 |
| 9 | 183–199 | 2,77 | 22,43 | 0,7854 | 1,4390 | 150 | 1,53 | 1,10 | 0,63 | минус 53 | – | 0,43 |
| 10 | 199–224 | 2,83 | 25,26 | 0,8015 | 1,4470 | 159 | 1,98 | 1,23 | 0,75 | минус 48 | 58 | 0,46 |
| 11 | 224–244 | 2,79 | 28,05 | 0,8126 | 1,4535 | 174 | 2,68 | 1,54 | 0,87 | минус 35 | – | 0,69 |
| 12 | 244–260 | 2,86 | 30,91 | 0,8235 | 1,4600 | 181 | 3,29 | 1,86 | 1,00 | минус 28 | 98 | 1,07 |
| 13 | 260–276 | 2,94 | 33,85 | 0,8335 | 1,4650 | 190 | 3,98 | 2,16 | 1,09 | минус 23 | – | 1,30 |
| 14 | 276–286 | 2,88 | 36,73 | 0,8423 | 1,4725 | 206 | 5,23 | 2,65 | 1,27 | минус 17 | 124 | 1,60 |
| 15 | 286–296 | 2,93 | 39,66 | 0,8505 | 1,4770 | 212 | 6,83 | 3,21 | 1,44 | минус 12 | – | 1,80 |
| 16 | 296–312 | 2,97 | 42,63 | 0,8583 | 1,4780 | 233 | 9,63 | 3,52 | 1,74 | минус 3 | 148 | 1,94 |
| 17 | 312–328 | 2,96 | 45,59 | 0,8652 | 1,4830 | 252 | 11,82 | 4,83 | 2,10 | 6 | – | 2,11 |
| 18 | 328–347 | 2,98 | 48,57 | 0,8768 | 1,4900 | 263 | 15,44 | 6,17 | 2,58 | 10 | 180 | 2,29 |
| 19 | 347–364 | 3,06 | 51,63 | 0,8848 | 1,4950 | 278 | – | 7,42 | 3,12 | 17 | – | 2,48 |
| 20 | 364–386 | 3,08 | 54,71 | 0,8890 | 1,4989 | 289 | – | 9,56 | 3,81 | 24 | 218 | 2,52 |
| 21 | 386–404 | 3,13 | 57,84 | 0,8947 | 1,5035 | 304 | – | 14,69 | 4,56 | 28 | – | – |
| 22 | 404–429 | 3,09 | 60,93 | 0,9061 | 1,5078 | 314 | – | – | 5,89 | 32 | 261 | 2,73 |
| 23 | 429–456 | 3,17 | 64,10 | 0,9125 | 1,5126 | 323 | – | – | 8,24 | 37 | – | – |
| 24 | 456–480 | 3,15 | 67,25 | 0,9190 | 1,5169 | 339 | – | – | 13,12 | 41 | 288 | 2,94 |
| 25 | 480–502 | 3,26 | 70,51 | 0,9258 | 1,5210 | 352 | – | – | – | 44 | – | – |
| 26 | 502–521 | 3,28 | 73,79 | 0,9341 | 1,5253 | 371 | – | – | – | 47 | 312 | 3,15 |
| 27 | 521–540 | 3,31 | 77,10 | 0,9463 | – | 392 | – | – | – | 49 | – | – |
| 28 | остаток | 22,90 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 10 – Разгонка (ИТК) Алейской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,14 | 1,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–53 | 2,53 | 3,67 | 0,6347 | 1,3638 | 72 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 53–70 | 2,67 | 6,34 | 0,6906 | 1,3790 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 70–88 | 2,78 | 9,12 | 0,7178 | 1,3974 | 96 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 88–103 | 2,81 | 11,93 | 0,7290 | 1,4034 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 103–116 | 2,63 | 14,56 | 0,7415 | 1,4103 | 112 | 0,77 | – | – | – | – | – |
| 7 | 116–131 | 2,79 | 17,35 | 0,7525 | 1,4180 | – | 0,85 | – | – | – | – | – |
| 8 | 131–145 | 3,06 | 20,41 | 0,7620 | 1,4253 | 126 | 0,96 | – | – | – | – | – |
| 9 | 145–160 | 3,05 | 23,46 | 0,7737 | 1,4337 | – | 1,11 | – | – | – | – | – |
| 10 | 160–174 | 2,91 | 26,37 | 0,7840 | 1,4388 | 140 | 1,26 | – | – | – | – | 0,02 |
| 11 | 174–190 | 3,03 | 29,40 | 0,7947 | 1,4448 | – | 1,46 | – | – | – | – | 0,04 |
| 12 | 190–205 | 3,11 | 32,51 | 0,8070 | 1,4480 | 162 | 1,84 | – | – | минус 56 | – | 0,06 |
| 13 | 205–222 | 3,13 | 35,64 | 0,8182 | 1,4518 | – | 2,21 | 1,38 | – | минус 53 | 79 | 0,07 |
| 14 | 222–238 | 3,16 | 38,80 | 0,8275 | 1,4552 | 180 | 2,58 | 1,61 | – | минус 44 | 86 | 0,11 |
| 15 | 238–254 | 3,18 | 41,98 | 0,8364 | 1,4596 | – | 3,29 | 1,91 | 1,04 | минус 36 | 92 | 0,17 |
| 16 | 254–269 | 3,21 | 45,19 | 0,8430 | 1,4641 | 198 | 4,11 | 2,20 | 1,34 | минус 30 | 101 | 0,24 |
| 17 | 269–284 | 3,23 | 48,42 | 0,8512 | 1,4688 | 212 | 5,33 | 2,69 | 1,66 | минус 22 | 108 | 0,38 |
| 18 | 284–300 | 3,25 | 51,67 | 0,8588 | 1,4709 | 224 | 6,93 | 3,23 | 1,71 | минус 16 | 117 | 0,50 |
| 19 | 300–321 | 3,31 | 54,98 | 0,8620 | 1,4755 | 238 | 7,57 | 4,13 | 2,09 | минус 11 | 126 | 0,59 |
| 20 | 321–342 | 3,32 | 58,30 | 0,8748 | 1,4800 | 251 | 9,68 | 5,40 | 2,38 | минус 4 | 137 | 0,65 |
| 21 | 342–358 | 3,34 | 61,64 | 0,8822 | 1,4861 | 264 | 13,54 | 6,32 | 2,79 | 2 | 147 | 0,72 |
| 22 | 358–376 | 3,17 | 64,81 | 0,8910 | 1,4894 | 277 | – | 7,57 | 3,24 | 8 | 158 | 0,81 |
| 23 | 376–396 | 3,22 | 68,03 | 0,8990 | 1,4948 | 295 | – | 9,11 | 3,69 | 16 | 170 | 0,90 |
| 24 | 396–415 | 3,26 | 71,29 | 0,9046 | 1,4997 | 318 | – | 13,48 | 4,25 | 21 | 194 | 0,98 |
| 25 | 415–436 | 3,32 | 74,61 | 0,9071 | 1,5033 | 329 | – | – | 5,14 | 25 | 220 | 1,04 |
| 26 | 436–454 | 3,29 | 77,90 | 0,9115 | 1,5078 | 336 | – | – | 6,31 | 29 | 254 | 1,10 |
| 27 | 454–479 | 3,31 | 81,21 | 0,9149 | 1,5091 | 344 | – | – | 8,79 | 33 | 282 | 1,16 |
| 28 | 479–508 | 3,33 | 84,54 | 0,9208 | 1,5133 | 354 | – | – | 12,30 | 35 | 298 | 1,21 |
| 29 | 508–537 | 3,34 | 87,88 | 0,9247 | 1,5189 | 360 | – | – | – | 38 | 310 | 1,26 |
| 30 | 537–560 | 3,22 | 91,10 | 0,9289 | 1,5221 | 366 | – | – | – | 42 | 321 | 1,29 |
| 31 | остаток | 8,90 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 11 – Разгонка (ИТК) Амгинской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,90 | 1,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–50 | 2,13 | 4,03 | 0,6396 | 1,3682 | 72 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 50–73 | 2,57 | 6,60 | 0,6620 | 1,3830 | 84 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 73–92 | 2,60 | 9,20 | 0,6910 | 1,3951 | 95 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 5 | 92–111 | 2,52 | 11,72 | 0,7131 | 1,4072 | 105 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 6 | 111–127 | 2,67 | 14,39 | 0,7322 | 1,4146 | 116 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 7 | 127–144 | 2,42 | 16,81 | 0,7490 | 1,4214 | 122 | – | – | – | – | – | 0,05 |
| 8 | 144–160 | 2,70 | 19,51 | 0,7624 | 1,4298 | 132 | – | – | – | – | – | 0,07 |
| 9 | 160–174 | 2,60 | 22,11 | 0,7738 | 1,4332 | 145 | 1,05 | – | – | минус 59 | – | 0,10 |
| 10 | 174–190 | 2,60 | 24,71 | 0,7835 | 1,4387 | 150 | 1,20 | – | – | минус 55 | 70 | 0,14 |
| 11 | 190–204 | 2,60 | 27,31 | 0,7929 | 1,4440 | 158 | 1,44 | – | – | минус 48 | 78 | 0,19 |
| 12 | 204–218 | 2,78 | 30,09 | 0,8020 | 1,4492 | 166 | 1,70 | – | – | минус 42 | 82 | 0,26 |
| 13 | 218–232 | 3,03 | 33,12 | 0,8143 | 1,4549 | 175 | 2,05 | 1,32 | – | минус 35 | 94 | 0,34 |
| 14 | 232–246 | 2,67 | 35,79 | 0,8226 | 1,4587 | 186 | 2,60 | 1,40 | – | минус 30 | 105 | 0,42 |
| 15 | 246–260 | 2,60 | 38,39 | 0,8318 | 1,4639 | 196 | 3,06 | 1,62 | – | минус 25 | 113 | 0,51 |
| 16 | 260–273 | 2,74 | 41,13 | 0,8405 | 1,4679 | 205 | 3,70 | 1,90 | 1,10 | минус 21 | 123 | 0,60 |
| 17 | 273–286 | 2,74 | 43,87 | 0,8482 | 1,4728 | 215 | 4,31 | 2,26 | 1,22 | минус 14 | 132 | 0,68 |
| 18 | 286–300 | 2,74 | 46,61 | 0,8553 | 1,4769 | 230 | 5,60 | 2,75 | 1,40 | минус 10 | 142 | 0,77 |
| 19 | 300–316 | 2,85 | 49,46 | 0,8627 | 1,4810 | 240 | 7,42 | 3,48 | 1,63 | минус 4 | 153 | 0,83 |
| 20 | 316–331 | 3,00 | 52,46 | 0,8712 | 1,4853 | 258 | 9,30 | 4,00 | 1,85 | 1 | 165 | 0,90 |
| 21 | 331–350 | 3,00 | 55,46 | 0,8767 | 1,4897 | 270 | 11,82 | 4,74 | 2,40 | 8 | 175 | 0,96 |
| 22 | 350–368 | 3,00 | 58,46 | 0,8836 | 1,4941 | 292 | 15,30 | 6,15 | 2,91 | 12 | 186 | 1,04 |
| 23 | 368–386 | 2,97 | 61,43 | 0,8908 | 1,4982 | 308 | – | 9,04 | 3,70 | 18 | 195 | 1,10 |
| 24 | 386–408 | 3,14 | 64,57 | 0,8986 | 1,5035 | 325 | – | 11,50 | 4,51 | 24 | 210 | 1,18 |
| 25 | 408–428 | 3,03 | 67,60 | 0,9043 | 1,5067 | 340 | – | 15,04 | 5,56 | 28 | 218 | 1,25 |
| 26 | 428–451 | 3,00 | 70,60 | 0,9114 | 1,5106 | 364 | – | – | 7,05 | 33 | 226 | 1,33 |
| 27 | 451–478 | 3,00 | 73,60 | 0,9187 | 1,5149 | 380 | – | – | 8,50 | 36 | 238 | 1,39 |
| 28 | 478–500 | 2,57 | 76,17 | 0,9285 | 1,5192 | 398 | – | – | 10,25 | 39 | 250 | 1,50 |
| 29 | 500–529 | 2,95 | 79,12 | 0,9380 | 1,5248 | 412 | – | – | 13,44 | 43 | 271 | 1,62 |
| 30 | 529–560 | 3,08 | 82,20 | 0,9466 | 1,5289 | – | – | – | – | 47 | 293 | 1,83 |
| 31 | остаток | 18,80 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 12 – Разгонка (ИТК) Аренской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,20 | 2,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–49 | 2,43 | 4,63 | 0,6254 | 1,3632 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 49–67 | 4,52 | 7,15 | 0,6581 | 1,3751 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 67–88 | 2,73 | 9,88 | 0,6975 | 1,3885 | 94 | – | – | – | – | – | 0,18 |
| 5 | 88–106 | 2,78 | 12,66 | 0,7209 | 1,4015 | 103 | – | – | – | – | – | 0,21 |
| 6 | 106–125 | 2,87 | 15,53 | 0,7361 | 1,4132 | 111 | – | – | – | – | – | 0,26 |
| 7 | 125–145 | 2,82 | 18,35 | 0,7504 | 0,4225 | 121 | – | – | – | – | – | 0,31 |
| 8 | 145–162 | 2,95 | 21,30 | 0,7648 | 1,4295 | 132 | 1,01 | – | – | < минус 60 | – | 0,38 |
| 9 | 162–183 | 2,99 | 24,29 | 0,7785 | 1,4368 | 144 | 1,28 | – | – | минус 55 | – | 0,44 |
| 10 | 183–202 | 3,08 | 27,37 | 0,7908 | 1,4422 | 157 | 1,60 | 1,10 | – | минус 50 | 66 | 0,52 |
| 11 | 202–224 | 3,28 | 30,65 | 0,8027 | 1,4492 | 170 | 2,15 | 1,20 | – | минус 43 | 79 | 0,67 |
| 12 | 224–243 | 3,20 | 33,85 | 0,8149 | 1,4560 | 185 | 2,88 | 1,46 | 0,93 | минус 35 | 93 | 0,85 |
| 13 | 243–265 | 3,20 | 37,05 | 0,8246 | 1,4615 | 201 | 3,90 | 1,81 | 0,98 | минус 28 | 106 | 1,05 |
| 14 | 265–284 | 3,25 | 40,30 | 0,8368 | 1,4678 | 217 | 5,14 | 2,34 | 1,18 | минус 20 | 121 | 1,28 |
| 15 | 284–302 | 3,12 | 43,42 | 0,8471 | 1,4725 | 232 | 6,79 | 3,05 | 1,41 | минус 13 | 134 | 1,46 |
| 16 | 302–323 | 3,08 | 46,50 | 0,8583 | 1,4775 | 249 | 8,57 | 3,96 | 1,73 | минус 6 | 148 | 1,67 |
| 17 | 323–341 | 3,08 | 49,58 | 0,8752 | 1,4826 | 270 | 10,48 | 5,21 | 2,21 | 2 | 160 | 1,88 |
| 18 | 341–360 | 3,33 | 52,91 | 0,8780 | 1,4877 | 285 | 15,32 | 7,05 | 2,81 | 9 | 172 | 2,20 |
| 19 | 360–384 | 3,37 | 56,28 | 0,8893 | 1,4931 | 305 | – | 8,94 | 3,79 | 16 | 183 | 2,28 |
| 20 | 384–403 | 3,29 | 59,57 | 0,8966 | 1,4982 | 327 | – | 11,52 | 4,85 | 22 | 197 | 2,37 |
| 21 | 403–428 | 3,46 | 63,03 | 0,9068 | 1,5026 | 342 | – | 16,19 | 6,10 | 28 | 208 | 2,46 |
| 22 | 428–453 | 3,37 | 66,40 | 0,9130 | 1,5075 | 361 | – | – | 7,31 | 33 | 220 | 2,57 |
| 23 | 453–472 | 3,37 | 69,77 | 0,9171 | 1,5110 | 378 | – | – | 8,80 | 37 | 231 | 2,58 |
| 24 | 472–500 | 3,43 | 73,20 | 0,9264 | 1,5143 | 392 | – | – | 10,65 | 39 | 240 | 2,60 |
| 25 | 500–526 | 3,27 | 76,47 | 0,9358 | 1,5188 | 408 | – | – | 14,88 | 40 | 251 | 2,62 |
| 26 | 526–551 | 3,19 | 79,66 | 0,9463 | 1,5243 | 412 | – | – | – | 43 | 268 | 2,69 |
| 27 | 551–570 | 3,04 | 82,70 | 0,9588 | 1,5289 | 419 | – | – | – | 44 | 282 | 2,74 |
| 28 | остаток | 17,30 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 13 – Разгонка (ИТК) Аянской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 0,35 | 0,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–62 | 1,70 | 2,05 | 0,6419 | 1,3682 | 73 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 62–83 | 2,27 | 4,32 | 0,6789 | 1,3743 | 84 | – | – | – | – | – | 0,04 |
| 4 | 83–102 | 2,33 | 6,65 | 0,7060 | 1,3830 | 98 | – | – | – | – | – | 0,06 |
| 5 | 102–125 | 2,44 | 9,09 | 0,7239 | 1,3912 | 107 | 1,00 | – | – | – | – | 0,09 |
| 6 | 125–139 | 2,38 | 11,47 | 0,7393 | 1,3995 | 119 | 1,15 | – | – | – | – | 0,13 |
| 7 | 139–156 | 2,44 | 13,91 | 0,7524 | 1,4068 | 124 | 1,24 | – | – | минус 60 | – | 0,16 |
| 8 | 156–177 | 2,55 | 16,46 | 0,7682 | 1,4132 | 135 | 1,45 | – | – | минус 54 | – | 0,22 |
| 9 | 177–192 | 2,89 | 19,35 | 0,7768 | 1,4208 | 145 | 1,96 | – | – | минус 50 | – | 0,28 |
| 10 | 192–210 | 2,55 | 21,90 | 0,7924 | 1,4283 | 153 | 2,20 | – | – | минус 44 | – | 0,34 |
| 11 | 210–228 | 2,78 | 24,68 | 0,8093 | 1,4344 | 160 | 2,78 | 1,11 | – | минус 39 | 74 | 0,40 |
| 12 | 228–242 | 2,60 | 27,28 | 0,8171 | 1,4418 | 168 | 3,52 | 1,52 | – | минус 33 | 86 | 0,59 |
| 13 | 242–258 | 2,62 | 29,90 | 0,8294 | 1,4497 | 177 | 4,25 | 1,64 | – | минус 26 | 100 | 0,82 |
| 14 | 258–276 | 2,67 | 32,57 | 0,8441 | 1,4566 | 189 | 5,00 | 1,85 | – | минус 20 | 109 | 1,16 |
| 15 | 276–292 | 2,89 | 35,46 | 0,8549 | 1,4617 | 198 | 6,35 | 2,01 | 0,97 | минус 14 | 123 | 1,32 |
| 16 | 292–307 | 2,78 | 38,24 | 0,8591 | 1,4691 | 210 | 7,89 | 2,85 | 1,02 | минус 8 | 131 | 1,46 |
| 17 | 307–320 | 2,72 | 40,96 | 0,8677 | 1,4752 | 219 | 9,32 | 3,64 | 1,14 | минус 2 | 144 | 1,61 |
| 18 | 320–332 | 2,84 | 43,80 | 0,8746 | 1,4788 | 233 | 12,62 | 4,72 | 1,56 | 3 | 154 | 1,72 |
| 19 | 332–348 | 2,85 | 46,65 | 0,8839 | 1,4836 | 246 | 17,10 | 5,96 | 2,07 | 10 | 163 | 1,80 |
| 20 | 348–362 | 2,86 | 49,51 | 0,8925 | 1,4894 | 262 | – | 7,61 | 2,68 | 13 | 175 | 1,91 |
| 21 | 362–378 | 2,87 | 52,38 | 0,8984 | 1,4929 | 274 | – | 9,55 | 3,50 | 18 | 185 | 1,99 |
| 22 | 378–392 | 2,78 | 55,16 | 0,9071 | 1,4988 | 298 | – | 11,67 | 4,38 | 22 | 193 | 2,05 |
| 23 | 392–410 | 2,81 | 57,98 | 0,9167 | 1,5019 | 320 | – | 14,78 | 5,46 | 27 | 200 | 2,14 |
| 24 | 410–425 | 2,85 | 60,82 | 0,9279 | 1,5076 | 342 | – | – | 6,75 | 30 | 209 | 2,23 |
| 25 | 425–446 | 2,96 | 63,78 | 0,9321 | 1,5125 | 359 | – | – | 8,38 | 33 | 221 | 2,31 |
| 26 | 446–468 | 3,02 | 66,80 | 0,9407 | 1,5197 | 378 | – | – | 10,59 | 35 | 234 | 2,49 |
| 27 | 468–491 | 3,06 | 69,86 | 0,9478 | 1,5244 | 387 | – | – | 14,18 | 38 | 245 | 2,67 |
| 28 | 491–514 | 3,09 | 72,95 | 0,9511 | 1,5293 | 393 | – | – | – | 40 | 259 | 2,84 |
| 29 | 514–537 | 3,12 | 76,07 | 0,9562 | – | 399 | – | – | – | 42 | 282 | 3,12 |
| 30 | 537–560 | 3,09 | 79,16 | 0,9593 | – | 406 | – | – | – | 45 | 311 | 3,38 |
| 31 | остаток | 20,84 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 14 – Разгонка (ИТК) Бакчарской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,60 | 1,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–45 | 2,14 | 3,74 | 0,6350 | 1,3580 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 45–69 | 2,29 | 6,03 | 0,6704 | 1,3748 | – | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 4 | 69–89 | 2,38 | 8,41 | 0,7099 | 1,3916 | 97 | – | – | – | – | – | 0,04 |
| 5 | 89–108 | 2,44 | 10,85 | 0,7209 | 1,4012 | 103 | 0,81 | – | – | – | – | 0,07 |
| 6 | 108–126 | 2,56 | 13,41 | 0,7408 | 1,4116 | 109 | 0,98 | – | – | – | – | 0,10 |
| 7 | 126–144 | 2,64 | 16,05 | 0,7547 | 1,4194 | 117 | 1,11 | – | – | – | – | 0,14 |
| 8 | 144–165 | 2,60 | 18,65 | 0,7687 | 1,4255 | 126 | 1,28 | – | – | – | – | 0,19 |
| 9 | 165–182 | 2,71 | 21,36 | 0,7797 | 1,4326 | 138 | 1,53 | – | – | минус 56 | – | 0,24 |
| 10 | 182–197 | 2,79 | 24,15 | 0,7926 | 1,4390 | 152 | 1,84 | 1,15 | – | минус 53 | – | 0,30 |
| 11 | 197–219 | 2,90 | 27,05 | 0,8056 | 1,4465 | 166 | 2,21 | 1,30 | – | минус 46 | – | 0,56 |
| 12 | 219–240 | 2,85 | 29,90 | 0,8183 | 1,4540 | 179 | 2,82 | 1,69 | 0,89 | минус 38 | 88 | 0,89 |
| 13 | 240–262 | 2,85 | 32,75 | 0,8293 | 1,4607 | 196 | 3,65 | 2,05 | 0,93 | минус 30 | 100 | 1,15 |
| 14 | 262–278 | 2,82 | 35,57 | 0,8381 | 1,4678 | 212 | 4,70 | 2,43 | 1,17 | минус 21 | 112 | 1,49 |
| 15 | 278–296 | 2,90 | 38,47 | 0,8487 | 1,4705 | 228 | 6,60 | 3,21 | 1,32 | минус 15 | 123 | 1,58 |
| 16 | 296–317 | 2,94 | 41,41 | 0,8571 | 1,4711 | 245 | 8,65 | 3,78 | 1,59 | минус 7 | 134 | 1,68 |
| 17 | 317–338 | 2,95 | 44,36 | 0,8654 | 1,4755 | 263 | 10,88 | 4,82 | 2,02 | 0 | 146 | 1,79 |
| 18 | 338–358 | 2,99 | 47,35 | 0,8736 | 1,4842 | 278 | 15,22 | 5,77 | 2,31 | 6 | 158 | 1,92 |
| 19 | 358–376 | 3,07 | 50,42 | 0,8843 | 1,4870 | 292 | – | 7,63 | 2,85 | 13 | 171 | 1,93 |
| 20 | 376–393 | 2,90 | 53,32 | 0,8928 | 1,4932 | 310 | – | 9,81 | 3,46 | 19 | 185 | 1,95 |
| 21 | 393–417 | 3,05 | 56,37 | 0,9012 | 1,4958 | 332 | – | 12,38 | 4,50 | 24 | 196 | 1,97 |
| 22 | 417–436 | 3,10 | 59,47 | 0,9080 | 1,5013 | 350 | – | 16,40 | 5,61 | 30 | 210 | 2,00 |
| 23 | 436–460 | 3,10 | 62,57 | 0,9124 | 1,5074 | 376 | – | – | 7,29 | 37 | 227 | 2,09 |
| 24 | 460–483 | 3,12 | 65,69 | 0,9172 | 1,5136 | 394 | – | – | 9,05 | 40 | 243 | 2,20 |
| 25 | 483–510 | 3,15 | 68,84 | 0,9231 | 1,5198 | 410 | – | – | 13,18 | 42 | 261 | 2,23 |
| 26 | 510–529 | 2,97 | 71,81 | 0,9296 | 1,5249 | 418 | – | – | – | 44 | 283 | 2,28 |
| 27 | 529–550 | 3,14 | 74,95 | 0,9410 | – | – | – | – | – | 48 | 302 | 2,42 |
| 28 | остаток | 25,05 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 15 – Разгонка (ИТК) Балагерской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,20 | 1,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–50 | 2,42 | 3,62 | 0,6280 | 1,3657 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 50–69 | 2,42 | 6,04 | 0,6471 | 1,3730 | – | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 4 | 69–88 | 2,66 | 8,70 | 0,6702 | 1,3814 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 88–106 | 2,70 | 11,40 | 0,6891 | 1,3926 | 86 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 6 | 106–120 | 2,62 | 14,02 | 0,7131 | 1,4025 | 95 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 120–136 | 2,82 | 16,84 | 0,7318 | 1,4096 | 104 | – | – | – | – | – | 0,04 |
| 8 | 136–152 | 2,75 | 19,59 | 0,7469 | 1,4179 | 112 | 0,89 | – | – | – | – | 0,06 |
| 9 | 152–165 | 2,79 | 22,38 | 0,7587 | 1,4243 | 123 | 1,00 | – | – | – | – | 0,08 |
| 10 | 165–180 | 3,00 | 25,38 | 0,7691 | 1,4302 | 136 | 1,12 | – | – | – | – | 0,12 |
| 11 | 180–192 | 2,95 | 28,33 | 0,7802 | 1,4365 | 145 | 1,21 | 0,91 | – | – | – | 0,15 |
| 12 | 192–210 | 3,03 | 31,36 | 0,7908 | 1,4414 | 157 | 1,35 | 1,05 | – | минус 53 | – | 0,21 |
| 13 | 210–222 | 2,95 | 34,31 | 0,8017 | 1,4476 | 169 | 1,70 | 1,34 | – | минус 44 | 81 | 0,27 |
| 14 | 222–240 | 2,95 | 37,26 | 0,8128 | 1,4524 | 180 | 2,19 | 1,50 | 0,98 | минус 38 | 88 | 0,38 |
| 15 | 240–255 | 3,19 | 40,45 | 0,8211 | 1,4587 | 196 | 2,80 | 1,84 | 1,10 | минус 29 | 94 | 0,49 |
| 16 | 255–272 | 3,24 | 43,69 | 0,8287 | 1,4640 | 214 | 3,38 | 2,20 | 1,36 | минус 23 | 102 | 0,63 |
| 17 | 272–290 | 3,37 | 47,06 | 0,8375 | 1,4681 | 234 | 4,30 | 2,53 | 1,63 | минус 16 | 113 | 0,80 |
| 18 | 290–308 | 3,28 | 50,34 | 0,8466 | 1,4722 | 250 | 5,43 | 3,42 | 1,76 | минус 7 | 125 | 0,96 |
| 19 | 308–326 | 3,44 | 53,78 | 0,8571 | 1,4776 | 262 | 6,80 | 4,15 | 2,12 | минус 2 | 139 | 1,10 |
| 20 | 326–342 | 3,22 | 57,00 | 0,8662 | 1,4810 | 276 | 9,42 | 5,30 | 2,41 | 5 | 148 | 1,22 |
| 21 | 342–364 | 3,52 | 60,52 | 0,8773 | 1,4874 | 290 | 14,00 | 6,74 | 3,02 | 12 | 161 | 1,35 |
| 22 | 364–384 | 3,24 | 63,76 | 0,8845 | 1,4913 | 302 | – | 8,80 | 4,05 | 15 | 184 | 1,45 |
| 23 | 384–410 | 3,65 | 67,41 | 0,8908 | 1,4956 | 320 | – | 13,44 | 5,53 | 21 | 196 | 1,59 |
| 24 | 410–434 | 3,64 | 71,05 | 0,8976 | 1,5005 | 334 | – | – | 6,38 | 28 | 210 | 1,68 |
| 25 | 434–456 | 3,19 | 74,24 | 0,9068 | 1,5062 | 346 | – | – | 7,04 | 32 | 216 | 1,76 |
| 26 | 456–479 | 3,36 | 77,60 | 0,9094 | 1,5083 | 361 | – | – | 8,21 | 36 | 222 | 1,78 |
| 27 | 479–504 | 3,41 | 81,01 | 0,9152 | 1,5129 | 380 | – | – | 10,12 | 39 | 231 | 1,80 |
| 28 | 504–523 | 3,34 | 84,35 | 0,9213 | 1,5162 | 398 | – | – | 13,21 | 42 | 248 | 1,84 |
| 29 | 523–542 | 3,26 | 87,61 | 0,9248 | 1,5198 | 407 | – | – | – | 44 | 263 | 1,91 |
| 30 | 542–560 | 3,04 | 90,65 | 0,9305 | 1,5237 | 416 | – | – | – | 46 | 285 | 1,98 |
| 31 | остаток | 9,35 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 16 – Разгонка (ИТК) Бориславской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,60 | 1,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–65 | 2,85 | 4,45 | 0,6405 | 1,3750 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 65–91 | 2,92 | 7,37 | 0,6816 | 1,3864 | 90 | 0,54 | – | – | – | – | – |
| 4 | 91–117 | 3,13 | 10,50 | 0,7131 | 1,4005 | 103 | 0,67 | – | – | – | – | 0,04 |
| 5 | 117–136 | 2,89 | 13,39 | 0,7327 | 1,4109 | 111 | 0,82 | 0,59 | – | – | – | 0,09 |
| 6 | 136–153 | 2,91 | 16,30 | 0,7486 | 1,4197 | 123 | 0,94 | 0,67 | – | – | – | 0,10 |
| 7 | 153–169 | 2,87 | 19,17 | 0,7634 | 1,4231 | 132 | 1,12 | 0,73 | – | – | – | 0,15 |
| 8 | 169–185 | 2,94 | 22,11 | 0,7768 | 1,4306 | 143 | 1,29 | 0,81 | – | – | 49 | 0,18 |
| 9 | 185–201 | 2,98 | 25,09 | 0,7896 | 1,4411 | 154 | 1,64 | 1,09 | – | минус 56 | 68 | 0,21 |
| 10 | 201–219 | 2,93 | 28,02 | 0,8072 | 1,4492 | 162 | 2,05 | 1,31 | – | минус 47 | 83 | 0,23 |
| 11 | 219–236 | 2,84 | 30,86 | 0,8147 | 1,4528 | 170 | 2,51 | 1,53 | 0,85 | минус 38 | 97 | 0,26 |
| 12 | 236–252 | 2,96 | 33,82 | 0,8239 | 1,4591 | 178 | 2,84 | 1,81 | 0,92 | минус 29 | 112 | 0,57 |
| 13 | 252–266 | 3,04 | 36,86 | 0,8367 | 1,4669 | 194 | 4,08 | 2,23 | 1,13 | минус 22 | 124 | 0,88 |
| 14 | 266–285 | 3,12 | 39,98 | 0,8445 | 1,4708 | 208 | 5,21 | 2,70 | 1,25 | минус 13 | 138 | 0,96 |
| 15 | 285–302 | 3,12 | 43,10 | 0,8472 | 1,4722 | 226 | 6,53 | 3,48 | 1,54 | минус 6 | 151 | 1,04 |
| 16 | 302–321 | 3,06 | 46,16 | 0,8497 | 1,4733 | 248 | 8,02 | 4,39 | 1,79 | 1 | 157 | 1,10 |
| 17 | 321–338 | 3,08 | 49,24 | 0,8622 | 1,4802 | 264 | 11,19 | 5,67 | 2,13 | 8 | 166 | 1,12 |
| 18 | 338–354 | 3,11 | 52,35 | 0,8749 | 1,4884 | 282 | 15,88 | 7,38 | 2,57 | 13 | 178 | 1,26 |
| 19 | 354–375 | 3,13 | 55,48 | 0,8786 | 1,4921 | 291 | – | 10,42 | 3,12 | 17 | 192 | 1,41 |
| 20 | 375–397 | 3,03 | 58,51 | 0,8839 | 1,4982 | 302 | – | 14,13 | 3,98 | 19 | 206 | 1,57 |
| 21 | 397–421 | 3,16 | 61,67 | 0,8892 | 1,5033 | 313 | – | – | 5,22 | 22 | 217 | 1,82 |
| 22 | 421–444 | 3,00 | 64,67 | 0,8967 | 1,5079 | 324 | – | – | 6,54 | 26 | 229 | 1,94 |
| 23 | 444–467 | 3,14 | 67,81 | 0,9045 | 1,5108 | 337 | – | – | 8,16 | 29 | 240 | 2,05 |
| 24 | 467–484 | 2,96 | 70,77 | 0,9132 | 1,5176 | 350 | – | – | 10,47 | 31 | 263 | 2,16 |
| 25 | 484–502 | 3,05 | 73,82 | 0,9220 | 1,5212 | 364 | – | – | 14,66 | 34 | 280 | 2,28 |
| 26 | 502–523 | 3,17 | 76,99 | 0,9305 | 1,5284 | 379 | – | – | – | 37 | 288 | 2,43 |
| 27 | 523–541 | 3,11 | 80,10 | 0,9394 | – | 393 | – | – | – | 42 | 292 | 2,57 |
| 28 | 541–560 | 3,20 | 83,30 | 0,9473 | – | 409 | – | – | – | 47 | 297 | 2,81 |
| 29 | остаток | 16,70 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 17 – Разгонка (ИТК) Валанской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,60 | 2,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–38 | 2,90 | 5,50 | 0,6324 | 1,3657 | 78 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 38–62 | 3,13 | 8,63 | 0,6580 | 1,3780 | 85 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 62–81 | 3,13 | 11,76 | 0,6993 | 1,3946 | 90 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 81–100 | 3,36 | 15,12 | 0,7231 | 1,4042 | 98 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 100–119 | 3,27 | 18,39 | 0,7415 | 1,4149 | 108 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 7 | 119–135 | 3,50 | 21,89 | 0,7556 | 1,4267 | 115 | 0,91 | – | – | – | – | – |
| 8 | 135–154 | 3,64 | 25,53 | 0,7613 | 1,4316 | 123 | 1,04 | – | – | – | – | 0,03 |
| 9 | 154–171 | 3,55 | 29,08 | 0,7784 | 1,4398 | 132 | 1,19 | – | – | – | – | – |
| 10 | 171–185 | 3,45 | 32,53 | 0,7872 | 1,4463 | 141 | 1,38 | – | – | – | – | 0,13 |
| 11 | 185–203 | 3,55 | 36,08 | 0,7973 | 1,4522 | 153 | 1,69 | – | – | минус 56 | – | – |
| 12 | 203–221 | 3,55 | 39,63 | 0,8067 | 1,4548 | 162 | 2,03 | 1,28 | – | минус 48 | – | 0,22 |
| 13 | 221–246 | 3,73 | 43,36 | 0,8183 | 1,4598 | 183 | 2,60 | 1,40 | 1,06 | минус 39 | – | – |
| 14 | 246–262 | 3,59 | 46,95 | 0,8287 | 1,4648 | 194 | 3,48 | 1,92 | 1,25 | минус 28 | – | 0,34 |
| 15 | 262–281 | 3,64 | 50,59 | 0,8379 | 1,4697 | 214 | 4,30 | 2,15 | 1,32 | минус 20 | 109 | – |
| 16 | 281–302 | 3,59 | 54,18 | 0,8472 | 1,4739 | 233 | 5,99 | 2,82 | 1,71 | минус 10 | 129 | 0,57 |
| 17 | 302–320 | 3,59 | 57,77 | 0,8569 | 1,4796 | 252 | 8,10 | 3,90 | 2,04 | минус 3 | 147 | – |
| 18 | 320–343 | 3,96 | 61,73 | 0,8694 | 1,4836 | 272 | 10,33 | 5,13 | 2,55 | 2 | 169 | 0,76 |
| 19 | 343–367 | 3,64 | 65,37 | 0,8782 | 1,4885 | 296 | 14,21 | 6,80 | 2,88 | 10 | 184 | – |
| 20 | 367–392 | 3,91 | 69,28 | 0,8910 | 1,4943 | 318 | – | 9,06 | 4,30 | 19 | 199 | 0,95 |
| 21 | 392–416 | 3,73 | 73,01 | 0,8987 | 1,4996 | 340 | – | 12,10 | 5,83 | 23 | 212 | – |
| 22 | 416–445 | 4,23 | 77,24 | 0,9096 | 1,5089 | 366 | – | 15,24 | 7,12 | 31 | 225 | 1,18 |
| 23 | 445–473 | 3,69 | 80,93 | 0,9158 | 1,5126 | 390 | – | – | 8,82 | 33 | 237 | 1,28 |
| 24 | 473–505 | 3,77 | 84,70 | 0,9212 | 1,5163 | 420 | – | – | 11,87 | 35 | 250 | – |
| 25 | 505–532 | 3,81 | 88,51 | 0,9268 | 1,5228 | 438 | – | – | 15,66 | 38 | 271 | 1,43 |
| 26 | 532–560 | 3,84 | 92,35 | 0,9300 | – | 449 | – | – | – | 44 | 296 | – |
| 27 | остаток | 7,65 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 18 – Разгонка (ИТК) Васюганской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 3,29 | 3,29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–39 | 2,01 | 5,30 | 0,6400 | 1,3610 | 75 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 39–53 | 2,20 | 7,50 | 0,6531 | 1,3682 | 81 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 53–70 | 2,48 | 9,98 | 0,6662 | 1,3776 | 90 | – | – | – | – | – | 0,14 |
| 5 | 70–89 | 2,60 | 12,58 | 0,6894 | 1,3898 | 98 | – | – | – | – | – | 0,17 |
| 6 | 89–108 | 2,52 | 15,10 | 0,7128 | 1,4030 | 105 | – | – | – | – | – | 0,21 |
| 7 | 108–124 | 2,60 | 17,70 | 0,7283 | 1,4112 | 114 | – | – | – | – | – | 0,22 |
| 8 | 124–139 | 2,64 | 20,34 | 0,7427 | 1,4192 | 124 | 0,89 | – | – | – | – | 0,26 |
| 9 | 139–157 | 2,64 | 22,98 | 0,7538 | 1,4246 | 132 | 1,00 | – | – | – | – | 0,30 |
| 10 | 157–172 | 2,52 | 25,50 | 0,7657 | 1,4322 | 140 | 1,19 | – | – | – | – | 0,33 |
| 11 | 172–184 | 2,75 | 28,25 | 0,7781 | 1,4369 | 152 | 1,32 | – | – | – | – | 0,37 |
| 12 | 184–198 | 2,68 | 30,93 | 0,7864 | 1,4426 | 160 | 1,61 | 1,09 | – | минус 53 | – | 0,42 |
| 13 | 198–212 | 2,72 | 33,65 | 0,7948 | 1,4481 | 172 | 2,04 | 1,21 | – | минус 48 | – | 0,48 |
| 14 | 212–228 | 2,83 | 36,48 | 0,8052 | 1,4534 | 180 | 2,41 | 1,45 | 0,83 | минус 44 | 92 | 0,56 |
| 15 | 228–247 | 2,95 | 39,43 | 0,8123 | 1,4591 | 194 | 3,04 | 1,75 | 0,92 | минус 35 | 107 | 0,67 |
| 16 | 247–268 | 2,95 | 42,38 | 0,8215 | 1,4647 | 206 | 3,95 | 2,12 | 1,10 | минус 26 | 128 | 0,81 |
| 17 | 268–286 | 2,91 | 45,29 | 0,8307 | 1,4684 | 218 | 5,11 | 2,55 | 1,32 | минус 19 | 137 | 0,89 |
| 18 | 286–302 | 2,99 | 48,28 | 0,8441 | 1,4732 | 230 | 6,63 | 3,07 | 1,47 | минус 11 | 146 | 0,95 |
| 19 | 302–324 | 3,03 | 51,31 | 0,8473 | 1,4756 | 246 | 8,59 | 3,84 | 1,82 | минус 1 | 155 | 1,01 |
| 20 | 324–344 | 3,03 | 54,34 | 0,8541 | 1,4782 | 266 | 11,28 | 4,62 | 1,98 | 6 | 166 | 1,12 |
| 21 | 344–365 | 2,99 | 57,33 | 0,8638 | 1,4857 | 285 | 15,26 | 5,75 | 2,72 | 12 | 179 | 1,15 |
| 22 | 365–385 | 3,03 | 60,36 | 0,8732 | 1,4912 | 310 | – | 7,69 | 3,67 | 17 | 192 | 1,22 |
| 23 | 385–406 | 3,07 | 63,43 | 0,8826 | 1,4958 | 330 | – | 10,06 | 4,52 | 22 | 200 | 1,28 |
| 24 | 406–428 | 3,03 | 66,46 | 0,8927 | 1,5021 | 346 | – | 14,67 | 5,68 | 26 | 209 | 1,34 |
| 25 | 428–456 | 3,07 | 69,53 | 0,8980 | 1,5062 | 360 | – | – | 7,05 | 31 | 216 | 1,42 |
| 26 | 456–477 | 3,07 | 72,60 | 0,9068 | 1,5103 | 374 | – | – | 8,61 | 34 | 224 | 1,48 |
| 27 | 477–498 | 3,11 | 75,71 | 0,9152 | 1,5149 | 390 | – | – | 10,74 | 38 | 236 | 1,56 |
| 28 | 498–519 | 3,21 | 78,92 | 0,9227 | 1,5192 | 402 | – | – | 14,10 | 41 | 250 | 1,59 |
| 29 | 519–539 | 3,29 | 82,21 | 0,9300 | 1,5238 | 408 | – | – | – | 44 | 268 | 1,62 |
| 30 | 539–560 | 3,39 | 85,60 | 0,9361 | – | 414 | – | – | – | 47 | 281 | 1,66 |
| 31 | остаток | 14,40 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 19 – Разгонка (ИТК) Веснянской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,20 | 2,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–56 | 2,34 | 4,54 | 0,6522 | 1,3740 | 80 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 56–69 | 2,31 | 6,85 | 0,6701 | 1,3880 | 88 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 69–93 | 2,45 | 9,30 | 0,6984 | 1,3945 | 94 | – | – | – | – | – | 0,04 |
| 5 | 93–110 | 2,57 | 11,87 | 0,7231 | 1,4062 | 100 | 0,61 | – | – | – | – | 0,05 |
| 6 | 110–122 | 2,36 | 14,23 | 0,7384 | 1,4143 | 106 | 0,69 | – | – | – | – | 0,06 |
| 7 | 122–143 | 2,58 | 16,81 | 0,7518 | 1,4226 | 116 | 0,77 | – | – | – | – | 0,08 |
| 8 | 143–158 | 2,67 | 19,48 | 0,7639 | 1,4271 | 129 | 0,87 | – | – | – | – | 0,11 |
| 9 | 158–173 | 2,77 | 22,25 | 0,7773 | 1,4345 | 138 | 1,02 | 0,71 | – | – | 36 | 0,15 |
| 10 | 173–188 | 2,83 | 25,08 | 0,7864 | 1,4406 | 149 | 1,17 | 0,80 | – | – | – | 0,19 |
| 11 | 188–204 | 2,87 | 27,95 | 0,7985 | 1,4452 | 156 | 1,37 | 0,91 | 0,69 | минус 60 | 56 | 0,23 |
| 12 | 204–222 | 2,91 | 30,86 | 0,8120 | 1,4528 | 168 | 1,78 | 1,11 | 0,72 | минус 52 | – | 0,30 |
| 13 | 222–240 | 2,94 | 33,80 | 0,8177 | 1,4569 | 182 | 2,04 | 1,25 | 0,87 | минус 41 | 85 | 0,42 |
| 14 | 240–252 | 2,93 | 36,73 | 0,8295 | 1,4618 | 196 | 2,58 | 1,51 | 0,96 | минус 35 | – | 0,53 |
| 15 | 252–264 | 2,92 | 39,65 | 0,8403 | 1,4692 | 210 | 3,21 | 1,77 | 1,25 | минус 27 | 108 | 0,66 |
| 16 | 264–280 | 3,05 | 42,70 | 0,8507 | 1,4753 | 224 | 3,86 | 2,05 | 1,32 | минус 19 | – | 0,81 |
| 17 | 280–300 | 3,02 | 45,72 | 0,8577 | 1,4775 | 236 | 5,08 | 2,58 | 1,46 | минус 12 | 126 | 0,96 |
| 18 | 300–314 | 3,04 | 48,76 | 0,8634 | 1,4816 | 248 | 6,58 | 3,12 | 1,74 | минус 6 | – | 1,09 |
| 19 | 314–327 | 3,09 | 51,85 | 0,8709 | 1,4862 | 264 | 8,33 | 3,92 | 1,92 | 1 | 154 | 1,26 |
| 20 | 327–342 | 3,14 | 54,99 | 0,8783 | 1,4914 | 282 | 10,28 | 4,98 | 2,29 | 7 | – | 1,33 |
| 21 | 342–357 | 3,12 | 58,11 | 0,8871 | 1,4951 | 292 | 14,36 | 6,37 | 2,83 | 13 | 174 | 1,41 |
| 22 | 357–376 | 3,12 | 61,23 | 0,8947 | 1,4988 | 298 | – | 8,56 | 3,46 | 18 | – | 1,48 |
| 23 | 376–398 | 3,16 | 64,39 | 0,9022 | 1,5018 | 308 | – | 10,83 | 4,34 | 23 | 196 | 1,57 |
| 24 | 398–415 | 3,19 | 67,58 | 0,9057 | 1,5073 | 319 | – | 15,07 | 5,49 | 28 | – | 1,65 |
| 25 | 415–437 | 3,21 | 70,79 | 0,9094 | 1,5096 | 334 | – | – | 6,61 | 31 | 216 | 1,74 |
| 26 | 437–460 | 3,24 | 74,03 | 0,9144 | 1,5123 | 348 | – | – | 7,74 | 33 | – | 1,89 |
| 27 | 460–486 | 3,35 | 77,38 | 0,9186 | 1,5162 | 366 | – | – | 9,15 | 35 | 238 | 1,97 |
| 28 | 486–510 | 3,27 | 80,65 | 0,9235 | – | 384 | – | – | 11,36 | 37 | – | 2,03 |
| 29 | 510–535 | 3,28 | 83,93 | 0,9278 | – | 400 | – | – | 14,88 | 39 | 262 | 2,11 |
| 30 | 535–560 | 3,27 | 87,20 | 0,9349 | – | 416 | – | – | – | 41 | 280 | 2,19 |
| 31 | остаток | 12,80 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 20 – Разгонка (ИТК) Витимской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,12 | 1,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–68 | 1,46 | 3,58 | 0,6462 | 1,3728 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 68–85 | 2,43 | 6,01 | 0,6873 | 1,3884 | 92 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 85–106 | 2,37 | 8,38 | 0,7188 | 1,4018 | 101 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 5 | 106–128 | 2,48 | 10,86 | 0,7348 | 1,4097 | 110 | 0,69 | – | – | – | – | 0,02 |
| 6 | 128–144 | 2,57 | 13,43 | 0,7515 | 1,4192 | 121 | 0,80 | – | – | – | – | 0,05 |
| 7 | 144–162 | 2,64 | 16,07 | 0,7661 | 1,4267 | 133 | 0,94 | – | – | – | – | 0,09 |
| 8 | 162–181 | 2,68 | 18,75 | 0,7797 | 1,4342 | 144 | 1,11 | 0,76 | – | – | 44 | 0,11 |
| 9 | 181–198 | 2,75 | 21,50 | 0,7915 | 1,4418 | 156 | 1,31 | 0,88 | – | – | – | 0,16 |
| 10 | 198–222 | 2,94 | 24,44 | 0,8111 | 1,4507 | 173 | 1,59 | 1,04 | – | минус 50 | 56 | 0,19 |
| 11 | 222–239 | 2,59 | 27,03 | 0,8214 | 1,4553 | 186 | 2,03 | 1,26 | 0,74 | минус 41 | – | 0,23 |
| 12 | 239–253 | 2,88 | 29,91 | 0,8307 | 1,4625 | 194 | 2,64 | 1,52 | 0,86 | минус 35 | 102 | 0,36 |
| 13 | 253–272 | 2,92 | 32,83 | 0,8408 | 1,4712 | 202 | 3,32 | 1,90 | 0,99 | минус 24 | – | 0,54 |
| 14 | 272–290 | 2,96 | 35,79 | 0,8506 | 1,4763 | 216 | 4,36 | 2,24 | 1,02 | минус 16 | 125 | 0,86 |
| 15 | 290–306 | 2,98 | 38,77 | 0,8574 | 1,4778 | 230 | 5,74 | 2,76 | 1,33 | минус 9 | – | 1,03 |
| 16 | 306–322 | 3,05 | 41,82 | 0,8647 | 1,4810 | 244 | 7,88 | 3,46 | 1,56 | минус 3 | 152 | 1,16 |
| 17 | 322–340 | 3,06 | 44,88 | 0,8803 | 1,4877 | 262 | 10,57 | 4,38 | 1,78 | 6 | – | 1,31 |
| 18 | 340–358 | 3,12 | 48,00 | 0,8879 | 1,4924 | 274 | 14,76 | 5,79 | 2,15 | 12 | 170 | 1,45 |
| 19 | 358–372 | 3,12 | 51,12 | 0,8926 | 1,4957 | 288 | 19,58 | 7,84 | 2,67 | 16 | – | 1,56 |
| 20 | 372–388 | 3,14 | 54,26 | 0,8967 | 1,4972 | 292 | – | 10,32 | 3,15 | 20 | 195 | 1,61 |
| 21 | 388–407 | 3,14 | 57,40 | 0,8994 | 1,4984 | 308 | – | 14,87 | 3,89 | – | – | 1,66 |
| 22 | 407–425 | 3,17 | 60,57 | 0,9068 | 1,4996 | 320 | – | 19,26 | 4,46 | 25 | 216 | 1,72 |
| 23 | 425–444 | 3,18 | 63,75 | 0,9122 | 1,5014 | 332 | – | – | 5,27 | – | – | 1,81 |
| 24 | 444–461 | 2,96 | 66,71 | 0,9198 | 1,5048 | 342 | – | – | 6,86 | 32 | 238 | 1,90 |
| 25 | 461–477 | 3,04 | 69,75 | 0,9264 | 1,5091 | 350 | – | – | 8,39 | – | – | 2,02 |
| 26 | 477–496 | 3,13 | 72,88 | 0,9318 | 1,5127 | 361 | – | – | 11,45 | 37 | 256 | 2,13 |
| 27 | 496–514 | 3,21 | 76,09 | 0,9387 | – | 370 | – | – | 15,88 | – | – | 2,22 |
| 28 | 514–533 | 3,22 | 79,31 | 0,9461 | – | 382 | – | – | – | 42 | 274 | 2,34 |
| 29 | 533–551 | 3,19 | 82,50 | 0,9553 | – | 394 | – | – | – | – | – | 2,39 |
| 30 | 551–570 | 3,20 | 85,70 | 0,9637 | – | 405 | – | – | – | 46 | 294 | 2,51 |
| 31 | остаток | 14,30 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 21 – Разгонка (ИТК) Гуронской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,14 | 2,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–55 | 2,17 | 4,31 | 0,6441 | 1,3622 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 55–82 | 2,29 | 6,60 | 0,6623 | 1,3712 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 82–101 | 2,34 | 8,94 | 0,6819 | 1,3824 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 101–113 | 2,39 | 11,33 | 0,7101 | 1,3939 | 104 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 6 | 113–128 | 2,46 | 13,79 | 0,7227 | 1,4021 | 112 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 7 | 128–139 | 2,53 | 16,32 | 0,7359 | 1,4069 | 122 | – | – | – | – | – | 0,04 |
| 8 | 139–150 | 2,58 | 18,90 | 0,7471 | 1,4158 | 132 | – | – | – | – | – | 0,07 |
| 9 | 150–156 | 2,51 | 21,41 | 0,7587 | 1,4207 | 143 | 0,98 | – | – | – | – | 0,10 |
| 10 | 156–167 | 2,63 | 24,04 | 0,7715 | 1,4282 | 155 | 1,09 | – | – | – | – | 0,14 |
| 11 | 167–179 | 2,67 | 26,71 | 0,7804 | 1,4342 | 168 | 1,36 | 0,95 | – | – | – | 0,19 |
| 12 | 179–194 | 2,71 | 29,42 | 0,7896 | 1,4389 | 174 | 1,69 | 1,12 | – | минус 58 | – | 0,25 |
| 13 | 194–212 | 2,96 | 32,38 | 0,8010 | 1,4429 | 182 | 2,33 | 1,34 | – | минус 55 | 67 | 0,33 |
| 14 | 212–228 | 2,78 | 35,16 | 0,8122 | 1,4509 | 190 | 3,01 | 1,50 | – | минус 48 | 85 | 0,42 |
| 15 | 228–248 | 2,74 | 37,90 | 0,8204 | 1,4541 | 203 | 3,89 | 1,74 | – | минус 38 | 90 | 0,51 |
| 16 | 248–269 | 2,78 | 40,68 | 0,8291 | 1,4592 | 217 | 4,93 | 2,03 | 1,06 | минус 32 | 96 | 0,60 |
| 17 | 269–285 | 2,81 | 43,49 | 0,8342 | 1,4622 | 232 | 6,21 | 2,58 | 1,19 | минус 21 | 105 | 0,71 |
| 18 | 285–301 | 2,86 | 46,35 | 0,8409 | 1,4678 | 244 | 7,64 | 3,12 | 1,47 | минус 19 | 111 | 0,83 |
| 19 | 301–321 | 2,92 | 49,27 | 0,8477 | 1,4699 | 258 | 9,18 | 3,92 | 1,52 | минус 13 | 120 | 0,96 |
| 20 | 321–339 | 2,78 | 52,05 | 0,8535 | 1,4735 | 273 | 11,29 | 4,99 | 1,91 | минус 6 | 126 | 1,07 |
| 21 | 339–358 | 2,85 | 54,90 | 0,8603 | 1,4784 | 292 | 13,86 | 6,43 | 2,18 | 0 | 132 | 1,11 |
| 22 | 358–378 | 2,93 | 57,83 | 0,8679 | 1,4838 | 309 | 17,95 | 8,62 | 2,63 | 6 | 140 | 1,21 |
| 23 | 378–399 | 2,96 | 60,79 | 0,8754 | 1,4873 | 321 | – | 10,91 | 3,28 | 13 | 150 | 1,34 |
| 24 | 399–418 | 2,94 | 63,73 | 0,8817 | 1,4911 | 335 | – | 14,86 | 3,97 | 17 | 162 | 1,51 |
| 25 | 418–435 | 3,07 | 66,80 | 0,8892 | 1,4952 | 348 | – | – | 4,81 | 24 | 180 | 1,68 |
| 26 | 435–454 | 3,12 | 69,92 | 0,8977 | 1,5003 | 362 | – | – | 6,13 | 28 | 193 | 1,79 |
| 27 | 454–480 | 3,16 | 73,08 | 0,9086 | 1,5042 | 376 | – | – | 8,24 | 32 | 200 | 1,88 |
| 28 | 480–508 | 3,22 | 76,30 | 0,9175 | 1,5127 | 389 | – | – | 11,07 | 38 | 212 | 1,96 |
| 29 | 508–532 | 3,24 | 79,54 | 0,9283 | – | 401 | – | – | 14,42 | 42 | 234 | 2,12 |
| 30 | 532–560 | 3,36 | 82,90 | 0,9409 | – | 414 | – | – | – | 46 | 368 | 2,34 |
| 31 | остаток | 17,10 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 22 – Разгонка (ИТК) Даманской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,90 | 1,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–51 | 2,19 | 4,09 | 0,6461 | 1,3633 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 51–80 | 2,66 | 6,75 | 0,6684 | 1,3846 | 88 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 80–103 | 2,81 | 9,56 | 0,7133 | 1,3998 | 98 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 103–122 | 2,58 | 12,14 | 0,7278 | 1,4068 | 110 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 122–139 | 2,69 | 14,83 | 0,7421 | 1,4146 | 120 | 0,83 | – | – | – | – | 0,01 |
| 7 | 139–160 | 2,90 | 17,73 | 0,7536 | 1,4223 | 133 | 0,90 | – | – | – | – | 0,02 |
| 8 | 160–178 | 3,08 | 20,81 | 0,7645 | 1,4307 | 142 | 1,16 | – | – | – | – | 0,04 |
| 9 | 178–198 | 2,97 | 23,78 | 0,7750 | 1,4382 | 158 | 1,60 | 0,91 | – | минус 60 | – | 0,09 |
| 10 | 198–216 | 2,74 | 26,52 | 0,7913 | 1,4448 | 170 | 2,10 | 1,18 | – | минус 51 | – | 0,18 |
| 11 | 216–239 | 3,00 | 29,52 | 0,8088 | 1,4530 | 180 | 2,71 | 1,54 | – | минус 42 | – | 0,31 |
| 12 | 239–261 | 3,00 | 32,52 | 0,8217 | 1,4592 | 195 | 3,52 | 2,16 | – | минус 32 | – | 0,47 |
| 13 | 261–282 | 3,09 | 35,61 | 0,8378 | 1,4673 | 210 | 4,87 | 2,78 | 1,02 | минус 22 | – | 0,65 |
| 14 | 282–305 | 3,20 | 38,81 | 0,8485 | 1,4758 | 224 | 7,93 | 3,51 | 1,23 | минус 13 | – | 0,80 |
| 15 | 305–327 | 3,48 | 42,29 | 0,8593 | 1,4809 | 248 | 11,06 | 4,62 | 1,64 | минус 5 | 96 | 0,98 |
| 16 | 327–351 | 3,20 | 45,49 | 0,8641 | 1,4883 | 266 | 15,18 | 6,48 | 2,15 | 2 | 112 | 1,25 |
| 17 | 351–379 | 3,32 | 48,81 | 0,8763 | 1,4918 | 284 | 20,44 | 10,20 | 2,61 | 8 | 130 | 1,37 |
| 18 | 379–396 | 3,24 | 52,05 | 0,8851 | 1,4952 | 303 | – | 13,89 | 3,42 | 13 | 151 | 1,52 |
| 19 | 396–420 | 3,26 | 55,31 | 0,8960 | 1,5011 | 320 | – | 18,36 | 4,88 | 15 | 166 | 1,61 |
| 20 | 420–442 | 3,27 | 58,58 | 0,9058 | 1,5077 | 338 | – | – | 6,34 | 20 | 182 | 1,74 |
| 21 | 442–463 | 3,28 | 61,86 | 0,9145 | 1,5093 | 356 | – | – | 8,19 | 23 | 200 | 1,83 |
| 22 | 463–484 | 3,31 | 65,17 | 0,9253 | 1,5129 | 368 | – | – | 11,44 | 27 | 219 | 1,93 |
| 23 | 484–508 | 3,30 | 68,47 | 0,9339 | 1,5194 | 376 | – | – | 14,59 | 33 | 240 | 1,96 |
| 24 | 508–528 | 3,06 | 71,53 | 0,9418 | – | 383 | – | – | – | 38 | 261 | 2,01 |
| 25 | 528–544 | 2,97 | 74,50 | 0,9504 | – | 396 | – | – | – | 43 | 284 | 2,12 |
| 26 | 544–560 | 3,10 | 77,60 | 0,9587 | – | 410 | – | – | – | 46 | 304 | 2,19 |
| 27 | остаток | 22,40 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 23 – Разгонка (ИТК) Девонской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–72 | 2,26 | 3,26 | 0,6524 | 1,3684 | – | – | – | – | – | – | 0,10 |
| 3 | 72–99 | 2,38 | 5,64 | 0,6879 | – | 94 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 99–124 | 2,39 | 8,03 | 0,7223 | 1,3875 | 102 | 0,91 | – | – | – | – | 0,18 |
| 5 | 124–145 | 2,41 | 10,44 | 0,7385 | – | 114 | 1,11 | – | – | – | – | – |
| 6 | 145–167 | 2,52 | 12,96 | 0,7527 | 1,4069 | 123 | 1,34 | – | – | – | – | 0,44 |
| 7 | 167–188 | 2,44 | 15,40 | 0,7661 | – | 138 | 1,73 | 0,96 | – | – | – | – |
| 8 | 188–208 | 2,56 | 17,96 | 0,7806 | 1,4315 | 149 | 2,21 | 1,15 | – | минус 56 | – | 0,78 |
| 9 | 208–232 | 2,68 | 20,64 | 0,7942 | – | 166 | 2,89 | 1,50 | – | минус 50 | – | – |
| 10 | 232–252 | 2,71 | 23,35 | 0,8115 | 1,4508 | 184 | 3,67 | 1,69 | 1,01 | минус 43 | 75 | 1,36 |
| 11 | 252–270 | 2,78 | 26,13 | 0,8239 | – | 201 | 4,59 | 2,03 | 1,12 | минус 34 | 94 | – |
| 12 | 270–289 | 2,80 | 28,93 | 0,8404 | 1,4693 | 212 | 5,71 | 2,44 | 1,29 | минус 25 | 107 | 1,85 |
| 13 | 289–308 | 2,83 | 31,76 | 0,8505 | – | 228 | 6,92 | 2,95 | 1,48 | минус 17 | 120 | – |
| 14 | 308–324 | 2,86 | 34,62 | 0,8598 | 1,4768 | 247 | 8,87 | 3,53 | 1,82 | минус 10 | 131 | 2,26 |
| 15 | 324–346 | 2,92 | 37,54 | 0,8680 | – | 268 | 13,39 | 4,84 | 2,31 | минус 3 | 138 | – |
| 16 | 346–368 | 2,92 | 40,46 | 0,8788 | 1,4894 | 287 | 19,26 | 6,72 | 2,93 | 5 | 149 | 2,49 |
| 17 | 368–384 | 3,07 | 43,53 | 0,8849 | – | 304 | – | 9,77 | 3,94 | 11 | 160 | – |
| 18 | 384–408 | 2,99 | 46,52 | 0,8951 | 1,4967 | 322 | – | 14,64 | 5,26 | 17 | 174 | 2,68 |
| 19 | 408–432 | 2,99 | 49,51 | 0,9045 | – | 331 | – | – | 6,95 | 24 | 186 | – |
| 20 | 432–453 | 3,04 | 52,55 | 0,9128 | 1,5078 | 347 | – | – | 10,32 | 29 | 197 | 2,98 |
| 21 | 453–480 | 3,10 | 55,65 | 0,9210 | – | 363 | – | – | 13,51 | 32 | 210 | – |
| 22 | 480–506 | 3,15 | 58,80 | 0,9305 | 1,5236 | 375 | – | – | 17,62 | 34 | 219 | 3,32 |
| 23 | 506–528 | 3,26 | 62,06 | 0,9419 | – | 392 | – | – | – | 37 | 232 | – |
| 24 | 528–549 | 3,31 | 65,37 | 0,9532 | – | 403 | – | – | – | 40 | 243 | 3,69 |
| 25 | 549–570 | 3,43 | 68,80 | 0,9651 | – | 412 | – | – | – | 44 | 261 | – |
| 26 | 570–600 | 4,30 | 73,10 | 0,9762 | – | 421 | – | – | – | 49 | 283 | 4,16 |
| 27 | остаток | 26,90 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 24 – Разгонка (ИТК) Еланской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 3,06 | 3,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–38 | 2,63 | 5,69 | 0,6412 | 1,3621 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 38–47 | 2,37 | 8,06 | 0,6508 | 1,3689 | 60 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 47–60 | 2,63 | 10,69 | 0,6582 | 1,3778 | 75 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 5 | 60–76 | 2,52 | 13,21 | 0,6723 | 1,3899 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 76–96 | 2,78 | 15,99 | 0,6897 | 1,4022 | 96 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 7 | 96–106 | 2,90 | 18,89 | 0,7114 | 1,4096 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 106–128 | 2,91 | 21,80 | 0,7256 | 1,4177 | 115 | – | – | – | – | – | 0,08 |
| 9 | 128–141 | 2,99 | 24,79 | 0,7412 | 1,4227 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 141–156 | 3,00 | 27,79 | 0,7528 | 1,4285 | 132 | – | – | – | – | – | 0,12 |
| 11 | 156–169 | 2,72 | 30,51 | 0,7634 | 1,4322 | – | – | – | – | минус 60 | – | – |
| 12 | 169–183 | 3,16 | 33,67 | 0,7742 | 1,4379 | 148 | 0,96 | – | – | минус 55 | – | 0,18 |
| 13 | 183–197 | 3,07 | 36,74 | 0,7851 | 1,4422 | – | 1,15 | – | – | минус 50 | – | – |
| 14 | 197–220 | 3,34 | 40,08 | 0,7943 | 1,4470 | 176 | 1,42 | – | – | минус 43 | – | 0,23 |
| 15 | 220–236 | 3,02 | 43,10 | 0,8009 | 1,4524 | – | 1,84 | 0,87 | – | минус 30 | – | – |
| 16 | 236–256 | 3,03 | 46,13 | 0,8095 | 1,4578 | 210 | 2,20 | 1,03 | – | минус 28 | – | 0,34 |
| 17 | 256–271 | 3,02 | 49,15 | 0,8188 | 1,4623 | – | 2,84 | 1,21 | 0,83 | минус 21 | – | – |
| 18 | 271–289 | 3,05 | 52,20 | 0,8276 | 1,4668 | 244 | 3,72 | 1,49 | 0,92 | минус 13 | – | 0,47 |
| 19 | 289–306 | 3,11 | 55,31 | 0,8359 | 1,4719 | – | 4,78 | 1,84 | 1,13 | минус 4 | 123 | – |
| 20 | 306–322 | 3,26 | 58,57 | 0,8463 | 1,4771 | 280 | 6,37 | 2,43 | 1,28 | 2 | 136 | 0,68 |
| 21 | 322–341 | 2,99 | 61,56 | 0,8557 | 1,4816 | – | 8,26 | 3,20 | 1,52 | 6 | 152 | – |
| 22 | 341–358 | 3,34 | 64,90 | 0,8638 | 1,4859 | 320 | 11,29 | 3,83 | 1,83 | 11 | 166 | 0,86 |
| 23 | 358–382 | 3,12 | 68,02 | 0,8717 | 1,4907 | – | 15,67 | 5,08 | 2,44 | 15 | 180 | – |
| 24 | 382–406 | 3,18 | 71,20 | 0,8810 | 1,4961 | 372 | – | 6,72 | 3,26 | 20 | 190 | 1,02 |
| 25 | 406–426 | 3,01 | 74,21 | 0,8891 | 1,5002 | – | – | 9,04 | 4,31 | 25 | 205 | – |
| 26 | 426–447 | 3,19 | 77,40 | 0,8978 | 1,5044 | 400 | – | 12,56 | 5,49 | 29 | 209 | 1,24 |
| 27 | 447–469 | 3,34 | 80,74 | 0,9041 | 1,5085 | – | – | 17,14 | 6,71 | 33 | 215 | – |
| 28 | 469–488 | 3,46 | 84,20 | 0,9097 | 1,5118 | 424 | – | – | 8,58 | 36 | 219 | 1,52 |
| 29 | 488–514 | 3,48 | 87,68 | 0,9126 | 1,5147 | – | – | – | 10,62 | 39 | 237 | – |
| 30 | 514–540 | 3,53 | 91,21 | 0,9219 | – | 438 | – | – | 14,23 | 41 | 262 | 1,64 |
| 31 | остаток | 8,79 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 25 – Разгонка (ИТК) Елховской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 0,82 | 0,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–61 | 2,23 | 3,05 | 0,6583 | 1,3739 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 61–79 | 2,28 | 5,33 | 0,6879 | 1,3856 | 82 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 79–98 | 2,76 | 8,09 | 0,7047 | 1,4037 | 91 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 98–115 | 2,94 | 11,03 | 0,7285 | 1,4148 | 103 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 115–132 | 3,02 | 14,05 | 0,7416 | 1,4213 | 112 | 0,91 | – | – | – | – | – |
| 7 | 132–148 | 3,14 | 17,19 | 0,7584 | 1,4302 | 121 | 1,02 | – | – | – | – | 0,01 |
| 8 | 148–164 | 2,97 | 20,16 | 0,7709 | 1,4361 | 130 | 1,16 | – | – | – | – | – |
| 9 | 164–181 | 3,22 | 23,38 | 0,7791 | 1,4386 | 139 | 1,32 | 1,04 | – | минус 57 | – | 0,01 |
| 10 | 181–196 | 3,31 | 26,69 | 0,7883 | 1,4415 | 150 | 1,53 | 1,21 | – | минус 50 | – | – |
| 11 | 196–211 | 3,18 | 29,87 | 0,7952 | 1,4474 | 162 | 1,74 | 1,42 | – | минус 44 | – | 0,02 |
| 12 | 211–225 | 3,16 | 33,03 | 0,8065 | 1,4496 | 173 | 2,05 | 1,66 | – | минус 36 | – | – |
| 13 | 225–240 | 3,23 | 36,26 | 0,8112 | 1,4535 | 184 | 2,46 | 1,91 | – | минус 31 | – | 0,02 |
| 14 | 240–256 | 3,20 | 39,46 | 0,8205 | 1,4608 | 193 | 2,89 | 2,14 | – | минус 28 | 92 | – |
| 15 | 256–272 | 3,17 | 42,63 | 0,8294 | 1,4631 | 202 | 3,47 | 2,48 | 1,14 | минус 23 | 103 | 0,02 |
| 16 | 272–287 | 3,09 | 45,72 | 0,8352 | 1,4652 | 213 | 4,58 | 2,89 | 1,32 | минус 15 | 115 | – |
| 17 | 287–303 | 3,14 | 48,86 | 0,8408 | 1,4670 | 224 | 5,61 | 3,45 | 1,51 | минус 8 | 128 | 0,05 |
| 18 | 303–319 | 3,27 | 52,13 | 0,8480 | 1,4705 | 246 | 6,78 | 4,42 | 1,70 | минус 2 | 141 | – |
| 19 | 319–335 | 3,21 | 55,34 | 0,8530 | 1,4746 | 265 | 8,13 | 5,67 | 1,88 | 4 | 154 | 0,06 |
| 20 | 335–351 | 3,28 | 58,62 | 0,8617 | 1,4812 | 289 | 10,58 | 7,06 | 2,02 | 12 | 167 | – |
| 21 | 351–366 | 3,30 | 61,92 | 0,8679 | 1,4843 | 319 | 15,36 | 8,79 | 2,33 | 18 | 180 | 0,08 |
| 22 | 366–384 | 3,41 | 65,33 | 0,8742 | 1,4892 | 335 | – | 10,94 | 2,78 | 22 | 194 | – |
| 23 | 384–403 | 3,38 | 68,71 | 0,8818 | 1,4938 | 351 | – | 14,16 | 3,31 | 27 | 208 | 0,19 |
| 24 | 403–421 | 3,36 | 72,07 | 0,8893 | 1,4981 | 368 | – | – | 3,93 | 31 | 222 | – |
| 25 | 421–439 | 3,32 | 75,39 | 0,8944 | 1,5016 | 384 | – | – | 4,67 | 34 | 235 | 0,36 |
| 26 | 439–455 | 3,27 | 78,66 | 0,9018 | 1,5049 | 399 | – | – | 5,49 | 37 | 249 | – |
| 27 | 455–474 | 3,42 | 82,08 | 0,9047 | 1,5091 | 413 | – | – | 7,24 | 40 | 267 | 0,51 |
| 28 | 474–496 | 3,44 | 85,52 | 0,9106 | 1,5137 | 422 | – | – | 9,38 | 43 | 282 | – |
| 29 | 496–520 | 3,24 | 88,76 | 0,9189 | – | 431 | – | – | 13,22 | 45 | 296 | 0,64 |
| 30 | 520–550 | 3,14 | 91,90 | 0,9277 | – | 439 | – | – | – | 48 | 312 | 0,69 |
| 31 | остаток | 8,10 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 26 – Разгонка (ИТК) Желонской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,04 | 1,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–73 | 2,44 | 3,48 | 0,6796 | 1,3678 | 81 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 73–92 | 2,56 | 6,04 | 0,7132 | – | 90 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 92–106 | 2,62 | 8,66 | 0,7381 | 1,3796 | 99 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 106–123 | 3,06 | 11,72 | 0,7545 | – | 107 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 6 | 123–138 | 2,75 | 14,47 | 0,7659 | 1,3942 | 117 | 1,00 | – | – | – | – | 0,04 |
| 7 | 138–156 | 2,75 | 17,22 | 0,7721 | – | 126 | 1,09 | – | – | – | – | 0,05 |
| 8 | 156–170 | 2,81 | 20,03 | 0,7778 | 1,4055 | 134 | 1,22 | – | – | – | – | 0,09 |
| 9 | 170–180 | 2,88 | 22,91 | 0,7841 | – | 143 | 1,28 | 1,00 | – | – | – | 0,11 |
| 10 | 180–195 | 2,88 | 25,79 | 0,7896 | 1,4216 | 153 | 1,52 | 1,11 | – | минус 60 | – | 0,14 |
| 11 | 195–206 | 2,94 | 28,73 | 0,7948 | – | 162 | 1,69 | 1,28 | – | минус 57 | – | 0,17 |
| 12 | 206–218 | 3,00 | 31,73 | 0,8004 | 1,4373 | 171 | 1,98 | 1,44 | – | минус 53 | – | 0,19 |
| 13 | 218–230 | 2,81 | 34,54 | 0,8049 | – | 180 | 2,39 | 1,68 | – | минус 47 | – | 0,21 |
| 14 | 230–244 | 2,88 | 37,42 | 0,8105 | 1,4510 | 189 | 2,79 | 1,91 | – | минус 42 | 77 | 0,24 |
| 15 | 244–256 | 2,81 | 40,23 | 0,8152 | – | 200 | 3,52 | 2,06 | 0,97 | минус 35 | 92 | 0,26 |
| 16 | 256–270 | 3,00 | 43,23 | 0,8206 | 1,4677 | 212 | 4,05 | 2,49 | 1,01 | минус 30 | 106 | 0,28 |
| 17 | 270–286 | 3,06 | 46,29 | 0,8254 | – | 225 | 4,67 | 2,75 | 1,09 | минус 22 | 118 | 0,30 |
| 18 | 286–300 | 2,94 | 49,23 | 0,8311 | 1,4789 | 238 | 5,36 | 3,46 | 1,29 | минус 18 | 137 | 0,32 |
| 19 | 300–312 | 2,88 | 52,11 | 0,8369 | – | 249 | 6,48 | 4,06 | 1,54 | минус 11 | 151 | 0,35 |
| 20 | 312–331 | 3,00 | 55,11 | 0,8431 | 1,4876 | 262 | 7,92 | 5,18 | 1,73 | минус 5 | 167 | 0,39 |
| 21 | 331–346 | 3,18 | 58,29 | 0,8506 | – | 274 | 10,57 | 6,25 | 2,23 | 2 | 179 | 0,47 |
| 22 | 346–364 | 3,31 | 61,60 | 0,8588 | 1,4944 | 288 | 15,05 | 8,42 | 2,71 | 8 | 191 | 0,58 |
| 23 | 364–390 | 3,18 | 64,78 | 0,8670 | – | 306 | – | 10,16 | 3,51 | 15 | 203 | 0,72 |
| 24 | 390–413 | 3,25 | 68,03 | 0,8756 | 1,4987 | 324 | – | 14,52 | 4,39 | 20 | 212 | 0,88 |
| 25 | 413–441 | 3,25 | 71,28 | 0,8820 | – | 340 | – | – | 5,40 | 25 | 224 | 1,02 |
| 26 | 441–474 | 3,18 | 74,46 | 0,8906 | 1,5063 | 357 | – | – | 6,62 | 28 | 238 | 1,11 |
| 27 | 474–495 | 3,12 | 77,58 | 0,9010 | – | 374 | – | – | 8,73 | 30 | 252 | 1,19 |
| 28 | 495–516 | 3,19 | 80,77 | 0,9128 | 1,5194 | 385 | – | – | 10,92 | 33 | 270 | 1,28 |
| 29 | 516–538 | 3,24 | 84,01 | 0,9253 | – | 400 | – | – | 14,27 | 36 | 283 | 1,42 |
| 30 | 538–560 | 3,34 | 87,35 | 0,9381 | – | 414 | – | – | – | 43 | 298 | 1,64 |
| 31 | остаток | 12,65 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 27 – Разгонка (ИТК) Звездной нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,60 | 1,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–42 | 2,28 | 3,88 | 0,6161 | 1,3632 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 42–71 | 3,05 | 6,93 | 0,6687 | 1,3768 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 71–90 | 2,67 | 9,60 | 0,6948 | 1,3907 | – | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 5 | 90–108 | 2,69 | 12,29 | 0,7229 | 1,4032 | 104 | – | – | – | – | – | 0,10 |
| 6 | 108–125 | 2,88 | 15,17 | 0,7382 | 1,4143 | – | 0,91 | – | – | – | – | 0,18 |
| 7 | 125–144 | 3,25 | 18,42 | 0,7530 | 1,4254 | 128 | 1,02 | – | – | – | – | – |
| 8 | 144–160 | 3,08 | 21,50 | 0,7661 | 1,4310 | – | 1,12 | – | – | – | – | 0,36 |
| 9 | 160–177 | 3,01 | 24,51 | 0,7782 | 1,4363 | 154 | 1,25 | – | – | – | – | – |
| 10 | 177–196 | 3,05 | 27,56 | 0,7923 | 1,4422 | – | 1,65 | 0,84 | – | минус 57 | – | 0,60 |
| 11 | 196–215 | 3,01 | 30,57 | 0,8055 | 1,4475 | 180 | 1,99 | 0,96 | – | минус 48 | – | – |
| 12 | 215–236 | 3,17 | 33,74 | 0,8175 | 1,4533 | – | 2,70 | 1,17 | 0,78 | минус 40 | – | 0,94 |
| 13 | 236–255 | 3,29 | 37,03 | 0,8312 | 1,4579 | 206 | 3,42 | 1,40 | 0,91 | минус 30 | – | – |
| 14 | 255–276 | 3,25 | 40,28 | 0,8418 | 1,4628 | – | 4,47 | 1,97 | 1,04 | минус 22 | 108 | 1,40 |
| 15 | 276–296 | 3,25 | 43,53 | 0,8511 | 1,4682 | 236 | 5,73 | 2,41 | 1,20 | минус 14 | – | – |
| 16 | 296–317 | 3,21 | 46,74 | 0,8622 | 1,4723 | – | 8,64 | 2,92 | 1,43 | минус 5 | 135 | 1,54 |
| 17 | 317–338 | 3,29 | 50,03 | 0,8708 | 1,4792 | 269 | 11,87 | 3,61 | 1,68 | 3 | – | – |
| 18 | 338–356 | 3,33 | 53,36 | 0,8783 | 1,4845 | – | 15,26 | 4,33 | 1,93 | 11 | 160 | 1,70 |
| 19 | 356–375 | 3,41 | 56,77 | 0,8884 | 1,4908 | 305 | – | 5,86 | 2,42 | 13 | – | – |
| 20 | 375–394 | 3,37 | 60,14 | 0,8972 | 1,4964 | – | – | 8,47 | 2,86 | 24 | 184 | 1,97 |
| 21 | 394–415 | 3,53 | 63,67 | 0,9064 | 1,5015 | 323 | – | 11,39 | 3,72 | 29 | – | – |
| 22 | 415–436 | 3,57 | 67,24 | 0,9175 | 1,5082 | – | – | 16,08 | 4,56 | 33 | 210 | 2,48 |
| 23 | 436–460 | 3,56 | 70,80 | 0,9254 | 1,5137 | 349 | – | – | 6,21 | 35 | – | – |
| 24 | 460–482 | 3,32 | 74,12 | 0,9312 | 1,5192 | – | – | – | 8,42 | 37 | 238 | 2,96 |
| 25 | 482–504 | 3,27 | 77,39 | 0,9389 | 1,5236 | 373 | – | – | 12,73 | 39 | – | – |
| 26 | 504–528 | 3,22 | 80,61 | 0,9461 | 1,5288 | – | – | – | – | 41 | 262 | 3,54 |
| 27 | 528–549 | 3,17 | 83,78 | 0,9514 | – | 398 | – | – | – | 42 | – | – |
| 28 | 549–570 | 3,08 | 86,86 | 0,9587 | – | – | – | – | – | 44 | 293 | 4,12 |
| 29 | остаток | 13,14 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 28 – Разгонка (ИТК) Зейской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,70 | 2,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–43 | 2,10 | 4,80 | 0,6335 | 1,3582 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 43–78 | 2,42 | 7,22 | 0,6613 | 1,3685 | 85 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 78–97 | 2,59 | 9,81 | 0,6987 | 1,3872 | 95 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 97–121 | 2,63 | 12,44 | 0,7169 | 1,3975 | 108 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 121–136 | 2,61 | 15,05 | 0,7351 | 1,4065 | 124 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 7 | 136–154 | 2,67 | 17,72 | 0,7508 | 1,4152 | 135 | – | – | – | – | – | 0,06 |
| 8 | 154–170 | 2,88 | 20,60 | 0,7634 | 1,4229 | 140 | – | – | – | – | – | 0,10 |
| 9 | 170–184 | 2,91 | 23,51 | 0,7785 | 1,4298 | 145 | 0,96 | – | – | минус 60 | – | 0,16 |
| 10 | 184–202 | 2,83 | 26,34 | 0,7903 | 1,4372 | 156 | 1,10 | – | – | минус 56 | – | 0,23 |
| 11 | 202–221 | 2,87 | 29,21 | 0,8094 | 1,4468 | 174 | 1,31 | 0,91 | – | минус 51 | 67 | 0,30 |
| 12 | 221–238 | 2,96 | 32,17 | 0,8113 | 1,4492 | 187 | 1,62 | 1,20 | – | минус 40 | – | 0,36 |
| 13 | 238–254 | 2,94 | 35,11 | 0,8256 | 1,4561 | 199 | 1,93 | 1,43 | – | минус 31 | 98 | 0,42 |
| 14 | 254–271 | 3,07 | 38,18 | 0,8361 | 1,4642 | 214 | 2,41 | 1,67 | 0,99 | минус 23 | – | 0,48 |
| 15 | 271–291 | 2,94 | 41,12 | 0,8484 | 1,4693 | 228 | 4,12 | 1,92 | 1,12 | минус 16 | 123 | 0,54 |
| 16 | 291–309 | 2,98 | 44,10 | 0,8532 | 1,4706 | 243 | 5,93 | 2,33 | 1,27 | минус 7 | – | 0,81 |
| 17 | 309–328 | 3,37 | 47,47 | 0,8564 | 1,4735 | 261 | 7,52 | 2,77 | 1,56 | 2 | 144 | 1,12 |
| 18 | 328–349 | 3,16 | 50,63 | 0,8691 | 1,4806 | 280 | 11,48 | 3,41 | 1,95 | 7 | – | 1,34 |
| 19 | 349–370 | 3,08 | 53,71 | 0,8792 | 1,4872 | 297 | 16,17 | 5,26 | 2,37 | 13 | 174 | 1,67 |
| 20 | 370–392 | 3,27 | 56,98 | 0,8853 | 1,4945 | 316 | – | 8,69 | 2,83 | 18 | – | 1,81 |
| 21 | 392–408 | 3,31 | 60,29 | 0,8945 | 1,4977 | 335 | – | 10,88 | 3,72 | 24 | 192 | 1,98 |
| 22 | 408–426 | 3,36 | 63,65 | 0,9031 | 1,5015 | 358 | – | 15,49 | 4,43 | 27 | – | 2,11 |
| 23 | 426–441 | 3,17 | 66,82 | 0,9114 | 1,5093 | 372 | – | – | 5,81 | 34 | 216 | 2,23 |
| 24 | 441–463 | 2,92 | 69,74 | 0,9197 | 1,5137 | 384 | – | – | 7,50 | 36 | – | 2,38 |
| 25 | 463–487 | 2,98 | 72,72 | 0,9288 | 1,5169 | 392 | – | – | 9,67 | 38 | 249 | 2,52 |
| 26 | 487–499 | 3,07 | 75,79 | 0,9372 | 1,5203 | 401 | – | – | 12,43 | 39 | – | 2,70 |
| 27 | 499–522 | 3,12 | 78,91 | 0,9446 | 1,5248 | 408 | – | – | 16,26 | 41 | 285 | 2,91 |
| 28 | 522–546 | 3,23 | 82,14 | 0,9513 | – | – | – | – | – | 42 | – | 3,09 |
| 29 | 546–570 | 3,19 | 85,33 | 0,9572 | – | – | – | – | – | 44 | 312 | 3,28 |
| 30 | остаток | 14,67 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 29 – Разгонка (ИТК) Ивенецкой нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,53 | 1,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–75 | 2,39 | 3,92 | 0,6556 | 1,3791 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 75–99 | 2,52 | 6,44 | 0,6966 | 1,3927 | 89 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 4 | 99–124 | 2,59 | 9,03 | 0,7231 | 1,4056 | 104 | 0,77 | – | – | – | – | 0,04 |
| 5 | 124–145 | 2,61 | 11,64 | 0,7408 | 1,4152 | 119 | 0,89 | – | – | – | – | 0,08 |
| 6 | 145–164 | 2,67 | 14,31 | 0,7556 | 1,4238 | 130 | 1,09 | – | – | – | – | 0,12 |
| 7 | 164–185 | 2,74 | 17,05 | 0,7695 | 1,4316 | 141 | 1,33 | 0,93 | – | минус 60 | 46 | 0,18 |
| 8 | 185–204 | 2,77 | 19,82 | 0,7862 | 1,4393 | 156 | 1,73 | 1,11 | – | минус 49 | 58 | 0,25 |
| 9 | 204–226 | 2,83 | 22,65 | 0,8054 | 1,4479 | 168 | 2,31 | 1,37 | 0,91 | минус 44 | 71 | 0,33 |
| 10 | 226–244 | 2,85 | 25,50 | 0,8139 | 1,4538 | 179 | 2,76 | 1,71 | 1,02 | минус 36 | 85 | 0,42 |
| 11 | 244–264 | 2,94 | 28,44 | 0,8267 | 1,4612 | 193 | 3,63 | 1,99 | 1,17 | минус 31 | 96 | 0,61 |
| 12 | 264–278 | 2,88 | 31,32 | 0,8424 | 1,4691 | 206 | 4,68 | 2,39 | 1,36 | минус 20 | 114 | 0,73 |
| 13 | 278–296 | 2,97 | 34,29 | 0,8502 | 1,4748 | 218 | 5,87 | 2,95 | 1,64 | минус 13 | 126 | 0,94 |
| 14 | 296–314 | 3,02 | 37,31 | 0,8539 | 1,4766 | 234 | 7,26 | 3,88 | 1,97 | минус 3 | 140 | 1,12 |
| 15 | 314–326 | 3,04 | 40,35 | 0,8612 | 1,4809 | 248 | 9,58 | 5,02 | 2,33 | 4 | 151 | 1,23 |
| 16 | 326–345 | 2,98 | 43,33 | 0,8723 | 1,4874 | 261 | 12,07 | 6,56 | 2,75 | 8 | 164 | 1,36 |
| 17 | 345–363 | 3,09 | 46,42 | 0,8807 | 1,4916 | 274 | 16,19 | 8,40 | 3,44 | 13 | 181 | 1,43 |
| 18 | 363–381 | 3,12 | 49,54 | 0,8876 | 1,4958 | 285 | – | 10,52 | 4,23 | 16 | 198 | 1,56 |
| 19 | 381–401 | 3,14 | 52,68 | 0,8934 | 1,4979 | 297 | – | 14,36 | 5,10 | 19 | 213 | 1,68 |
| 20 | 401–424 | 3,26 | 55,94 | 0,8998 | 1,5038 | 306 | – | – | 5,96 | 21 | 229 | 1,87 |
| 21 | 424–446 | 3,18 | 59,12 | 0,9104 | 1,5082 | 317 | – | – | 7,13 | 24 | 241 | 1,99 |
| 22 | 446–465 | 3,19 | 62,31 | 0,9196 | 1,5121 | 330 | – | – | 8,41 | 26 | 253 | 2,14 |
| 23 | 465–487 | 3,23 | 65,54 | 0,9288 | 1,5176 | 342 | – | – | 10,12 | 29 | 271 | 2,31 |
| 24 | 487–509 | 3,27 | 68,81 | 0,9376 | 1,5238 | 356 | – | – | 14,57 | 33 | 282 | 2,48 |
| 25 | 509–531 | 3,21 | 72,02 | 0,9472 | – | 371 | – | – | – | 37 | 294 | 2,63 |
| 26 | 531–548 | 3,14 | 75,16 | 0,9567 | – | 393 | – | – | – | 40 | 306 | 2,82 |
| 27 | 548–570 | 3,32 | 78,48 | 0,9658 | – | 409 | – | – | – | 43 | 318 | 2,98 |
| 28 | остаток | 21,52 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 30 – Разгонка (ИТК) Ильинской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,34 | 1,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–61 | 2,32 | 3,66 | 0,6431 | 1,3718 | 78 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 61–76 | 2,36 | 6,02 | 0,6689 | 1,3791 | 86 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 76–92 | 2,49 | 8,51 | 0,6924 | 1,3905 | 92 | 0,51 | – | – | – | – | – |
| 5 | 92–105 | 2,53 | 11,04 | 0,7102 | 1,3992 | 98 | 0,58 | – | – | – | – | 0,01 |
| 6 | 105–121 | 2,58 | 13,62 | 0,7236 | 1,4058 | 105 | 0,65 | – | – | – | – | 0,01 |
| 7 | 121–136 | 2,57 | 16,19 | 0,7392 | 1,4195 | 118 | 0,73 | – | – | – | – | 0,02 |
| 8 | 136–149 | 2,69 | 18,88 | 0,7505 | 1,4214 | 124 | 0,82 | 0,67 | – | – | – | 0,03 |
| 9 | 149–162 | 2,74 | 21,62 | 0,7594 | 1,4263 | 133 | 0,91 | 0,74 | – | – | – | 0,06 |
| 10 | 162–175 | 2,83 | 24,45 | 0,7715 | 1,4325 | 138 | 1,08 | 0,84 | – | – | 42 | 0,08 |
| 11 | 175–191 | 2,84 | 27,29 | 0,7808 | 1,4367 | 142 | 1,21 | 0,93 | 0,67 | – | 50 | 0,12 |
| 12 | 191–204 | 2,73 | 30,02 | 0,7900 | 1,4412 | 149 | 1,40 | 1,08 | 0,73 | – | 59 | 0,13 |
| 13 | 204–217 | 2,78 | 32,80 | 0,7971 | 1,4453 | 158 | 1,65 | 1,24 | 0,83 | минус 46 | 68 | 0,15 |
| 14 | 217–233 | 2,91 | 35,71 | 0,8047 | 1,4485 | 166 | 1,87 | 1,46 | 0,92 | минус 39 | 74 | 0,18 |
| 15 | 233–248 | 2,93 | 38,64 | 0,8154 | 1,4562 | 180 | 2,32 | 1,73 | 1,03 | минус 35 | 94 | 0,21 |
| 16 | 248–265 | 2,97 | 41,61 | 0,8274 | 1,4612 | 188 | 2,87 | 2,02 | 1,15 | минус 29 | 108 | 0,29 |
| 17 | 265–282 | 2,88 | 44,49 | 0,8352 | 1,4665 | 195 | 3,63 | 2,37 | 1,32 | минус 21 | 122 | 0,38 |
| 18 | 282–299 | 2,92 | 47,41 | 0,8409 | 1,4693 | 207 | 4,56 | 2,88 | 1,55 | минус 14 | 135 | 0,45 |
| 19 | 299–314 | 2,96 | 50,37 | 0,8435 | 1,4712 | 218 | 5,91 | 3,66 | 1,82 | минус 7 | 146 | 0,57 |
| 20 | 314–332 | 2,95 | 53,32 | 0,8498 | 1,4739 | 229 | 7,96 | 4,39 | 2,13 | 0 | 160 | 0,66 |
| 21 | 332–348 | 2,94 | 56,26 | 0,8593 | 1,4788 | 240 | 10,34 | 5,33 | 2,48 | 6 | 172 | 0,77 |
| 22 | 348–363 | 2,98 | 59,24 | 0,8657 | 1,4821 | 248 | 13,66 | 6,40 | 2,89 | 11 | 180 | 0,84 |
| 23 | 363–379 | 3,07 | 62,31 | 0,8741 | 1,4884 | 256 | – | 7,54 | 3,31 | 17 | 187 | 0,88 |
| 24 | 379–398 | 3,11 | 65,42 | 0,8812 | 1,4918 | 272 | – | 8,72 | 3,96 | 23 | 198 | 0,93 |
| 25 | 398–417 | 3,19 | 68,61 | 0,8894 | 1,4977 | 283 | – | 13,50 | 4,58 | 26 | 206 | 0,99 |
| 26 | 417–437 | 3,24 | 71,85 | 0,8939 | 1,5009 | 302 | – | – | 5,27 | 31 | 215 | 1,08 |
| 27 | 437–456 | 3,22 | 75,07 | 0,9008 | 1,5062 | 321 | – | – | 6,43 | 34 | 226 | 1,17 |
| 28 | 456–477 | 3,34 | 78,41 | 0,9063 | 1,5097 | 338 | – | – | 8,59 | 38 | 244 | 1,27 |
| 29 | 477–500 | 3,39 | 81,80 | 0,9101 | 1,5128 | 362 | – | – | 12,21 | 41 | 263 | 1,38 |
| 30 | 500–530 | 3,65 | 85,45 | 0,9166 | 1,5173 | 384 | – | – | – | 44 | 285 | 1,51 |
| 31 | остаток | 14,55 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 31 – Разгонка (ИТК) Катунской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 0,73 | 0,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–57 | 2,21 | 2,94 | 0,6675 | 1,3819 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 57–76 | 2,32 | 5,26 | 0,6813 | 1,3907 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 76–98 | 2,38 | 7,64 | 0,7087 | 1,4015 | 96 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 98–117 | 2,43 | 10,07 | 0,7301 | 1,4108 | 104 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 117–132 | 2,44 | 12,51 | 0,7429 | 1,4197 | 112 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 132–147 | 2,46 | 14,97 | 0,7517 | 1,4226 | 122 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 8 | 147–162 | 2,49 | 17,46 | 0,7682 | 1,4313 | 128 | 0,79 | – | – | – | – | 0,02 |
| 9 | 162–176 | 2,51 | 19,97 | 0,7791 | 1,4405 | 137 | 0,86 | – | – | – | – | 0,04 |
| 10 | 176–193 | 2,62 | 22,59 | 0,7923 | 1,4445 | 146 | 1,02 | 0,86 | – | – | – | 0,06 |
| 11 | 193–207 | 2,63 | 25,22 | 0,8036 | 1,4516 | 155 | 1,23 | 0,95 | – | минус 54 | – | 0,08 |
| 12 | 207–221 | 2,66 | 27,88 | 0,8142 | 1,4566 | 167 | 1,45 | 1,13 | – | минус 48 | – | 0,11 |
| 13 | 221–239 | 2,67 | 30,55 | 0,8251 | 1,4622 | 179 | 1,71 | 1,35 | 0,74 | минус 42 | – | 0,21 |
| 14 | 239–256 | 2,70 | 33,25 | 0,8359 | 1,4678 | 188 | 2,02 | 1,61 | 0,86 | минус 34 | 91 | 0,32 |
| 15 | 256–268 | 2,74 | 35,99 | 0,8460 | 1,4726 | 197 | 2,73 | 1,91 | 0,98 | минус 29 | 103 | 0,39 |
| 16 | 268–282 | 2,78 | 38,77 | 0,8527 | 1,4773 | 207 | 3,15 | 2,17 | 1,09 | минус 23 | 111 | 0,46 |
| 17 | 282–296 | 2,83 | 41,60 | 0,8593 | 1,4802 | 221 | 4,01 | 2,63 | 1,21 | минус 16 | 122 | 0,51 |
| 18 | 296–312 | 2,86 | 44,46 | 0,8658 | 1,4826 | 235 | 4,62 | 3,17 | 1,42 | минус 9 | 134 | 0,62 |
| 19 | 312–326 | 2,91 | 47,37 | 0,8707 | 1,4863 | 251 | 6,67 | 3,92 | 1,70 | минус 3 | 141 | 0,71 |
| 20 | 326–342 | 2,96 | 50,33 | 0,8821 | 1,4932 | 264 | 9,20 | 4,97 | 1,95 | 1 | 154 | 0,79 |
| 21 | 342–354 | 2,98 | 53,31 | 0,8927 | 1,4987 | 275 | 12,72 | 6,65 | 2,41 | 8 | 166 | 0,88 |
| 22 | 354–370 | 3,12 | 56,43 | 0,8975 | 1,5028 | 288 | 17,00 | 8,77 | 2,74 | 13 | 180 | 0,95 |
| 23 | 370–392 | 3,18 | 59,61 | 0,9047 | 1,5073 | 304 | – | 11,26 | 3,35 | 20 | 196 | 0,99 |
| 24 | 392–411 | 3,14 | 62,75 | 0,9071 | 1,5122 | 320 | – | 15,12 | 4,43 | 24 | 208 | 1,11 |
| 25 | 411–433 | 3,23 | 65,98 | 0,9109 | 1,5169 | 336 | – | – | 6,21 | 28 | 223 | 1,28 |
| 26 | 433–456 | 3,26 | 69,24 | 0,9188 | 1,5207 | 358 | – | – | 8,57 | 32 | 246 | 1,42 |
| 27 | 456–479 | 3,31 | 72,55 | 0,9243 | – | 371 | – | – | 10,75 | 35 | 261 | 1,54 |
| 28 | 479–502 | 3,34 | 75,89 | 0,9294 | – | 380 | – | – | 14,88 | 38 | 274 | 1,63 |
| 29 | 502–526 | 3,37 | 79,26 | 0,9390 | – | 388 | – | – | – | 41 | 288 | 1,77 |
| 30 | 526–550 | 3,42 | 82,68 | 0,9485 | – | 396 | – | – | – | 43 | 299 | 1,91 |
| 31 | остаток | 17,32 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 32 – Разгонка (ИТК) Кедровой нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,63 | 2,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–59 | 2,28 | 4,91 | 0,6524 | 1,3648 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 59–82 | 2,31 | 7,22 | 0,6698 | 1,3813 | 86 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 82–101 | 2,47 | 9,69 | 0,6872 | 1,3889 | 95 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 5 | 101–122 | 2,59 | 12,28 | 0,7222 | 1,4007 | 105 | 0,76 | – | – | – | – | 0,04 |
| 6 | 122–142 | 2,63 | 14,91 | 0,7386 | 1,4093 | 114 | 0,85 | – | – | – | – | 0,10 |
| 7 | 142–159 | 2,72 | 17,63 | 0,7524 | 1,4228 | 129 | 0,99 | – | – | – | – | 0,14 |
| 8 | 159–178 | 2,74 | 20,37 | 0,7653 | 1,4305 | 138 | 1,10 | – | – | – | 48 | 0,18 |
| 9 | 178–196 | 2,78 | 23,15 | 0,7787 | 1,4398 | 152 | 1,48 | 0,94 | – | минус 57 | 62 | 0,24 |
| 10 | 196–216 | 2,79 | 25,94 | 0,7927 | 1,4452 | 162 | 1,87 | 1,07 | – | минус 48 | 74 | 0,29 |
| 11 | 216–234 | 2,94 | 28,88 | 0,8123 | 1,4547 | 177 | 2,55 | 1,23 | – | минус 43 | 85 | 0,34 |
| 12 | 234–250 | 3,03 | 31,91 | 0,8203 | 1,4587 | 187 | 2,93 | 1,56 | 0,91 | минус 38 | 96 | 0,41 |
| 13 | 250–266 | 3,04 | 34,95 | 0,8335 | 1,4673 | 202 | 3,83 | 1,84 | 1,03 | минус 24 | 112 | 0,54 |
| 14 | 266–290 | 2,98 | 37,93 | 0,8458 | 1,4735 | 216 | 5,22 | 2,36 | 1,21 | минус 17 | 126 | 0,67 |
| 15 | 290–305 | 3,00 | 40,93 | 0,8496 | 1,4752 | 227 | 7,18 | 2,89 | 1,45 | минус 10 | 134 | 0,75 |
| 16 | 305–327 | 3,05 | 43,98 | 0,8542 | 1,4778 | 242 | 9,63 | 3,57 | 1,82 | минус 1 | 144 | 0,83 |
| 17 | 327–347 | 3,13 | 47,11 | 0,8656 | 1,4836 | 263 | 14,37 | 4,94 | 2,13 | 7 | 161 | 0,91 |
| 18 | 347–360 | 3,12 | 50,23 | 0,8776 | 1,4905 | 281 | 18,87 | 6,72 | 2,44 | 13 | 180 | 0,97 |
| 19 | 360–380 | 3,13 | 53,36 | 0,8847 | 1,4952 | 290 | – | 8,18 | 3,07 | 15 | 194 | 1,06 |
| 20 | 380–392 | 3,12 | 56,48 | 0,8894 | 1,5022 | 299 | – | 11,76 | 3,93 | 18 | 210 | 1,18 |
| 21 | 392–416 | 3,24 | 59,72 | 0,8973 | 1,5037 | 309 | – | 16,92 | 4,84 | 22 | 221 | 1,32 |
| 22 | 416–434 | 3,02 | 62,74 | 0,9034 | 1,5086 | 321 | – | – | 6,55 | 24 | 230 | 1,49 |
| 23 | 434–451 | 3,11 | 65,85 | 0,9088 | 1,5122 | 332 | – | – | 8,34 | 27 | 239 | 1,65 |
| 24 | 451–469 | 3,13 | 68,98 | 0,9142 | 1,5169 | 341 | – | – | 10,17 | 30 | 247 | 1,84 |
| 25 | 469–490 | 3,18 | 72,16 | 0,9193 | 1,5208 | 350 | – | – | 12,89 | 33 | 255 | 1,98 |
| 26 | 490–507 | 3,22 | 75,38 | 0,9289 | 1,5247 | 361 | – | – | 15,14 | 36 | 264 | 2,16 |
| 27 | 507–524 | 3,26 | 78,64 | 0,9381 | – | 373 | – | – | – | 38 | 273 | 2,33 |
| 28 | 524–543 | 3,31 | 81,95 | 0,9472 | – | 392 | – | – | – | 42 | 282 | 2,51 |
| 29 | 543–560 | 3,35 | 85,30 | 0,9564 | – | 405 | – | – | – | 45 | 294 | 2,76 |
| 30 | остаток | 14,70 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 33 – Разгонка (ИТК) Колыванской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 3,95 | 3,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–55 | 2,33 | 6,28 | 0,6372 | 1,3623 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 55–70 | 2,49 | 8,77 | 0,6804 | 1,3794 | 84 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 4 | 70–86 | 2,64 | 11,41 | 0,7118 | 1,3965 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 86–96 | 2,68 | 14,09 | 0,7273 | 1,4005 | 94 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 96–108 | 2,77 | 16,86 | 0,7372 | 1,4075 | – | – | – | – | – | – | 0,05 |
| 7 | 108–122 | 2,82 | 19,68 | 0,7463 | 1,4146 | 108 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 122–135 | 2,74 | 22,42 | 0,7534 | 1,4192 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 135–146 | 2,80 | 25,22 | 0,7602 | 1,4248 | 122 | – | – | – | – | – | 0,06 |
| 10 | 146–160 | 2,91 | 28,13 | 0,7666 | 1,4275 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 160–175 | 2,96 | 31,09 | 0,7732 | 1,4282 | 148 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 175–188 | 3,14 | 34,23 | 0,7784 | 1,4304 | – | 1,06 | – | – | – | – | 0,10 |
| 13 | 188–198 | 3,07 | 37,30 | 0,7823 | 1,4321 | 154 | 1,19 | – | – | минус 54 | – | – |
| 14 | 198–212 | 2,93 | 40,23 | 0,7912 | 1,4398 | – | 1,49 | – | – | минус 45 | 63 | – |
| 15 | 212–226 | 2,98 | 43,21 | 0,7997 | 1,4418 | 164 | 1,69 | 1,21 | – | минус 35 | 74 | 0,30 |
| 16 | 226–243 | 2,88 | 46,09 | 0,8041 | 1,4469 | – | 2,03 | 1,49 | – | минус 28 | 83 | – |
| 17 | 243–253 | 2,99 | 49,08 | 0,8109 | 1,4518 | 195 | 2,39 | 1,73 | – | минус 22 | 98 | – |
| 18 | 253–267 | 2,91 | 51,99 | 0,8155 | 1,4557 | – | 2,81 | 1,97 | – | минус 17 | 108 | 0,40 |
| 19 | 267–283 | 2,92 | 54,91 | 0,8238 | 1,4588 | 222 | 3,39 | 2,35 | – | минус 12 | 120 | – |
| 20 | 283–299 | 3,02 | 57,93 | 0,8294 | 1,4605 | – | 4,22 | 2,69 | 1,24 | минус 8 | 132 | – |
| 21 | 299–312 | 3,05 | 60,98 | 0,8352 | 1,4642 | 250 | 5,09 | 3,15 | 1,40 | минус 3 | 142 | 0,45 |
| 22 | 312–328 | 3,26 | 64,24 | 0,8437 | 1,4708 | – | 6,35 | 3,73 | 1,62 | 2 | 152 | – |
| 23 | 328–345 | 3,23 | 67,47 | 0,8519 | 1,4755 | 284 | 7,88 | 4,65 | 2,03 | 8 | 163 | – |
| 24 | 345–364 | 2,95 | 70,42 | 0,8601 | 1,4768 | – | 10,06 | 5,71 | 2,48 | 13 | 173 | 0,49 |
| 25 | 364–380 | 3,16 | 73,58 | 0,8653 | 1,4832 | 336 | 14,51 | 6,95 | 3,15 | 18 | 184 | – |
| 26 | 380–408 | 3,07 | 76,65 | 0,8728 | 1,4896 | – | – | 9,04 | 4,19 | 23 | 194 | – |
| 27 | 408–430 | 3,08 | 79,73 | 0,8797 | 1,4934 | 388 | – | 13,63 | 5,33 | 28 | 210 | 0,73 |
| 28 | 430–465 | 3,11 | 82,84 | 0,8876 | 1,4962 | – | – | – | 6,88 | 32 | 224 | – |
| 29 | 465–495 | 3,03 | 85,87 | 0,8935 | 1,5011 | 440 | – | – | 9,44 | 38 | 252 | – |
| 30 | 495–530 | 3,33 | 89,20 | 0,9117 | 1,5114 | – | – | – | 12,15 | 44 | 284 | 0,96 |
| 31 | остаток | 10,80 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 34 – Разгонка (ИТК) Лаваринской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,54 | 2,54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–42 | 2,13 | 4,67 | 0,6298 | 1,3697 | 76 | – | – | – | – | – | 0,04 |
| 3 | 42–74 | 2,46 | 7,13 | 0,6603 | 1,3768 | 87 | – | – | – | – | – | 0,05 |
| 4 | 74–98 | 2,53 | 9,66 | 0,6982 | 1,3951 | 96 | – | – | – | – | – | 0,07 |
| 5 | 98–120 | 2,56 | 12,22 | 0,7218 | 1,4058 | 111 | – | – | – | – | – | 0,08 |
| 6 | 120–142 | 2,73 | 14,95 | 0,7387 | 1,4149 | 125 | 0,73 | – | – | – | – | 0,10 |
| 7 | 142–158 | 2,74 | 17,69 | 0,7548 | 1,4245 | 129 | 0,85 | – | – | – | – | 0,13 |
| 8 | 158–172 | 2,81 | 20,50 | 0,7711 | 1,4328 | 135 | 0,99 | – | – | – | – | 0,21 |
| 9 | 172–191 | 2,84 | 23,34 | 0,7849 | 1,4395 | 151 | 1,20 | 0,82 | – | минус 60 | 38 | 0,25 |
| 10 | 191–207 | 2,85 | 26,19 | 0,7922 | 1,4458 | 160 | 1,45 | 1,02 | – | минус 51 | – | 0,32 |
| 11 | 207–232 | 2,87 | 29,06 | 0,8156 | 1,4550 | 168 | 1,92 | 1,20 | 0,78 | минус 44 | 85 | 0,44 |
| 12 | 232–248 | 2,96 | 32,02 | 0,8275 | 1,4608 | 191 | 2,43 | 1,48 | 0,84 | минус 32 | – | 0,76 |
| 13 | 248–262 | 2,97 | 34,99 | 0,8417 | 1,4705 | 197 | 3,11 | 1,76 | 0,93 | минус 24 | 116 | 0,95 |
| 14 | 262–284 | 3,03 | 38,02 | 0,8514 | 1,4762 | 203 | 3,94 | 2,08 | 1,07 | минус 15 | – | 1,17 |
| 15 | 284–298 | 3,02 | 41,04 | 0,8545 | 1,4772 | 213 | 5,22 | 2,62 | 1,24 | минус 8 | 134 | 1,29 |
| 16 | 298–316 | 3,06 | 44,10 | 0,8585 | 1,4812 | 235 | 7,33 | 3,28 | 1,49 | 0 | – | 1,42 |
| 17 | 316–332 | 3,06 | 47,16 | 0,8706 | 1,4863 | 267 | 10,52 | 3,92 | 1,77 | 6 | 144 | 1,56 |
| 18 | 332–354 | 3,08 | 50,24 | 0,8821 | 1,4920 | 272 | 16,07 | 4,43 | 2,09 | 12 | – | 1,71 |
| 19 | 354–368 | 3,12 | 53,36 | 0,8904 | 1,4976 | 299 | – | 6,18 | 2,58 | 19 | 188 | 1,84 |
| 20 | 368–375 | 3,19 | 56,55 | 0,8959 | 1,5027 | 316 | – | 9,39 | 3,19 | 24 | – | 1,96 |
| 21 | 375–392 | 3,21 | 59,76 | 0,8986 | 1,5069 | 326 | – | 14,02 | 3,78 | 26 | 216 | 2,13 |
| 22 | 392–409 | 3,23 | 62,99 | 0,9029 | 1,5118 | 334 | – | – | 4,53 | 28 | – | 2,32 |
| 23 | 409–427 | 3,17 | 66,16 | 0,9073 | 1,5157 | 343 | – | – | 5,49 | 31 | 237 | 2,45 |
| 24 | 427–445 | 3,26 | 69,42 | 0,9114 | 1,5192 | 352 | – | – | 6,82 | 33 | – | 2,59 |
| 25 | 445–464 | 3,27 | 72,69 | 0,9167 | 1,5236 | 360 | – | – | 8,24 | 34 | 269 | 2,71 |
| 26 | 464–480 | 3,08 | 75,77 | 0,9208 | – | 366 | – | – | 10,36 | 36 | – | 2,88 |
| 27 | 480–497 | 3,06 | 78,83 | 0,9293 | – | 374 | – | – | 14,10 | 38 | 281 | 2,97 |
| 28 | 497–515 | 3,18 | 82,01 | 0,9385 | – | 382 | – | – | – | 40 | – | 3,09 |
| 29 | 515–534 | 3,25 | 85,26 | 0,9466 | – | 396 | – | – | – | 43 | 303 | 3,22 |
| 30 | 534–550 | 3,22 | 88,48 | 0,9547 | – | 404 | – | – | – | 47 | – | 3,36 |
| 31 | остаток | 11,52 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 35 – Разгонка (ИТК) Лебединской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,13 | 2,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–50 | 2,34 | 4,47 | 0,6238 | 1,3627 | 68 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 50–62 | 2,38 | 6,85 | 0,6524 | 1,3745 | 71 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 62–79 | 2,57 | 9,42 | 0,6852 | 1,3866 | 79 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 79–94 | 2,63 | 12,05 | 0,7107 | 1,3984 | 84 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 94–103 | 2,71 | 14,76 | 0,7236 | 1,4047 | 92 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 103–119 | 2,79 | 17,55 | 0,7341 | 1,4118 | 100 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 8 | 119–130 | 2,83 | 20,38 | 0,7396 | 1,4152 | 108 | 0,72 | – | – | – | – | 0,02 |
| 9 | 130–142 | 2,86 | 23,24 | 0,7576 | 1,4249 | 114 | 0,78 | – | – | – | – | 0,03 |
| 10 | 142–155 | 2,81 | 26,05 | 0,7642 | 1,4271 | 128 | 0,83 | – | – | – | – | 0,04 |
| 11 | 155–167 | 2,84 | 28,89 | 0,7716 | 1,4324 | 135 | 0,94 | – | – | – | – | 0,05 |
| 12 | 167–181 | 2,92 | 31,81 | 0,7812 | 1,4364 | 140 | 1,07 | 0,76 | – | – | – | 0,06 |
| 13 | 181–196 | 3,02 | 34,83 | 0,7908 | 1,4392 | 157 | 1,23 | 0,84 | – | минус 62 | – | 0,07 |
| 14 | 196–224 | 3,04 | 37,87 | 0,8010 | 1,4454 | 171 | 1,50 | 0,98 | – | минус 49 | – | 0,09 |
| 15 | 224–236 | 2,87 | 40,74 | 0,8106 | 1,4478 | 180 | 1,97 | 1,25 | 0,73 | минус 43 | 101 | 0,11 |
| 16 | 236–245 | 2,95 | 43,69 | 0,8124 | 1,4534 | 196 | 2,59 | 1,41 | 0,81 | минус 39 | – | 0,13 |
| 17 | 245–262 | 3,03 | 46,72 | 0,8237 | 1,4598 | 207 | 2,82 | 1,63 | 0,94 | минус 32 | – | 0,19 |
| 18 | 262–281 | 3,07 | 49,79 | 0,8311 | 1,4637 | 219 | 3,57 | 1,96 | 1,05 | минус 20 | 126 | 0,32 |
| 19 | 281–295 | 3,11 | 52,90 | 0,8379 | 1,4662 | 225 | 4,68 | 2,52 | 1,24 | минус 13 | – | 0,46 |
| 20 | 295–320 | 3,18 | 56,08 | 0,8458 | 1,4706 | 242 | 5,91 | 3,14 | 1,47 | минус 8 | – | 0,55 |
| 21 | 320–340 | 3,27 | 59,35 | 0,8556 | 1,4772 | 252 | 7,82 | 3,92 | 1,67 | 3 | 158 | 0,66 |
| 22 | 340–352 | 3,32 | 62,67 | 0,8679 | 1,4819 | 269 | 10,13 | 5,06 | 2,03 | 11 | – | 0,71 |
| 23 | 352–365 | 3,31 | 65,98 | 0,8716 | 1,4851 | 282 | 13,34 | 6,27 | 2,38 | 17 | – | 0,73 |
| 24 | 365–388 | 2,92 | 68,90 | 0,8768 | 1,4915 | 294 | – | 8,11 | 3,11 | 20 | 194 | 0,75 |
| 25 | 388–404 | 3,12 | 72,02 | 0,8822 | 1,4953 | 307 | – | 10,38 | 3,76 | 22 | – | 0,78 |
| 26 | 404–426 | 3,06 | 75,08 | 0,8893 | 1,4992 | 321 | – | 13,41 | 4,65 | 25 | – | 0,84 |
| 27 | 426–448 | 3,15 | 78,23 | 0,8931 | 1,5044 | 336 | – | – | 5,78 | 28 | 246 | 0,87 |
| 28 | 448–474 | 3,22 | 81,45 | 0,8994 | 1,5088 | 352 | – | – | 7,54 | 34 | – | 0,92 |
| 29 | 474–500 | 3,08 | 84,53 | 0,9067 | 1,5147 | 371 | – | – | 9,61 | 39 | – | 0,98 |
| 30 | 500–530 | 3,27 | 87,80 | 0,9163 | – | 397 | – | – | 12,53 | 45 | 285 | 1,12 |
| 31 | остаток | 12,20 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 36 – Разгонка (ИТК) Марианской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–72 | 1,94 | 2,94 | 0,6744 | 1,3796 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 72–97 | 2,12 | 5,06 | 0,7088 | – | 94 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 4 | 97–120 | 2,30 | 7,36 | 0,7291 | 1,4087 | – | 1,09 | – | – | – | – | – |
| 5 | 120–145 | 3,70 | 1,06 | 0,7502 | – | 115 | 1,23 | – | – | – | – | 0,03 |
| 6 | 145–164 | 2,41 | 12,47 | 0,7651 | 1,4218 | – | 1,35 | – | – | – | – | – |
| 7 | 164–187 | 2,94 | 15,41 | 0,7808 | – | 138 | 1,80 | – | – | – | – | 0,05 |
| 8 | 187–208 | 3,00 | 18,41 | 0,7942 | 1,4429 | – | 2,17 | 1,72 | – | – | – | – |
| 9 | 208–224 | 2,65 | 21,06 | 0,8075 | – | 162 | 2,80 | 1,94 | – | минус 48 | 84 | 0,20 |
| 10 | 224–242 | 2,65 | 23,71 | 0,8203 | 1,4593 | – | 3,43 | 2,33 | – | минус 38 | 95 | – |
| 11 | 242–263 | 2,65 | 26,36 | 0,8325 | – | 184 | 4,41 | 2,94 | – | минус 30 | 106 | 0,69 |
| 12 | 263–280 | 2,94 | 29,30 | 0,8420 | 1,4721 | – | 5,99 | 3,61 | 1,03 | минус 24 | 115 | – |
| 13 | 280–303 | 2,82 | 32,12 | 0,8517 | – | 219 | 8,07 | 4,72 | 1,18 | минус 17 | 124 | 0,94 |
| 14 | 303–321 | 2,82 | 34,94 | 0,8613 | 1,4813 | – | 11,94 | 6,03 | 1,72 | минус 12 | 134 | – |
| 15 | 321–340 | 2,81 | 37,75 | 0,8692 | – | 248 | 16,67 | 7,47 | 2,24 | минус 6 | 141 | 1,47 |
| 16 | 340–364 | 2,94 | 40,69 | 0,8770 | 1,4895 | – | – | 9,22 | 2,81 | 0 | 149 | – |
| 17 | 364–386 | 2,90 | 43,59 | 0,8858 | – | 273 | – | 13,18 | 3,29 | 5 | 156 | 1,72 |
| 18 | 386–404 | 2,90 | 46,49 | 0,8921 | 1,4986 | – | – | 17,46 | 4,24 | 11 | 160 | – |
| 19 | 404–424 | 3,06 | 49,55 | 0,8989 | – | 296 | – | – | 5,17 | 16 | 172 | 1,98 |
| 20 | 424–440 | 3,06 | 52,61 | 0,9070 | 1,5068 | – | – | – | 6,64 | 21 | 180 | – |
| 21 | 440–458 | 3,00 | 55,61 | 0,9148 | – | 322 | – | – | 8,31 | 23 | 192 | 2,24 |
| 22 | 458–473 | 3,05 | 58,66 | 0,9212 | 1,5209 | – | – | – | 11,53 | 26 | 198 | – |
| 23 | 473–489 | 3,09 | 61,75 | 0,9281 | – | 347 | – | – | 15,22 | 28 | 213 | 2,56 |
| 24 | 489–506 | 3,12 | 64,87 | 0,9364 | 1,5293 | – | – | – | – | 33 | 232 | – |
| 25 | 506–521 | 3,18 | 68,05 | 0,9462 | – | 369 | – | – | – | 38 | 254 | 3,04 |
| 26 | 521–539 | 3,26 | 71,31 | 0,9558 | – | – | – | – | – | 42 | 278 | – |
| 27 | 539–560 | 3,32 | 74,63 | 0,9649 | – | 392 | – | – | – | 48 | 306 | 3,41 |
| 28 | остаток | 25,37 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 37 – Разгонка (ИТК) Медынской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,32 | 1,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–66 | 2,44 | 3,76 | 0,6796 | – | 79 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 66–92 | 2,56 | 6,32 | 0,7132 | 1,3849 | 88 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 92–106 | 2,62 | 8,94 | 0,7381 | – | 98 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 106–123 | 3,06 | 12,00 | 0,7545 | 1,4107 | 107 | – | – | – | – | – | 0,05 |
| 6 | 123–138 | 2,75 | 14,75 | 0,7659 | – | 117 | 0,99 | – | – | – | – | 0,07 |
| 7 | 138–164 | 2,78 | 17,53 | 0,7720 | 1,4233 | 126 | 1,08 | – | – | – | – | 0,09 |
| 8 | 164–171 | 2,81 | 20,34 | 0,7778 | – | 135 | 1,19 | – | – | – | – | 0,11 |
| 9 | 171–182 | 2,88 | 23,22 | 0,7841 | 1,4452 | 144 | 1,28 | 0,97 | – | – | – | 0,13 |
| 10 | 182–195 | 2,86 | 26,08 | 0,7896 | – | 153 | 1,51 | 1,11 | – | – | – | 0,15 |
| 11 | 195–206 | 2,91 | 28,99 | 0,7952 | 1,4548 | 162 | 1,69 | 1,28 | – | минус 57 | – | 0,17 |
| 12 | 206–218 | 2,97 | 31,96 | 0,8004 | – | 171 | 1,98 | 1,37 | – | минус 53 | 78 | 0,19 |
| 13 | 218–231 | 2,79 | 34,75 | 0,8049 | 1,4587 | 180 | 2,37 | 1,51 | – | минус 47 | – | 0,21 |
| 14 | 231–244 | 2,83 | 37,58 | 0,8103 | – | 190 | 2,79 | 1,68 | – | минус 42 | 94 | 0,24 |
| 15 | 244–256 | 2,78 | 40,36 | 0,8151 | 1,4636 | 200 | 3,52 | 1,91 | 0,94 | минус 35 | – | 0,25 |
| 16 | 256–269 | 2,93 | 43,29 | 0,8205 | – | 212 | 4,05 | 2,06 | 1,01 | минус 30 | 107 | 0,27 |
| 17 | 269–286 | 3,03 | 46,32 | 0,8253 | 1,4692 | 225 | 4,97 | 2,49 | 1,12 | минус 22 | – | 0,30 |
| 18 | 286–299 | 2,92 | 49,24 | 0,8311 | – | 237 | 5,92 | 2,75 | 1,29 | минус 18 | 121 | 0,34 |
| 19 | 299–312 | 2,87 | 52,11 | 0,8369 | 1,4747 | 250 | 7,31 | 3,46 | 1,54 | минус 11 | – | 0,38 |
| 20 | 312–331 | 2,96 | 55,07 | 0,8431 | – | 262 | 9,24 | 4,06 | 1,73 | минус 5 | 139 | 0,49 |
| 21 | 331–346 | 3,13 | 58,20 | 0,8506 | 1,4789 | 283 | 11,63 | 5,18 | 2,23 | 2 | – | 0,63 |
| 22 | 346–364 | 3,22 | 61,42 | 0,8588 | – | 304 | 15,41 | 6,25 | 2,71 | 8 | 152 | 0,82 |
| 23 | 364–389 | 3,16 | 64,58 | 0,8647 | 1,4876 | 327 | – | 8,42 | 3,85 | 15 | – | 0,98 |
| 24 | 389–413 | 3,21 | 67,79 | 0,8756 | – | 350 | – | 11,06 | 5,24 | 20 | 170 | 1,09 |
| 25 | 413–441 | 3,20 | 70,99 | 0,8879 | 1,4981 | 368 | – | 16,18 | 6,91 | 24 | – | 1,21 |
| 26 | 441–474 | 3,13 | 74,12 | 0,8990 | – | 387 | – | – | 8,68 | 26 | 196 | 1,33 |
| 27 | 474–495 | 3,09 | 77,21 | 0,9118 | 1,5093 | 396 | – | – | 10,76 | 30 | – | 1,46 |
| 28 | 495–521 | 3,22 | 80,43 | 0,9234 | – | 405 | – | – | 14,23 | 34 | 234 | 1,62 |
| 29 | 521–545 | 3,27 | 83,70 | 0,9352 | – | 412 | – | – | – | 37 | – | 1,85 |
| 30 | 545–570 | 3,40 | 87,10 | 0,9481 | – | 419 | – | – | – | 43 | – | 2,37 |
| 31 | остаток | 12,90 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 38 – Разгонка (ИТК) Микелонской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 0,32 | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–69 | 2,33 | 2,65 | 0,6787 | 1,3787 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 69–96 | 2,38 | 5,03 | 0,6942 | 1,3852 | 84 | – | – | – | – | – | 0,09 |
| 4 | 96–118 | 2,41 | 7,44 | 0,7153 | 1,3936 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 118–138 | 2,42 | 9,86 | 0,7389 | 1,4012 | 122 | – | – | – | – | – | 0,14 |
| 6 | 138–158 | 2,38 | 12,24 | 0,7567 | 1,4107 | – | 1,09 | – | – | – | – | – |
| 7 | 158–179 | 2,36 | 14,60 | 0,7712 | 1,4213 | 145 | 1,51 | – | – | – | – | 0,24 |
| 8 | 179–198 | 2,40 | 17,00 | 0,7844 | 1,4321 | – | 1,96 | 0,95 | – | – | – | – |
| 9 | 198–217 | 2,31 | 19,31 | 0,7969 | 1,4408 | 168 | 2,24 | 1,19 | – | минус 55 | 86 | 0,77 |
| 10 | 217–236 | 2,29 | 21,60 | 0,8104 | 1,4476 | – | 2,97 | 1,61 | 0,89 | – | – | – |
| 11 | 236–254 | 2,32 | 23,92 | 0,8263 | 1,4552 | 193 | 3,38 | 1,97 | 0,98 | минус 34 | 107 | 1,43 |
| 12 | 254–269 | 2,34 | 26,26 | 0,8349 | 1,4617 | – | 4,51 | 2,48 | 1,15 | – | – | – |
| 13 | 269–284 | 2,35 | 28,61 | 0,8461 | 1,4665 | 217 | 6,42 | 3,02 | 1,38 | минус 18 | 134 | 1,64 |
| 14 | 284–301 | 2,36 | 30,97 | 0,8587 | 1,4718 | – | 8,97 | 3,69 | 1,57 | – | – | – |
| 15 | 301–316 | 2,39 | 33,36 | 0,8642 | 1,4783 | 244 | 12,46 | 4,78 | 1,84 | минус 1 | 149 | 1,82 |
| 16 | 316–330 | 2,41 | 35,77 | 0,8713 | 1,4804 | – | 17,18 | 6,23 | 2,21 | – | – | – |
| 17 | 330–346 | 2,49 | 38,26 | 0,8791 | 1,4853 | 270 | – | 7,74 | 2,67 | 9 | 167 | 2,36 |
| 18 | 346–365 | 2,38 | 40,64 | 0,8834 | 1,4884 | – | – | 10,26 | 3,18 | – | – | – |
| 19 | 365–384 | 2,40 | 43,04 | 0,8889 | 1,4927 | 296 | – | 15,39 | 3,94 | 19 | 194 | 2,78 |
| 20 | 384–402 | 2,42 | 45,46 | 0,8952 | 1,4981 | – | – | – | 4,33 | – | – | – |
| 21 | 402–419 | 2,57 | 48,03 | 0,8996 | 1,5022 | 327 | – | – | 5,86 | 24 | 215 | 3,21 |
| 22 | 419–436 | 2,69 | 50,72 | 0,9049 | 1,5057 | – | – | – | 7,79 | – | – | – |
| 23 | 436–454 | 2,73 | 53,45 | 0,9128 | 1,5093 | 360 | – | – | 11,23 | 29 | 222 | 3,49 |
| 24 | 454–473 | 2,94 | 56,39 | 0,9206 | 1,5148 | – | – | – | 14,31 | – | – | – |
| 25 | 473–491 | 3,02 | 59,41 | 0,9294 | 1,5194 | 373 | – | – | – | 33 | 253 | 3,88 |
| 26 | 491–510 | 3,09 | 62,50 | 0,9391 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | 510–529 | 3,18 | 65,68 | 0,9489 | – | 395 | – | – | – | 42 | 287 | 4,23 |
| 28 | 529–544 | 3,16 | 68,84 | 0,9590 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | 544–560 | 3,26 | 72,10 | 0,9688 | – | 407 | – | – | – | 51 | 324 | 4,67 |
| 30 | остаток | 27,90 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 39 – Разгонка (ИТК) Нарымской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 0,72 | 0,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–49 | 2,74 | 3,46 | 0,6462 | 1,3656 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 49–71 | 2,87 | 6,33 | 0,6639 | 1,3803 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 71–92 | 2,96 | 9,29 | 0,6857 | 1,3918 | 95 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 92–103 | 2,86 | 12,15 | 0,6916 | 1,3987 | 99 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 103–115 | 2,88 | 15,03 | 0,7123 | 1,4053 | 107 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 115–127 | 2,91 | 17,94 | 0,7258 | 1,4105 | 115 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 8 | 127–138 | 2,70 | 20,64 | 0,7312 | 1,4146 | 122 | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 138–150 | 2,72 | 23,36 | 0,7387 | 1,4192 | 129 | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 150–162 | 2,73 | 26,09 | 0,7494 | 1,4231 | 138 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 11 | 162–175 | 3,02 | 29,11 | 0,7533 | 1,4263 | 145 | 1,02 | – | – | – | – | – |
| 12 | 175–191 | 3,13 | 32,24 | 0,7576 | 1,4287 | 152 | 1,16 | – | – | минус 59 | 79 | – |
| 13 | 191–204 | 3,11 | 35,35 | 0,7612 | 1,4315 | 160 | 1,29 | – | – | минус 48 | – | 0,04 |
| 14 | 204–221 | 3,18 | 38,53 | 0,7728 | 1,4376 | 171 | 1,46 | 0,98 | – | минус 41 | 91 | – |
| 15 | 221–237 | 3,12 | 41,65 | 0,7831 | 1,4421 | 182 | 1,97 | 1,17 | – | минус 37 | – | – |
| 16 | 237–254 | 3,22 | 44,87 | 0,7937 | 1,4479 | 194 | 2,53 | 1,41 | 0,85 | минус 32 | 106 | 0,11 |
| 17 | 254–269 | 3,34 | 48,21 | 0,7986 | 1,4498 | 202 | 3,34 | 1,73 | 0,97 | минус 24 | – | – |
| 18 | 269–284 | 3,39 | 51,60 | 0,8098 | 1,4504 | 213 | 4,96 | 2,07 | 1,08 | минус 16 | 122 | – |
| 19 | 284–298 | 3,37 | 54,97 | 0,8237 | 1,4517 | 225 | 6,04 | 2,31 | 1,21 | минус 10 | – | 0,22 |
| 20 | 298–316 | 3,68 | 58,65 | 0,8306 | 1,4586 | 243 | 7,12 | 2,54 | 1,43 | минус 1 | 151 | – |
| 21 | 316–334 | 3,87 | 62,52 | 0,8410 | 1,4663 | 261 | 8,61 | 3,11 | 1,65 | 4 | – | – |
| 22 | 334–353 | 4,21 | 66,73 | 0,8514 | 1,4709 | 280 | 10,88 | 3,72 | 1,87 | 12 | 186 | 0,37 |
| 23 | 353–376 | 3,61 | 70,34 | 0,8619 | 1,4776 | 309 | 15,07 | 4,51 | 2,14 | 16 | – | – |
| 24 | 376–401 | 3,68 | 74,02 | 0,8738 | 1,4847 | 342 | – | 6,72 | 2,62 | 20 | 217 | – |
| 25 | 401–424 | 3,32 | 77,34 | 0,8804 | 1,4892 | 363 | – | 9,34 | 3,13 | 23 | – | 0,58 |
| 26 | 424–449 | 3,43 | 80,77 | 0,8853 | 1,4935 | 387 | – | 12,43 | 4,68 | 28 | 252 | – |
| 27 | 449–474 | 3,21 | 83,98 | 0,8921 | 1,4988 | 401 | – | 16,17 | 6,19 | 33 | – | – |
| 28 | 474–498 | 3,12 | 87,10 | 0,8987 | 1,5041 | 410 | – | – | 8,28 | 37 | 280 | 0,83 |
| 29 | 498–520 | 3,04 | 90,14 | 0,9165 | 1,5096 | 421 | – | – | 12,13 | 42 | – | – |
| 30 | остаток | 9,86 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 40 – Разгонка (ИТК) Невьянской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,85 | 2,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–44 | 2,53 | 5,38 | 0,6315 | 1,3600 | 84 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 44–64 | 2,75 | 8,13 | 0,6772 | 1,3811 | 91 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 64–77 | 2,71 | 10,84 | 0,7030 | 1,3935 | 98 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 77–90 | 2,88 | 13,72 | 0,7192 | 1,4015 | 103 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 90–99 | 2,96 | 16,68 | 0,7294 | 1,4075 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 99–113 | 2,96 | 19,64 | 0,7397 | 1,4125 | 112 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 113–124 | 2,95 | 22,59 | 0,7512 | 1,4150 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 124–139 | 3,11 | 25,70 | 0,7627 | 1,4251 | 122 | 0,97 | – | – | – | – | – |
| 10 | 139–151 | 3,13 | 28,83 | 0,7729 | 1,4300 | – | 1,00 | – | – | – | – | – |
| 11 | 151–165 | 3,03 | 31,86 | 0,7827 | 1,4361 | 131 | 1,05 | – | – | – | – | – |
| 12 | 165–179 | 3,09 | 34,95 | 0,7922 | 1,4422 | – | 1,15 | – | – | – | – | – |
| 13 | 179–196 | 3,21 | 38,16 | 0,8023 | 1,4480 | 143 | 1,29 | – | – | – | – | – |
| 14 | 196–209 | 3,42 | 41,58 | 0,8148 | 1,4585 | – | 1,44 | 1,19 | – | – | 72 | – |
| 15 | 209–227 | 3,27 | 44,85 | 0,8293 | 1,4643 | 158 | 1,70 | 1,44 | – | минус 50 | 80 | 0,02 |
| 16 | 227–246 | 3,31 | 48,16 | 0,8389 | 1,4679 | – | 2,03 | 1,68 | – | минус 44 | 88 | 0,05 |
| 17 | 246–260 | 3,62 | 51,78 | 0,8468 | 1,4740 | 178 | 2,45 | 1,81 | – | минус 37 | 97 | 0,11 |
| 18 | 260–278 | 3,38 | 55,16 | 0,8514 | 1,4766 | – | 3,01 | 2,12 | 1,18 | минус 30 | 107 | 0,12 |
| 19 | 278–294 | 3,44 | 58,60 | 0,8552 | 1,4785 | 206 | 3,72 | 2,63 | 1,42 | минус 22 | 119 | 0,16 |
| 20 | 294–312 | 3,45 | 62,05 | 0,8623 | 1,4807 | – | 4,64 | 3,22 | 1,71 | минус 14 | 126 | 0,18 |
| 21 | 312–329 | 3,52 | 65,57 | 0,8701 | 1,4885 | 245 | 6,05 | 3,94 | 1,93 | минус 7 | 136 | 0,19 |
| 22 | 329–342 | 3,55 | 69,12 | 0,8756 | 1,4957 | – | 8,38 | 4,81 | 2,16 | минус 1 | 147 | 0,21 |
| 23 | 342–366 | 3,69 | 72,81 | 0,8804 | 1,4995 | 289 | 11,18 | 5,93 | 2,53 | 5 | 162 | 0,23 |
| 24 | 366–385 | 3,63 | 76,44 | 0,8851 | 1,5038 | – | 14,22 | 7,28 | 3,11 | 10 | 177 | 0,25 |
| 25 | 385–410 | 3,58 | 80,02 | 0,8890 | 1,5115 | 333 | – | 9,17 | 4,05 | 15 | 192 | 0,28 |
| 26 | 410–432 | 3,54 | 83,56 | 0,8941 | 1,5189 | – | – | 13,26 | 5,25 | 24 | 210 | 0,31 |
| 27 | 432–463 | 3,41 | 86,97 | 0,8988 | 1,5232 | 402 | – | – | 6,49 | 28 | 229 | 0,34 |
| 28 | 463–491 | 3,18 | 90,15 | 0,9026 | – | – | – | – | 8,51 | 33 | 244 | 0,39 |
| 29 | 491–520 | 2,74 | 92,89 | 0,9077 | – | 436 | – | – | 11,64 | 40 | 267 | 0,48 |
| 30 | остаток | 7,11 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 41 – Разгонка (ИТК) Никольской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,10 | 2,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–56 | 2,47 | 4,57 | 0,6376 | 1,3651 | 74 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 56–76 | 2,66 | 7,23 | 0,6848 | 1,3872 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 76–93 | 2,83 | 10,06 | 0,7169 | 1,4018 | 98 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 93–114 | 2,89 | 12,95 | 0,7331 | 1,4093 | – | 0,85 | – | – | – | – | – |
| 6 | 114–130 | 2,90 | 15,85 | 0,7460 | 1,4163 | 112 | 0,96 | – | – | – | – | – |
| 7 | 130–146 | 2,96 | 18,81 | 0,7612 | 1,4252 | – | 1,07 | – | – | – | – | – |
| 8 | 146–163 | 3,08 | 21,89 | 0,7739 | 1,4332 | 136 | 1,13 | 0,94 | – | – | – | 0,02 |
| 9 | 163–180 | 3,03 | 24,92 | 0,7872 | 1,4401 | – | 1,26 | 1,07 | – | – | – | 0,03 |
| 10 | 180–198 | 3,10 | 28,02 | 0,8020 | 1,4465 | 156 | 1,44 | 1,22 | – | минус 59 | – | 0,05 |
| 11 | 198–213 | 3,20 | 31,22 | 0,8169 | 1,4563 | – | 1,71 | 1,41 | – | минус 50 | – | 0,13 |
| 12 | 213–234 | 3,28 | 34,50 | 0,8257 | 1,4595 | 178 | 2,12 | 1,66 | 0,97 | минус 42 | 85 | 0,18 |
| 13 | 234–251 | 3,30 | 37,80 | 0,8308 | 1,4676 | – | 2,73 | 1,93 | 1,12 | минус 35 | 95 | 0,24 |
| 14 | 251–270 | 3,31 | 41,11 | 0,8445 | 1,4721 | 201 | 3,46 | 2,17 | 1,21 | минус 28 | 106 | 0,35 |
| 15 | 270–288 | 3,39 | 44,50 | 0,8518 | 1,4755 | – | 4,42 | 2,79 | 1,49 | минус 21 | 116 | 0,42 |
| 16 | 288–306 | 3,32 | 47,82 | 0,8598 | 1,4780 | 227 | 5,90 | 3,21 | 1,79 | минус 14 | 127 | 0,58 |
| 17 | 306–322 | 3,34 | 51,16 | 0,8673 | 1,4846 | – | 7,82 | 3,84 | 2,08 | минус 8 | 137 | 0,67 |
| 18 | 322–339 | 3,36 | 54,52 | 0,8802 | 1,4930 | 261 | 10,74 | 4,67 | 2,43 | минус 1 | 147 | 0,75 |
| 19 | 339–356 | 3,40 | 57,92 | 0,8868 | 1,4948 | – | 15,16 | 5,71 | 2,84 | 6 | 158 | 0,87 |
| 20 | 356–373 | 3,43 | 61,35 | 0,8971 | 1,4989 | 299 | – | 7,23 | 3,36 | 12 | 169 | 0,96 |
| 21 | 373–391 | 3,47 | 64,82 | 0,9036 | 1,5038 | – | – | 9,54 | 3,97 | 18 | 180 | 1,04 |
| 22 | 391–410 | 3,50 | 68,32 | 0,9087 | 1,5079 | 332 | – | 14,42 | 4,65 | 20 | 197 | 1,12 |
| 23 | 410–432 | 3,52 | 71,84 | 0,9133 | 1,5122 | – | – | – | 5,71 | 22 | 219 | 1,14 |
| 24 | 432–453 | 3,48 | 75,32 | 0,9179 | 1,5167 | 367 | – | – | 7,43 | 24 | 241 | 1,21 |
| 25 | 453–476 | 3,37 | 78,69 | 0,9233 | 1,5228 | – | – | – | 9,52 | 28 | 262 | 1,24 |
| 26 | 476–501 | 3,43 | 82,12 | 0,9294 | – | 395 | – | – | 11,78 | 35 | 280 | 1,28 |
| 27 | 501–524 | 3,15 | 85,27 | 0,9368 | – | – | – | – | 15,96 | 41 | 295 | 1,33 |
| 28 | 524–550 | 3,22 | 88,49 | 0,9446 | – | 411 | – | – | – | 47 | 310 | 1,39 |
| 29 | остаток | 11,51 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 42 – Разгонка (ИТК) Оленьей нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,88 | 1,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–53 | 2,45 | 4,33 | 0,6322 | 1,3645 | 90 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 53–72 | 2,68 | 7,01 | 0,6817 | 1,3837 | 98 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 72–91 | 2,76 | 9,77 | 0,7113 | 1,3972 | 103 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 91–101 | 2,84 | 12,61 | 0,7291 | 1,4048 | 108 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 101–117 | 2,86 | 15,47 | 0,7377 | 1,4107 | 116 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 117–131 | 2,90 | 18,37 | 0,7452 | 1,4163 | 124 | 0,85 | – | – | – | – | – |
| 8 | 131–145 | 2,97 | 21,34 | 0,7585 | 1,4231 | 130 | 1,01 | – | – | – | – | – |
| 9 | 145–161 | 2,99 | 24,33 | 0,7716 | 1,4302 | 137 | 1,17 | – | – | – | – | 0,01 |
| 10 | 161–176 | 3,07 | 27,40 | 0,7828 | 1,4369 | 141 | 1,35 | – | – | – | – | 0,02 |
| 11 | 176–193 | 3,11 | 30,51 | 0,7942 | 1,4454 | 145 | 1,49 | – | – | – | – | 0,03 |
| 12 | 193–208 | 3,09 | 33,60 | 0,8095 | 1,4512 | 151 | 1,82 | 1,10 | – | – | 64 | 0,03 |
| 13 | 208–218 | 3,22 | 36,82 | 0,8244 | 1,4608 | 156 | 2,25 | 1,25 | – | минус 58 | 73 | 0,04 |
| 14 | 218–240 | 3,24 | 40,06 | 0,8332 | 1,4663 | 164 | 2,61 | 1,46 | – | минус 51 | 82 | 0,06 |
| 15 | 240–256 | 3,28 | 43,34 | 0,8410 | 1,4708 | 172 | 3,25 | 1,71 | – | минус 44 | 92 | 0,09 |
| 16 | 256–275 | 3,31 | 46,65 | 0,8411 | 1,4747 | 185 | 4,22 | 1,95 | 1,15 | минус 35 | 101 | 0,12 |
| 17 | 275–295 | 3,27 | 49,92 | 0,8545 | 1,4782 | 198 | 5,59 | 2,28 | 1,22 | минус 28 | 110 | 0,17 |
| 18 | 295–312 | 3,24 | 53,16 | 0,8615 | 1,4813 | 216 | 6,65 | 2,56 | 1,34 | минус 19 | 122 | 0,22 |
| 19 | 312–326 | 3,22 | 56,38 | 0,8687 | 1,4839 | 232 | 8,12 | 3,15 | 1,57 | минус 10 | 131 | 0,29 |
| 20 | 326–346 | 3,27 | 59,65 | 0,8770 | 1,4915 | 249 | 9,89 | 3,92 | 1,86 | минус 1 | 142 | 0,41 |
| 21 | 346–361 | 3,16 | 62,81 | 0,8877 | 1,4975 | 265 | 13,52 | 5,48 | 2,24 | 7 | 156 | 0,48 |
| 22 | 361–382 | 3,21 | 66,02 | 0,8958 | 1,5015 | 280 | – | 7,77 | 2,74 | 15 | 168 | 0,59 |
| 23 | 382–404 | 3,17 | 69,19 | 0,8997 | 1,5076 | 297 | – | 10,43 | 3,46 | 20 | 182 | 0,67 |
| 24 | 404–422 | 3,22 | 72,41 | 0,9039 | 1,5119 | 314 | – | 13,48 | 4,36 | 22 | 196 | 0,74 |
| 25 | 422–441 | 3,16 | 75,57 | 0,9081 | 1,5147 | 327 | – | – | 5,41 | 25 | 217 | 0,81 |
| 26 | 441–463 | 3,07 | 78,64 | 0,9122 | 1,5192 | 348 | – | – | 6,64 | 29 | 242 | 0,88 |
| 27 | 463–485 | 3,04 | 81,68 | 0,9160 | 1,5235 | 362 | – | – | 8,63 | 34 | 264 | 0,93 |
| 28 | 485–507 | 3,12 | 84,80 | 0,9198 | – | 384 | – | – | 12,12 | 38 | 289 | 1,08 |
| 29 | 507–530 | 3,08 | 87,88 | 0,9226 | – | 404 | – | – | – | 42 | 308 | 1,27 |
| 30 | остаток | 12,12 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 43 – Разгонка (ИТК) Онежской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,70 | 1,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–67 | 2,51 | 4,21 | 0,6383 | 1,3729 | 79 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 67–92 | 2,58 | 6,79 | 0,6889 | 1,3954 | 89 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 92–107 | 2,69 | 9,48 | 0,7273 | 1,4061 | 96 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 107–126 | 2,73 | 12,21 | 0,7428 | 1,4137 | 103 | 0,83 | – | – | – | – | – |
| 6 | 126–144 | 2,82 | 15,03 | 0,7574 | 1,4228 | 108 | 1,01 | – | – | – | – | – |
| 7 | 144–160 | 2,88 | 17,91 | 0,7683 | 1,4304 | 114 | 1,07 | – | – | – | – | 0,01 |
| 8 | 160–176 | 2,94 | 20,85 | 0,7841 | 1,4385 | 120 | 1,21 | – | – | – | – | 0,02 |
| 9 | 176–193 | 2,93 | 23,78 | 0,7945 | 1,4441 | 125 | 1,43 | – | – | – | – | 0,04 |
| 10 | 193–208 | 2,97 | 26,75 | 0,8051 | 1,4506 | 133 | 1,75 | 1,00 | – | – | 74 | 0,08 |
| 11 | 208–224 | 3,02 | 29,71 | 0,8177 | 1,4592 | 142 | 2,14 | 1,18 | – | минус 56 | 84 | 0,12 |
| 12 | 224–245 | 3,04 | 32,81 | 0,8312 | 1,4642 | 155 | 2,73 | 1,36 | – | минус 48 | 93 | 0,18 |
| 13 | 245–259 | 3,03 | 35,84 | 0,8403 | 1,4688 | 168 | 3,42 | 1,62 | – | минус 42 | 102 | 0,26 |
| 14 | 259–276 | 3,12 | 38,96 | 0,8505 | 1,4747 | 187 | 4,21 | 1,96 | 1,05 | минус 30 | 112 | 0,36 |
| 15 | 276–295 | 3,14 | 42,10 | 0,8532 | 1,4778 | 205 | 5,35 | 2,42 | 1,22 | минус 28 | 121 | 0,45 |
| 16 | 295–311 | 3,15 | 45,25 | 0,8603 | 1,4804 | 222 | 7,05 | 2,85 | 1,44 | минус 21 | 132 | 0,56 |
| 17 | 311–330 | 3,22 | 48,47 | 0,8667 | 1,4852 | 240 | 9,17 | 3,68 | 1,71 | минус 14 | 143 | 0,68 |
| 18 | 330–348 | 3,21 | 51,68 | 0,8773 | 1,4911 | 256 | 11,63 | 4,42 | 2,02 | минус 8 | 155 | 0,79 |
| 19 | 348–362 | 3,26 | 54,94 | 0,8855 | 1,4964 | 271 | 16,02 | 6,05 | 2,33 | минус 2 | 167 | 0,93 |
| 20 | 362–380 | 3,25 | 58,19 | 0,8938 | 1,5001 | 286 | – | 7,91 | 2,64 | 6 | 180 | 0,99 |
| 21 | 380–393 | 3,19 | 61,38 | 0,9015 | 1,5045 | 302 | – | 10,89 | 3,15 | 8 | 192 | 1,12 |
| 22 | 393–410 | 3,27 | 64,65 | 0,9086 | 1,5097 | 320 | – | 15,20 | 3,79 | 11 | 205 | 1,27 |
| 23 | 410–424 | 3,24 | 67,89 | 0,9157 | 1,5142 | 340 | – | – | 5,02 | 13 | 217 | 1,43 |
| 24 | 424–445 | 3,27 | 71,16 | 0,9254 | 1,5195 | 362 | – | – | 6,59 | 16 | 233 | 1,55 |
| 25 | 445–467 | 3,22 | 74,38 | 0,9287 | – | 381 | – | – | 8,75 | 19 | 241 | 1,66 |
| 26 | 467–488 | 3,16 | 77,54 | 0,9324 | – | 393 | – | – | 11,94 | 24 | 249 | 1,78 |
| 27 | 488–506 | 3,09 | 80,63 | 0,9369 | – | 402 | – | – | 15,14 | 29 | 259 | 1,84 |
| 28 | 506–528 | 3,07 | 83,70 | 0,9412 | – | 409 | – | – | – | 36 | 271 | 1,93 |
| 29 | 528–550 | 3,02 | 86,72 | 0,9463 | – | 416 | – | – | – | 45 | 288 | 1,96 |
| 30 | остаток | 13,28 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 44 – Разгонка (ИТК) Печорской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,38 | 1,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–63 | 2,74 | 4,12 | 0,6542 | 1,3759 | 77 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 63–88 | 2,82 | 6,94 | 0,6833 | 1,3864 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 88–105 | 2,87 | 9,81 | 0,7056 | 1,3959 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 105–121 | 2,93 | 12,74 | 0,7187 | 1,4063 | 108 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 121–137 | 2,89 | 15,63 | 0,7298 | 1,4175 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 137–153 | 2,95 | 18,58 | 0,7466 | 1,4224 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 153–166 | 2,91 | 21,49 | 0,7574 | 1,4287 | 134 | 1,03 | – | – | – | – | – |
| 9 | 166–181 | 2,96 | 24,45 | 0,7712 | 1,4371 | – | 1,19 | – | – | – | – | – |
| 10 | 181–194 | 2,88 | 27,33 | 0,7865 | 1,4468 | – | 1,38 | – | – | – | – | 0,02 |
| 11 | 194–211 | 3,07 | 30,40 | 0,7973 | 1,4508 | – | 1,52 | – | – | минус 60 | – | 0,03 |
| 12 | 211–226 | 2,98 | 33,38 | 0,8086 | 1,4566 | 166 | 2,01 | – | – | минус 50 | – | 0,04 |
| 13 | 226–240 | 3,03 | 36,41 | 0,8227 | 1,4633 | – | 2,50 | – | – | минус 41 | 98 | 0,07 |
| 14 | 240–256 | 3,01 | 39,42 | 0,8336 | 1,4728 | – | 2,90 | 1,71 | – | минус 35 | 105 | 0,09 |
| 15 | 256–273 | 3,05 | 42,47 | 0,8488 | 1,4774 | 210 | 3,84 | 2,08 | – | минус 31 | 111 | 0,11 |
| 16 | 273–289 | 2,97 | 45,44 | 0,8567 | 1,4812 | – | 5,23 | 2,62 | – | минус 21 | 121 | 0,19 |
| 17 | 289–305 | 3,06 | 48,50 | 0,8641 | 1,4849 | – | 7,44 | 3,33 | 1,27 | минус 12 | 133 | 0,32 |
| 18 | 305–321 | 3,12 | 51,62 | 0,8705 | 1,4896 | – | 9,86 | 4,49 | 1,63 | минус 3 | 146 | 0,48 |
| 19 | 321–342 | 3,24 | 54,86 | 0,8832 | 1,4986 | 270 | 12,28 | 5,64 | 1,97 | 2 | 170 | 0,61 |
| 20 | 342–358 | 3,05 | 57,91 | 0,8897 | 1,5021 | – | 15,20 | 6,87 | 2,32 | 6 | 180 | 0,72 |
| 21 | 358–374 | 3,12 | 61,03 | 0,8963 | 1,5076 | – | – | 8,16 | 2,65 | 12 | 192 | 0,84 |
| 22 | 374–391 | 3,14 | 64,17 | 0,9044 | 1,5133 | – | – | 9,74 | 3,23 | 16 | 202 | 0,94 |
| 23 | 391–410 | 3,17 | 67,34 | 0,9139 | 1,5187 | 348 | – | 11,68 | 3,91 | 20 | 217 | 0,97 |
| 24 | 410–434 | 3,28 | 70,62 | 0,9209 | 1,5229 | – | – | 15,66 | 4,98 | 25 | 228 | 0,98 |
| 25 | 434–452 | 3,27 | 73,89 | 0,9251 | 1,5292 | – | – | – | 6,27 | 28 | 236 | 1,04 |
| 26 | 452–479 | 3,36 | 77,25 | 0,9288 | – | 384 | – | – | 8,21 | 31 | 244 | 1,17 |
| 27 | 479–498 | 3,34 | 80,59 | 0,9312 | – | – | – | – | 12,15 | 34 | 256 | 1,21 |
| 28 | 498–517 | 3,42 | 84,01 | 0,9349 | – | – | – | – | – | 38 | 267 | 1,28 |
| 29 | 517–534 | 3,19 | 87,20 | 0,9391 | – | – | – | – | – | 41 | 282 | 1,36 |
| 30 | 534–550 | 3,10 | 90,30 | 0,9425 | – | 420 | – | – | – | 44 | 296 | 1,52 |
| 31 | остаток | 9,70 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 45 – Разгонка (ИТК) Пименовской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,62 | 1,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–53 | 2,57 | 4,19 | 0,6518 | 1,3902 | 85 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 53–79 | 2,68 | 6,87 | 0,6858 | 1,3938 | 92 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 79–97 | 2,75 | 9,62 | 0,7152 | 1,4004 | 98 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 97–112 | 2,82 | 12,44 | 0,7257 | 1,4048 | 105 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 112–127 | 2,90 | 15,34 | 0,7364 | 1,4107 | 113 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 127–144 | 2,96 | 18,30 | 0,7513 | 1,4211 | 122 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 144–159 | 3,04 | 21,34 | 0,7621 | 1,4259 | 128 | 0,94 | – | – | – | – | – |
| 9 | 159–175 | 3,09 | 24,43 | 0,7742 | 1,4313 | 134 | 1,07 | – | – | – | – | 0,01 |
| 10 | 175–192 | 3,18 | 27,61 | 0,7856 | 1,4401 | 142 | 1,22 | – | – | – | – | 0,02 |
| 11 | 192–208 | 3,25 | 30,86 | 0,7978 | 1,4451 | 155 | 1,51 | – | – | – | 69 | 0,03 |
| 12 | 208–222 | 3,18 | 34,04 | 0,8146 | 1,4531 | 168 | 1,83 | – | – | минус 50 | – | 0,04 |
| 13 | 222–237 | 3,22 | 37,26 | 0,8177 | 1,4559 | 180 | 2,24 | 1,31 | – | – | 84 | 0,06 |
| 14 | 237–254 | 3,26 | 40,52 | 0,8229 | 1,4593 | 193 | 2,63 | 1,68 | – | минус 41 | – | 0,08 |
| 15 | 254–271 | 3,28 | 43,80 | 0,8340 | 1,4663 | 204 | 3,09 | 2,07 | 0,95 | – | 94 | 0,12 |
| 16 | 271–287 | 3,22 | 47,02 | 0,8386 | 1,4704 | 208 | 4,06 | 2,21 | 1,17 | минус 27 | – | 0,16 |
| 17 | 287–299 | 3,21 | 50,23 | 0,8425 | 1,4714 | 213 | 5,21 | 2,72 | 1,25 | – | 112 | 0,21 |
| 18 | 299–311 | 3,13 | 53,36 | 0,8493 | 1,4729 | 232 | 6,50 | 3,25 | 1,36 | минус 12 | – | 0,27 |
| 19 | 311–328 | 3,12 | 56,48 | 0,8571 | 1,4794 | 256 | 7,85 | 3,74 | 1,44 | – | 134 | 0,33 |
| 20 | 328–341 | 3,08 | 59,56 | 0,8639 | 1,4837 | 264 | 10,27 | 4,23 | 1,58 | 2 | – | 0,37 |
| 21 | 341–360 | 3,14 | 62,70 | 0,8728 | 1,4891 | 272 | 13,58 | 5,44 | 1,79 | – | 158 | 0,44 |
| 22 | 360–378 | 3,08 | 65,78 | 0,8807 | 1,4931 | 277 | – | 6,71 | 1,94 | 19 | – | 0,49 |
| 23 | 378–394 | 3,19 | 68,97 | 0,8891 | 1,4964 | 284 | – | 8,83 | 2,49 | – | 182 | 0,56 |
| 24 | 394–413 | 3,21 | 72,18 | 0,8946 | 1,4992 | 308 | – | 13,41 | 3,55 | 24 | – | 0,65 |
| 25 | 413–434 | 3,24 | 75,42 | 0,8998 | 1,5080 | 327 | – | – | 4,87 | – | 215 | 0,71 |
| 26 | 434–456 | 3,22 | 78,64 | 0,9054 | 1,5156 | 336 | – | – | 6,49 | 32 | – | 0,76 |
| 27 | 456–478 | 3,21 | 81,85 | 0,9103 | – | 349 | – | – | 8,82 | – | 261 | 0,79 |
| 28 | 478–503 | 3,09 | 84,94 | 0,9155 | – | 368 | – | – | 12,32 | 41 | – | 0,81 |
| 29 | 503–530 | 3,16 | 88,10 | 0,9207 | – | 394 | – | – | – | – | 304 | 0,87 |
| 30 | остаток | 11,90 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 46 – Разгонка (ИТК) Полуденной нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 0,52 | 0,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–67 | 2,58 | 3,10 | – | 1,3792 | 82 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 67–90 | 2,90 | 6,00 | 0,7201 | 1,4010 | 93 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 90–104 | 2,80 | 8,80 | 0,7319 | 1,4080 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 104–119 | 2,80 | 11,60 | 0,7409 | 1,4130 | 106 | 0,75 | – | – | – | – | – |
| 6 | 119–133 | 2,81 | 14,41 | 0,7521 | 1,4180 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 133–148 | 2,85 | 17,26 | 0,7631 | 1,4258 | 118 | 0,92 | – | – | – | – | – |
| 8 | 148–162 | 2,87 | 20,13 | 0,7721 | 1,4305 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 162–177 | 2,80 | 22,93 | 0,7817 | 1,4360 | 131 | 1,17 | – | – | – | – | – |
| 10 | 177–191 | 3,01 | 25,94 | 0,7908 | 1,4418 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 191–207 | 3,02 | 28,96 | 0,8024 | 1,4480 | 147 | 1,66 | – | – | – | – | 0,02 |
| 12 | 207–223 | 3,05 | 32,01 | 0,8133 | 1,4578 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 223–238 | 3,09 | 35,10 | 0,8271 | 1,4634 | 164 | 2,41 | 1,46 | – | минус 52 | – | 0,04 |
| 14 | 238–254 | 3,14 | 38,24 | 0,8350 | 1,4660 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 254–272 | 3,17 | 41,41 | 0,8409 | 1,4715 | 187 | 3,39 | 2,12 | – | минус 36 | 105 | 0,08 |
| 16 | 272–286 | 3,26 | 44,67 | 0,8452 | 1,4738 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 286–302 | 3,20 | 47,87 | 0,8496 | 1,4760 | 212 | 5,34 | 3,08 | 1,6 | минус 20 | 120 | 0,15 |
| 18 | 302–317 | 3,17 | 51,04 | 0,8559 | 1,4773 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | 317–331 | 3,21 | 54,25 | 0,8605 | 1,4822 | 242 | 8,30 | 4,04 | 1,76 | минус 7 | 136 | 0,26 |
| 20 | 331–345 | 3,15 | 57,40 | 0,8700 | 1,4893 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | 345–362 | 3,23 | 60,63 | 0,8776 | 1,4935 | 271 | 13,58 | 6,18 | 2,35 | 5 | 156 | 0,39 |
| 22 | 362–376 | 3,31 | 63,94 | 0,8869 | 1,4961 | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | 376–393 | 3,42 | 67,36 | 0,8937 | 1,5010 | 304 | – | 10,46 | 3,71 | 16 | 180 | 0,52 |
| 24 | 393–409 | 3,44 | 70,80 | 0,9009 | 1,5062 | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 409–430 | 3,39 | 74,19 | 0,9078 | 1,5129 | 337 | – | 14,88 | 6,24 | 23 | 207 | 0,69 |
| 26 | 430–453 | 3,61 | 77,80 | 0,9146 | 1,5168 | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | 453–476 | 2,53 | 80,33 | 0,9202 | 1,5192 | 372 | – | – | 9,38 | 34 | 234 | 0,83 |
| 28 | 476–504 | 3,04 | 83,37 | 0,9259 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | 504–529 | 3,12 | 86,49 | 0,9321 | – | 398 | – | – | 13,21 | 39 | 271 | 0,94 |
| 30 | 529–550 | 3,08 | 89,57 | 0,9396 | – | 410 | – | – | – | 42 | 284 | 098 |
| 31 | остаток | 10,43 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 47 – Разгонка (ИТК) Родионовской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 0,60 | 0,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–65 | 2,59 | 3,19 | 0,6740 | 1,3810 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 65–87 | 2,82 | 6,01 | 0,7218 | 1,4019 | 94 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 87–103 | 2,73 | 8,74 | 0,7377 | 1,4090 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 103–127 | 2,88 | 11,62 | 0,7504 | 1,4163 | 114 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 127–144 | 2,93 | 14,55 | 0,7636 | 1,4261 | – | 0,84 | – | – | – | – | – |
| 7 | 144–160 | 2,95 | 17,50 | 0,7760 | 1,4329 | 133 | 0,93 | – | – | – | – | 0,02 |
| 8 | 160–179 | 3,09 | 20,59 | 0,7875 | 1,4395 | – | 1,25 | – | – | – | – | 0,03 |
| 9 | 179–197 | 3,04 | 23,63 | 0,7951 | 1,4452 | 157 | 1,53 | – | – | минус 60 | – | 0,04 |
| 10 | 197–218 | 3,10 | 26,73 | 0,8140 | 1,4580 | – | 1,88 | – | – | минус 51 | – | 0,06 |
| 11 | 218–239 | 3,09 | 30,02 | 0,8242 | 1,4611 | 185 | 2,20 | 1,30 | – | минус 44 | 100 | 0,09 |
| 12 | 239–258 | 3,05 | 33,07 | 0,8331 | 1,4680 | – | 2,69 | 1,74 | 0,93 | минус 36 | 110 | 0,11 |
| 13 | 258–272 | 3,00 | 36,07 | 0,8416 | 1,4712 | 205 | 3,26 | 2,19 | 1,14 | минус 29 | 123 | 0,14 |
| 14 | 272–288 | 2,96 | 39,03 | 0,8470 | 1,4739 | 223 | 4,36 | 2,50 | 1,30 | минус 24 | 134 | 0,18 |
| 15 | 288–304 | 2,98 | 42,01 | 0,8547 | 1,4753 | 235 | 6,27 | 2,88 | 1,51 | минус 16 | 145 | 0,21 |
| 16 | 304–318 | 2,93 | 44,94 | 0,8625 | 1,4813 | 251 | 8,40 | 3,60 | 1,82 | минус 8 | 156 | 0,25 |
| 17 | 318–336 | 3,05 | 47,99 | 0,8700 | 1,4881 | 265 | 11,44 | 4,53 | 2,24 | минус 5 | 166 | 0,29 |
| 18 | 336–352 | 3,08 | 51,07 | 0,8769 | 1,4903 | 278 | 16,19 | 6,04 | 2,75 | 5 | 175 | 0,33 |
| 19 | 352–368 | 3,11 | 54,18 | 0,8841 | 1,4929 | 296 | – | 7,92 | 3,43 | 12 | 186 | 0,37 |
| 20 | 368–387 | 3,15 | 57,33 | 0,8925 | 1,5035 | 313 | – | 10,76 | 4,17 | 17 | 195 | 0,41 |
| 21 | 387–404 | 3,12 | 60,45 | 0,8995 | 1,5089 | 331 | – | 14,58 | 5,09 | 19 | 204 | 0,46 |
| 22 | 404–421 | 3,14 | 63,59 | 0,9086 | 1,5097 | 347 | – | – | 6,34 | 21 | 214 | 0,49 |
| 23 | 421–438 | 3,11 | 66,70 | 0,9152 | 1,5130 | 357 | – | – | 7,76 | 23 | 225 | 0,51 |
| 24 | 438–456 | 3,04 | 69,74 | 0,9173 | 1,5157 | 364 | – | – | 8,69 | 26 | 231 | 0,54 |
| 25 | 456–473 | 3,02 | 72,76 | 0,9224 | 1,5194 | 371 | – | – | 10,85 | 28 | 243 | 0,56 |
| 26 | 473–492 | 3,08 | 75,84 | 0,9269 | – | 379 | – | – | 13,49 | 31 | 254 | 0,58 |
| 27 | 492–511 | 3,03 | 78,87 | 0,9321 | – | 385 | – | – | – | 33 | 262 | 0,61 |
| 28 | 511–530 | 2,94 | 81,81 | 0,9388 | – | 394 | – | – | – | 37 | 274 | 0,63 |
| 29 | 530–550 | 2,99 | 84,80 | 0,9496 | – | 406 | – | – | – | 41 | 286 | 0,66 |
| 30 | остаток | 15,20 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 48 – Разгонка (ИТК) Салаирской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,72 | 1,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–41 | 2,24 | 3,96 | 0,6378 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 41–65 | 2,43 | 6,39 | 0,6703 | 1,3702 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 65–81 | 2,49 | 8,88 | 0,6968 | – | 90 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 81–96 | 2,65 | 11,53 | 0,7106 | 1,3941 | 104 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 96–113 | 2,76 | 14,29 | 0,7238 | – | 109 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 113–126 | 2,82 | 17,11 | 0,7348 | 1,4059 | 115 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 8 | 126–142 | 2,93 | 20,04 | 0,7514 | – | 124 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 9 | 142–157 | 2,96 | 23,00 | 0,7626 | 1,4227 | 134 | 0,88 | – | – | – | – | 0,03 |
| 10 | 157–172 | 2,98 | 25,98 | 0,7756 | – | 141 | 1,02 | – | – | – | – | 0,04 |
| 11 | 172–187 | 3,03 | 29,01 | 0,7861 | 1,4392 | 150 | 1,15 | – | – | – | – | 0,06 |
| 12 | 187–204 | 3,08 | 32,09 | 0,7977 | – | 168 | 1,39 | – | – | – | – | 0,07 |
| 13 | 204–225 | 3,12 | 35,21 | 0,8059 | 1,4487 | 176 | 1,69 | – | – | минус 48 | 74 | 0,13 |
| 14 | 225–246 | 3,14 | 38,35 | 0,8188 | – | 194 | 2,31 | – | – | минус 39 | – | 0,19 |
| 15 | 246–264 | 3,17 | 41,52 | 0,8247 | 1,4596 | 208 | 2,72 | – | – | минус 33 | 102 | 0,31 |
| 16 | 264–278 | 3,15 | 44,67 | 0,8364 | – | 215 | 3,22 | 2,34 | – | минус 28 | – | 0,43 |
| 17 | 278–294 | 3,16 | 47,83 | 0,8492 | 1,4711 | 222 | 3,91 | 2,78 | – | минус 21 | 132 | 0,57 |
| 18 | 294–311 | 3,11 | 50,94 | 0,8524 | – | 241 | 5,25 | 3,11 | 1,17 | минус 11 | – | 0,72 |
| 19 | 311–322 | 3,06 | 54,00 | 0,8593 | 1,4793 | 253 | 7,01 | 3,42 | 1,46 | минус 4 | 160 | 0,89 |
| 20 | 322–335 | 3,24 | 57,24 | 0,8722 | – | 264 | 9,22 | 4,35 | 1,77 | 4 | – | 1,02 |
| 21 | 335–360 | 3,25 | 60,49 | 0,8796 | 1,4873 | 282 | 13,71 | 5,61 | 2,13 | 9 | 175 | 1,16 |
| 22 | 360–381 | 3,22 | 63,71 | 0,8868 | – | 296 | – | 7,93 | 2,53 | 12 | – | 1,28 |
| 23 | 381–402 | 3,21 | 66,92 | 0,8943 | 1,4988 | 310 | – | 10,66 | 3,02 | 17 | 187 | 1,43 |
| 24 | 402–421 | 3,23 | 70,15 | 0,8976 | – | 321 | – | 14,79 | 4,07 | 19 | – | 1,55 |
| 25 | 421–443 | 3,29 | 73,44 | 0,9027 | 1,5063 | 336 | – | – | 5,12 | 22 | 208 | 1,71 |
| 26 | 443–465 | 3,31 | 76,75 | 0,9079 | – | 342 | – | – | 6,33 | 26 | – | 1,84 |
| 27 | 465–489 | 3,38 | 80,13 | 0,9122 | 1,5147 | 358 | – | – | 7,81 | 31 | 231 | 1,98 |
| 28 | 489–510 | 3,36 | 83,49 | 0,9170 | – | 384 | – | – | 10,24 | 35 | – | 2,06 |
| 29 | 510–529 | 3,29 | 86,78 | 0,9216 | – | 396 | – | – | 13,97 | 39 | 278 | 2,19 |
| 30 | 529–550 | 3,37 | 90,15 | 0,9273 | – | 418 | – | – | – | 44 | – | 2,32 |
| 31 | остаток | 9,85 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 49 – Разгонка (ИТК) Синегорской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,18 | 1,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–65 | 2,32 | 3,50 | 0,6503 | 1,3715 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 65–84 | 2,38 | 5,88 | 0,6872 | 1,3885 | 89 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 84–99 | 2,47 | 8,35 | 0,7136 | 1,4003 | 96 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 99–112 | 2,51 | 10,86 | 0,7271 | 1,4081 | 104 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 112–128 | 2,59 | 13,45 | 0,7372 | 1,4130 | 109 | 0,78 | – | – | – | – | – |
| 7 | 128–141 | 2,62 | 16,07 | 0,7492 | 1,4205 | 121 | 0,85 | – | – | – | – | – |
| 8 | 141–155 | 2,61 | 18,68 | 0,7595 | 1,4262 | 126 | 0,95 | – | – | – | – | – |
| 9 | 155–168 | 2,64 | 21,32 | 0,7701 | 1,4312 | 132 | 1,08 | – | – | – | – | – |
| 10 | 168–182 | 2,67 | 23,99 | 0,7790 | 1,4363 | 140 | 1,25 | 0,77 | – | – | – | 0,01 |
| 11 | 182–198 | 2,69 | 26,68 | 0,7864 | 1,4406 | 146 | 1,44 | 0,87 | – | минус 60 | 40 | 0,02 |
| 12 | 198–216 | 2,73 | 29,41 | 0,7958 | 1,4455 | 155 | 1,76 | 0,96 | – | минус 52 | 53 | 0,04 |
| 13 | 216–231 | 2,76 | 32,17 | 0,8040 | 1,4494 | 167 | 2,18 | 1,15 | 0,76 | минус 43 | 64 | 0,07 |
| 14 | 231–246 | 2,79 | 34,96 | 0,8117 | 1,4533 | 183 | 2,57 | 1,30 | 0,85 | минус 35 | 74 | 0,11 |
| 15 | 246–261 | 2,83 | 37,79 | 0,8304 | 1,4653 | 197 | 3,06 | 1,55 | 0,97 | минус 32 | 88 | 0,19 |
| 16 | 261–275 | 2,84 | 40,63 | 0,8381 | 1,4690 | 208 | 3,91 | 1,74 | 1,12 | минус 27 | 98 | 0,31 |
| 17 | 275–289 | 2,88 | 43,51 | 0,8443 | 1,4725 | 222 | 4,83 | 2,11 | 1,23 | минус 18 | 112 | 0,34 |
| 18 | 289–304 | 2,91 | 46,42 | 0,8459 | 1,4732 | 233 | 6,29 | 2,50 | 1,41 | минус 11 | 122 | 0,42 |
| 19 | 304–319 | 2,93 | 49,35 | 0,8504 | 1,4746 | 249 | 8,42 | 3,01 | 1,64 | минус 5 | 132 | 0,46 |
| 20 | 319–332 | 2,94 | 52,29 | 0,8584 | 1,4802 | 256 | 10,93 | 3,75 | 1,86 | 0 | 144 | 0,48 |
| 21 | 332–349 | 2,92 | 55,21 | 0,8697 | 1,4856 | 262 | 15,06 | 4,55 | 2,19 | 8 | 148 | 0,51 |
| 22 | 349–364 | 2,90 | 58,11 | 0,8772 | 1,4902 | 279 | – | 5,81 | 2,63 | 13 | 156 | 0,53 |
| 23 | 364–380 | 2,94 | 61,05 | 0,8819 | 1,4931 | 284 | – | 7,52 | 3,11 | 18 | 167 | 0,56 |
| 24 | 380–397 | 2,96 | 64,01 | 0,8876 | 1,4985 | 295 | – | 9,93 | 3,84 | 22 | 176 | 0,61 |
| 25 | 397–413 | 2,98 | 66,99 | 0,8942 | 1,5027 | 308 | – | 14,79 | 4,53 | 26 | 188 | 0,66 |
| 26 | 413–430 | 3,17 | 70,16 | 0,9024 | 1,5069 | 321 | – | – | 5,62 | 28 | 205 | 0,69 |
| 27 | 430–449 | 3,26 | 73,42 | 0,9118 | 1,5118 | 340 | – | – | 6,94 | 31 | 221 | 0,74 |
| 28 | 449–475 | 3,31 | 76,73 | 0,9195 | 1,5177 | 358 | – | – | 9,13 | 35 | 244 | 0,81 |
| 29 | 475–501 | 3,38 | 80,11 | 0,9283 | – | 380 | – | – | 12,27 | 41 | 268 | 0,93 |
| 30 | 501–530 | 3,44 | 83,55 | 0,9377 | – | 402 | – | – | – | 45 | 292 | 1,06 |
| 31 | остаток | 16,45 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 50 – Разгонка (ИТК) Славянской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,52 | 1,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–55 | 2,23 | 3,75 | 0,6450 | 1,3748 | – | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 3 | 55–82 | 2,44 | 6,19 | 0,6764 | 1,3861 | 82 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 4 | 82–103 | 2,62 | 8,81 | 0,7084 | 1,3989 | 103 | – | – | – | – | – | 0,04 |
| 5 | 103–128 | 2,64 | 11,45 | 0,7276 | 1,4080 | 117 | 0,76 | – | – | – | – | 0,05 |
| 6 | 128–149 | 2,58 | 14,03 | 0,7463 | 1,4192 | 126 | 0,90 | – | – | – | – | 0,07 |
| 7 | 149–162 | 2,65 | 16,68 | 0,7611 | 1,4267 | 136 | 1,06 | – | – | – | – | 0,19 |
| 8 | 162–179 | 2,71 | 19,39 | 0,7863 | 1,4352 | 148 | 1,31 | 0,91 | – | – | – | 0,28 |
| 9 | 179–195 | 2,71 | 22,10 | 0,7906 | 1,4422 | 157 | 1,62 | 1,11 | – | минус 55 | – | 0,37 |
| 10 | 195–209 | 2,83 | 24,93 | 0,8013 | 1,4476 | 167 | 2,09 | 1,28 | – | минус 46 | – | 0,46 |
| 11 | 209–231 | 2,88 | 27,81 | 0,8202 | 1,4558 | 176 | 2,79 | 1,62 | 0,88 | минус 37 | 84 | 0,65 |
| 12 | 231–246 | 2,96 | 30,77 | 0,8293 | 1,4617 | 184 | 3,51 | 1,92 | 0,98 | минус 31 | – | 0,84 |
| 13 | 246–261 | 2,98 | 33,75 | 0,8412 | 1,4693 | 194 | 4,07 | 2,16 | 1,07 | минус 26 | 112 | 1,05 |
| 14 | 261–285 | 3,03 | 36,78 | 0,8544 | 1,4771 | 201 | 5,48 | 2,71 | 1,28 | минус 17 | – | 1,39 |
| 15 | 285–304 | 3,04 | 39,82 | 0,8575 | 1,4787 | 229 | 7,83 | 3,38 | 1,54 | минус 8 | 144 | 1,66 |
| 16 | 304–321 | 3,05 | 42,87 | 0,8616 | 1,4813 | 254 | 10,74 | 4,10 | 1,85 | 0 | – | 1,74 |
| 17 | 321–338 | 3,07 | 45,94 | 0,8732 | 1,4876 | 269 | 13,58 | 4,95 | 2,18 | 7 | 188 | 1,83 |
| 18 | 338–352 | 3,08 | 49,02 | 0,8857 | 1,4952 | 280 | 18,22 | 6,02 | 2,67 | 12 | – | 1,96 |
| 19 | 352–369 | 3,12 | 52,14 | 0,8907 | 1,5008 | 289 | – | 7,54 | 3,25 | 17 | 213 | 2,17 |
| 20 | 369–387 | 3,16 | 55,30 | 0,8973 | 1,5064 | 302 | – | 9,88 | 3,93 | 19 | – | 2,39 |
| 21 | 387–405 | 3,19 | 58,49 | 0,9041 | 1,5089 | 310 | – | 14,96 | 5,02 | 23 | 236 | 2,58 |
| 22 | 405–423 | 3,21 | 61,70 | 0,9088 | 1,5137 | 321 | – | – | 6,14 | 26 | – | 2,72 |
| 23 | 423–442 | 3,24 | 64,94 | 0,9152 | 1,5192 | 334 | – | – | 7,45 | 29 | 254 | 2,85 |
| 24 | 442–460 | 3,27 | 68,21 | 0,9228 | – | 345 | – | – | 8,91 | 33 | – | 2,98 |
| 25 | 460–479 | 3,30 | 71,51 | 0,9303 | – | 356 | – | – | 10,87 | 36 | 272 | 3,12 |
| 26 | 479–497 | 3,32 | 74,83 | 0,9389 | – | 364 | – | – | 14,66 | 38 | – | 3,24 |
| 27 | 497–514 | 3,35 | 78,18 | 0,9461 | – | 378 | – | – | – | 41 | 287 | 3,29 |
| 28 | 514–535 | 3,38 | 81,56 | 0,9530 | – | 392 | – | – | – | 44 | – | 3,34 |
| 29 | 535–560 | 3,44 | 85,00 | 0,9605 | – | 408 | – | – | – | 48 | 309 | 3,40 |
| 30 | остаток | 15,00 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 51 – Разгонка (ИТК) Тайгинской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,44 | 1,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–58 | 2,34 | 3,78 | 0,6459 | 1,3735 | 74 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 58–87 | 2,55 | 6,33 | 0,6773 | 1,3853 | 87 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 87–103 | 2,56 | 8,89 | 0,7054 | 1,3961 | 96 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 5 | 103–121 | 2,59 | 11,48 | 0,7212 | 1,4048 | 109 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 6 | 121–137 | 2,63 | 14,11 | 0,7378 | 1,4137 | 117 | 0,74 | – | – | – | – | 0,04 |
| 7 | 137–154 | 2,65 | 16,76 | 0,7514 | 1,4215 | 126 | 0,85 | – | – | – | – | 0,07 |
| 8 | 154–167 | 2,67 | 19,43 | 0,7651 | 1,4292 | 133 | 0,96 | – | – | – | – | 0,09 |
| 9 | 167–181 | 2,75 | 22,18 | 0,7764 | 1,4351 | 145 | 1,13 | 0,77 | – | – | – | 0,11 |
| 10 | 181–197 | 2,81 | 24,99 | 0,7885 | 1,4409 | 151 | 1,28 | 0,88 | – | минус 55 | – | 0,13 |
| 11 | 197–212 | 2,81 | 27,80 | 0,8046 | 1,4487 | 169 | 1,59 | 1,03 | 0,74 | минус 46 | – | 0,18 |
| 12 | 212–228 | 2,83 | 30,63 | 0,8097 | 1,4522 | 183 | 1,98 | 1,26 | 0,79 | минус 40 | 79 | 0,23 |
| 13 | 228–242 | 2,81 | 33,44 | 0,8183 | 1,4570 | 194 | 2,32 | 1,47 | 0,93 | минус 30 | – | 0,34 |
| 14 | 242–260 | 2,84 | 36,28 | 0,8262 | 1,4618 | 208 | 2,97 | 1,72 | 1,06 | минус 26 | 107 | 0,46 |
| 15 | 260–278 | 2,85 | 39,13 | 0,8386 | 1,4685 | 224 | 3,64 | 2,08 | 1,18 | минус 17 | – | 0,61 |
| 16 | 278–296 | 2,88 | 42,01 | 0,8436 | 1,4713 | 234 | 4,69 | 2,38 | 1,39 | минус 10 | 136 | 0,77 |
| 17 | 296–312 | 2,94 | 44,95 | 0,8468 | 1,4732 | 250 | 6,09 | 2,98 | 1,67 | минус 4 | – | 0,85 |
| 18 | 312–329 | 2,96 | 47,91 | 0,8508 | 1,4751 | 261 | 8,22 | 3,73 | 1,89 | 2 | 181 | 0,96 |
| 19 | 329–345 | 3,03 | 50,94 | 0,8626 | 1,4822 | 284 | 11,42 | 4,63 | 2,23 | 9 | – | 1,03 |
| 20 | 345–361 | 3,09 | 54,03 | 0,8708 | 1,4863 | 289 | 15,67 | 5,91 | 2,65 | 14 | 210 | 1,08 |
| 21 | 361–380 | 3,05 | 57,08 | 0,8802 | 1,4918 | 296 | – | 7,63 | 3,19 | 18 | – | 1,17 |
| 22 | 380–397 | 3,13 | 60,21 | 0,8864 | 1,4979 | 309 | – | 10,14 | 3,96 | 21 | 238 | 1,32 |
| 23 | 397–416 | 3,27 | 63,48 | 0,8913 | 1,5024 | 321 | – | 14,97 | 4,87 | 25 | – | 1,40 |
| 24 | 416–435 | 3,35 | 66,83 | 0,8977 | 1,5078 | 333 | – | – | 5,98 | 29 | 252 | 1,48 |
| 25 | 435–456 | 3,39 | 70,22 | 0,9068 | 1,5119 | 346 | – | – | 7,35 | 33 | – | 1,54 |
| 26 | 456–478 | 3,47 | 73,69 | 0,9163 | 1,5182 | 360 | – | – | 8,88 | 36 | 274 | 1,62 |
| 27 | 478–500 | 3,51 | 77,20 | 0,9254 | – | 374 | – | – | 12,23 | 39 | – | 1,68 |
| 28 | 500–521 | 3,58 | 80,78 | 0,9349 | – | 389 | – | – | 16,14 | 42 | 289 | 1,71 |
| 29 | 521–540 | 3,63 | 84,41 | 0,9436 | – | 405 | – | – | – | 45 | – | 1,83 |
| 30 | 540–560 | 3,79 | 88,20 | 0,9524 | – | 414 | – | – | – | 48 | 304 | 1,97 |
| 31 | остаток | 11,80 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 52 – Разгонка (ИТК) Телецкой нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 0,91 | 0,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–59 | 2,13 | 3,04 | 0,6466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 59–92 | 2,77 | 5,81 | 0,6858 | 1,3877 | – | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 4 | 92–115 | 2,66 | 8,47 | 0,7163 | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 5 | 115–133 | 2,81 | 1,28 | 0,7337 | 1,4093 | 122 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 6 | 133–152 | 2,87 | 14,15 | 0,7541 | – | 131 | – | – | – | – | – | 0,04 |
| 7 | 152–171 | 2,93 | 17,08 | 0,7676 | 1,4317 | 138 | 0,87 | – | – | – | – | 0,11 |
| 8 | 171–188 | 2,82 | 19,90 | 0,7854 | – | 150 | 0,93 | – | – | – | – | 0,23 |
| 9 | 188–205 | 2,44 | 22,34 | 0,7992 | 1,4452 | 160 | 1,08 | 1,02 | – | – | – | 0,39 |
| 10 | 205–228 | 2,87 | 25,21 | 0,8156 | – | 174 | 1,36 | 1,19 | – | минус 49 | – | 0,71 |
| 11 | 228–240 | 2,95 | 28,16 | 0,8202 | 1,4588 | 186 | 1,68 | 1,41 | – | минус 43 | 96 | 1,13 |
| 12 | 240–251 | 3,03 | 31,19 | 0,8432 | – | 202 | 2,24 | 1,62 | 1,04 | минус 35 | – | 1,54 |
| 13 | 251–265 | 3,02 | 34,21 | 0,8584 | 1,4697 | 218 | 2,76 | 1,96 | 1,22 | минус 27 | 115 | 1,96 |
| 14 | 265–287 | 2,88 | 37,09 | 0,8612 | – | 231 | 3,68 | 2,38 | 1,46 | минус 19 | – | 2,23 |
| 15 | 287–298 | 2,97 | 40,06 | 0,8646 | 1,4813 | 242 | 4,75 | 3,01 | 1,67 | минус 11 | 154 | 2,37 |
| 16 | 298–320 | 3,11 | 43,17 | 0,8694 | – | 252 | 6,43 | 3,32 | 1,91 | минус 3 | – | 2,44 |
| 17 | 320–335 | 3,12 | 46,29 | 0,8807 | 1,4896 | 259 | 8,76 | 4,83 | 2,23 | 4 | 186 | 2,51 |
| 18 | 335–346 | 3,11 | 49,40 | 0,8910 | – | 272 | 11,92 | 6,34 | 2,64 | 9 | – | 2,57 |
| 19 | 346–357 | 3,17 | 52,57 | 0,8976 | 1,4974 | 286 | 16,31 | 8,12 | 3,07 | 14 | 218 | 2,66 |
| 20 | 357–375 | 3,12 | 55,69 | 0,9048 | – | 293 | – | 9,77 | 3,83 | 18 | – | 2,68 |
| 21 | 375–392 | 3,21 | 58,90 | 0,9078 | 1,5081 | 308 | – | 11,84 | 4,48 | 22 | 236 | 2,69 |
| 22 | 392–409 | 3,11 | 62,01 | 0,9126 | – | 316 | – | 15,51 | 5,61 | 24 | – | 2,75 |
| 23 | 409–428 | 3,13 | 65,14 | 0,9159 | 1,5166 | 324 | – | – | 6,88 | 26 | 255 | 2,86 |
| 24 | 428–448 | 3,06 | 68,20 | 0,9238 | – | 336 | – | – | 8,34 | 29 | – | 2,98 |
| 25 | 448–469 | 3,14 | 71,34 | 0,9306 | 1,5248 | 341 | – | – | 9,98 | 32 | 272 | 3,15 |
| 26 | 469–491 | 3,08 | 74,42 | 0,9388 | – | 349 | – | – | 14,20 | 34 | – | 3,41 |
| 27 | 491–513 | 3,12 | 77,54 | 0,9459 | – | 362 | – | – | – | 37 | 290 | 3,67 |
| 28 | 513–535 | 3,05 | 80,59 | 0,9522 | – | 378 | – | – | – | 40 | – | 3,89 |
| 29 | 535–560 | 3,16 | 83,75 | 0,9597 | – | 396 | – | – | – | 45 | 305 | 4,13 |
| 30 | остаток | 16,25 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 53 – Разгонка (ИТК) Тиманской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,44 | 1,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–50 | 2,27 | 3,64 | 0,6437 | 1,3691 | 72 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 50–68 | 2,24 | 5,88 | 0,6579 | 1,3752 | 82 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 68–85 | 2,53 | 8,41 | 0,6930 | 1,3909 | 90 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 85–103 | 2,75 | 11,16 | 0,7128 | 1,4002 | 102 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 6 | 103–124 | 2,76 | 13,92 | 0,7267 | 1,4075 | 110 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 7 | 124–139 | 2,87 | 16,79 | 0,7395 | 1,4149 | 116 | 0,82 | – | – | – | – | 0,04 |
| 8 | 139–153 | 2,78 | 19,57 | 0,7538 | 1,4225 | 121 | 0,95 | – | – | – | – | 0,06 |
| 9 | 153–167 | 2,74 | 22,31 | 0,7640 | 1,4281 | 130 | 1,06 | – | – | – | 34 | 0,09 |
| 10 | 167–180 | 2,83 | 25,14 | 0,7748 | 1,4342 | 140 | 1,22 | 0,85 | – | – | – | 0,13 |
| 11 | 180–194 | 2,85 | 27,99 | 0,7837 | 1,4385 | 149 | 1,45 | 0,99 | – | минус 56 | 46 | 0,16 |
| 12 | 194–207 | 2,96 | 30,95 | 0,7940 | 1,4439 | 158 | 1,68 | 1,13 | – | минус 47 | – | 0,19 |
| 13 | 207–220 | 2,97 | 33,92 | 0,8063 | 1,4505 | 168 | 2,06 | 1,31 | 0,76 | минус 43 | 78 | 0,25 |
| 14 | 220–239 | 3,04 | 36,96 | 0,8127 | 1,4530 | 175 | 2,73 | 1,57 | 0,88 | минус 37 | – | 0,31 |
| 15 | 239–254 | 3,07 | 40,03 | 0,8213 | 1,4583 | 179 | 3,46 | 1,89 | 0,94 | минус 28 | 104 | 0,42 |
| 16 | 254–270 | 3,08 | 43,11 | 0,8319 | 1,4649 | 189 | 4,31 | 2,21 | 1,12 | минус 22 | – | 0,69 |
| 17 | 270–288 | 3,16 | 46,27 | 0,8417 | 1,4704 | 208 | 5,54 | 2,75 | 1,38 | минус 15 | 128 | 0,83 |
| 18 | 288–304 | 3,17 | 49,44 | 0,8452 | 1,4718 | 223 | 7,22 | 3,23 | 1,46 | минус 9 | – | 0,94 |
| 19 | 304–319 | 3,17 | 52,61 | 0,8492 | 1,4735 | 241 | 9,37 | 3,97 | 1,68 | минус 2 | 142 | 1,03 |
| 20 | 319–335 | 3,19 | 55,80 | 0,8591 | 1,4795 | 268 | 14,51 | 5,13 | 1,97 | 4 | – | 1,09 |
| 21 | 335–351 | 3,22 | 59,02 | 0,8669 | 1,4861 | 286 | – | 6,52 | 2,41 | 9 | 176 | 1,11 |
| 22 | 351–367 | 3,24 | 62,26 | 0,8757 | 1,4907 | 308 | – | 8,34 | 3,05 | 14 | – | 1,20 |
| 23 | 367–386 | 3,27 | 65,53 | 0,8828 | 1,4949 | 329 | – | 10,32 | 4,12 | 18 | 182 | 1,26 |
| 24 | 386–407 | 3,24 | 68,77 | 0,8867 | 1,4984 | 347 | – | 14,21 | 5,23 | 21 | – | 1,35 |
| 25 | 407–429 | 3,26 | 72,03 | 0,8924 | 1,5032 | 361 | – | – | 6,38 | 24 | 208 | 1,47 |
| 26 | 429–453 | 3,22 | 75,25 | 0,8978 | 1,5078 | 382 | – | – | 7,57 | 27 | – | 1,58 |
| 27 | 453–477 | 3,19 | 78,44 | 0,9069 | 1,5126 | 394 | – | – | 8,74 | 31 | 239 | 1,71 |
| 28 | 477–501 | 3,17 | 81,61 | 0,9164 | 1,5183 | 405 | – | – | 10,49 | 35 | – | 1,84 |
| 29 | 501–525 | 3,21 | 84,82 | 0,9258 | – | 412 | – | – | 13,51 | 42 | 273 | 1,96 |
| 30 | 525–550 | 3,28 | 88,10 | 0,9349 | – | 419 | – | – | – | 48 | – | 2,12 |
| 31 | остаток | 11,90 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 54 – Разгонка (ИТК) Тобольской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,26 | 2,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–50 | 2,37 | 4,63 | 0,6355 | – | 72 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 50–67 | 2,43 | 7,06 | 0,6529 | – | 86 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 4 | 67–80 | 2,51 | 9,57 | 0,6794 | 1,3880 | 92 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 5 | 80–94 | 2,62 | 12,19 | 0,7023 | 1,3961 | 98 | – | – | – | – | – | 0,06 |
| 6 | 94–106 | 2,64 | 14,83 | 0,7185 | 1,4057 | 103 | – | – | – | – | – | 0,09 |
| 7 | 106–119 | 2,73 | 17,56 | 0,7293 | 1,4134 | 109 | – | – | – | – | – | 0,12 |
| 8 | 119–133 | 3,22 | 20,78 | 0,7438 | 1,4196 | 117 | – | – | – | – | – | 0,16 |
| 9 | 133–145 | 3,24 | 24,02 | 0,7552 | 1,4263 | 126 | – | – | – | – | – | 0,19 |
| 10 | 145–158 | 2,86 | 26,88 | 0,7612 | 1,4305 | 134 | – | – | – | – | – | 0,21 |
| 11 | 158–169 | 2,87 | 29,75 | 0,7729 | 1,4360 | 139 | 0,86 | – | – | – | – | 0,24 |
| 12 | 169–180 | 2,91 | 32,66 | 0,7788 | 1,4392 | 149 | 0,96 | 0,79 | – | – | – | 0,26 |
| 13 | 180–191 | 2,95 | 35,61 | 0,7881 | 1,4412 | 150 | 1,09 | 0,84 | – | минус 58 | – | 0,28 |
| 14 | 191–204 | 2,96 | 38,57 | 0,7942 | 1,4453 | 170 | 1,25 | 0,97 | – | минус 50 | – | 0,31 |
| 15 | 204–224 | 2,97 | 41,54 | 0,8072 | 1,4508 | 177 | 1,56 | 1,18 | 0,68 | минус 45 | – | 0,33 |
| 16 | 224–240 | 3,05 | 44,59 | 0,8126 | 1,4556 | 191 | 1,71 | 1,41 | 0,90 | минус 35 | 87 | 0,35 |
| 17 | 240–259 | 3,17 | 47,76 | 0,8211 | 1,4613 | 200 | 2,10 | 1,62 | 1,09 | минус 29 | 102 | 0,36 |
| 18 | 259–277 | 3,28 | 51,04 | 0,8299 | 1,4651 | 210 | 2,78 | 1,90 | 1,11 | минус 20 | 122 | 0,41 |
| 19 | 277–295 | 3,25 | 54,29 | 0,8343 | 1,4682 | 219 | 3,37 | 2,29 | 1,20 | минус 13 | 133 | 0,43 |
| 20 | 295–315 | 3,27 | 57,56 | 0,8453 | 1,4730 | 227 | 4,38 | 2,87 | 1,31 | минус 6 | 146 | 0,47 |
| 21 | 315–329 | 3,18 | 60,74 | 0,8519 | 1,4784 | 235 | 5,63 | 3,43 | 1,62 | 1 | 151 | 0,53 |
| 22 | 329–348 | 3,34 | 64,08 | 0,8611 | 1,4849 | 258 | 7,42 | 4,22 | 1,89 | 7 | 160 | 0,59 |
| 23 | 348–367 | 3,21 | 67,29 | 0,8706 | 1,4887 | 267 | 9,95 | 5,84 | 2,26 | 14 | 178 | 0,63 |
| 24 | 367–389 | 3,29 | 70,58 | 0,8791 | 1,4936 | 282 | 14,57 | 6,90 | 2,59 | 18 | 193 | 0,64 |
| 25 | 389–411 | 3,34 | 73,92 | 0,8864 | 1,4994 | 300 | – | 9,17 | 3,02 | 21 | 211 | 0,66 |
| 26 | 411–435 | 3,32 | 77,24 | 0,8932 | 1,5052 | 321 | – | 12,48 | 3,51 | 23 | 223 | 0,68 |
| 27 | 435–460 | 3,31 | 80,55 | 0,8995 | 1,5113 | 342 | – | 16,25 | 4,37 | 27 | 242 | 0,71 |
| 28 | 460–486 | 3,28 | 83,83 | 0,9054 | 1,5168 | 366 | – | – | 5,68 | 33 | 265 | 0,74 |
| 29 | 486–509 | 3,26 | 87,09 | 0,9117 | – | 392 | – | – | 8,42 | 39 | 281 | 0,78 |
| 30 | 509–530 | 3,22 | 90,31 | 0,9177 | – | 418 | – | – | 11,86 | 42 | 297 | 0,82 |
| 31 | остаток | 9,69 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 55 – Разгонка (ИТК) Тумановской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,83 | 1,83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–57 | 2,71 | 4,54 | 0,6443 | 1,3702 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 57–78 | 2,87 | 7,41 | 0,6771 | 1,3835 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 78–93 | 2,89 | 10,30 | 0,7036 | 1,3909 | 102 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 93–115 | 2,94 | 13,24 | 0,7228 | 1,4071 | 106 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 115–132 | 2,95 | 16,19 | 0,7321 | 1,4122 | 114 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 7 | 132–149 | 2,97 | 19,16 | 0,7488 | 1,4213 | 121 | 0,77 | – | – | – | – | 0,03 |
| 8 | 149–167 | 3,18 | 22,34 | 0,7615 | 1,4282 | 129 | 0,93 | – | – | – | – | 0,06 |
| 9 | 167–183 | 3,17 | 25,51 | 0,7765 | 1,4352 | 140 | 1,06 | 0,75 | – | – | – | 0,08 |
| 10 | 183–198 | 3,26 | 28,77 | 0,7944 | 1,4413 | 154 | 1,32 | 0,88 | – | минус 57 | – | 0,11 |
| 11 | 198–216 | 3,44 | 32,21 | 0,8016 | 1,4479 | 163 | 1,53 | 1,02 | 0,70 | минус 52 | 77 | 0,13 |
| 12 | 216–234 | 3,37 | 35,58 | 0,8106 | 1,4521 | 168 | 1,82 | 1,19 | 0,83 | минус 41 | – | 0,15 |
| 13 | 234–251 | 3,21 | 38,79 | 0,8177 | 1,4567 | 181 | 2,41 | 1,48 | 0,92 | минус 36 | 102 | 0,19 |
| 14 | 251–269 | 3,19 | 41,98 | 0,8285 | 1,4658 | 194 | 3,06 | 1,71 | 1,12 | минус 27 | – | 0,26 |
| 15 | 269–286 | 3,13 | 45,11 | 0,8364 | 1,4682 | 206 | 3,92 | 2,10 | 1,31 | минус 19 | 126 | 0,37 |
| 16 | 286–303 | 3,12 | 48,23 | 0,8425 | 1,4712 | 221 | 5,25 | 2,44 | 1,54 | минус 9 | – | 0,51 |
| 17 | 303–321 | 3,26 | 51,49 | 0,8514 | 1,4751 | 244 | 7,19 | 3,37 | 1,83 | 1 | 143 | 0,73 |
| 18 | 321–337 | 3,28 | 54,77 | 0,8639 | 1,4827 | 263 | 9,42 | 4,39 | 2,19 | 8 | – | 0,82 |
| 19 | 337–355 | 3,33 | 58,10 | 0,8708 | 1,4873 | 290 | 14,64 | 5,92 | 2,61 | 14 | 178 | 0,93 |
| 20 | 355–374 | 3,24 | 61,34 | 0,8731 | 1,4897 | 314 | – | 7,98 | 3,14 | 19 | – | 1,04 |
| 21 | 374–393 | 3,11 | 64,45 | 0,8806 | 1,4916 | 336 | – | 10,13 | 3,86 | 22 | 194 | 1,09 |
| 22 | 393–412 | 3,09 | 67,54 | 0,8867 | 1,4941 | 344 | – | 14,49 | 4,72 | 25 | – | 1,15 |
| 23 | 412–431 | 3,06 | 70,60 | 0,8918 | 1,4979 | 360 | – | – | 5,78 | 28 | 213 | 1,24 |
| 24 | 431–450 | 3,12 | 73,72 | 0,8977 | 1,5022 | 372 | – | – | 6,91 | 31 | – | 1,32 |
| 25 | 450–469 | 3,08 | 76,80 | 0,9023 | 1,5078 | 381 | – | – | 7,98 | 34 | 238 | 1,39 |
| 26 | 469–491 | 3,05 | 79,85 | 0,9084 | 1,5136 | 393 | – | – | 9,22 | 36 | – | 1,51 |
| 27 | 491–511 | 3,03 | 82,88 | 0,9166 | – | 408 | – | – | 10,44 | 39 | 264 | 1,62 |
| 28 | 511–532 | 3,11 | 85,99 | 0,9248 | – | 414 | – | – | 14,17 | 42 | – | 1,70 |
| 29 | 532–550 | 2,91 | 88,90 | 0,9340 | – | 422 | – | – | – | 44 | 283 | 1,93 |
| 30 | остаток | 11,10 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 56 – Разгонка (ИТК) Хмелевской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,15 | 2,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–51 | 2,43 | 4,58 | – | 1,3642 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 51–63 | 2,48 | 7,06 | 0,6462 | 1,3721 | 84 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 63–82 | 2,66 | 9,72 | 0,6821 | 1,3849 | 91 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 82–93 | 2,65 | 12,37 | 0,7035 | 1,3961 | 96 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 93–106 | 2,67 | 15,04 | 0,7140 | 1,4042 | 103 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 106–119 | 2,84 | 17,88 | 0,7272 | 1,4089 | 107 | 0,74 | – | – | – | – | – |
| 8 | 119–132 | 2,81 | 20,69 | 0,7405 | 1,4177 | 115 | 0,81 | – | – | – | – | – |
| 9 | 132–143 | 2,82 | 23,51 | 0,7531 | 1,4230 | 119 | 0,91 | – | – | – | – | – |
| 10 | 143–154 | 2,86 | 26,37 | 0,7620 | 1,4281 | 124 | 1,02 | 0,75 | – | – | – | – |
| 11 | 154–166 | 2,88 | 29,25 | 0,7735 | 1,4316 | 132 | 1,10 | 0,79 | – | – | – | – |
| 12 | 166–178 | 2,91 | 32,16 | 0,7784 | 1,4379 | 148 | 1,27 | 0,87 | – | – | 46 | 0,01 |
| 13 | 178–191 | 2,97 | 35,13 | 0,7879 | 1,4419 | 154 | 1,46 | 0,98 | – | – | – | 0,03 |
| 14 | 191–205 | 2,96 | 38,09 | 0,7982 | 1,4453 | 162 | 1,77 | 1,14 | 0,69 | минус 49 | 64 | 0,06 |
| 15 | 205–217 | 3,07 | 41,16 | 0,8086 | 1,4512 | 172 | 2,09 | 1,35 | 0,79 | минус 44 | – | 0,07 |
| 16 | 217–230 | 3,08 | 44,24 | 0,8145 | 1,4528 | 184 | 2,63 | 1,57 | 0,89 | минус 37 | 98 | 0,11 |
| 17 | 230–244 | 3,09 | 47,33 | 0,8202 | 1,4587 | 196 | 3,15 | 1,78 | 0,98 | минус 28 | – | 0,14 |
| 18 | 244–264 | 3,12 | 50,45 | 0,8292 | 1,4632 | 210 | 4,03 | 2,16 | 1,14 | минус 26 | 116 | 0,19 |
| 19 | 264–279 | 3,14 | 53,59 | 0,8394 | 1,4661 | 220 | 5,02 | 2,57 | 1,26 | минус 19 | – | 0,27 |
| 20 | 279–297 | 3,22 | 56,81 | 0,8447 | 1,4692 | 232 | 6,39 | 3,17 | 1,52 | минус 11 | 134 | 0,36 |
| 21 | 297–319 | 3,17 | 59,98 | 0,8493 | 1,4718 | 249 | 7,83 | 3,89 | 1,67 | минус 6 | – | 0,44 |
| 22 | 319–342 | 3,13 | 63,11 | 0,8578 | 1,4777 | 265 | 10,11 | 5,18 | 2,03 | 2 | 155 | 0,53 |
| 23 | 342–359 | 3,18 | 66,29 | 0,8655 | 1,4836 | 286 | 13,41 | 6,38 | 2,34 | 7 | – | 0,66 |
| 24 | 359–380 | 3,24 | 69,53 | 0,8726 | 1,4894 | 312 | – | 8,44 | 2,89 | 14 | 176 | 0,71 |
| 25 | 380–402 | 3,28 | 72,81 | 0,8784 | 1,4965 | 332 | – | 11,27 | 3,64 | 19 | – | 0,78 |
| 26 | 402–424 | 3,31 | 76,12 | 0,8845 | 1,5039 | 356 | – | 14,56 | 4,86 | 24 | 205 | 0,83 |
| 27 | 424–448 | 3,25 | 79,37 | 0,8911 | – | 371 | – | – | 6,12 | 28 | – | 0,87 |
| 28 | 448–474 | 3,24 | 82,61 | 0,8986 | – | 388 | – | – | 8,37 | 33 | 241 | 0,92 |
| 29 | 474–500 | 3,19 | 85,80 | 0,9072 | – | 402 | – | – | 12,18 | 39 | – | 0,94 |
| 30 | 500–530 | 3,30 | 89,10 | 0,9140 | – | 416 | – | – | – | 42 | 273 | 0,98 |
| 31 | остаток | 10,90 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 57 – Разгонка (ИТК) Черемшанской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,88 | 1,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–52 | 2,44 | 4,32 | 0,6361 | 1,3690 | 76 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 52–74 | 2,57 | 6,89 | 0,6787 | 1,3852 | 83 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 74–89 | 2,63 | 9,52 | 0,7053 | 1,3987 | 96 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 89–104 | 2,76 | 12,28 | 0,7238 | 1,4091 | 104 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 104–119 | 2,77 | 15,05 | 0,7356 | 1,4162 | 109 | 0,71 | – | – | – | – | 0,01 |
| 7 | 119–134 | 3,07 | 18,12 | 0,7521 | 1,4249 | 113 | 0,81 | – | – | – | – | 0,02 |
| 8 | 134–147 | 2,88 | 21,00 | 0,7575 | 1,4272 | 122 | 0,87 | – | – | – | – | 0,03 |
| 9 | 147–161 | 2,94 | 23,94 | 0,7662 | 1,4324 | 129 | 1,00 | 0,72 | – | – | – | 0,04 |
| 10 | 161–176 | 3,08 | 27,02 | 0,7738 | 1,4355 | 138 | 1,14 | 0,81 | – | минус 62 | 44 | 0,07 |
| 11 | 176–193 | 3,12 | 30,14 | 0,7815 | 1,4396 | 146 | 1,32 | 0,96 | – | минус 53 | – | 0,09 |
| 12 | 193–208 | 3,17 | 33,31 | 0,7885 | 1,4430 | 158 | 1,70 | 1,09 | – | минус 42 | 73 | 0,11 |
| 13 | 208–221 | 3,11 | 36,42 | 0,8027 | 1,4518 | 164 | 2,13 | 1,31 | 0,79 | минус 37 | – | 0,14 |
| 14 | 221–237 | 3,09 | 39,51 | 0,8142 | 1,4579 | 172 | 2,64 | 1,68 | ,90 | минус 29 | 106 | 0,17 |
| 15 | 237–253 | 3,07 | 42,58 | 0,8203 | 1,4612 | 182 | 3,43 | 1,86 | 1,03 | минус 24 | – | 0,19 |
| 16 | 253–267 | 2,98 | 45,56 | 0,8266 | 1,4651 | 194 | 4,29 | 2,24 | 1,14 | минус 17 | 124 | 0,22 |
| 17 | 267–281 | 3,16 | 48,72 | 0,8335 | 1,4682 | 209 | 5,31 | 2,79 | 1,36 | минус 12 | – | 0,25 |
| 18 | 281–302 | 3,09 | 51,81 | 0,8436 | 1,4733 | 227 | 6,44 | 3,21 | 1,59 | минус 4 | 148 | 0,29 |
| 19 | 302–321 | 3,22 | 55,03 | 0,8544 | 1,4802 | 246 | 7,88 | 3,84 | 1,72 | минус 1 | – | 0,33 |
| 20 | 321–342 | 3,24 | 58,27 | 0,8613 | 1,4843 | 253 | 9,62 | 4,93 | 1,96 | 5 | 173 | 0,38 |
| 21 | 342–360 | 3,26 | 61,53 | 0,8668 | 1,4870 | 260 | 13,47 | 6,08 | 2,31 | 11 | – | 0,44 |
| 22 | 360–381 | 3,13 | 64,66 | 0,8722 | 1,4898 | 284 | – | 7,91 | 2,82 | 19 | 194 | 0,51 |
| 23 | 381–401 | 3,02 | 67,68 | 0,8789 | 1,4933 | 296 | – | 10,52 | 3,44 | 23 | – | 0,53 |
| 24 | 401–422 | 2,98 | 70,66 | 0,8863 | 1,4987 | 310 | – | 14,51 | 4,28 | 27 | 217 | 0,56 |
| 25 | 422–441 | 2,96 | 73,62 | 0,8924 | 1,5018 | 322 | – | – | 5,09 | 31 | – | 0,61 |
| 26 | 441–460 | 2,95 | 76,57 | 0,8985 | 1,5079 | 340 | – | – | 6,12 | 34 | 236 | 0,69 |
| 27 | 460–481 | 2,99 | 79,56 | 0,9049 | – | 358 | – | – | 8,26 | 38 | – | 0,76 |
| 28 | 481–501 | 3,03 | 82,59 | 0,9112 | – | 376 | – | – | 10,37 | 42 | 252 | 0,84 |
| 29 | 501–520 | 2,94 | 85,53 | 0,9198 | – | 390 | – | – | 13,01 | 44 | – | 0,91 |
| 30 | 520–540 | 2,87 | 88,40 | 0,9284 | – | 408 | – | – | – | 47 | 274 | 0,98 |
| 31 | остаток | 11,60 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 58 – Разгонка (ИТК) Шалымской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 1,32 | 1,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–79 | 2,44 | 3,76 | 0,6818 | 1,3742 | 86 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 79–96 | 2,35 | 6,11 | 0,7223 | 1,4019 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 96–111 | 2,47 | 8,58 | 0,7386 | 1,4113 | 105 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 111–129 | 2,63 | 11,21 | 0,7512 | 1,4171 | – | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 6 | 129–146 | 3,14 | 14,35 | 0,7627 | 1,4267 | 128 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 146–162 | 3,03 | 17,38 | 0,7791 | 1,4328 | – | 1,02 | – | – | – | – | 0,05 |
| 8 | 162–174 | 3,08 | 20,46 | 0,7883 | 1,4399 | 143 | 1,16 | – | – | – | – | – |
| 9 | 174–188 | 2,97 | 23,43 | 0,7994 | 1,4467 | – | 1,36 | 1,14 | – | – | – | 0,09 |
| 10 | 188–203 | 2,94 | 26,37 | 0,8076 | 1,4498 | 159 | 1,68 | 1,37 | – | минус 50 | 83 | – |
| 11 | 203–220 | 3,28 | 29,65 | 0,8188 | 1,4556 | – | 1,97 | 1,66 | – | – | – | 0,13 |
| 12 | 220–234 | 3,19 | 32,84 | 0,8264 | 1,4612 | 175 | 2,46 | 1,98 | – | минус 38 | 98 | – |
| 13 | 234–249 | 2,88 | 35,72 | 0,8436 | 1,4687 | – | 3,05 | 2,10 | – | – | – | 0,19 |
| 14 | 249–263 | 2,91 | 38,63 | 0,8479 | 1,4696 | 194 | 3,93 | 2,31 | – | минус 25 | 121 | – |
| 15 | 263–278 | 3,07 | 41,70 | 0,8568 | 1,4785 | – | 4,54 | 2,79 | – | – | – | 0,25 |
| 16 | 278–294 | 2,96 | 44,66 | 0,8601 | 1,4811 | 223 | 5,51 | 3,15 | – | минус 10 | 146 | – |
| 17 | 294–308 | 3,12 | 47,78 | 0,8633 | 1,4842 | – | 6,69 | 3,76 | 1,54 | – | – | 0,32 |
| 18 | 308–324 | 3,25 | 51,03 | 0,8667 | 1,4863 | 245 | 8,42 | 4,49 | 1,61 | минус 2 | 163 | – |
| 19 | 324–339 | 3,02 | 54,05 | 0,8696 | 1,4894 | – | 10,31 | 5,43 | 1,76 | – | – | 0,48 |
| 20 | 339–355 | 2,93 | 56,98 | 0,8734 | 1,4910 | 263 | 12,48 | 6,68 | 2,03 | 12 | 185 | – |
| 21 | 355–370 | 2,86 | 59,84 | 0,8767 | 1,4945 | – | 15,89 | 7,53 | 2,48 | – | – | 0,65 |
| 22 | 370–386 | 2,79 | 62,63 | 0,8792 | 1,4976 | 283 | – | 9,67 | 2,96 | 19 | 204 | – |
| 23 | 386–404 | 2,83 | 65,46 | 0,8821 | 1,4992 | – | – | 11,48 | 3,54 | – | – | 0,77 |
| 24 | 404–422 | 3,14 | 68,60 | 0,8890 | 1,5016 | 320 | – | 14,52 | 4,70 | 23 | 228 | – |
| 25 | 422–440 | 2,91 | 71,51 | 0,8934 | 1,5029 | – | – | – | 5,63 | – | – | 0,85 |
| 26 | 440–459 | 2,89 | 74,40 | 0,8981 | 1,5054 | 348 | – | – | 6,50 | 28 | 254 | – |
| 27 | 459–478 | 2,93 | 77,33 | 0,9073 | 1,5095 | – | – | – | 8,35 | – | – | 0,98 |
| 28 | 478–503 | 3,11 | 80,44 | 0,9187 | – | 373 | – | – | 11,42 | 36 | 277 | – |
| 29 | 503–526 | 3,14 | 83,58 | 0,9276 | – | – | – | – | – | – | – | 1,14 |
| 30 | 526–555 | 3,22 | 86,80 | 0,9395 | – | 415 | – | – | – | 43 | 296 | – |
| 31 | остаток | 13,20 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 59 – Разгонка (ИТК) Яворской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 0,76 | 0,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–63 | 2,27 | 3,03 | 0,6614 | 1,3744 | 79 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 63–81 | 2,33 | 5,36 | 0,6963 | 1,3976 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 81–97 | 2,89 | 8,25 | 0,7210 | 1,4065 | 93 | – | – | – | – | – | 0,01 |
| 5 | 97–113 | 2,64 | 10,89 | 0,7377 | 1,4158 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 113–130 | 2,95 | 13,84 | 0,7521 | 1,4242 | 122 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| 7 | 130–146 | 3,07 | 16,91 | 0,7639 | 1,4287 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 146–161 | 3,03 | 19,94 | 0,7725 | 1,4326 | 137 | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 9 | 161–177 | 3,17 | 23,11 | 0,7813 | 1,4371 | – | 1,12 | – | – | минус 58 | – | – |
| 10 | 177–194 | 3,21 | 26,32 | 0,7996 | 1,4410 | 154 | 1,27 | – | – | минус 50 | – | 0,05 |
| 11 | 194–211 | 3,19 | 29,51 | 0,8004 | 1,4475 | – | 1,58 | – | – | минус 40 | – | – |
| 12 | 211–228 | 3,16 | 32,67 | 0,8107 | 1,4529 | 182 | 1,92 | – | – | минус 36 | – | 0,08 |
| 13 | 228–245 | 3,22 | 35,89 | 0,8185 | 1,4568 | – | 2,44 | 1,09 | – | минус 28 | 99 | – |
| 14 | 245–262 | 3,18 | 39,07 | 0,8266 | 1,4614 | 208 | 2,98 | 1,30 | – | минус 19 | – | 0,11 |
| 15 | 262–279 | 3,11 | 42,18 | 0,8344 | 1,4641 | – | 3,47 | 1,52 | – | минус 11 | 113 | – |
| 16 | 279–294 | 3,16 | 45,34 | 0,8392 | 1,4667 | 224 | 4,12 | 1,91 | 1,03 | минус 6 | – | 0,16 |
| 17 | 294–310 | 3,12 | 48,46 | 0,8445 | 1,4688 | – | 5,45 | 2,23 | 1,29 | минус 2 | 136 | – |
| 18 | 310–326 | 3,23 | 51,69 | 0,8514 | 1,4731 | 248 | 7,23 | 2,66 | 1,51 | 4 | – | 0,19 |
| 19 | 326–343 | 3,14 | 54,83 | 0,8569 | 1,4782 | – | 10,41 | 3,57 | 1,86 | 9 | 171 | – |
| 20 | 343–360 | 3,23 | 58,06 | 0,8675 | 1,4825 | 277 | 15,36 | 4,48 | 2,29 | 15 | – | 0,23 |
| 21 | 360–374 | 3,07 | 61,13 | 0,8732 | 1,4857 | – | – | 5,61 | 2,63 | 18 | 198 | – |
| 22 | 374–389 | 2,96 | 64,09 | 0,8795 | 1,4890 | 307 | – | 6,94 | 3,14 | 25 | – | 0,34 |
| 23 | 389–406 | 3,19 | 67,28 | 0,8836 | 1,4924 | – | – | 8,82 | 3,66 | 27 | 227 | – |
| 24 | 406–422 | 2,97 | 70,25 | 0,8897 | 1,4961 | 336 | – | 10,98 | 4,18 | 31 | – | 0,49 |
| 25 | 422–439 | 3,04 | 73,29 | 0,8946 | 1,5008 | – | – | 15,81 | 5,33 | 34 | 246 | – |
| 26 | 439–458 | 3,06 | 76,35 | 0,9028 | 1,5073 | 365 | – | – | 7,50 | 37 | – | 0,61 |
| 27 | 458–480 | 3,09 | 79,44 | 0,9085 | – | – | – | – | 10,22 | 40 | 269 | – |
| 28 | 480–503 | 3,12 | 82,56 | 0,9183 | – | 394 | – | – | 12,67 | 43 | – | 0,79 |
| 29 | 503–526 | 3,23 | 85,79 | 0,9294 | – | – | – | – | – | 46 | 297 | – |
| 30 | 526–550 | 3,51 | 89,30 | 0,9350 | – | 415 | – | – | – | 48 | – | 0,92 |
| 31 | остаток | 10,70 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 60 – Разгонка (ИТК) Ясенской нефти и характеристика полученных фракций

| Номер фракции | Температура выкипания фракции при 101,3 кПа, °С | Выход (на нефть), % |  |  | М, кг/кмоль | (20, мм2/с | (50, мм2/с | (100, мм2/с | Температура, °С | Содержание серы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отдельных фракций | суммарный |  |  |  |  |  |  | застывания | вспышки |  |
| 1 | до 28 (газ до С4) | 2,34 | 2,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 28–50 | 2,57 | 4,91 | 0,6395 | 1,3658 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 50–67 | 2,77 | 7,68 | 0,6621 | 1,3742 | 78 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 67–88 | 2,89 | 10,57 | 0,7024 | 1,3902 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 88–101 | 2,94 | 13,51 | 0,7126 | 1,3993 | 93 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 101–117 | 2,88 | 16,39 | 0,7263 | 1,4078 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 117–128 | 2,92 | 19,31 | 0,7400 | 1,4145 | 124 | 0,79 | – | – | – | – | – |
| 8 | 128–142 | 2,96 | 22,27 | 0,7488 | 1,4208 | – | 0,87 | – | – | – | – | – |
| 9 | 142–152 | 2,91 | 25,18 | 0,7598 | 1,4260 | 134 | 0,97 | – | – | – | 29 | – |
| 10 | 152–162 | 2,95 | 28,13 | 0,7680 | 1,4305 | – | 1,05 | 0,70 | – | – | – | – |
| 11 | 162–175 | 3,03 | 31,16 | 0,7773 | 1,4351 | 146 | 1,19 | 0,73 | – | – | 47 | 0,01 |
| 12 | 175–186 | 3,05 | 34,21 | 0,7811 | 1,4395 | – | 1,38 | 0,82 | 0,59 | – | – | 0,02 |
| 13 | 186–204 | 3,12 | 37,33 | 0,7928 | 1,4432 | 161 | 1,65 | 0,91 | 0,66 | – | 70 | 0,03 |
| 14 | 204–218 | 3,11 | 40,44 | 0,8033 | 1,4479 | – | 1,89 | 1,08 | 0,72 | минус 54 | – | 0,05 |
| 15 | 218–230 | 3,09 | 43,53 | 0,8102 | 1,4504 | 185 | 2,39 | 1,19 | 0,84 | минус 45 | – | 0,08 |
| 16 | 230–248 | 3,04 | 46,57 | 0,8116 | 1,4540 | – | 3,02 | 1,42 | 0,93 | минус 38 | 106 | 0,10 |
| 17 | 248–261 | 3,05 | 49,62 | 0,8262 | 1,4597 | 208 | 3,69 | 1,71 | 1,03 | минус 33 | 116 | 0,17 |
| 18 | 261–276 | 3,02 | 52,64 | 0,8311 | 1,4660 | – | 4,43 | 1,95 | 1,17 | минус 24 | – | 0,25 |
| 19 | 276–294 | 3,14 | 55,78 | 0,8412 | 1,4688 | 236 | 5,39 | 2,36 | 1,35 | минус 16 | 138 | 0,31 |
| 20 | 294–308 | 3,16 | 58,94 | 0,8465 | 1,4710 | – | 6,52 | 2,87 | 1,56 | минус 10 | – | 0,36 |
| 21 | 308–328 | 3,19 | 62,13 | 0,8504 | 1,4732 | 256 | 8,06 | 3,55 | 1,87 | минус 3 | – | 0,42 |
| 22 | 328–342 | 3,18 | 65,31 | 0,8619 | 1,4796 | – | 9,78 | 4,62 | 2,24 | 4 | 165 | 0,58 |
| 23 | 342–358 | 3,24 | 68,55 | 0,8708 | 1,4855 | 310 | 13,44 | 5,42 | 2,67 | 10 | – | 0,67 |
| 24 | 358–378 | 3,27 | 71,82 | 0,8761 | 1,4882 | – | – | 6,89 | 3,31 | 16 | 204 | 0,76 |
| 25 | 378–401 | 3,24 | 75,06 | 0,8799 | 1,4923 | 354 | – | 8,67 | 4,58 | 19 | – | 0,81 |
| 26 | 401–424 | 3,23 | 78,29 | 0,8855 | 1,4971 | – | – | 13,59 | 5,97 | 23 | 258 | 0,86 |
| 27 | 424–448 | 3,19 | 81,48 | 0,8932 | 1,5032 | 381 | – | – | 7,45 | 27 | – | 0,89 |
| 28 | 448–472 | 3,16 | 84,64 | 0,8996 | 1,5094 | – | – | – | 9,10 | 31 | 271 | 0,92 |
| 29 | 472–498 | 3,11 | 87,75 | 0,9074 | – | 412 | – | – | 11,87 | 37 | – | 0,96 |
| 30 | 498–525 | 3,25 | 91,00 | 0,9149 | – | – | – | – | 14,94 | 43 | 296 | 1,02 |
| 31 | остаток | 9,00 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |