3 АЭРАЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Аэрация – организованный естественный воздухообмен.

Аэрация жилой застройки происходит благодаря движению воздуха. Поэтому, прежде всего необходимо выявить причины возникновения движения воздуха и классифицировать ветры в зависимости от причин, их порождающих.

Необходимо разобраться в самой сущности процесса аэрации жилой застройки и выявить характер движения воздушных потоков на территории жилой застройки.

3.1 Причины образования и классификация ветров

Ветер — перемещение воздуха, происходящее почти параллельно поверхности земли. Причиной возникновения ветра является неравномерное распределение атмосферного давления по земной поверхности вследствии неравномерного нагрева подстилающей поверхности.

Передвижение воздушных масс происходит в направлении от высокого давления к низкому. Чем больше разность давления, тем быстрее движется воздух, тем сильнее ветер. Следует заметить, что существует и обратная связь: длительное движение воздуха, которое осуществляет перенос какого-то количества воздуха из одних районов в другие, оказывает влияние на разность атмосферных давлений в этих районах.

Казалось, движение воздуха должно было бы происходить по направлению барического градиента, т. е. величины падения давления на единицу расстояния. Однако движение воздуха происходит не по направлению падения градиента, а составляет с ним некоторый угол. Это объясняется тем, что на массу движущегося воздуха действуют отклоняющая сила вращения Земли и сила трения.

Отклоняющая сила вращения Земли носит название силы Кориолиса. Под действием этой силы ветер отклоняется от градиента в северном полушарии вправо, а в южном влево.

В приземном слое благодаря шероховатости земной поверхности возникает сила трения. Сила трения возникает также между слоями воздуха, которые движутся с различной скоростью. В результате этого по мере возрастания высоты угол отклонения увеличивается и уже на высоте 500 - 1000 м достигает максимального значения.

Под общей циркуляцией атмосферы понимают совокупность крупных планетарных воздушных течений.

Несмотря на то, что общая циркуляция атмосферы имеет сложный и постоянно изменяющийся характер, все же ее основные черты в общем сохраняются из года в год и определяют собой в значительной степени климат того или иного района.

Рассмотрим важнейшие составные части общей циркуляции атмосферы.

- Полярные воздушные течения. На широтах выше 65° господствуют восточные воздушные течения. Скорость ветра достигает ураганной. Характерным является сочетание очень низких температур воздуха и очень больших скоростей ветра, большая повторяемость пасмурной погоды и частое возникновение метелей.

- Западные воздушные течения умеренных широт. В поясах, расположенных между широтами 35 и 65° обоих полушарий, господствуют сильные западные воздушные течения – так называемый западно-восточный перенос умеренных широт. Причина этого переноса в том, что названный пояс умеренных широт расположен между областями повышенного давления в субтропическом поясе и областями пониженного давления высоких широт.

Характерным для умеренных широт является частое распространение рядом друг с другом холодного воздуха полярного происхождения и теплого воздуха из субтропиков. Холодный полярный воздух, движущийся с севера, и теплый субтропический воздух, приходящий с юга, т. е. воздушные массы, обладающие совершенно различными свойствами, встречаются друг с другом, образуя возмущение, из которого развивается циклон.

Образовавшийся циклон вместе с общим западным воздушным течением перемещается с запада на восток.

- Пассаты. Из субтропических областей повышенного давления в сторону экватора движутся воздушные массы, имеющие в северном полушарии северо-восточное направление. Перемещения этих масс образуют пассаты – чрезвычайно устойчивое воздушное течение.

- Муссоны. Вследствие значительных сезонных различий теплового баланса над континентами образуются собственные системы воздушных течений, которые меняют свое направление от сезона к сезону. Такие системы называются муссонами.

Муссонная циркуляция состоит в том, что летом в нижнем слое атмосферы ветер дует с более холодного океана на теплую сушу, а зимой – наоборот.

- Локальные (местные) ветры. Неравномерный нагрев подстилающей поверхности, возникающий из-за неоднородности радиационных характеристик различных участков земной поверхности, а также рельеф местности могут явиться непосредственной причиной возникновения ветра в нижних слоях атмосферы. Такие ветры называются локальными (местными).

Локальные ветры имеют сравнительно небольшую протяженность и, хотя они и не меняют основных особенностей общей циркуляции атмосферы, играют важную роль в процессе аэрации городов. В зависимости от причин, их породивших, локальные ветры можно подразделить на следующие:

а) локальные ветры, разыгрывающиеся    над термически   однородной подстилающей поверхностью, имеющей четко выраженный рельеф (горно-долинные ветры), представляют собой эффект силы тяжести (рис. 2);

б) локальные ветры, разыгрывающиеся    над ровной термически неоднородной поверхностью (бризы, городской ветер), представляют собой результат конвективного теплообмена атмосферы и подстилающей поверхности (рис. 3);

в) локальные ветры, разыгрывающиеся над термически неоднородной поверхностью холмистого рельефа, представляют собой общий случай локальных ветров. Помимо названных выше локальных ветров к ним следует отнести бора и фён. Бора – местный сильный холодный ветер, зимой, где хребты рядом с теплым морем. Фён – сухой и теплый ветер с гор в долину.

Известно, что локальные ветры проявляют себя тогда, когда отсутствует движение воздуха более крупных масштабов или скорость последнего не превышает 2-3 м/сек.

Из всех типов локальных ветров рассмотрим в качестве примера более подробно причины возникновения так называемых городских ветров. Иногда их называют также ветры полей.

Температура воздуха в черте города выше, чем за городом. Кирпич, бетон, кровли зданий, асфальт и бетон проездов и тротуаров аккумулируют теплоту, т.к. нагреваются сильнее покрытой растительностью почвы загородных территорий.

Теплый городской воздух поднимается. Его место замещают воздушные массы, подтекающие со всех сторон. Направление возникающего при этом движения воздуха –  от периферии к центру.

Скорость городского ветра до 2 м/сек.

Городской ветер появляется обычно утром, в то время, когда начинается нагревание городского воздуха, и удерживается до полудня – времени минимальной разности температур.

3.2 Изменение ветров

В отличии от большинство других метеорологических величин, например, температуры, влажности и т.п. для характеристики ветра помимо скорости  необходимо указывать его направление. Воздушный поток  в естественных условиях имеет турбулентный беспорядочный характер движения, при котором происходит перемешивание частиц движущегося воздуха.

Скорость ветра принято измерять в м/сек. Направление ветра является некоторым направлением в трехмерном пространстве. Однако, горизонтальная составляющая значительно превосходит вертикальную (горизонтальная – метры в секунду, вертикальная–сантиметры в секунду). Поэтому в качестве скорости ветра обычно рассматривается только горизонтальная составляющая этого потока.

В качестве направления ветра указывается та точка горизонта (румб), от которого движется поток («откуда ветер дует»). Для его характеристики обычно пользуются 8 румбами с секторами шириной по 45° или 16 румбами с секторами шириной по 22,5°. Для сокращенной записи направления ветра используются начальные буквы четырех основных стран света.

Для промежуточных румбов применяют сочетания начальных букв. Например: северо-восток (СВ или NE), юг–юго-запад (ЮЮЗ или SSW).

| Страна света | Буквы русского алфавита | Буквы латинского алфавита |
| --- | --- | --- |
| Север (Nord, North) | C | N |
| Восток (Est, East) | В | E |
| Юг (Sud, South) | Ю | S |
| Запад (West, West) | З | W |

Очень удобно выражать направление ветра с помощью 360-градусной шкалы, при этом за 0° принимается точка севера.

Ветровой климат. На метеорологических станциях измерения скорости и направления ветра производят при помощи флюгера, расположенного на высоте 10 или 15 м от поверхности земли. Измерения ведут обычно четыре раза в сутки. Такие замеры называются срочными наблюдениями.

Для определения скорости ветра употребляются также приборы, носящие название анемометров. В тех случаях, когда нельзя провести наблюдения по приборам, производятся визуальные наблюдения над скоростью ветра, при этом пользуются шкалой, принятой Международной метеорологической комиссией (табл.2).

Таблица 2 – Шкала Бофорта

| Баллы Бофорта | Характеристика ветра | Скорость ветра, м/сек | Подробное описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Штиль | 0-0,5 | Дым из труб поднимается вертикально |
| 1 | Тихий | 0,6-1,7 | Направление ветра видно по дыму, но не по движению флюгера |
| 2 | Легкий | 1,8-3,3 | Лицо ощущает ветер. Шорох листьев. флюгер начинает двигаться |
| 3 | Слабый | 3,4-5,2 | Листья в непрерывном движении. Легкие флаги полощутся |
| 4 | Умеренный | 5,3-7,4 | В воздух поднимается пыль и обрывки бумаги. Небольшие ветки раскачиваются |
| 5 | свежий | 7,5-9,8 | Небольшие деревья с листвой начинают раскачиваться |
| 6 | Сильный | 9,9-12,4 | Большие ветки в движении. Свист ветра в телеграфных проводах |
| 7 | Крепкий | 12,5-15,2 | Деревья в непрерывном движении |
| 8 | Очень крепкий | 15,3-18,2 | Ветки отламываются от деревьев. Трудно идти против ветра |
| 9 | Шторм | 18,3-21,5 | Легкие повреждения зданий. Падают дымовые трубы |
| 10 | Сильный шторм | 21,6-25,1 | Деревья вырываются с корнем. Значительные повреждения зданий |
| 11 | Жесткий шторм | 25,2-29 | Большие разрушения |
| 12 | Ураган | Свыше 29 | Опустошительные действия |

В этой шкале объективные признаки для оценки скорости ветра сопоставлены со скоростями ветра, измеренными с помощью анемометра.

Для большей наглядности величины, характеризующие ветровой климат, принято изображать в виде специальных диаграмм, называемых «розами ветров». В зависимости от охватываемого периода различают годовую, сезонную и месячную розы ветров.

Можно построить розу ветров по скоростям (рис. 2). Для этого значения средних скоростей ветра за рассматриваемый период (год, сезон, месяц) в произвольном масштабе откладывают на соответствующих лучах направлений ветра.

Изменение скорости и направления ветра с высотой. Розы ветров составляются обычно на основе результатов измерений ветра, производимых на высоте 10 - 15 м.

Скорость ветра на различной высоте неодинакова. Чем больше расстояние от земной поверхности, тем выше скорость ветра.

Однако эта закономерность проявляется по-разному в зависимости от состояния атмосферы.

Различают три состояния атмосферы: безразличное равновесие, неустойчивое и устойчивое.

Безразличное равновесие характерно для однородной температурной структуры приземного слоя атмосферы, неустойчивое и устойчивое состояния наблюдаются при температурной стратификации, т. е. слоистом строении атмосферы, при котором температура воздуха зависит от высоты над поверхностью земли.

Скорость Uz и отклонение направления ветра на уровне z от известного уровня z1 определяется по формуле

;  .                                     (3.1)

где  U1– известная скорость ветра на уровне z1;

f1 и fz – коэффициенты, зависящие от высоты;

β – искомый угол отклонения направления ветра на уровне z от заданного на уровне z1;

δz и δ1 – углы отклонения ветра.

Таблица 3 – Поправочные коэффициенты к скорости ветра и углы отклонения направления ветра (коэф-ты приводятся для высот от 1м до 3000м)

| Высота, м | Неустойчивое состояние | Равновесное состояние | Устойчивое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f | δ | f | δ | f | δ |
| 1 | 0.46 | 0 | 0.39 | 0 | 0.36 | 0 |
| 10 | 0,66 | 0 | 0,6 | 0 | 0,61 | 10 |
| 100 | 0,78 | 0 | 0,78 | 20 | 0,91 | 60 |
| 500 | 0,88 | 20 | 0,99 | 90 | 1 | 200 |

Пример: На высоте 10м скорость ветра 7м/с. Состояние атмосферы неустойчивое. Найти скорость и направление ветра на высоте 500м.

;  β= 2-0= 20

3.3 Влияние рельефа местности на скорость и направление ветра

Сведениями о ветровом климате того или иного населенного пункта мы располагаем по данным метеорологических станций. Данные о повторяемости и скоростях ветра по направлениям, а также др. сведения о ветровом климате населенных пунктов приведены в СНБ «Строительная климатология и геофизика».

Несмотря на то, что атмосфера является турбулентной средой, подверженной к тому же воздействию многочисленных внешних факторов, влияние рельефа, т.е.  препятствия, постоянно действующего на поток, считается одинаковым.

Известны четыре типа возмущений воздушного потока над препятствием (рис. 3).

а) Ламинарное течение наблюдается обычно при очень слабых ветрах. Линии тока над возвышенностью повторяют ее форму, причем амплитуда возмущений с высотой быстро затухает. Вниз по течению от препятствия никаких возмущений не наблюдается. Линия тока – это огибающая векторов скорости в разных точках потока, взятых в один и тот же момент времени

б) Течение стоячего вихря возникает при умеренных ветрах. На подветренной стороне препятствия образуется вихрь с приблизительно горизонтальной осью. Этот вихрь не меняет своего месторасположения.

При устойчивом вихре гребень его над препятствием смещается вниз по течению воздуха. На подветренном склоне возникает часто наблюдаемое в природе воздушное течение, противоположное по направлению основному потоку.

в) Волновое  движение  потока возникает при усиливающихся с высотой силь

ных ветрах, когда стационарный вихрь на подветренной стороне как бы распадается на систему вихрей.

г) Течение ротора. Очень сильные ветры образуют вихри, приближающиеся как друг к другу, так и к препятствию. Волновая система разрушается, и движение приобретает неупорядоченный характер.

Локальные ветры на территории города.

В результате конвективных процессов в атмосфере возникает обмен между толщами воздуха, расположенными на различных высотах от поверхности земли, т.е. происходит проникновение масс воздуха из нижерасположенных слоев в верхние слои, и наоборот. Вместе с этими массами перемещается теплота, водяной пар и различные примеси, в том числе и вредные для здоровья людей (газ, пыль и пр.).

Конвекция в атмосфере может возникнуть и в результате перемещения масс воздуха, т.е. ветра. Такая конвекция носит название турбулентной.

Гравитационная конвекция возникает в атмосфере в результате нагревания и увлажнения масс воздуха, т.е. в результате взаимодействия атмосферы с поверхностью земли.

Согласно теории ярусной конвекции конвективные движения происходят внутри некоторых воздушных слоев (ярусов), мощность которых увеличивается с высотой. Накопление теплоты в каждом нижележащем слое приводит к разрыву этого слоя и образованию восходящих и нисходящих потоков, образующих новый слой. В новом слое процесс аналогичен описанному. Таким образом, процесс конвекции осуществляется путем периодического разрушения и восстановления ярусов.

А. А. Скворцов проделал значительное количество экспериментов по изучению нижнего приземного яруса (порядка до 2 м) и частично верхнего приземного яруса (порядка до 100 м).

3.4 Сущность процесса аэрации жилой застройки

Сущность рассматриваемого процесса заключается во взаимодействии движущегося потока воздуха (ветра) и неподвижных преград в виде зданий, элементов благоустройства, озеленения – застройки в целом.

Застройка воздействует на воздушный поток, деформирует его направление и изменяет скорость. В некоторых случаях застройка сама является причиной возникновения воздушных потоков.

Ветер оказывает определенное воздействие на здания, формируя микроклимат застроенной территории, в значительной мере определяя среду жизнедеятельности человека.

Воздействие ветра на жилище и, наоборот, влияние жилой застройки на ветровой режим – это взаимно связанный процесс. Рассмотрим последовательно ту и другую стороны этого процесса.

Воздействие ветра на жилую застройку. Эту сторону изучаемого процесса можно также разделить на две части:

а) воздействие ветра на формирование микроклимата пространства между зданиями;

б) воздействие ветра на формирование микроклимата внутри жилых зданий.

Говоря о формировании микроклимата пространства между зданиями, следует иметь в виду важность этого вопроса при размещении детских площадок, площадок для отдыха взрослых, размещении проездов и тротуаров, стоянок автомобильного транспорта, загрязняющего атмосферу вредными выбросами, и пр.

На тепловое самочувствие человека, находящегося вне зданий, движение воздуха (ветер) влияет в зависимости от сочетания основных микроклиматических факторов: температуры воздуха, температуры излучающих поверхностей, влажности воздуха и скорости его движения.

Значения температуры воздуха, его влажности и температуры излучающих поверхностей являются известными и на территории города эти значения отличаются от данных метеорологических станций, тепловое самочувствие человека, находящегося, положим, на площадке отдыха во дворе жилого дома, будет в значительной мере зависеть от скорости движения воздуха, т. е. от ветра. Поэтому необходимо знать скорости и направления движения ветра в пространстве между и над проектируемыми зданиями.

Сильный ветер оказывает и механическое раздражение, поэтому важно знать, в каких местах застроенной территории следует ожидать повышенных скоростей ветра (сквозняков). В зимний период года ветер может способствовать или препятствовать образованию снеговых заносов. Поэтому нужно знать места пониженных скоростей ветра.

Ветер, встречая на своем пути преграды в виде зданий, оказывает на них давление. Это давление тем больше, чем выше скорость ветра. Если здание расположено на территории, свободной от застройки, то на одной стороне здания возникает повышенное давление –ветровой подпор, а с противоположной стороны здания – пониженное давление – отсос.

Если же здание находится в системе застройки, то картина значительно усложняется, и без специального исследования невозможно заранее сказать, при каком направлении ветра те или иные стены здания будут испытывать ветровой подпор или отсос и какие по величине будут эти воздействия.

Известно, что ветровое давление прямо пропорционально безразмерной величине, называемой аэродинамическим коэффициентом, который показывает, какая доля скоростного напора переходит в давление

,                                                      (3.2)

где р – давление в кГ/м2;

k –аэродинамический коэффициент;

– скоростной напор невозмущенного воздушного потока.

Аэродинамические коэффициенты зависят от формы зданий, их геометрических параметров, степени защищенности и расположения зданий относительно направления ветра.

За счет разности давлений происходит инфильтрация и эксфильтрация воздуха через ограждающие конструкции зданий, а также осуществляется проветривание квартир. Инфильтрация – естественное поступление наружного воздуха в помещение через неплотности ограждений; эксфильтрация – процесс, когда внутренний воздух удаляется из помещений за пределы здания через неплотности наружных ограждений. Эти процессы происходят за счет разности температуры и плотности воздуха внутри и снаружи здания.

Если в процессе проектирования, знать, какие давления будут испытывать ограждающие конструкции жилых зданий при том или ином варианте композиционного решения застройки, то можно пределить, в каком случае будут большие теплопотери, какое решение обеспечит лучшую аэрацию квартир.

Поэтому необходимо знать давление ветра на ограждение проектируемых жилых домов, находящихся в тех или иных условиях застройки.

Воздействие жилой застройки на ветер. Очень редко встречаются отдельно стоящие (вне городской застройки) здания,  поэтому важно знать, какое воздействие оказывает застройка на ветер.

Здания изменяют направление движения ветра, изменяют его скорость. На здания, на застройку оказывает воздействие собственно измененный поток. Поэтому важно знать, какие изменения претерпевает ветер в условиях застройки.

Для познания сущности процесса аэрации жилой застройки, следовательно, для овладения возможностью управлять этим процессом необходимо научиться определять в процессе проектирования скорости и направления движения ветра в пространстве между и над проектируемой застройкой и определять ожидаемые давления ветра на ограждающие конструкции зданий, находящихся в конкретных градостроительных ситуациях.

Рассмотрим в качестве примеров картины обтекания прямоугольного профиля жилого здания и обтекание профиля группы зданий, поставленных параллельными рядами, т. е. обтекание профиля строчной застройки (рис 4,5).

Рис. 4 – Схемы обтекания застройки      Рис. 5 – Схемы обтекания застрой

ки (план)

Поток воздуха, встречая на своем пути здание, не доходя до него на расстояние приблизительно двух высот здания, поднимается вверх, проходит над зданием, продолжает подъем и, достигнув высоты, равной двум высотам здания, на расстоянии приблизительно полуторной его высоты начинает постепенно опускаться вниз. Поверхности земли поток достигает на расстоянии примерно пяти-шести высот здания.

Позади здания образуется область, которую называют областью ветровой тени. Это область возникновения и интенсивного движения вихрей. Кроме того, вихревая зона образуется не только позади преграды, но и перед ней.

Иначе происходит процесс обтекания потоком воздуха профиля группы зданий, находящихся друг от друга на расстоянии, равном примерно двум высотам.

Поток проносится в основном над верхними гранями моделей зданий, лишь небольшая часть его попадает в пространство между моделями, образуя в нем эллиптические вихри. Исключение составляет зона, которая находится позади и над моделью здания, стоящего первым в ряду застройки. Здесь картина обтекания несколько напоминает обтекание отдельно стоящего здания.

Так же как и в первом случае, поток воздуха, встречая преграду на своем пути, поднимается вверх, описывая плавную траекторию. Высота подъема основного потока частиц в этой зоне первичного возмущения составляет примерно две высоты здания. Затем на расстоянии двух с половиной — трех высот здания от передней грани первой модели поток выравнивается и течет параллельно земле и верхним граням моделей, т. е. параллельно крышам зданий. Позади последней в ряду модели здания образуется небольшая вихревая зона, протяженность которой вдоль направления движения потока не превышает двух высот здания.

Как видим, городская застройка вносит существенные изменения в ветровой режим. Отсюда следует, что аэрация является процессом управляемым. Задача заключается, следовательно, в углубленном изучении зависимости скорости и направления движения воздушных потоков на территории проектируемой застройки от взаиморасположения здании и их размещения по отношению к ветрам, определяющим климат данной местности.

Задача заключается также в выявлении зависимости ветровых давлении на ограждающие конструкции зданий от их взаиморасположения, а также от ориентации зданий по отношению к ветрам различных направлений.

# Text boxes

Рисунок 3 – Типы возмущений воздушного потока над препятствием в виде неровностей рельефа