МЕТОДИКА ПЕРЕВОДА ЗАМЕРЕННОГО В ММ. НАКЛ. СП. СТ. ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ПА

Разность отсчетов по шкале микроманометра имеет размерность мм наклонного спиртового столба, которая переводится в Па с помощью выражения

где  - разность отсчетов по шкале микроманометра, мм. накл. сп. ст.;

- коэффициент наклона шкалы микроманометра, значение которого        считывается с дугообразного фиксатора прибора;

- ускорение свободного падения;

- поправка на плотность воздуха в нестандартных условиях опыта ();

- температура воздуха и барометрическое давление в условиях опыта соответственно, оС и мм. рт. ст.;

- температура воздуха и барометрическое давление при нормальных условиях соответственно;

- поправка на плотность спирта;

- плотность спирта в условиях опыта, г/м3;

- поправочный коэффициент микроманометра;

- поправочный коэффициент воздухомерной трубки.