Учреждение образования 
«Полоцкий государственный университет»

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта

Кафедра автомобильного транспорта

Практическое занятие 1

«Общее устройство и принцип работы поршневых двигателей»

для студентов специальности

1(37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей»

Составитель:

Дудан А.В., кандидат технических наук, доцент

Задание: Нарисовать принципиальную схему бензинового и дизельного двигателей с отображением следующих элементов:

Бензиновый двигатель:

Блок - картера с поддоном, поршня, шатуна, коленчатого вала, масленого насоса с фильтром, бензобака, бензонасоса, фильтра очистки бензина, карбюратора(системы впрыска), воздушного фильтра, впускного трубопровода, впускного клапана, глушителя, элементов системы зажигания, элементов электрооборудования, выпускного клапана и трубопровода, водяного насоса, коробки термостатов, вентилятора.

Дизельный двигатель:

Блок - картера с поддоном, поршня, шатуна, коленчатого вала, масленого насоса с фильтром, топливного бака, топливного насоса, фильтра очистки топлива, воздушного фильтра, нагнетателя, впускного трубопровода, впускного клапана, выпускного клапана, глушителя, водяного насоса, коробки термостатов, радиатора, вентилятора, элементов электрооборудования.

Ответить основные отличия между бензиновыми  и дизельными двигателями.

На рисунке представлены варианты принципиальных схем бензинового и дизельного двигателей.

Отличия между бензиновыми  и дизельными двигателями:

- Смесеобразование (внешнее – внутреннее);

- Приборами смеси образования (карбюратор(система впрыска) – насос высокого давления и форсунка);

- Бензиновый двигатель имеет систему зажигания ;

- Бензиновый и дизельный двигатель может иметь нагнетатель ;

- По роду применяемого топлива (бензин , газ – дизельное топливо, керосин);

Рис.1  Принципиальная схема бензинового двигателя:

1-блок - картер с поддоном,

2-поршень, 3-шатун, 4-колен-

чатый вал, 5-масленый насос,

6-масленный  фильтр,

7-бензобака, 8-бензонасоса,

9-фильтр, 10-карбюратор(система впрыска), 11-воздушный фильтр, 12-впускной трубопровод,

13-впускной клапан, глушителя,14- элементы системы зажигания, 15-свечи зажигания, 16-генератор, 17-водяной насоса, 18-элементы электрооборудования, 19-выпускной клапана, 20-коробка термостатов,

20-аккумуляторная батарея, 22-выпускной трубопровод, 23-вентилятор, 24-радиатор.

Рис.2  Принципиальная схема дизельного двтгателя

1-блок - картер с поддоном,

2-поршень, 3-шатун, 4-колен-

чатый вал, 5-масленый насос,

6-масленный фильтр,

7-топливный бак, 8-насос,

9-фильтр, 10-впускной клапан, 11-впускной трубопровод,

12-нагнетатель(при наличии поддува), 13-воздушный фильтр, 14-насос высокого давления, 15-форсунка,

16-выпускной клапан,

17-генератор, 18-водяной насос, 19-элементы электрооборудования , 20-коробка термостатов,

21-аккумуляторная батарея, 22-глушитель, 23-вентилятор, 24-радиатор.